PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

EXTERIOR

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: DIV. ADMINISTRATIVA COMPRAS C.A.C.

Domicilio: AV. GRAL. PAZ 1499 – VILLA MAIPU, GRAL. SAN MARTIN, BUENOS AIRES

Correo electrónico: comprascac@cnea.gov.ar

Tel: 6772-7226

| Tipo de Procedimiento: LIC. PRIVADA | N° 104 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 705/16 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: EQUIPOS |
| Objeto: SISTEMA DE POSICIONAMIENTO XYZ FI |
| Plazo de duración del contrato: |

NOTIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| N° Ren | N° catalogo | Descripción | Un | Ct |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 433 | 9690 |  | Sistema de posicionamiento de muestras con cinco ejes motorizados de alta precisión y uno manual, para tomografía de neutrones con Sistema de Controladores y Alimentación de Potencia de motores paso a paso. Según Especificaciones Técnicas. Sample positioning system with five high-precision motorized axes and one manual for neutron tomography system Controllers Power and stepper motors. According to Technical Specifications. | U | 1 |
| 2 | 433 | 9690 |  | Sistema de posicionamiento de muestras y detector, con cinco ejes motorizados de alta precisión, para difracción de neutrones. Brazo guía y base para mesa de detector. Según Especificaciones Técnicas. Sample positioning system and detector, with five high-precision motorized axes, for neutron diffraction. Guide arm and base for table detector. According to Technical Specifications. | U | 1 |
| 3 | 433 | 9690 |  | Goniómetro de Euler de diseño asimétrico con mesa XYZ (cinco ejes de alta precisión) y microscopio de alineación. Según Especificaciones Técnicas. Euler goniometer asymmetrical design with table XYZ (five axis high precision) and microscope alignment. According to Technical Specifications. | U | 1 |
| 4 | 349 | 8903 | 0001 | Montaje e instalación del equipamiento, incluyendo para cada uno: caja de conectores general, alineación del sistema y prueba de funcionamiento. Assembly and installation of equipment, including for each: General box connectors, system alignment and function test. | U | 1 |

Especificaciones Técnicas

Renglón 1

Sistema de posicionamiento de muestras con cinco ejes motorizados de alta precisión y uno manual, para tomografía de neutrones con Sistema de Controladores y Alimentación de Potencia de motores paso a paso.

Características Generales

- Sistema compatible con muestra de peso máximo: 7kg.

- Base para muestra de al menos 150x150mm2 con orificios para sujeción.

- Un eje de traslación manual (X).

- Dos ejes de traslación motorizados (YZ).

- Tres ejes de rotación motorizados (theta, chi, fi).

- Altura total máxima (con eje Z extendido) 900mm (±50mm).

Movimientos de traslación

- Mesa con eje para traslación manual horizontal (X) con carrera de +/- 100mm y mecanismo de fijación.

- Mesa de al menos 150mm por 150mm, montada sobre DOS ejes para traslación motorizada vertical y horizontal (YZ), cada uno con una carrera de +/- 200mm, con resolución espacial 10m.

Movimientos de rotación

- Un cabezal de hasta 100mm por 100mm, con goniómetro de DOS ejes motorizados (ejes chi, fi) con rango angular de hasta +/- 14° en cada eje. Resolución angular 0.002º.

- Un cabezal cilíndrico de hasta 80mm de diámetro, para rotación 0° a 360° motorizada de la muestra (eje theta). Resolución angular 0.002º.

- Incluye motores, encoders, adaptadores, cableado, montaje, alineación y prueba.

Características sistema de control
- Sistema de control inteligente con capacidad de operar, al mismo tiempo, 8 motores paso a paso independientemente, compatible con los motores y los encoders provistos en los renglones 2 y 3.

- Procesador y disco rígido on-board.

- Capacidad de operar y configurar el sistema vía red o por display táctil en el componente.

- Fuente de alimentación de hasta 1200 VA para 8 ejes independientes.

- Comunicación por interfaz RS232 y Ethernet.

- Alimentación 220V CA, 50Hz.

- Sistema para montaje en rack Standard de 19 pulgadas.

- Incluye conectores blindados de control y de potencia, interfaces, adaptadores y cableado de 5m de longitud para todos los motores, montaje, alineación y prueba.

Garantía: Mínimo 1 (UN) año desde la recepción definitiva del equipo.

Renglón 2

Sistema de posicionamiento de muestras y detector, con cinco ejes motorizados de alta precisión, para difracción de neutrones. Brazo guía y base para mesa de detector.

Características generales

- Sistema compatible con muestra de peso máximo: 100kg.

- Base para muestra de al menos 150x150mm2 con orificios para sujeción.

- Tres ejes de traslación motorizados (XYZ).

- Dos ejes de rotación colineales motorizados (Theta y 2Theta)

- Altura total máxima portamuestras (con eje Z retraído) 950mm (±50mm).

- Brazo guía y mesa para el sistema de detección (apto para 750kg), acoplado al goniómetro 2Theta. - Sistema de fijación que permita desplazar  y ajustar la posición de la mesa del detector sobre la guía (en el rango 700 a 1500mm).

- Base y mesa para sistema de detección con airpads de altura ajustable y sistema de regulación de aire.

Movimientos de traslación

- X (horizontal) = carrera ± 150 mm, resolución 10m.

- Y (horizontal) = carrera ± 150 mm, resolución 10m.

- Z (Vertical)= carrera 400 mm, resolución 10m.

Movimientos de rotación

- Eje Theta (vertical) = 360°, resolución 0.005°.

- Eje 2Theta (vertical) = 360°, resolución 0.005°.

- Incluye motores pasos a paso, encoders, interfaces, adaptadores y cableado de todos los ejes, montaje, alineación y prueba.

Garantía: Mínimo 1 (UN) año desde la recepción definitiva del equipo.

Renglón 3

Goniómetro de Euler de diseño asimétrico con mesa XYZ (cinco ejes de alta precisión) y microscopio de alineación.

Características generales

- Compatible con peso máximo de muestra: 10 kg.

- Base de apoyo de muestra de al menos 100x100mm2 con orificios para sujeción.

- Diámetro del arco Chi: 400mm.

- Diseño asimétrico, arco Chi desplazado al menos 60mm del eje de rotación vertical de la muestra.

Movimientos de traslación

- X (horizontal) = carrera ±75 mm, resolución 10μm.

- Y (horizontal) = carrera ±75 mm, resolución 10μm.

- Z (Vertical) = carrera 25 mm, resolución 10μm.

Movimientos de rotación

- Entorno al eje Z (vertical) = 0° a 360°, resolución 0.003°.

- Entorno al eje X (horizontal) = 0° a 160°, resolución 0.003°.

- Incluye motorización de los 5 ejes con motores pasos a paso, encoders, adaptadores, cableado, montaje, alineación y prueba.

Garantía: Mínimo 1 (UN) año desde la recepción definitiva del equipo.

Detalle de la prestación: La adjudicación será en forma global a la oferta más conveniente.

Calidad:

Tolerancia:

Muestra:

Visita:

Muestra patrón:

Technical specifications

Item 1

Sample positioning system with five high-precision motorized axes and one manual for neutron tomography system Controllers Power and stepper motors.

General characteristics

- System compatible with maximum sample weight: 7kg.

- Base sample of at least 150x150mm2 with holes for fastening.

- A manual translation axis (X).

- Two motorized translation axes (YZ).

- Three motorized axes of rotation (theta, chi, fi).

- Maximum Height (with extended Z-axis) 900mm (± 50mm).

Translation movements

- Table with a horizontal axis for manual translation (X) with +/- 100mm stroke and locking mechanism.

- Table of at least 150mm by 150mm, mounted on two axes for vertical and horizontal motorized translation (YZ), each with a stroke of +/- 200 mm, with spatial resolution 10µm.

Rotational Motion

- A head to 100mm by 100mm, with two motorized goniometer axes (chi, fi) with angular range of up to +/- 14 ° on each axis. 0.002º angular resolution.

- A cylindrical head up to 80mm in diameter, for rotation 0° to 360° motorized sample (theta axis). 0.002º angular resolution.

- Includes motors, encoders, adapters, wiring, installation, alignment and testing.

Features control system

- Intelligent control system able to operate at the same time, 8 stepper motors independently compatible with motors and encoders provided on items 2 and 3.

- Processor and on-board hard disk.

- Ability to operate and configure the system via network or touch display on the component.

- Power supply up to 1200 VA for 8 independent axes.

- Communication via RS232 and Ethernet interface.

- Power 220V AC, 50Hz.

- Rackmount system Standard 19-inch.

- Includes shielded connectors and power control, interfaces, adapters and cabling 5m long for all engines, assembly, alignment and testing.

Warranty: At least 1 (ONE) year from the final acceptance of the equipment.

Item 2

Sample positioning system and detector, with five high-precision motorized axes, for neutron diffraction. Guide arm and base for table detector.

General characteristics

- System-compatible sample maximum weight: 100kg.

- Base sample of at least 150x150mm² with holes for fastening.

- Three motorized translation axes (XYZ).

- Two motorized axes of rotation collinear (Theta and 2Theta)

- Total height maximum sample holder (with Z axis retracted) 950mm (± 50mm).

- Arm table for guidance and detection system (suitable for 750kg) coupled to the goniometer 2Theta. - Fixing system that allows to move and adjust the table position detector on the guide (in the range 700 to 1500mm).

- Base and table Airpads detection system with adjustable height and air control system.

Translation movements

- X (horizontal) = ± 150 mm stroke, 10µm resolution.

- Y (horizontal) = ± 150 mm stroke, 10µm resolution.

- Z (Vertical) = 400 mm stroke, 10µm resolution.

Rotational Motion

- Theta axis (vertical) = 360°, resolution 0.005°.

- 2Theta axis (vertical) = 360°, resolution 0.005°.

- Includes step by step motors, encoders, interfaces, adapters and cabling all axes, assembly, alignment and testing.

Warranty: At least 1 (ONE) year from the final acceptance of the equipment.

Item 3

Euler goniometer asymmetrical design with table XYZ (five axis high precision) and microscope alignment.

General characteristics

- Supports maximum sample weight: 10kg.

- Support base sample of at least 100x100mm² with holes for fastening.

- Chi Shackle diameter: 400mm.

- Asymmetrical design, shackle Chi displaced at least 60mm of vertical axis of rotation of the sample.

Translation movements

- X (horizontal) = ± 75 mm stroke, resolution 10 µm.

- Y (horizontal) = ± 75 mm stroke, resolution 10 µm.

- Z (Vertical) = 25 mm stroke, resolution 10 µm.

Rotational Motion

- Setting the Z axis (vertical) = 0° to 360°, resolution 0.003°.

- Setting the X axis (horizontal) = 0° to 160°, resolution 0.003°.

- Includes motorization steps 5 axis stepper motors, encoders, adapters, wiring, installation, alignment and testing.

Warranty: At least 1 (ONE) year from the final acceptance of the equipment.

Details of the service: The award will be globally the most suitable offer.

MONEDA DE COTIZACIÓN: ART. 1.1 – d)

OFERTAS ALTERNATIVAS: -

OFERTAS VARIENTE: -

OFERTAS PARCIALES: -

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: -

GARANTÍAS: ART. 3

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: ART. 1.1 – j)

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: ART. 1.1 –f)

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: -

DATOS DE LA EJECUCIÓN:

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: -

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: ART. 4

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: ART. 4

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: -

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios:

Renglones 1, 2 y 3: AEROPUERTO SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Renglón 4: CENTRO ATOMICO BARILOCHE.

Régimen de penalidades: DTO. 893/12

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: -

FACTURACIÓN: ART. 2

PAGO: ART. 6

JURISDICCIÓN APLICABLE: DEBERA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA C.A.B.A.

## COMPRA DE BIENES/SERVICIOS EN EL EXTERIOR

## DECRETO 893/2012

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

# OFERTAS

## Generalidades:

  - La oferta será recibida en Av. Gral. Paz  1499 sobre colectora Lado Provincia (1650) San Martín – Centro Atómico Constituyentes – Depto. Administración C.A.C. – Oficina de Compras y Contrataciones, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura.

  - La oferta podrá ser redactada en idioma oficial del país de origen pero deberá estar traducida al idioma español obligatoriamente, impresa a máquina o PC, en formularios del oferente y presentada en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo fecha y hora de apertura.

  - La oferta económica deberá estar firmada y sellada en original en todas sus fojas por el oferente o su representante legal autorizado, en cuyo caso deberá acompañar el poder correspondiente (copia fiel firmada en original).

  - La oferta deberá ser presentada en la moneda del país de origen, consignando tipo de moneda.

  - La oferta deberá indicar el origen y procedencia del producto cotizado.

  - La oferta deberá especificar cantidad, unidad de medida en el sistema métrico legal Argentino (SIMELA), el precio FOB del renglón/ítem en números y el FOB total de la oferta, expresado en letras y números.

El precio FOB deberá incluir todos los gastos hasta el aeropuerto/puerto de procedencia desde donde se embarcará la mercadería/bien hacia su destino final (incluidos procesos aduaneros y todos los gastos emergentes hasta la colocación de los mismos en el medio de transporte de procedencia).

Además el oferente deberá cotizar CIF (indicar aeropuerto/puerto de destino) consignando “precio CIF” en números y letras, por cada renglón/ítem presupuestado, quedando a criterio de esta Comisión Nacional la elección mas conveniente.

Serán desestimadas las ofertas que no coticen en ambas modalidades (FOB y CIF).

  - El oferente podrá formular su oferta por todos los renglones/ítems o por algunos de ellos. No podrá cotizar en forma parcial algún renglón/ítem.

  - El oferente deberá adjuntar una descripción precisa de la función de la mercadería/bien cotizado. En caso de corresponder, también deberá indicar que cada componente es necesario para su correcto funcionamiento como un todo fundamentando lo expresado. Además deberá cotizar por separado los repuestos y accesorios si los hubiera.

  - En caso de corresponder el oferente deberá comunicar si a la mercadería/bien cotizado le corresponde tramitar algún tipo de “Certificado de Calidad”. Su gestión y costo estará, en todos los casos, a cargo del oferente.

  - El plazo de mantenimiento de oferta será de ciento ochenta (180) días corridos contado a partir de la fecha del acto de apertura y se ajustará a lo establecido en el Art. 66 del Dto. 893/12.

  - Se deberá utilizar las Normas Incoterms versión 2010.

## Documentación a presentar con la oferta:

  - La folletería correspondiente (catálogo técnico, fotos), traducido al idioma español.

  - Factura Proforma (ver punto 2).

  - Nota respecto a la emisión de “Certificado de Calidad”, en caso de corresponder (ver punto 1.1 i).

  - En el caso de compras efectuadas a través de representantes locales o de firmas con presencia en la plaza local, se deberá adjuntar a la oferta la constancia de inscripción al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), o en su defecto, la constancia de preinscripción al mismo y documentación respaldatoria que permita su inscripción, como así también toda otra documentación establecida en el Dto. 893/12. Consultas al respecto en:  http://www.argentinacompra.gov.ar.

  - OFERENTES EXTRANJEROS. (Formando parte de la misma)

a) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

b) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

c) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la certificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas en documentos de carácter privado. Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso c), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1. 3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argentina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

## 1.3 Identificación de las mercaderías/bienes:

De acuerdo a:

- Peso Bruto estimado.

- Cantidad y medida (ver 1.1.f) de bultos estimada.

- Normas de seguridad complementarias, cuando las características de los bienes o suministros lo requieran.

En caso de franquicias diplomáticas además se deberá consignar:

- Clasificación UN (Naciones Unidas).

- Clasificación IMO.

# LA PROFORMA DEBERÁ CONTENER OBLIGATORIAMENTE:

- Leyenda que consigne FACTURA PROFORMA y fecha.

- Datos del comprador:

    - Comisión Nacional de Energía Atómica

    - CUIT: 30-54666021-0

    - Av. Del Libertador 8250 CABA

    - Como referencia agregar el nombre del contacto de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA) y número de expediente

- Datos del oferente:

    - Nombre del oferente del exterior

    - Dirección del oferente del exterior

    - Número de identificación tributaria

    - Dirección, teléfono y mail del Representante local y/o persona de contacto

    - Número y Tipo de Cuenta Bancaria del beneficiario del exterior

    - Nombre del banco del beneficiario del exterior

    - Dirección del Banco del exterior

- Código Swift (en todos los casos).

- Código IBAN (solo Bancos Europeos).

- Código ABA (solo Bancos de USA).

- Posición arancelaria (Harmonized Tariff Code / HTC o HS) los 8 primeros dígitos de la mercadería/bien y de los accesorios y/o repuestos si los hubiera.

- Precio FOB unitario y total en moneda de origen (excluyente) consignar puerto/aeropuerto de procedencia.

- Precio CIF unitario y total en moneda de origen (excluyente) consignar puerto/aeropuerto de destino.

- Tipo de moneda.

- Descripción de la mercadería/bien indicando además marca, modelo, código/artículo del producto, calidad, peso neto, etc.

- Breve explicación sobre la función de la mercadería/bien (para que se utiliza).

- Descripción de los repuestos y/o manuales si los hubiera.

- Cantidad de la mercadería/bien, unidad de medida y de corresponder indicar tolerancias.

- Plazos de entrega según punto 4.

- Descripción del envase, embalaje e identificaciones especiales.

- Origen y Procedencia de la mercadería/bien cotizado.

- Tipo de seguro (cláusulas de cobertura) y tipo de póliza (individual o flotante).

- Medio de transporte a utilizar, alcances del flete.

- Garantía de la mercadería/bien (tipo y alcances).

- Instalación y puesta en marcha de la mercadería/bien (la que deberá estar a cargo del proveedor).

- Servicio posventa (tipo y periodo del servicio, costo, etc.).

# GARANTIAS

- De oferta: Si el oferente no tiene representación en la República Argentina no es obligatoria la presentación de garantía (Art. 164).

- De adjudicación: El oferente deberá presentar una Póliza de Caución por el 100% del valor adjudicado, solo en el caso de pagos por Transferencias Bancarias (ver punto 6) y entregarla en el CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES – Edificio 42, Tandar –     1° Piso, Of. C-123, de Lunes a Viernes de 9:00hs. a 12:00hs. y de 14:00hs. a 17:00hs.

# PLAZO DE ENTREGA

Renglones 1, 2 y 3:

El plazo de entrega en AEROPUERTO SAN CARLOS DE BARILOCHE será de 60 (SESENTA) días corridos a partir de la fecha de apertura de la Carta de Crédito.

Renglón 4:

El plazo de entrega en CENTRO ATOMICO BARILOCHE será de NOVENTA (90) días corridos a partir de la Transferencia Bancaria.

# EMBARQUE

## 5.1 Habilitación:

El adjudicatario deberá embarcar la mercadería solo con previa autorización de personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica (C.N.E.A.).

## 5.2 Documentación:

La documentación de embarque deberá emitirse a nombre de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, incluyendo como referencia el nombre de contacto de CNEA, número de expediente otorgado por CNEA y de orden de compra en cada uno de los documentos de transporte internacional, en Facturas y en Packing List. Bajo ninguna circunstancia los documentos se aceptarán consignados al Banco emisor de la Carta de Crédito ni a otro sujeto que no sea la CNEA.

Además deberá estar constituida por:

- Guía Aérea y/o Conocimiento de Embarque y/o Carta de Porte: 3 originales y 3 copias.

- Factura comercial (en total concordancia con la factura proforma revisada y aprobada por CNEA): 1 original y 2 copias.

- Packing list (lista de empaque): 1 original y 1 copia.

- Póliza/certificado de seguro a favor de CNEA con Representante en Argentina en caso de pago por transferencia.

Toda esta documentación deberá ser remitida a:

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Sede Central,

Av. Del Libertador 8250, código postal C1429BNP – Ciudad de Bs. As.,

Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Comercio Exterior.

Contacto: Lic. Martín Suarez Gazzero.

E-mail: aduana@cnea.gov.ar, canales@cnea.gov.ar

# FORMA DE PAGO

Mediante apertura de Carta de Crédito irrevocable, intransferible y confirmada, pagadera a la vista y contra entrega de una copia de la documentación de embarque correspondiente (ver punto 5).

Mediante Transferencia Bancaria será exclusivamente en los siguientes casos:

- Membresías.

- Publicaciones.

- Patentes.

- Software (solo Internet). En caso de incluir  manuales o CDs  el pago se efectuará mediante Carta de Crédito.

- Prestación de Servicios.

- Operaciones de cualquier naturaleza inferiores a USD 10.000.-, contra presentación de contragarantía bancaria o póliza de seguro de caución por el 100% del total de la orden de compra.

# CONSULTAS

Dirigirse a:

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES –

AV. GRAL. PAZ  1499 SOBRE COLECTORA LADO PROVINCIA (1650) SAN MARTÍN

DEPTO. ADMINISTRACIÓN C.A.C.

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

EDIFICIO Nº 13

Para realizar cualquier consulta relacionada con este procedimiento de selección, comunicarse con la División Administrativa Compras al teléfono 6772-7226 ó vía e-mail a la dirección comprascac@cnea.gov.ar