|  | COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA Gerencia de Área Investigación y Aplicaciones No Nucleares Gerencia de Ingeniería de Proyectos, Planificación y Logística Subgerencia Ingeniería de Proyectos | GAIyANN (SIP) Revisión: 1 |
| --- | --- | --- |
|  | CLAUSULAS PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Página: 1 de 9 |
| TÍTULO: | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CAÑERÍAS DE BAJADA DE AGUA POTABLE DESDE TANQUES, EDIFICIO TANDAR (Nº 42) – C.A.C. |
| OBJETIVO El presente llamado a licitación tiene por finalidad la PROVISIÓN, INSTALACIÓN y MONTAJE de varias cañerías de bajada de agua potable desde tanque de reserva y tanque intermediario, incluyendo todos los accesorios, válvulas y elementos de fijación correspondientes. Estas actividades deberán desarrollarse en el Sector “A” del Edificio TANDAR (Nº42), ubicado en el Centro Atómico Constituyentes (Av. Gral. Paz 1499, sobre colectora lado provincia). ALCANCE El tendido comprende todas las cañerías indicadas en los planos adjuntos, con sus conexiones al colector del tanque intermediario en un extremo y a las cañerías existentes de consumo (interponiendo válvula), en el otro. Se incluyen los accesorios de cañería y todos los soportes y elementos necesarios para la correcta fijación de la cañería. Quedan también incluidos los trabajos sobre la cañería de bajada desde el tanque de reserva hasta el tanque intermediario que se detallan en planos y en la presente especificación. |
| Preparó | Revisó | Intervino calidad | Aprobó |
| Ing. Sergio Nigro |  |  |  |  |  | Ing. Julio A. Nicolai |
| REVISIONES |
| Rev. | Fecha | Modificaciones |
| FECHA DE VIGENCIA: |
| DISTRIBUCIÓN | ESTADO DEL DOCUMENTO |
| Copia Nº: |  |
| Distribuyó | Fecha: |
|  | Firma: |
| NOTA: Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales sobre él. No está permitida la explotación, transferencia o liberación de ninguna información en el contenido, ni hacer reproducciones y entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y escrito de CNEA. |

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	1

2.	ALCANCE	1

3.	ABREVIATURAS	3

4.	REFERENCIAS	3

5.	RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO	4

6.	OFERENTES - Capacidad legal y técnica	4

7.	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	5

8.	RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR	7

9.	PLANOS ADJUNTOS	7

10.	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCIÓN	8

11.	LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	8

12.	CONTROL DEL TRABAJO	8

13.	PLAZO DE EJECUCIÓN	8

14.	FORMA DE PAGO	9

15.	GARANTÍA DE LOS TRABAJOS	9

16.	DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A CNEA	9

16.1	Documentos que deben ser presentados antes de iniciar los trabajos para su aprobación por CNEA:	9

16.2	Documentos que deben ser presentados para su aprobación final con carácter “Conforme a Obra”:	9

# ABREVIATURAS

CNEA	Comisión Nacional de Energía Atómica

CAC		Centro Atómico Constituyentes

GAIyANN	Gerencia de Área Investigación y Aplicaciones no Nucleares

GIPPyL	Gerencia de Ingeniería de Proyectos, Planificación y Logística

SIP		Subgerencia Ingeniería de Proyectos

PET		Pliego de Especificación Técnica

# REFERENCIAS

Los trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, además de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- IRAM. Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.

- ISA. Instrument Society of America.

- ASTM. American Society for Testing and Materials.

- ANSI. American National Standards Institute.

- ASME. American Society of Mechanical Engineers.

- Ley 19.587 Decreto 351/79. Seguridad e higiene en el trabajo.

- Todo reglamento o norma obligatoria en el país incluyendo las leyes.

- Donde no alcancen las citadas Normas, regirán las V.D.E., D.I.N. o C.E.I.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones, el proveedor deberá comunicarlo a la Inspección de CNEA, a efectos de salvar las dificultades que se presentasen.

La Inspección no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

En caso de contradicción entre alguna de las anteriores normas, se tendrá en cuenta la indicación más rigurosa a criterio de la CNEA.

El adjudicatario efectuará todos los trabajos que exijan las reglamentaciones vigentes y/o las reglas del arte, para un perfecto funcionamiento de las instalaciones y sus componentes de acuerdo a su fin.

Por tal motivo tendrá en cuenta y evaluará todas las necesidades y previsiones que deberá tomar durante la ejecución de los trabajos. Asimismo tiene la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos, especificaciones o indicaciones.

# RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO

El oferente deberá visitar el lugar en forma previa a la cotización para tener pleno conocimiento de:

a) El lugar donde se realizarán las tareas y sus accesos.

b) Las dificultades técnicas que pudieran existir para la realización de las tareas.

c) La instalación existente a fin de evaluar el espacio disponible y más conveniente para la realización del tendido de las nuevas cañerías objeto de la presente.

Los oferentes deberán visitar las instalaciones correspondientes al tanque de reserva (nivel +69,45 m) y al tanque intermediario (nivel +32,98 m), el pleno de conductos vertical, la sala de máquinas y trinchera. Deberá verificar los recorridos de las cañerías existentes a ser reemplazadas y efectuará las consultas necesarias antes de formular sus ofertas, por tal razón no se admitirá posteriormente causal de desconocimiento.

Dichas visitas se realizarán en días laborables de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. con previa cita telefónica al 011-6772-7125. El certificado de la visita correspondiente, conformado por personal de la CNEA, formará parte de la documentación requerida en la propuesta y tendrá carácter de excluyente para ser considerada la oferta en el acto de licitación.

# OFERENTES - Capacidad legal y técnica

- Los oferentes deberán presentar antecedentes en la provisión, instalación y montaje de sistemas de cañerías de características similares, indicando diámetros y materiales instalados, tareas realizadas, empresa, lugar y contactos. La CNEA se reserva el derecho de solicitar las certificaciones correspondientes.

- La CNEA se reserva el derecho de realizar una visita a las instalaciones referidas por el oferente y si a su criterio este no garantiza condiciones de antecedentes y calidad técnica de personal  y/o instalaciones, la oferta quedará desestimada.

- Nómina y calificación del personal que intervendrá en los trabajos. El oferente deberá incluir la composición de su personal técnico.

- La CNEA se reserva el derecho de solicitar a los oferentes la ampliación o presentación de los elementos de juicio que considere necesarios para posibilitar una mejor evaluación de la capacidad técnica y/o empresarial del adjudicatario.

- La empresa deberá acreditar una experiencia en la instalación y montaje de sistemas de cañerías de características similares no menor a 5 años.

- Empresas que hayan ejecutado o estén ejecutando servicios para la CNEA, NO eximen a los oferentes de la obligación de presentar todos los requerimientos establecidos en los pliegos licitatorios.

- La Adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo especificado en la ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto Reglamentario 351/79 y normas concordantes, en cuanto a la protección del personal, acorde con los trabajos a efectuar y las tareas en sí mismas.

- La adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo indicado en el documento PO-SNA-HS-003 – Rev.2 “Habilitación de Empresas Contratistas”, que se adjunta.

- La CNEA podrá ordenar a la Adjudicataria y esta deberá aceptar, el separar inmediatamente de su dotación a cualquier persona involucrada en los trabajos, que a su juicio, no reúna las condiciones de conducta o comportamiento adecuado.

- Los inconvenientes de dicha decisión estarán a cargo única y exclusivamente de la Adjudicataria.

- Todo el personal que el adjudicatario afecte a los diferentes trabajos a realizar deberá contar con todas las herramientas, instrumental y equipos indispensables para cada tarea en particular, a fin de prestar un servicio eficiente. Dicho personal efectuará tareas con uniforme de trabajo con la identificación respectiva y en correcto estado de limpieza y presentación, siendo el adjudicatario responsable por el comportamiento de todos y cada uno de los operarios que intervengan en las tareas.

# DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

Se trata de la provisión, instalación y montaje de un nuevo sistema cañerías para agua potable, construidas en Hierro Negro, de la Serie ANSI 150 lb / ANSI B.16.5, con costura, A-53 Gr B, Schedule 40, ANSI B36.10, Soldada, de diámetros 6”, 4”, 3”, 2½”, 2” y 1½”, de longitudes y recorridos aproximados de acuerdo a Planos adjuntos, con sus accesorios correspondientes y válvulas.

Las cañerías de diámetro 1½” serán Schedule 80.

Dichos Planos adjuntos indican en forma aproximada los recorridos de las cañerías ya instaladas a ser reemplazadas.

En los diagramas se dan, para las derivaciones, los niveles correspondientes al piso al cual corresponde la cañería derivada y no el nivel propio de la misma que en general es entre 2,5 y 3,5 m mayor al nivel de piso respectivo.

Las nuevas cañerías a ser provistas e instaladas se dispondrán en forma paralela a las existentes, manteniendo sus diámetros y respetando el actual recorrido en la medida de lo posible.

Más allá de lo indicado en los planos, el nuevo sistema de cañerías deberá cumplir con la distribución de agua en el edificio como actualmente lo hacen las distintas cañerías a ser reemplazadas, con idéntica funcionalidad.

Este sistema de cañerías comprende:

1) Bajada desde tanque de reserva hasta tanque intermediario. Esta cañería no será totalmente reemplazada, sólo será cambiado por nuevo lo siguiente,

a) Dos codos y sus tramos de cañería próximos a ellos (1,5 m de cada lado aprox.), según se indica en Plano Nº 4. (un codo en cañería de bajada y otro en cañería de subida de llenado de tanque).

b) Ambas acometidas a tanques intermedios, en sus tramos finales, desde válvulas esclusas hasta bridas al ingreso de los tanques. Se colocará nueva cañería de 3” de diámetro y 3 m de recorrido aproximado para cada una de las alimentaciones a cada tanque de intermediario, de acuerdo a Plano Nº5.

A lo largo de toda esta cañería de bajada, se pintarán todas las uniones roscadas y accesorios con dos manos de esmalte sintético previo tratamiento anticorrosivo de las superficies.

2) Bajadas desde tanque intermediario hasta los distintos puntos de consumo en el Edificio TANDAR. Estas cañerías serán íntegramente reemplazadas por nuevas, desde las válvulas correspondientes existentes en el colector del tanque intermediario hasta los respectivos puntos de empalme indicados en planos.

Los trabajos deberán ejecutarse en tres sectores del edificio: a) al aire libre en la terraza (tanque de reserva), b) dentro de la montante vertical (torre) y c) en trinchera y sala de máquinas (subsuelo).

La cañería podrá ser sujetada a los soportes existentes, si en estos se tuviera lugar disponible, caso contrario el proveedor montará nuevos soportes en forma similar a los ya instalados fijándolos exclusivamente de las paredes o estructura del edificio. En ningún caso se admitirá tomar las nuevas cañerías a las cañerías actualmente instaladas.

Se incluyen en el presente suministro todos los pases a través de paredes de mampostería u hormigón que fueran necesarios realizar para el nuevo tendido de cañerías, como así también su posterior tapado y reconstrucción de dichas paredes con iguales características a las existentes respectivas.

También quedan incluidos en la presente la apertura de pases en los cortafuegos del pleno de conductos vertical y su posterior reconstrucción con los mismos materiales de los cortafuegos existentes.

Válvulas

Se dispondrán válvulas nuevas en todas las derivaciones, aun cuando la instalación existente no las tuviese.

De acuerdo al diagrama de cañerías adjunto pueden computarse la cantidad de válvulas con sus respectivos diámetros.

Las válvulas serán Esféricas, de Diámetro Nominal igual al de la cañería donde vayan montadas, de Paso Total, Spirax Sarco o marca reconocida, cuerpo de bronce (B-62 / A-216Gr WCB), Esfera y Vástago de acero inoxidable (AISI 304), Asiento y Empaquetadura de Teflón, Operación a Palanca y Extremos Roscados para intercalar.

Pintura e Identificación de las Cañerías

Todas las cañerías y soportes serán pintados con dos manos de esmalte color a elección previo tratamiento de las superficies y aplicación de antióxido.

Las cañerías serán identificadas pintando sobre las mismas su código correspondiente (de acuerdo a Diagrama) y una flecha que indique el sentido de  circulación de agua.

Mantenimiento del Servicio de Agua

Los trabajos de conexión final de las nuevas cañerías a las existentes deberán realizarse de tal manera de no interrumpir el respectivo servicio por más de 24 hs. En ningún caso podrá cortarse la provisión de agua a más de una derivación simultáneamente.

# RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El oferente tendrá a su cargo la responsabilidad total del diseño y del correcto funcionamiento de la instalación de acuerdo a los requerimientos de la presente, es decir, el reemplazo de las cañerías existentes indicadas en planos por un nuevo sistema de cañerías que cumpla con el servicio de provisión de agua de igual manera que actualmente lo hacen las cañerías existentes a ser reemplazadas.

Los recorridos y longitudes de cañerías en los Planos adjuntos se dan solamente a título ilustrativo y deberán ser verificados por el oferente en su visita a obra.

La cotización se hará de manera global y no por metro de cañería.

# PLANOS ADJUNTOS

Se adjuntan los siguientes Diagramas y Planos:

- Diagrama cañería desde tanque de reserva a tanque intermediario.

- Diagrama cañerías de bajada desde tanque intermediario.

- Detalle colector tanque - Nivel +32,98 mts.

- Esquema cañería de bajada desde tanque de reserva. Torre - Nivel +69,45 mts. Esc.: 1:100.

- Torre - Nivel +37,00 mts. Esc.: 1:100.

- Torre - Nivel +32,98 mts. Esc.: 1:100.

- Planta Nivel +4,00 mts. Esc.: 1:100.

- Planta Nivel +/- 0,00 mts. Esc.: 1:100.

- Planta Nivel -2,80 mts. Esc.: 1:100.

- Plantas Niveles -2,80 y -5,00 mts. Esc.: 1:200.

# PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCIÓN

Se deberá verificar el correcto funcionamiento de toda la instalación realizada, durante al menos una semana a partir de la entrega y puesta en marcha inicial de toda la instalación en su conjunto.

Finalizadas las pruebas de recepción y comprobado el correcto funcionamiento integral del sistema de cañerías provisto, se considerará finalizada la puesta en marcha del mismo realizándose la recepción final, y comenzará a contar el período de garantía.

# LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO

Todos los elementos sobrantes o cualquier otro material que no haya sido utilizado, deberá retirarse de los lugares de trabajo; quedando los mismos en perfecto estado de limpieza. El proveedor tendrá a su cargo el traslado de estos sobrantes fuera del predio de CNEA.

# CONTROL DEL TRABAJO

Durante el desarrollo de la Instalación, un Representante técnico de CNEA controlará el avance y las etapas del mismo, en diversos períodos a definir por CNEA. Dicho profesional deberá tener acceso a toda la información en proceso y a las metodologías y técnicas empleadas durante todas las etapas del trabajo. Se dejará constancia por escrito de las observaciones que se considere necesario realizar durante tales controles.

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado por nuevo y vuelto a ensayar a cargo del proveedor, hasta que sea aprobado definitivamente por CNEA.

# PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución total de todos los trabajos objeto de la presente es de 90 días corridos.

# FORMA DE PAGO

30% contra presentación de Póliza de Caución y 70% restante a la finalización de instalación.

# GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

La CNEA requiere como garantía, un periodo mínimo de 12 meses, correspondiente a la provisión e instalación realizada, desde la aprobación de los ensayos de recepción.

De existir alguna falla durante este período, se deberá acudir con premura, dentro de las 24 horas, para atender la misma y ser subsanada a la brevedad.

El personal que acuda en tales ocasiones deberá cumplir con lo detallado en el punto 6 en relación con los seguros de riesgo de trabajo y presentación de las pólizas respectivas.

Se deberá presentar la lista de números telefónicos para llamadas por emergencias técnicas en el período de garantía.

# DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A CNEA

Se deberá presentar toda la documentación que a continuación se indica.

## Documentos que deben ser presentados antes de iniciar los trabajos para su aprobación por CNEA:

- Planos constructivos para el tendido de toda la cañería e Informe Técnico en los cuales el proveedor detallará cómo se realizará el montaje y la sujeción de toda la cañería.

## Documentos que deben ser presentados para su aprobación final con carácter “Conforme a Obra”:

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación para toda la instalación realizada (original y copia):

- Planos finales, conforme a obra, de toda la instalación.

- Certificado de Garantía de la instalación por el término de un año a partir de la recepción de los trabajos realizados.