ADQUISICION DE BIENES Y SEVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142

Domicilio: CENTRO ATÓMICO EZEIZA PRESBITERO JUAN. GONZALEZ Y ARAGON Nº 15 –B1802AYA – EZEIZA –PROVINCIA. BUENOS AIRES

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

TEL: 4125-8699/8520

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | N°34 | Ejercicio: 2018 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 18 | Ejercicio: 2018 |
| --- | --- |
| Rubro: 24- EQUIPOS |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| CENTRO ATÓMICO EZEIZA –PRESBITERO JUAN GONZALEZ Y ARAGON Nº 15 – B1802AYA – EZEIZA –PROVINCIA DE BUENOS AIRES. OFICINA DE COMPRAS – EDIFICIO INSTRUMENTACION 1º PISO - OFICINA Nº 125 | 12/03/2018 | 11:00HS |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 433 | 2741 | 31 | AGITADOR MECÁNICO MAGNETICO CON PALETAS TIPO RUSHTON DE VELOCIDAD VARIABLE. DIGITAL PROGRAMABLE. | UNIDAD | 1 |
| 2 | 433 | 3915 | 2 | CAUDALÍMETRO PARA AIRE CON RANGO DE 0 A 15 LPM (L/MIN). | UNIDAD | 1 |
| 3 | 433 | 06301 | 9 | INCUBADORA DE CO2, CAPACIDAD DE 180 A 200 L CON CAMISA DE AIRE. | UNIDAD | 1 |
| 4 | 439 | 8329 | 1 | MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO DE RANGO DE SATURACIÓN DE 0-100%. COMPATIBLE CON MULTIPARAMÉTRICO THERMO STAR PRO | UNIDAD | 1 |
| 5 | 433 | 2741 | 0010 | AGITADOR MAGNÉTICO TIPO MODELO NUOVA STIRRER -CAPACIDAD DE AGITACIÓN MÁXIMA 5L -REVOLUCIONES 2000 RPM -SIN ETAPAS SELECCIONABLE, 100-1000 R.P.M. -ALIMENTACIÓN: 230V-50HZ 230 V, 50 HZ 0-50 ºC, MÁX. 95 % H.R. | UNIDAD | 1 |
| 6 | 262 | 01090 | 0013 | LUPA GALILEO ITALY CUENTA HILO METAL LC3060 LED 8X Ø30MM 927 | UNIDAD | 1 |
| 7 | 433 | 6541 | 0001 | MOLINO ULTRACENTRIFUGO (MOLINO RÁPIDO DE ROTORES) TIPO PULVERISETTE 14 FRITSCH O ZM200 RETSCH. MOLIENDA FINA GRANULOMETRÍA DE ENTRADA: HASTA 10 MM CANTIDAD DE MUESTRA MÍNIMA 5 – 10 ML RENDIMIENTO MÁX. (SEGÚN MATERIAL Y MEDIDA DEL TAMIZ): 5 L/H FINEZA RESULTANTE: MENOR A 40 UM TAMICES 0,08 – 6 MM ALIMENTACIÓN: DISCONTINUA/CONTINUA CONJUNTO DE MOLIENDA: ROTOR DE IMPACTO, TAMICES, INSERTO DE CLAVIJAS, CUCHILLA DE IMPACTO MATERIAL DE LOS CONJUNTOS: ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, RECUBRIMIENTO EN ESTAÑO VELOCIDAD DEL ROTOR 6000 – 20000 R.P.M. DETALLES ELÉCTRICOS 200-240 V/1~, 50-60 HZ, 2500 WATT POTENCIA EN EL EJE, SEGÚN VDE 0530, EN 60034: 0,55 KW EQUIPO DE MESA CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE DE 12 DIENTES PARA MOLINO (1) TAMIZ PERFORACIÓN TRAPEZOIDAL 2 MM (1) TAMIZ PERFORACIÓN TRAPEZOIDAL 1 MM (1) TAMIZ PERFORACIÓN TRAPEZOIDAL 0.5 MM (1) TAMIZ PERFORACIÓN TRAPEZOIDAL 0.2 MM (1) TAMIZ PERFORACIÓN TRAPEZOIDAL 0.08 MM | UNIDAD | 1 |
| 8 | 433 | 7039 | 6 | MUESTREADOR DE DENSIDAD APARENTE DE SUELOS EXTRAE MUESTRAS CILÍNDRICAS DE 48 MM. DE DIÁMETRO Y 55.3 MM. DE ALTURA. CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE. CON 20 CILINDROS CON TAPAS, MARTILLO Y MALETÍN PARA TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN. TIPO MODELO E 100 DE MERIDIENS. DEBE INCLUIR MAZA PARA MUESTREADOR DE DENSIDAD APARENTE DE SUELOS, TIPO GOMERO. | UNIDAD | 1 |
| 9 | 433 | 04395 | 2 | DOSÍMETRO PARA CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL KIT DE DOSÍMETRO PARA MEDIR LA CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL QUE INCLUYA: - UN RADIÁMETRO COMPENSADO EN ENERGÍA PARA DOSIS EQUIVALENTE AMBIENTAL H*(10) DE ACUERDO A ICRP60/ICRU39. RANGOS DE ENERGÍA: 30 KEV A 4.4 MEV. RANGO DE MEDICIÓN HASTA 100MSV/H. VERSIÓN CON FACTOR DE CALIBRACIÓN SELECCIONABLE: CARACTERISTICAS RADIOLÓGICAS: •RANGO DE MEDICIÓN DE TASA DE DOSIS: HASTA 100MSV/H. •RANGO DE MEDICIÓN DE DOSIS: 100 NSV A 10SV. •RANGO DE ENERGÍA: 30 KEV A 4.4 MEV. •MAGNITUD MEDIDA: DOSIS EQUIVALENTE AMBIENTAL H*(10). CARACTERISTICAS MECÁNICAS: •DIMENSIONES: 42X195X73MM. •PESO: 410G. •CUMPLIMIENTO CON LA NORMA IP67 (RESISTENCIA AL AGUA; RESISTENCIA A GOLPES). •CUMPLIMIENTO CON LA NORMA ICRU39 (QUE TRABAJE CON UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL). - UNA SONDA PARA MEDIR CONTAMINACIÓN ALFA Y BETA COMPUESTA POR UN DETECTOR DEL TIPO CONTADOR PROPORCIONAL: CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS: •RANGO DE MEDICIÓN 0.1 A 10000 CPS. •FONDO: ~0.6 CPS. •SENSIBILIDAD (CPS/BQ): ~15% (AM-241); ~25% (CS-137). •GAMMA: ~4CPS/µSV/H (CS-137). •VENTANA DEL DETECTOR: ~2MG/CM2, 44MM DE DIÁMETRO •ÁREA SENSIBLE 15 CM2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: •DIMENSIONES: 245X68MM. •PESO: 0.35KG. •TEMPERATURA DE TRABAJO: -30 ºC A 50ºC. •TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40ºC A 70ºC - CABLE ESPIRALADO PARA CONECTAR LA SONDA AL RADIÁMETRO: CARACTERÍSTICAS: •CABLE EN ESPIRAL DE 0.3M QUE SE ESTIRA A 1.2M, CONECTORES CON TRABA. - CABLE DE DATOS USB PARA CONECTAR EL RADIÁMETRO A LA PC: CARACTERÍSTICAS: •CABLE DE DATOS PARA CONECTAR EL RADIÁMETRO A LA PC MEDIANTE USB, Y HACER LA CONFIGURACIÓN DEL MISMO A TRAVES DEL SOFTWARE. - SOFTWARE DE PC PARA CONFIGURAR EL RADIÁMETRO: CARACTERÍSTICAS: •SOFTWARE DE PC PARA CONECTAR EL RADIÁMETRO Y CONFIGURAR SUS PARÁMETROS Y TRANSMITIR DATOS. - SOFTWARE DE PC PARA CALIBRAR EL RADIÁMETRO: CARACTERÍSTICAS: •SOFTWARE DE PC PARA CONECTAR EL RADIÁMETRO Y CALIBRARLO. EMISIÓN DE INFORME DE CALIBRACIÓN | UNIDAD | 1 |
| 10 | 439 | 04381 | 0001 | DESHUMIFICADOR DE 20LTS CADA 24HS DESHUMIDIFICADOR POR CICLO DE COMPRESIÓN CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN: 20 LTS CADA 24 HS O MAS ALIMENTACIÓN: 220V 50HZ CONSUMO ELÉCTRICO (A 30°C Y 80%HR): 360W MÁXIMA CORRIENTE NOMINAL (A 30°C Y 80%HR): 1.8 A REFRIGERANTE: 134A CAPACIDAD DEL TANQUE DE CONDENSADO: 5.5 LITROS O MAS RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO: 7 A 35°C RANGO DE HUMEDAD DE TRABAJO: 50 A 99% HR NIVEL DE RUIDO: <45 DB. DIMENSIÓN DEL PRODUCTO: 335 X 240 X 587 MM APROXIMADAMENTE. | UNIDAD | 2 |
| 11 | 433 | 03675 | 0195 | TERMÓMETRO DIGITAL TERMÓMETRO DE BANCO DE DOS CANALES DE ALTA PRECISIÓN, CON CERTIFICADO TRAZABLE AL NIST DE FÁBRICA MEDICIÓN DE TEMPERATURA 2 CANALES DE MEDICIÓN CONECTOR DIN ESTÁNDAR DE 5 PINES 2 SONDAS DE 200(RTD RANGO DE CALIBRADO ESTÁNDAR : -20 A 150 ºC TOLERANCIA DE CALIBRACIÓN: ±0.03 ºC CONSTANTE DE TEMPERATURA: 19 SEGUNDOS INTERFAZ DE USUARIO PANTALLA LCD DE 13MM Y 6 DIGITOS CON ILUMINACIÓN INCLUIDA RESOLUCIÓN SELECCIONABLE DE 0.01 O 0.0001 OHMS UNIDADES: Cº, Fº, KELVINS O ( RETENCIÓN DE LECTURA MÁXIMA, MINIMA Y PROMEDIO LECTURAS DE CANALES DIFERENCIAL AJUSTE DE CERO Y OFFSET PARA DERIVA DE LA SONDA SALIDA DE RELAY PROGRAMABLE SPDT (MAX. 3 AMP.) CONSTRUCCIÓN SONDAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L DE 6MM DE DIÁMETRO PESO: 0,74 KG (SIN CABLE Y LAS SONDAS) DATALOGGER RELOJ INTERNO A TIEMPO REAL DE REFERENCIA INTERFAZ USB PARA PC RESOLUCIÓN DE 0.001 INTERVALOS DE MEDICIÓN DE UN SEGUNDO | UNIDAD | 1 |
| 12 | 439 | 04190 | 0024 | LAVADORA ULTRASÓNICA CON CALENTAMIENTO. DISPLAY ANALÓGICO O DIGITAL DE TEMPERATURA. TIMER DIGITAL O ANALÓGICO HASTA 60 MINUTOS. MÁXIMA TEMPERATURA ALCANZADA 70 ºC CORTE AUTOMÁTICO POR SOBRECALENTAMIENTO. BATEA DE ACERO INOXIDABLE CON DRENAJE GABINETE DE FIBRA DE VIDRIO CAPACIDAD DE 20- 27 LTS DIMENSIONES INTERIORES APROXIMADAS (CM): LARGO: 50, ANCHO: 28, PROFUNDIDAD: 18. DIMENSIONES EXTERIOR MÁXIMAS (CM): LARGO: 53, ANCHO: 34, ALTO: 47 INCLUYA TAPA DE ACERO O POLIPROPILENO Y CANASTO PERFORADO DE ACERO INOXIDABLE. 220 VCA 50/60 HZ FRECUENCIA 40 KHZ LA GARANTÍA DEBE SER SUPERIOR A 1 AÑO LA INSTALACIÓN , LA CAPACITACIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA DEBERÁN ESTAR A CARGO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA PROVEEDORA EL SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ PRESENTAR UNA SUCURSAL EN EL PAÍS | UNIDAD | 1 |
| 13 | 433 | 6483 | 1 | REACTORES P/DQO DE DOBLE BLOQUE. CAPACIDAD: 25 TUBOS EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON DOBLE BLOQUE (21 POCILLOS DE 16-MM Y 4 POCILLOS DE 20-MM) CON TEMPORIZADOR/TIMER DE 0 A 150 MINUTOS ADEMÁS DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ESTABILIDAD DE TEMPERATURA: ± 2 ºC RANGO DE TEMPERATURA: 37 - 165 ºC RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 10- 45 °C RANGO DE CALENTAMIENTO20 - 150 ºC EN 10 MINUTOS REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN (HZ) 50 - 60 HZ REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN (VOLTAJE) 100 - 240 VAC LA FIRMA DEBERÁ TENER AGENTE OFICIAL EN BUENOS AIRES. EL EQUIPO SE ENTREGARA CON MANUAL DE USO COMPLETO EN ESPAÑOL. GARANTÍA MÍNIMA DE UN 1 AÑO | UNIDAD | 1 |
| 14 | 251 | 8937 | 265 | PATRON/ESTANDAR P/CALIBRACION; EQUIPO TIPO MARCA HACH - NOMBRE DEL PRODUCTO PATRON DE DQO - PRESENTACION PATRON 1000 MG O2/L X 200 ML. | UNIDAD | 1 |
| 15 | 251 | 8988 | 280 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO FOTOCOLORIMETRO – EQUIPO TIPO MARCA HACH - VIALES DE DIGESTIÓN PARA LA DEMANDA QUÍMICA DEL OXÍGENO (DQO) DE RANGO BAJO. LISTOS PARA USAR. NOMBRE DEL PRODUCTO TEST DQO 3 A 150 MG O2/L - PRESENTACION ENVASE X 150 UNIDADES | UNIDAD | 1 |
| 16 | 251 | 9004 | 712 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO FOTOCOLORIMETRO – EQUIPO MARCA TIPO HACH - NOMBRE DEL PRODUCTO TEST DQO ALTO RANGO DE 20 A 1500 MG O2/L - PRESENTACION ENVASE X 150 UNIDADES | UNIDAD | 1 |
| 17 | 433 | 5455 | 3 | EQUIPO CALIDAD AGUA: MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO 0,00 – 20 MG/L. PH Y CONDUCTIVIDAD. EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON SENSORES GALVÁNICOS DE OXÍGENO SELECCIONABLES, UNO UNIVERSAL, OTRO CON AUTOAGITACIÓN Y OTRO PARA FINES DE CAPACITACIÓN. DEBERÁ PERMITIR LA MEDICIÓN DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS PARA EL OXÍGENO DISUELTO: MEDICIÓN PARCIAL, CONCENTRACIÓN Y SATURACIÓN CORRECCIÓN INTEGRADA DE SALINIDAD PARA LA MEDICIÓN DE MUESTRAS SALINAS MEMORIA PARA GRANDES SERIES DE MEDICIONES ADEMÁS DEBERÁ INCLUIR: - SENSOR DE OXÍGENO: TIPO CELLOX 325 - 3 MEMBRANAS/SENSORES INTERCAMBIABLES - ELECTROLITO - FOLIO ABRASIVO - SOLUCIÓN DE LIMPIEZA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA: AUTOMÁTICA ENTRADAS DE MEMORIA: 500 MANUALMENTE / 5000 AUTOMÁTICA INTERFAZ: MINI USB MONITOR: GRÁFICO RETROILUMINADO FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL, 4 X 1,5 V AA Ó 4X 1,2 V DE NIMH BATERÍAS RECARGABLES - INTERCAMBIABLE CELSIUS/FAHRENHEIT - AUTOREAD AUTOMÁTICO / MANUAL - CALIBRACIÓN: AIRE SATURADO DE VAPOR DE AGUA O CONTRA ESTÁNDARES EXTERNOS MEMORIA DE HASTA 10 CALIBRACIONES OXÍGENO DISUELTO: RANGO DE CONCENTRACIÓN. 0,00 -20,00 MG / L +/- 0,5% MW. RANGO DE SATURACIÓN: 0,0 ... 200,0% +/- 0,5% V. MW. RANGO DE PRESIÓN PARCIAL: 0 - 200,0 HPA, RANGO DE TEMPERATURA: -5,0 ° C - 105,0 ºC +/- 0,1 ° C | UNIDAD | 1 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PAUTAS GENERALES

  - Rigen la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - La CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales la CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar al menos preinscripto en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (COMPR.AR) a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas, e incorporado a dicho Sistema con los datos actualizados cuando se emita el dictamen de evaluación. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición 64 E/2016 ONC.

  - El OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO, conforme lo dispuesto por la Disposición Conjunta 40/10 CGN y 19/10 TGN, o la que en un futuro la reemplace.

Dicha inscripción deberá ser gestionada en la Tesorería de Sede Central ubicada en Av. del Libertador 8250, piso 2º, Oficina Nº 2105 CABA. Ante cualquier consulta podrá contactarse telefónicamente a +54 11 4704-1280/6323-1565.

  - El COCONTRATANTE mantendrá indemne a la CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- OBJETO

  - El objeto del presente pliego es la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO para los diferentes sectores del Edificio Fuentes Intensas de las Radiaciones, Centro Atómico Ezeiza, ubicado en Presbítero Juan Gonzalez y Aragón nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante la CNEA

- VISITAS

  - Los OFERENTES podrán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en el Edificio Fuentes Intensas de las Radiaciones, Centro Atómico Ezeiza, ubicado en Presbítero Juan Gonzalez y Aragón nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires, los días hábiles en el horario de 9:00 a 16:00 horas. la CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento. Visita No Obligatoria

- CONSULTAS Y CIRCULARES

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras  y Contrataciones N°125 de Centro Atómico Ezeiza, Presbítero Juan Gonzales y Aragón nº15, o por correo electrónico a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar , hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego ni la constancia de retiro del mismo.

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº125 de Centro Atómico Ezeiza, Presbítero Juan Gonzales y Aragón nº15, en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello la CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- Se aceptarán ofertas variantes. NO se aceptarán ofertas por parte del renglón.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por la CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 6 del presente pliego).

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

- Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017 y Resolución 11-E/2017), conforme Anexo A. A efectos de su presentación, se informan en el Anexo B los nombres y cargos de los funcionarios con competencia para decidir sobre la presente contratación.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

- Constancia de visita a las instalaciones (solo si es obligatoria en el punto 3.1). NO APLICA

- Muestras: NO APLICA

- Habilitaciones: en caso de corresponder detallar tipo de habilitación y organismo que la otorga.

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para la CNEA, teniendo en cuenta: Precio, Calidad y Conveniencia.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de la CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- Para resultar adjudicatario y a los fines de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales, se procederá de acuerdo a lo determinado en la normativa vigente.

- GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- En el caso de licitaciones de etapa múltiple, la garantía será por un monto equivalente a. No aplica

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Preselección (etapa múltiple): Por un monto equivalente a. No aplica

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de $31.000.

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de $31.000.

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes deberán ser presentadas en la oficina de Compras Nº125 de Centro Atómico Ezeiza, Presbítero Juan Gonzales y Aragón Nº15 en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 y 16:00 horas, comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar .

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el COCONTRATANTE como adelanto.

  - Excepciones

Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente).

Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía ni a la garantía de impugnación.

  - En caso de ampliaciones el COCONTRATANTE deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El detalle técnico deberá ser propio del producto ofertado, de contar con folleto, se deberá incluir el mismo. Al momento de realizar la evaluación de las ofertas, se solicitara aclaraciones en los casos cuales haya copia textual de lo expuesto en el Pliego Adquisición de Bienes y Servicios.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en:

Renglones 1 al 8 Edificio Aplicaciones Agropecuarias, renglones 9 al 17 Edificio Fuentes intensas de las Radiaciones, Centro Atómico Ezeiza, Presbítero Juan Gonzalez y Aragón nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires en el horario de 09:30 a 12:30 horas y 13:30 a 16:00 hs.

  - En el plazo de SESENTA (60)  días corridos a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese a Centro Atómico Ezeiza deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES, ADJUDICATARIOS o COCONTRANTES podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Se deberá presentar en la oficina de Administración ubicada en PB del Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico Ezeiza, los días hábiles en el horario de 09:30 a 12:30 y 13:30 a 16:00 horas, o enviar a mozapata@cae.cnea.gov.ar, la siguiente documentación:

a.	El remito, con la entrega del bien.

b.	La factura, luego de recibir la conformidad de la recepción definitiva.

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

ANEXO A

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

- DECRETO 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-E/2017 -

Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma	  Aclaración	Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

- DECRETO 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-E/2017 -

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

__________________________	_____________________	___________

Firma y aclaración del declarante     Carácter en el que firma	          Fecha

ANEXO B

FUNCIONARIOS

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DECRETO 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11 E/2017

A efectos de realizar la presentación de la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES del Anexo A, se informan los nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos y la preselección en etapa múltiple, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado.

Titulares:

Autoriza: JOSE PACHADO                                   JEFE DEPARTAMENTO

Nombre y Apellido				                 Cargo

Aprueba: CELINA INES HORK                                          GERENTE

Nombre y Apellido				      Cargo

Suplentes:

Autoriza:    AMALIA STEFANIC                              JEFE DEPARTAMENTO

Nombre y Apellido				      Cargo

Aprueba: JUAN CARLOS FURNARI                        GERENTE DE AREA

Nombre y Apellido			            Cargo