Control de Funcionamiento Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, Muestreo Microbiológico  del Río Pichi Leufú y Agua de Consumo

| Preparó: Jorge Cantero |  |
| --- | --- |
| Preparó: |  |
| Revisó: |  |
| Visado Unidad de Seguridad: Lic.Federico Suarez Prieto |  |
| Aprobó: |  |

# INDICE

- OBJETO

- ALCANCE

- PLAZO de DURACIÓN del SERVICIO

- NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES

- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

- FACTURACIÓN y FORMA de PAGO

1.- OBJETO

Contratación del Servicio de Control de Funcionamiento Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, Muestreo Microbiológico  del Río Pichi Leufu y Agua de Consumo, para ser realizado en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu.

2.- ALCANCE.

Los trabajos a realizar son los mencionados en el punto 5.- “Descripción de los Trabajos”, donde se detallan los mismos, de acuerdo al presente Pliego Técnico.

Además están comprendidas dentro de este  alcance, todas las tareas auxiliares necesarias, para la correcta ejecución de los trabajos, a saber: traslado a la planta, elementos y medios para realizar la medición, elementos de protección personal, material descartable, recipientes, etc.

3.- PLAZO de DURACIÓN del SERVICIO

Ver Pliego de Bases y Condiciones Particulares, puntos 1.2 y 1.3.

4.- NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES.

Todos los trabajos se ejecutarán cumpliendo con las normas vigentes relacionadas con los distintos temas en cuestión, tanto nacionales, provinciales y/o municipales, como los propios internos de la CNEA.

5.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La Adjudicataria realizará un control inicial de funcionamiento, detallando en un informe las condiciones de operación y mantenimiento, además de la presentación de protocolos para la toma de muestras y análisis de laboratorio

5.1– Control de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales

Correspondiente al Renglón 1, realizando 12 servicios, cada uno mensual conteniendo o realizando en cada servicio lo detallado a seguir:

- Toma de muestras UNA (1) de entrada y UNA (1) de salida. De éstas muestras se realizarán las siguientes determinaciones: DBO5; DQO; N total; Fósforo Total; Examen bacteriológico (Recuento de Coliformes Totales y Recuento de Escherichia coli). Determinación in situ de pH, Temperatura, DO y Sólidos en Suspensión.

- Verificación de los parámetros de funcionamiento, recomendando y supervisando la modificación, en caso de ser necesario, del modo operativo de la Planta, a fin de adecuarla a las variaciones de la población del CTP.

La Adjudicataria efectuará los análisis e interpretación de los resultados, debiendo entregar a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA – COMPLEJO TECNOLOGICO PILCANIYEU un detallado informe por cada examen efectuado dentro de los DIEZ (10) días corridos de tomadas las muestras.

5.2 - Análisis de agua potable

Control mensual, correspondiente al Renglón 2, consistente en la toma de muestras de los puntos a indicar por la Inspección de CNEA, de los 48 servicios solicitados se realizarán 4 por mes, los cuales serán verificados con el Oferente en oportunidad de la visita de obra.  De éstos servicios se realizarán las siguientes determinaciones en cada uno: Cloro Residual, Recuento de Aerobias Heterótrofas, Recuento de Coliformes Totales, Recuento de Escherichia coli, Investigación de Pseudomonas aeruginosa.

La Adjudicataria deberá presentar protocolos para la toma de muestra y análisis de laboratorio.

5.3– Control Microbiológico del Río Pichileufu

Control trimestral (4 servicios por año), correspondiente al Renglón 3, cada servicio consiste en la toma de 5 (cinco) muestras por cada control, de los puntos a indicar y en la fecha específica estipulada por la Inspección de CNEA, los cuales serán verificados por el Oferente en oportunidad de la visita de obra.

En cada servicio se realizarán las siguientes determinaciones: Recuento de Aerobias Heterótrofas, Recuento de Coliformes Totales, Recuento de Escherichia coli, Investigación de Pseudomonas aeruginosa, Cloro y pH.

La Adjudicataria deberá presentar protocolos para la toma de muestra y análisis de laboratorio.

De cada punto la Adjudicataria presentará los resultados, debiendo entregar a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA – COMPLEJO TECNOLOGICO PILCANIYEU un detallado informe por cada examen efectuado dentro de los DIEZ (10) días corridos de tomadas las muestras.

De cada punto la Adjudicataria efectuará los análisis e interpretación de los resultados, debiendo entregar a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA – COMPLEJO TECNOLOGICO PILCANIYEU un detallado informe por cada examen efectuado dentro de los DIEZ (10) días corridos de tomadas las muestras.

En caso de encontrar algún resultado por fuera de los parámetros normales, sin importar el tipo de anormalidad detectada, por mínima que sea, el Adjudicatario deberá dar aviso en forma inmediata, vía telefónica, a los responsables de Seguridad e Higiene del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu.

6.-FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Ver punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.