ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Subgerencia Compras y Contrataciones

Domicilio: Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As.

CONTACTO: JUAN IESU AL 4125-8309

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | N° 226 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Sin clase |
| Modalidad: Sin modalidad |

| N° de Expediente: 183 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: Servicio profesional y comercial |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As. | 25 DE JULIO DE 2017 | 11:05hs |

NOTIFICACIONES:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 349 | 8903 | 1 | Provisión, montaje y puesta en marcha del tablero de fuerza motriz del sistema de ventilación nuclear del RA-3, según Especificación adjunta. | serv | 1 |

Ultimo día de retiro de pliego y visita obligatoria: 18/07/17.

ESPECIFICACION TECNICA

PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL TABLERO DE FUERZA MOTRIZ DEL SISTEMA DE VENTILACION DEL RA-3

Índice

1.	OBJETIVO

2.	DOCUMENTACIÓN

3.	NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

4.	ESPECIFICACION DE LOS COMPONENTES

4.1.	Provisión de Gabinete para ventilación

4.2.	Provisión de componentes para el tablero de ventilación de fuerza motriz

5.	CONEXIONADO Y MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

6.	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCIÓN

7.	FECHA DE ENTREGA

8.	LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO

9.	CONTROL DEL TRABAJO

# OBJETIVO

Establecer las especificaciones técnicas para el tablero de fuerza motriz del área del Sistema de Ventilación nuclear del recinto del RA-3. Esto comprende la ingeniería, selección, provisión, montaje y puesta en marcha parcial.

- Ingeniería para la selección de componentes.

- Provisión, armado y montaje del Tablero de Ventilación.

- Puesta en marcha del tablero de fuerza motriz.

# DOCUMENTACIÓN

El Contratista deberá garantizar la entrega de la Documentación en idioma Español que a continuación se menciona:

- Manuales de Operación de los Equipos.

- Ingeniería de detalle

- Plano del tablero eléctrico.

- Especificaciones de Instrumentos.

- Manuales de Operación y Mantenimiento.

Deberá entregar una copia en papel y una copia en archivo digital.

# NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

Normas Aplicables:

- Normas IRAM aplicables.

- ISO, International Organization for Standardization.

- IEEE/ANSI, Institute of Electrical and Electronics Engineers/ American National Standards Institute.

# ESPECIFICACION DE LOS COMPONENTES

# Provisión de Gabinete para ventilación

Gabinete armado de construcción modular componible de las siguientes características:

- Perfilería de chapa DD espesor 2,1mm (BWG Nº14) convenientemente matrizada y plegada en anchos de 50mm.

- Puerta construida en chapa DD de 2,1mm de espesor con bisagras ocultas y una cerradura

- Bandeja construida en chapa galvanizada de 2,1mm de espesor regulable en profundidad

- Fondo, Lateral y Techo de chapa DD espesor 1,25 mm con sus 4 lados plegados.

- Cierre de puerta tipo laberíntico.

- Burlete en la puerta de tipo goma autoadhesivo.

- Cerradura en puerta tipo falleba.

- Grado de protección IP43

- Tratamiento superficial de la chapa:

- Desengrasado, fosfatizado (fosfato de hierro), pasivado.

- Pintura epoxi en polvo de acabado texturado, espesor 60 micrones.

- Medidas exteriores estimadas de gabinete expresadas en milímetros:

- Alto: 1.900 mm

- Ancho tablero: 1.200 mm.

- Profundidad: 400 mm.

- Desarrollo de soportes estructurales internos para el montaje de interruptores de suministro y salidas.

- Zócalo normalizado 100mm de altura.

- Espacio de reserva para el montaje de PLC futuro (Dimensiones mínimas: 600mm x 400mm).

# Provisión de componentes para el tablero de ventilación de fuerza motriz

- Seccionador rotativo 4x250A Marca ABB OT250 3P o similar características y calidad. (No esencial) (Cantidad 1)

- Seccionador rotativo 4x100A Marca ABB OT100 3P o similar características y calidad. (Esencial, alimentación normal y de grupo) (Cantidad 2)

- Analizador de redes Marca ABB M2M THD o similar características y calidad. (Cantidad 2)

- Softstarter 1,5kW / 2HP In 3,9A c/by-pass,  Marca ABB PSR3-600-70 o similar características y calidad. (Cantidad 2)

- Softstarter 4kW / 5HP In 9A c/by-pass, marca ABB PSR9-600-70 o similar características y calidad. (Cantidad 1)

- Softstarter 7,5kW / 10HP In 16A c/by-pass, marca ABB PSR16-600-70 o similar características y calidad. (Cantidad 1)

- Softstarter 11 kW / 15HP In 25A c/by-pass, marca ABB PSR25-600-70 o similar características y calidad. (Cantidad 3)

- Guardamotor, marca ABB MS116 / 4 con contactos auxiliaries ABB. (Cantidad 2)

- Guardamotor, marca ABB MS116 / 10 con contactos auxiliaries ABB. (Cantidad 1)

- Guardamotor, marca ABB MS132/16 con contactos auxiliaries ABB. (Cantidad 1)

- Guardamotor, marca ABB MS132/25 con contactos auxiliaries ABB. (Cantidad 3)

- Selectoras de servicio para panel. (Cantidad 7)

- Indicaciones luminosas de fallas para panel. (Cantidad 7)

- Indicaciones luminosas de servicio para panel. (Cantidad 7)

- Fuentes monofásicas ABB CPE24/5 o similar características y calidad para comando. (Cantidad 7)

- Kit de ventilación forzada para las dimensiones y componentes del tablero descripto. (Cantidad 1)

- Dispositivo de conmutación automática marca ABB ATS021 completo o de similar características y calidad. (Cantidad 1)

# CONEXIONADO Y MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

- Deberá  respetar la funcionalidad del tablero existente a remover, para ello se deberá hacer un estudio de conexiones y funciones de cada componente.

- Al tablero ingresan tres ternas de fuerza motriz.

  - Terna 1 (No esencial) alimentación normal.

    - Extractor General

    - Extractor de campanas

    - Ventilador de Aire Acondicionado

  - Terna 2 (Esencial) Alimentación Normal

    - Ventilador Extractor #1 (CVE1)

    - Ventilador Extractor #2 (CVE2)

    - Compresor Aire #1

    - Compresor Aire #2

  - Terna 3 (Esencial) Alimentación del Grupo Electrógeno

    - Ventilador Extractor #1 (CVE1)

    - Ventilador Extractor #2 (CVE2)

    - Compresor Aire #1

    - Compresor Aire #2

Con un dispositivo de conmutación automática y sus interruptores, cambiará la terna 2 y 3 de acuerdo a la energía presente.

- La operación de marcha/parada de los ventiladores CVE1, CVE2 y ventilador del aire acondicionado se realizara desde el sistema de supervisión y control (PLC-Scada) y el tablero mímico.

- La operación de marcha/parada de los compresores se realizara con las botoneras en el frente del tablero.

- La operación de marcha/parada de los ventiladores de extracción general y campanas se realizara con las botoneras en el frente del tablero.

- Montaje y conexionado de los componentes para el tablero de ventilación en su respectivo gabinete según diagrama unifilar aprobado por personal designado por la CNEA.

- Montaje de la totalidad de las barras de distribución y conexión interna de cargas y referencia de puesta a tierra normalizada.

- Montaje de accesorios de canalización interna para distribución de conductores normalizados.

- Cableados de potencia y comando con conductores normalizados.

- Montaje de borneras de conexión a campo.

- El montaje y conexionado será supervisado por el personal que la CNEA designe.

- El oferente deberá visitar el lugar en forma previa a la cotización para tener pleno conocimiento de:

  - El lugar donde se realizarán las tareas y sus accesos. Debido a que contempla áreas controladas radiológicamente.

  - Las dificultades técnicas que pudieran existir para la realización de las tareas, como ser garantizar el funcionamiento del reactor los días de operación del mismo, en las cuales no se podrán realizar tareas mientras esté en funcionamiento.

- Montaje y conexionado del PLC comandado por el Scada (provisto por la CNEA).

- Montaje y conexionado de un sistema de comando mímico (provisto por la CNEA).

- El montaje, conexionado y la puesta en marcha será en el recinto, supervisado radiológicamente, de Ventilación del RA-3. Ubicado en el tercer piso.

# PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCIÓN

Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los componentes. Estas mediciones serán volcadas en planillas que posteriormente tendrá que aprobar la Inspección del personal que designe el RA-3.

Una vez montado y conexionado se deberán mantener en funcionamiento durante un periodo mínimo de 5 (cinco) días en forma ininterrumpida.

Previo a la recepción, el proveedor realizará todos los ensayos funcionales que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del pliego se cumplan satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de personal del RA-3 o su representante autorizado.

El proveedor suministrará todos los materiales, mano de obra y aparatos que sean  necesarios.

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar a cargo del proveedor hasta que sea aprobado definitivamente.

Una vez finalizados los trabajos, personal del RA-3 realizará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente.

Finalizados los ensayos de recepción y comprobado el correcto funcionamiento integral, se considerará finalizada la puesta en marcha del mismo y comenzará a contar el periodo de garantía.

# FECHA DE ENTREGA

La fecha final por el trabajo descripto es de 60 días corridos desde la  emisión Orden de Compra.

# LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO

Todos los elementos sobrantes o cualquier otro material que no haya sido utilizado, deberá retirarse de la sala de máquinas; quedando el lugar y el equipo en perfecto estado de limpieza. El proveedor tendrá a su cargo el traslado de estos sobrantes fuera del predio de CNEA.

# CONTROL DEL TRABAJO

Durante el desarrollo del Proyecto, un Representante técnico del RA-3 controlará el avance y las etapas del mismo, en diversos períodos a definir por CNEA. Dicho profesional deberá tener acceso a toda la información en proceso y a las metodologías y técnicas empleadas durante todas las etapas del trabajo. Se dejará constancia por escrito de las observaciones que se considere necesario realizar durante tales controles.

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es contratar el servicio de Provisión, montaje y puesta en marcha del tablero de fuerza motriz del sistema de ventilación nuclear para el Reactor RA-3 para el Centro Atómico Ezeiza ubicado en  Presbítero Gonzales y Aragón Nº 15 de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.

  - La contratación del servicio será por unidad.

  - LA CNEA podrá solicitar la opción a prórroga, sesenta (60) días corridos previos a la finalización de la orden de compra, prerrogativa ésta exclusiva de LA CNEA (Art. 100 b, Decreto 1030/2016). La emisión de la nueva orden de compra deberá realizarse antes del vencimiento de la vigencia del contrato original.

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

### VISITAS, CONSULTAS Y CIRCULARES

  - Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Centro Atómico Ezeiza – RA3 Presbítero González y Aragón Nro. 15, los días hábiles en el horario de 10 a 16 horas con previa cita gestionada con Juan IESU o telefónicamente al Nº 4125-8767. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento del lugar donde se montara el tablero, ni de la funcionalidad del tablero, días y horarios de trabajo, características técnicas, etc.

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de Compras a Avenida Del Libertador 8250, por correo electrónico a compras@cnea.gov.ar, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas a esta oficina de compras hasta cuatro (4) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

  - OFERTA

3.1	Forma de presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras Nº 3120 del Edificio Sede Central, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

3.2	Documentación a presentar con la oferta

- Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Declaración Jurada en la que se manifieste que en caso de resultar ADJUDICATARIO, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22.431, Decreto 312/2010).

- Muestras. No aplica

- Habilitaciones: No aplica

- Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos, beneficios, etc.) y detallando su porcentual de incidencia sobre el precio final. Asimismo deberá informar el convenio colectivo aplicable.

- Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder.

  - En caso de resultar necesario, LA CNEA en la etapa de evaluación de ofertas, podrá solicitar la siguiente documentación:

I. Personas Humanas y Apoderados:

- Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos. Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimos Formularios 931, acuses de recibo y comprobantes de pago.

II. Personas Jurídicas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor. Sólo el último, deberá estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

III. Personas Jurídicas en formación:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias (en adelante UT):

- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación, de la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo de garantía.

- Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT.

- Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.

- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

- En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III, según corresponda.

V. Cooperativas:

- Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la Cooperativa.

- Autorización y habilitación para funcionar como Cooperativa y su inscripción en el registro de la autoridad de aplicación (Ley 20.337 y Decreto 2015/1994).

- Registro de asociados y copias de los últimos dos (2) años de las Actas de Asamblea y de las Actas de reuniones del Consejo de Administración.

- Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: la cotización, calidad de los componentes y la experiencia de la empresa en este rubro.

- A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta global. La adjudicación será en forma global.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un

antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

### GARANTÍAS

Para este procedimiento “NO ES NECESARIO” presentar garantía de oferta, excepto que el total de la oferta supere el importe de $ 1.300.000,00.-(un millón trescientos mil pesos)

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80, y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será por un monto equivalente a $ 30.000.

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será por un monto equivalente a $ 30.000.

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº 3111 de Sede

Central, dirección  Av. del Libertador 8250  en el horario de (10 a 12 y de 14 a 16) o senmartin@cnea.gov.ar.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

4.3 	Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

4.4	En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

### DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

  - Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar en la Oficina Nº 3120  ubicada en Edificio RA3 (Centro Atomico Ezeiza) la siguiente documentación:

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (ver punto 4 del presente pliego).

- Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio, indicando Convenio Colectivo de Trabajo al que pertenece.

- Copia del acuse de recibo que respalda el alta temprana de cada empleado en AFIP (no corresponde).

- Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y la cláusula de no repetición.

- Fotocopia de las libretas sanitarias y certificados de aptitud psicofísica del personal (no corresponde).

- Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles.

### DOCUMENTACION LABORAL A PRESENTAR MENSUALMENTE

  - EL ADJUDICATARIO deberá presentar entre los días 1 y 20 de cada mes en la Oficina Nº      ubicada en (Edificio/Centro Atómico/Regional/Complejo) la siguiente documentación:

- Nómina del personal afectado al servicio, donde conste CUIL, Nombre y Apellido.

- Copia del certificado de cobertura ART vigente, con su listado y cláusula de no repetición.

- Copia de los recibos de haberes, suscriptos por el empleado.

- Formulario 931 AFIP, acuse de recibo y comprobante de pago y/o constancia de adhesión a planes de facilidades y comprobante de pago.

- Monotributista/Autónomos: comprobante de pago mensual y constancia de cobertura de seguro de accidentes personales.

- Cooperativas: comprobante de pago de anticipo de retornos y en caso de corresponder, comprobante de distribución de excedentes repartibles.

### INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD

- Según especificación técnica

### INSPECCION Y CONTROL

  - Inspector del servicio

LA CNEA designa a Jorge Coplan como titular y a Juan Iesu como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación, el control de las especificaciones técnicas, la calidad, la cantidad, los insumos que se emplean, el equipamiento aportado, etc.

  - Encargado del servicio

EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por el Inspector del servicio.

  - Comunicación entre las partes

Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio.

  - Auditoría de Higiene y Seguridad

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.

### PENALIDADES Y SANCIONES

Los OFERENTES y los ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  9.1., LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 9.2.

  - Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

  - Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

  - Clases de Penalidades

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento.

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas en 9.2.

- La CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

### FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva una vez finalizado el servicio en Centro Atómico Ezeiza-RA-3, los días hábiles en el horario de 10 a 16 horas.

  - El pago se realizará en PESOS por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.