ANEXO

Adquisición de dos (2) Selladoras para PVC:

SELLADORA Nº1:

Tensión de alimentación 220 volt.

Baja tensión de trabajo.

Longitud max. de sellado 800 mm.

Ancho de sellado 8 mm.

Sellado por Impulso.

Control de potencia de 5 puntos.

Temporizador con indicador de estado.

Espesor max. 250 micrones por cara (para dos caras).

Estructura metálica reforzada 50 x 30 x 2.0 mm.

Pedal con doble rienda de tiro.

Laterales libres.

Tratamiento anticorrosivo.

Sella Lonas vinílicas, PE, PP, PVC.

Estructura sin mesa de apoyo con lateral abierto.

Con apoyo de cabezal flotante (sostenido en un solo extremo para permitir el ingreso de la manga).

Soporte de apoyo móvil (para soportar la presión ejercida por el cabezal al sellar).

SELLADORA Nº2:

Tensión de alimentación 220 volt.

Baja tensión de trabajo.

Dos resistencias, sellado y corte.

Trabajo por Impulso.

Longitud max. de sellado 500 mm.

Ancho de sellado 8 mm.

Control de potencia de 5 puntos.

Doble Temporizador combinado.

Indicador de fin de ciclo.

Espesor max. 250 micrones por cara (para dos caras).

Estructura reforzada 50 x 30 x 2.0 mm.

Bandeja de apoyo regulable en altura.

Tratamiento anticorrosivo.

Apta uso intensivo.

Estructura completa regulable en altura.

Bandeja de apoyo fija de buenas dimensiones, en desnivel respecto al cabezal de sellado.

Tres resistencias, doble sellado de 8 mm con resistencia de sellado y corte entre ambas.