PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPAMIENTO DE INFORMATICA

#### RENGLÓN 1: Módulos SFP para Fibra Multimodo Tipo: Transceiver HP X121 1G SFP LC SX (J4858C) Accesorio de conexión para Switch.

CANTIDAD: 2 (Dos) Unidades.

Transceptor Gigabit SX (Láser 850 nm) tipo SFP (small form-factor pluggable) con conector LC (Little Connector) que proporciona una solución Gigabit full-duplex de hasta 550m en fibra Multimodo (MMF).

CARACTERÍSTICAS

Puerto: 1 LC 1000BASE-SX port; Solo Full Duplex.

Características Físicas:

- Dimensiones: 5.69 x 1.37 x 1.22 cm; (2.24(d) x 0.54(w) x 0.48(h) in.).

- Peso: 0.02 kg; (0.04 lb.).

Transceiver form factor: SFP (small form-factor pluggable).

Características Eléctricas/Electrónicas:

- Potencia de consumo típica: 0.4 W.

- Potencia de consumo máxima: 0.7 W.

- Longitud de onda: 850 nm.

CABLEADO

Tipo Fibra: 62.5/125 µm ó 50/125 µm (core/cladding) de diámetro, índice graduado, bajo contenido metálico, multimodo, cumpliendo ITU-T G.651 e ISO/IEC 793-2 tipo A1b ó A1a, respectivamente.

Distancia Máxima:

- 2-220 m (62.5 µm diámetro núcleo, 160 MHz*km ancho de banda).

- 2-275 m (62.5 µm diámetro núcleo, 200 MHz*km ancho de banda).

- 2-500 m (50 µm diámetro núcleo, 400 MHz*km ancho de banda).

- 2-550 m (50 µm diámetro núcleo, 500 MHz*km ancho de banda).

GARANTIA

#### Se requiere garantía oficial no menor a 1 (UN) año.

#### RENGLÓN 2: Módulos SFP para Fibra Mono/ Multimodo Tipo: Transceiver HP X121 1G SFP LC LX (J4859C) Accesorio de conexión para Switch.

CANTIDAD: 2 (Dos) Unidades.

Transceptor Gigabit LX (Láser 1310 nm) tipo SFP (small form-factor pluggable) con conector LC (Little Connector) que proporciona una solución Gigabit full-duplex hasta 550m, en Fibra Multimodo (MMF) y 10.000m Fibra Monomodo (SMF).

CARACTERÍSTICAS

Puerto: 1 LC 1000BASE-LX (IEEE 802.3z) port; Solo Full Duplex.

Características Físicas:

- Dimensiones: 5.69 x 1.37 x 1.22 cm; (2.24(d) x 0.54(w) x 0.48(h) in.)

- Peso: 0.02 kg; (0.04 lb.).

Transceiver form factor: SFP (small form-factor pluggable).

Características Eléctricas/Electrónicas:

- Consumo de Potencia: < 500 mW. típica.

- Longitud de onda: 1310 nm.

CABLEADO

Tipo Fibra: Tanto para monomodo ó multimodo; 62.5/125 µm ó 50/125 µm (core/cladding) de diámetro, índice graduado, bajo contenido metálico.

Fibra multimodo, en cumplimiento de ITU-T G.651 e ISO/IEC 793-2 tipo A1b ó A1a, respectivamente.

Fibra monomodo, en cumplimiento de ITU-T G.652 e ISO/IEC 793-2 tipo B1.

Distancia Máxima:

- 2-550 m (multimodo 62.5 µm diámetro núcleo, 500 MHz*km ancho de banda).

- 2-550 m (multimodo 50 µm diámetro núcleo, 400 MHz*km ancho de banda).

- 2-550 m (multimodo 50 µm diámetro núcleo, 500 MHz*km ancho de banda).

- 2-10,000 m (fibra monomodo).

GARANTIA

Se requiere garantía oficial no menor a 1 (UN) año.

RENGLÓN 3: Computadora de Escritorio Estándar con las siguientes características y/o prestaciones mínimas (sin monitor)  - CODIGO ETAP: PC-002 v21.0

CANTIDAD: 10 (Diez)  Unidades.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Arquitectura X86 con soporte USB  (USB 2.0 en adelante)

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde DVD-ROM, CD-ROM, dispositivo USB y/o disquetera.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- Intel Core i3 7100, Dual Core, 3,9 GHz, 3MB Cache L3, (Familia Kaby Lake), o superior.

MEMORIA

- Tipo: DDR4 de 2133/2.400 MHz (PC4-17000/ PC4-19200) o superior.

- Capacidad: 8 GB instalados como mínimo.

DISCO DURO

- Tipo: Serial ATA III de 6.0 Gb/s.

- Velocidad de rotación: 7200 RPM como mínimo.

- Capacidad mínima: 500 GB.

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

- Medios ópticos: Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer) 8X mínimo para grabación de CD-R/RW, DVR-R/RW y DVD-R/RW DL.

VIDEO

- HD INTEL GRAPHICS 630 (Integrado al Motherboard).

AUDIO

- Placa de Sonido (o hardware on-board) con las siguientes características mínimas:

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bits.

- Rango de Grabación/Reproducción: 8-44 KHz estéreo.

- Compatibilidad con Sistema Operativo: Windows 7 y 8 como mínimo.

  - Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular o bocinas externas.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

Interfaz de red (mediante placa agregada o hardware on-board) Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (IEEE 802.3) con las siguientes características mínimas:

- Bit rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).

- Normativas: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT.

- Tipo de Cable: UTP.

- Conectores de salida: RJ45.

- Capacidad de operación full dúplex.

- Compatibilidad con Sistema Operativo: Windows 7, 8 y 10.

CONSOLA

  - Teclado: Tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll lock (Conector USB).

  - Mouse: con sensor de movimiento totalmente óptico, con al menos 2 botones, rueda de scroll y su correspondiente software (Conector USB).

  - Monitor: SIN MONITOR.

PUERTOS INCORPORADOS

- 4 (CUATRO) puertos Serial ATA compatibles con norma SATA III de 3.0 Gb/s como mínimo, de los cuales al menos 2 (DOS) deben ser compatibles con norma SATA III de 6.0Gb/s.

- 6 (SEIS) puertos USB compatibles con norma USB 2.0 con sus conectores externos en gabinete como mínimo, de los cuales:

- al menos 2 (DOS) puertos deben ser USB 3.0 de alta velocidad.

- al menos 2 (DOS) puertos deben estar disponibles en el frente del gabinete.

- 1 (UN) puerto para monitor DVI-D o HDMI.

- 1 (UN) puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

EXPANSIÓN

  - 1 (UNA) ranura de expansión (slot) PCI-E Libre.

  - 1 (UNA) ranura de expansión (slot) PCI-E x16 libre.

GABINETE Y FUENTE DE PODER

  - Chasis formato “Mid-Tower”.

  - 1 (UNA) bahías para dispositivos de 5,25” con acceso externo como mínimo.

  - 2 (DOS) bahías internas para dispositivos de 2,5 como mínimo.

  - 2 (DOS) bahías internas para dispositivos de 3,5” como mínimo.

  - El acceso externo a las bahías de 5,25” y 3,5” no debe estar obstaculizado por puerta frontal u otros accesorios.

  - Un mínimo de 2 (DOS) conectores USB en panel frontal.

  - Conectores de audio para auricular y micrófono en panel frontal.

  - Indicadores frontales a LED de encendido y actividad de disco.

  - 1 (UN) ventilador interno de 120mm en panel trasero o superior, como mínimo.

  - Fuente ATX V2.0 (conector principal de 24-pines) de 450W con eficiencia de 80% certificada o superior.

  - Alimentación eléctrica de 220V/50Hz con cable de alimentación de acuerdo a normas vigentes.

  - Exterior en color negro.

SISTEMA OPERATIVO

- Windows 10 Profesional, edición 64-bits, en español con licencia original preinstalado.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

GARANTIA

Se requiere garantía oficial no menor a 1 (UN) año.

RENGLÓN 4: Computadora de Escritorio Avanzada para Diseño, con Monitor, y las siguientes características y/o prestaciones mínimas - CODIGO ETAP: PC-004 v21.0

CANTIDAD: 11 (Once) Unidades.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus)

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde DVD-ROM, CD-ROM, dispositivo USB y/o disquetera.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- Intel Core i7 7700, Quad Core (cuatro núcleos), 3,6 GHz, 8MB Cache L3, (Familia Kaby Lake), o superior.

MOTHERBOARD

- Capacidad de soportar 7th Generation Intel Core Processors (para Socket LGA 1151).

- Chipset Intel H170.

- Capacidad de soportar memoria DDR4 2.133MHz/2.400MHz, (con 2 DIMM mín.).

- SATA III 6 Gbp/s (3 ó más).

- Puertos:

  - 1 (Un) PCIe 3.0 x16.

  - 1 (Un) PCIe x1.

  - 6 SATA III (6GBp/s).

  - 2 USB 3.1 10Gb/s (1 Type-A + 1 Type-C).

  - 6 USB 3.0 (2 Frontales, 4 Traseros).

- 6+2 Power Phase Design.

- Protección contra sobrecorriente.

- Opciones de salida gráficos: DVI-D.

MEMORIA

- Tipo: DDR4 de 2133/2.400 MHz (PC4-17000/ PC4-19200) o superior.

- Capacidad: 16 GB (2x 8GB) instalados como mínimo.

DISCO DURO

- Tipo: HDD 3,5”

  - Interface: Serial ATA III de 6.0 Gb/s o superior.

  - Velocidad de rotación: 7200 RPM como mínimo.

  - Capacidad mínima: 1 TB.

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

- Medios ópticos: Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer) 8X mínimo para grabación de CD-R/RW, DVR-R/RW y DVD-R/RW DL

VIDEO

Controladora de Vídeo HD, WQXGA, de arquitectura PCI-E, con las siguientes características:

- Interfaz PCI Express 3.0 x16.

- Memoria gráfica de 2GB, Interfaz de memoria 128-bit, tipo DDR5 o superior.

- Compatible con normas Microsoft DirectX V.11.2 y OpenGL V.4.4.

- Compatibilidad con Windows 7,  8 y 10 certificada.

- Conectores de video: DVI (digital y analógico) y DSub-15 y/o HDMI y/o mini HDMI.

- Capacidad  Multipantalla.

- Capacidad  para producir gráficos con Máxima Resolución: Digital = 4096x2160,  Analógica (VGA) = 2048x1536 pixeles) en modo “True Color” (24 bits por pixel).

AUDIO

- Placa de Sonido (o hardware on-board) con  las siguientes características mínimas:

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bits.

- Rango de Grabación/Reproducción: 8-44 KHz estéreo.

- Compatibilidad con Sistema Operativo: Windows 7,  8 y 10.

  - Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular o bocinas externas.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

Interfaz de RED (mediante placa agregada o hardware on-board) Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (IEEE 802.3) con las siguientes características mínimas:

- Bit rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing)

- Normativas: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT

- Conexión: UTP

- Conectores de salida: RJ45

- Capacidad de operación full duplex

- Compatibilidad con Sistema Operativo: Windows 7,  8 y 10.

CONSOLA

  - Teclado: Tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll lock

  - Mouse: con sensor de movimiento totalmente óptico, con al menos 2 botones, rueda de scroll y su correspondiente software

  - Monitor: CON MONITOR (ver especificaciones al final del presente renglón (ξ)).

PUERTOS INCORPORADOS

- 2 Puertos PCIe 3.0 x16, y 3 puertos PCIe 3.0 x1, como mínimo.

- 6 (SEIS) puertos Serial ATA III de 6.0 Gb/s (SATA compatibles).

- 8 (OCHO) puertos USB compatibles con norma USB 3.0 con sus conectores externos en gabinete como mínimo, de los cuales ((2 Frontales, 6 Traseros).

- al menos 2 (DOS) puertos deben ser USB 3.1 10Gb/s (1 Type-A + 1 Type-C), 2 USB 3.1 8 USB 3.0.

- al menos 2 (DOS) puertos deben estar disponibles en el frente del gabinete.

- 1 (UN) puerto para mouse (se podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 (UN) puerto para teclado (se podrá emplear uno de los puertos USB).

EXPANSIÓN

  - 1 (UNA) ranura de expansión (slot) PCI libre como mínimo luego de configurada.

GABINETE Y FUENTE DE PODER

- Chasis formato “Mid-Tower”.

- 2 (DOS) bahías para dispositivos de 5,25” con acceso externo como mínimo.

- 4 (CUATRO) bahías internas para dispositivos de 3,5” como mínimo.

- El acceso externo a las bahías de 5,25” y 3,5” no debe estar obstaculizado por puerta frontal u otros accesorios.

- Un mínimo de 2 (DOS) conectores USB en panel frontal.

- Conectores de audio para auricular y micrófono en panel frontal.

- Indicadores frontales a LED de encendido y actividad de disco.

- 1 (UN) ventilador interno de 120mm o superior en panel trasero o alternativamente 2 (DOS) ventiladores internos de 80mm o superior distribuidos entre panel trasero y frontal.

- 1 (UN) ventilador interno de 80mm o superior en panel lateral.

- Fuente ATX V2.0 (conector principal de 24-pines) de 550W con eficiencia de 80% certificada o superior.

- Alimentación eléctrica de 220V/50Hz con cable de alimentación de acuerdo a normas vigentes.

- Exterior en color negro.

SISTEMA OPERATIVO

Windows 10 (o posterior) Profesional, edición 64-bits, en español con licencia original preinstalado.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

GARANTIA

Se requiere garantía oficial no menor a 1 (UN) año.

(ξ)Monitor Color 22” full HD para diseño gráfico de tipo IPS/LCD/LED, Ecológico, de baja emisión, con las siguientes características y/o  prestaciones mínimas.

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: no inferior a 21" y no superior a 22".

- Tipo de panel: IPS/LCD.

- Retroiluminación (Backlight): LED.

- Pantalla con Superficie: Hard Coating (3H) Anti-reflejo.

- Relación de aspecto: Ampliado (WideScreen) 16:9.

- Resolución máxima nativa: 1920 x 1080 pixels (Full HD).

- Protocolos de comunicación digital: DDC/CI.

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica D-Sub (VGA).

- Interfaz de conexión adicional: HDMI, ó Digital DVI –D.

- Frecuencias:

  - Análoga: 30~83kHz/56~75Hz.

  - Digital: 30~83kHz/56~75Hz.

- Salida: Salida de auriculares.

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms.

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2.

- Relación de Contraste: DFC 5M: 1.

- Ángulo de visión: no menor a 170° Horizontal / 170° Vertical.

- Colores: 16.7M.

- ENERGÍA

  - Entrada/Salida: Adaptador/100~240V.

  - Consumo: Máximo de 22W. EXCLUYENTE.

Power save/Sleep mode: 0.3W (*).

DC Off: 0.3W (*).

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso

- AHORRO DE ENERGÍA (*) (Medio Ambiente) Cumple Standar EPA 6.0 Energy Star (Super Energy Saving).

- En la provisión deben estar incluidos los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y los de interconexión con la unidad central de proceso.

- Deberá cumplir con la norma “ISO 13406-2 – Clase I” (es decir (0) pixels fallados de cualquier tipo).

GARANTIA

Se requiere garantía oficial no menor a 1 (UN) año.

NOTA: Modelo de referencia: 22MP57HQ-P o similar.

RENGLÓN 5: Computadora Portátil delgada y liviana con larga autonomía con las siguientes características y/o prestaciones mínimas - CODIGO ETAP: PC-008 v21.0.

CANTIDAD: 10 (Diez) Unidades.

Computador Personal Portátil (Notebook) con prestaciones avanzadas, buen almacenamiento y conectividad (GigaLAN, Wi-fi y Bluetooth), compacta con buena duración de batería, con las siguientes características y/o prestaciones mínimas y accesorios:

CARACTERÍSTICAS

- Procesador: i3-6100U, Intel Core i3 (Familia Skylake), velocidad, 2.3 GHz, 2 Núcleos de procesador, 4 Hilos de procesador, Caché de 3 MB (L3), Arquitectura de 64-bit, System-on-a-chip (SoC).

- Memoria: Soporte DDR4/DDR3 Dual Channel, Tipo de memoria DDR4 2.133 MHz, LPDDR3 1.866 MHz, Ranuras de memoria: 1 x 204-pin SO-DIMM, Máxima Memoria RAM 16 GB. 4 GB of on-board DDR4-2133

- Almacenamiento: Capacidad 256 GB, Tipo de almacenamiento: SDD 2,5”, Velocidad de transferencia: 6 Gb/s máx., Interfaz de disco tipo M.2 con Serial ATA 3.1

- Pantalla: Tamaño de pantalla en diagonal: 14"; Resolución de la pantalla: 1366x768 Pixeles HD; LED backlight; Formato pantalla: 16:9; Brillo: 200 nits; Contraste: 300:1.

- Procesador Gráficos: GPU on board tipo Intel HD Graphics 520, con Graphics1, 7 procesador Intel HD Graphics 520 (GT2), con acceso a memoria (2x 64bit DDR3L-1600 / DDR4-2133), con 24 Pipelines, bus de memoria de 64/128 Bit con Core Speed 300 - 1050 (Boost) MHz, soporte de H.265/HEVC y Direct X 12.

- Dispositivos de entrada: Teclado completo & Touchpad multigesture para varios dedos.

- Conectividad Redes Wi-Fi, Bluetooth: Controlador inalámbrico con capacidad de operar: 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN, a 2.4 GHz y 5 GHz, con características de tecnología 2x2 MU-MIMO technology, y Bluetooth integrada en controlador Wireless, Versión de Bluetooth: 4.0.

- Puertos de Entrada/Salida: Puerto de Video tipo HDMI versión 1.4a, Puertos USB: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 y 1x USB 3.1 tipo C;  lector de tarjetas 4-en-1(SD, SDHC, SDXC), 1 miniplug Salida/Entrada: para audífono-/estéreo, micrófono, o un combo audífono con micrófono.

- Multimedia: Audio: Sistema de sonido: Audio de Alta Definición (HDA), Dolby Advanced Audio v2; Altavoces incorporados: 2 (en estereo); Micrófono incorporado.
Cámara: Resolución: HD 720p con 1280 x 720 pix., con HDR (high dynamic range imaging).

- Sistema Operativo: Windows 10 Home 64-Bit.

- Alimentación: Por Baterías tecnología Litio-Ion, con 4 Celdas, Capacidad: 48 Wh 3.220 mAh, 15.2 Vcc. Duración aprox. de tiempo bajo uso estándar 12hs.

- Estructura de Chasis/Carcasa: Chasis construido en Aluminio, con las cubiertas superior e inferior, la base del teclado y los laterales en aluminio, con acabado pulido (todo el cuerpo en metal liviano).

- Especificaciones físicas: Dimensiones: 341 (A) x 236.6 (P) x 17.95 (E) mm; Peso: 1.5 kg con pack de batería (4 celdas) conectado (incluido).

- Seguridad: Ranura para cable de seguridad Kensington.

- Medio Ambiente: Cumple Standar EPA 6.0 Energy Star (Super Energy Saving); RoHSCompatible; Conformidad EPEAT Gold; Greenguard.

ACCESORIOS:

Cargador/Fuente externa con: entrada: 100-240 VAC, 1A, y Salida: 19VCC, 2.0A, Potencia 45W.

GARANTIA

Se requiere garantía Oficial no menor a 1 Año.

NOTA: Modelos de referencia: Notebook Acer Swift 3 (SF314-51-xxx)

GARANTIA

Se requiere garantía oficial no menor a 1 (UN) año.

RENGLÓN 6: Impresora Electrofotográfica de Alto Volumen
Código ETAP PR-018 Versión 21.0

Cantidad: 2 (dos) Unidades

Debe presentar las siguientes características (como mínimo):

- Tecnología de impresión electro-fotográfica (láser), con resolución de 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada)

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja

- Velocidad de impresión de hasta 56 páginas por minuto (tamaño A4) o mejor, determinado según norma ISO/IEC 24734

- Salida de la primera página (lista) en 7 segundos como máximo, determinado según norma ISO/IEC 17629

- Volumen de impresión mensual recomendado de hasta 16.000 páginas o mayor

- Ciclo de trabajo mensual de hasta 225.000 páginas o mayor

- Unidad doble faz (duplexor) instalada para permitir impresión automática en doble faz

- Capacidad máxima de memoria RAM 1,5 GB o mayor, con 512 MB instalados

- Velocidad del procesador: 1,2 GHz o mejor

- Bandeja para alimentación de papel con capacidad de 500 hojas de 80gr/m2 de formato A4

- Bandeja para alimentación manual multipropósito con capacidad para aproximadamente 100 hojas, formatos de papel admitidos: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, tarjeta postal D (JIS), ejecutivo (JIS), RA4, 10 x 15 cm y sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO)

- Bandeja de salida superior con capacidad de 500 hojas

- Bandeja de salida trasera con capacidad de 100 hojas

- Debe proveerse con un cartucho de tóner nuevo con rendimiento de 10.000 páginas o mejor, determinado según norma ISO/IEC 19752

- Debe admitir la utilización de cartuchos de tóner de alta capacidad con rendimiento de 25.000 páginas o mejor, determinado según norma ISO/IEC 19752

- Conexión de red Gigabit Ethernet incorporada (10/100/1000 Mb/s) mediante puerto UTP/RJ45

- Puerto de conexión USB 2.0 de alta velocidad

- Panel de control frontal con teclado numérico y visor LCD de cuatro líneas

- Configuración de aspectos operativos mediante panel de control o a través de la red mediante el servidor incorporado utilizando protocolos HTTP, HTTPS, SNMP v1/v2 y SNMP v3

- Acceso a servicio de impresión por red mediante protocolos LPD, IPP, IPPS, FTP, web y Puerto 9100

- Lenguajes de impresión PCL 6, PCL 5e, emulación PostScript level 3 o superior y PDF (v 1.7) directo

- Compatibilidad con sistema operativo Microsoft Windows XP/SP3 de 32 y 64 bits o posterior, sistema operativo Linux en sus variantes SUSE, Fedora, Mint, Debian y Ubuntu y con sistema operativo OS X para Mac/Apple en sus variantes Lion, Mountain Lion, Mavericks y Yosemite

- Alimentación eléctrica 220 V / 50 Hz.

GARANTIA

Se requiere garantía oficial no menor a 1 (UN) año.

NOTA: Modelos de referencia: Hewlett-Packard LaserJet Enterprise M605dn (E6B70A) ó M606dn (E6B72A)

RENGLÓN 7: Monitor Color TFT / LCD / LED mediano (19”a 20”), Ecológico, de baja emisión, con las siguientes características y/o  prestaciones mínimas - CODIGO ETAP: MN-006 v21.0

CANTIDAD: 11 (Once) Unidades.

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: no inferior a 19" y no superior a 20".

- Tipo de panel: TN/LCD.

- Retroiluminación (Backlight): LED.

- Pantalla con Superficie: Hard Coating (3H) Anti-reflejo.

- Relación de aspecto: Ampliado (WideScreen) 16:9.

- Resolución máxima nativa: 1600 x 900 pixels.

- Protocolos de comunicación digital: DDC/CI.

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica D-Sub (VGA).

- Interfaz de conexión adicional: HDMI, ó Digital DVI –D.

- Frecuencias:

  - Análoga: 30~83kHz/56~75Hz.

  - Digital: 30~83kHz/56~75Hz.

- Salida: Salida de auriculares.

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms.

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2.

- Relación de Contraste: DFC 5M: 1.

- Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

- Colores: 16.7M.

- ENERGÍA

  - Entrada/Salida: Adaptador/100~240V.

  - Consumo: Máximo de 18W. EXCLUYENTE.

Power save/Sleep mode: 0.3W (*).

DC Off: 0.3W (*).

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso

- AHORRO DE ENERGÍA (*) (Medio Ambiente) Cumple Standar EPA 6.0 Energy Star (Super Energy Saving).

- En la provisión deben estar incluidos los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y los de interconexión con la unidad central de proceso.

- Deberá cumplir con la norma “ISO 13406-2 – Clase I” (es decir (0) pixels fallados de cualquier tipo).

GARANTIA

Se requiere garantía oficial no menor a 1 (UN) año.

NOTA: Modelo de referencia: LG 20M35D o similar.

RENGLÓN 8: Monitor Color 23” full HD para diseño gráfico de tipo IPS/LCD/LED, Ecológico, de baja emisión, con las siguientes características y/o  prestaciones mínimas - CODIGO ETAP: MN-007 v21.0

CANTIDAD: 4 (Cuatro) Unidades.

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: no inferior a 22" y no superior a 23".

- Tipo de panel: IPS/LCD.

- Retroiluminación (Backlight): LED.

- Pantalla con Superficie: Hard Coating (3H) Anti-reflejo.

- Relación de aspecto: Ampliado (WideScreen) 16:9.

- Resolución máxima nativa: 1920 x 1080 pixels (Full HD).

- Protocolos de comunicación digital: DDC/CI.

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica D-Sub (VGA).

- Interfaz de conexión adicional: HDMI, ó Digital DVI –D.

- Frecuencias:

  - Análoga: 30~83kHz/56~75Hz.

  - Digital: 30~83kHz/56~75Hz.

- Salida: Salida de auriculares.

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms.

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2.

- Relación de Contraste: DFC 5M: 1.

- Ángulo de visión: no menor a 170° Horizontal / 170° Vertical.

- Colores: 16.7M.

- ENERGÍA

  - Entrada/Salida: Adaptador/100~240V.

  - Consumo: Máximo de 22W. EXCLUYENTE.

Power save/Sleep mode: 0.3W (*).

DC Off: 0.3W (*).

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso

- AHORRO DE ENERGÍA (*) (Medio Ambiente) Cumple Standar EPA 6.0 Energy Star (Super Energy Saving).

- En la provisión deben estar incluidos los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y los de interconexión con la unidad central de proceso.

- Deberá cumplir con la norma “ISO 13406-2 – Clase I” (es decir (0) pixels fallados de cualquier tipo).

GARANTIA

Se requiere garantía oficial no menor a 1 (UN) año.

NOTA: Modelo de referencia: LG 23MP55HQ-P o similar.

#### RENGLÓN 9: Conmutador (Switch) de Core Modular y Administrable HP 1920-48G Switch JG927A CODIGO ETAP: LAN-017 v21.0

CANTIDAD: 2 (Dos) unidades.

Switch Administrable HP (3Com) 1920-48G, Capa 2, 48 Puertos Gigabit 10/100/1000, 4 Puertos SFP GbE, Ram 128MB, Gestión IMC, VLAN, QoS, ACL, IPv4/IPv6, SNMP, RADIUS, SSL.

Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión a backbone de 1 ó 10 Gigabit Ethernet con las siguientes características:

  - Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

  - Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

  - Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).

  - Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

  - Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

CONECTIVIDAD

  - Tipo y cantidad mínima de puertos de entrada/concentración:

    - Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45): 48 Puertos.

- En caso de que el acceso a la interfaz física de cualquiera de los puertos sea implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o similar.

- Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

- Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

- Soporte de Jumbo Frames de al menos 9000 bytes de longitud.

- Ports de uplink/salida:

- Tipo de puerto: GigaBase-SX (hasta 500m en fibra multimodo).

- Cantidad mínima: 2.

RENDIMIENTO

  - Soporte de al menos 16000 address MAC de red por stack de switches.

  - Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de banda de 2 Gbps.

FUNCIONALIDADES DE CAPA 2 y 3

- Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC.

- El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 4000.

- Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs.

- Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

- Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w.

- Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.

- Soporte de ruteo estático.

- Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2.

- Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open Shortest Path First”).

- Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM).

MANEJO DE QoS (Calidad de Servicio):

- Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

- Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

- Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ.

- Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

- En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

SEGURIDAD DE ACCESO

- Soporte de autenticación IEEE 802.1x.

- Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x.

- Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

- Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

ADMINISTRACIÓN

  - Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

  - Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

  - Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

  - Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

  - Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.

GARANTIA

Se requiere garantía oficial no menor a 1 (UN) año.

NOTA: El Conmutador debe ser un HP 1920-48G Switch JG927A. Tecnología 3Com bajo marca HP (Rebranded 3com Switch).