ADQUISICION DE BIENES Y SEVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 143 – Sección Compras y Suministros CAB

Domicilio: Av. E. Bustillo KM. 9500 – (8400) San Carlos de Bariloche - RN

Correo electrónico: compras@cab.cnea.gov.ar

TEL: (0294) 444-5100 – Interno 5164

| Tipo de Procedimiento: Compulsa Abreviada por Monto | N° 357 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: sin clase |
| Modalidad: Sin modalidad |

| N° de Expediente: 419 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 9 - ELECTRICIDAD Y TELEFONIA |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. E. Bustillo 9.500- CP 8400- San Carlos de Bariloche- Río Negro | 10 de Octubre de 2017 | 11:00 Hs |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 7 incido g) del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar)

| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | c/u | 258-00723-0103 | Precinto plástico tipo prensacable 2,5mm x 100mm |
| 2 | 300 | c/u | 258-00723-0103 | Precinto plástico tipo prensacable 3,6mm x 150mm |
| 3 | 200 | c/u | 258-00723-0103 | Precinto plástico tipo prensacable 4,6mm x 250mm |
| 4 | 10 | c/u | 293-00282-0031 | Base portafusible seccionable (tabaquera) Marca: ZOLODA Modelo BMFN 10x38 Codigo: 368.002 - Intensidad maxima en funcion de tension de trabajo 400V: 32A. Tension nominal de impulso: 8KV. Corriente condicional de cortocircuito: 50KA. Temperatura maxima de uso: 110-120ºC. Contactos: Aleacion de cobre niquelado . Potencia disipable maxima: 3W. Fabricacion: según Norma IEC 60947-1/3 resolución 92/98. Material: poliéster autoextinguible V0 de alta resistencia a la temperatura. Contactos: cobre electrolítico plateados. Amplia superficie de contacto con el fusible (especial diseño). Bases provistas de zona para etiqueta de señalización. Bases con rejillas de ventilación en zona de bornes. Bases soldadas por todo el perfil (sin posibilidad de líneas de fuga). Fijación riel en material aislante, para riel DIN de 35mm. |
| 5 | 200 | c/u | 293-00295-0049 | Borne de paso doble piso Marca ZOLODA Modelo BDN-04 Codigo: 090.001 - Montaje: Universal. Cuerpo aislante: Poliamida 6.6. Color: Gris RAL 7035. Espesor de borne:6,2mm. Espesor Tapa: 1,5mm. Tension: 500VCA. Corriente: 32A. Conductor: Flexible 4mm2 / Rigido 6mm2. Longitud del cable a pelar 9mm. Ø de destornillador: 4mm. Par de apriete: 5,5 - 0,7 N x m |
| 6 | 100 | c/u | 293-00295-0049 | BORNE DOBLE PISO SECCIONABLE A CUCHILLA. Marca ZOLODA, Modelo BDN-C. Codigo: 092.001. Tension de servicio AC 50Hz: 400V. Intensidad nominal: 10A. Intensidad maxima admisible durante 1 seg: 0,48KA. Cuerpo aislante: Poliamida 6.6. Autoextinguibilidad del material del cuerpo aislante: UL 94 Grado V0. Temperatura ambiente maxima: 35ºC. Temperratura ambiente minima: -5ºC. Tipo de material que constituye los eleemntos de apriete de conductor: Acero, con tratamiento de cincado, pasivado cromatizado trivalente. Tipo de conexion: Tornilo. Torque: 0,5 N x m. Diametro destornillador: 4mm.Longitud del cable a pelar: 9mm. material elementos de conduccion de corriente: Cobre estañado. Dimensiones (LxAxE) :85mm x 60mm x 6,2mm. Montaje en riel: Universal. Accesorios de identificacion: CW6. |
| 7 | 130 | c/u | 293-00295-0049 | BORNE DOBLE PISO SECCIONABLE CON FUSIBLE E INDICACION DE FUSIBLE QUEMADO 24VDC. Marca ZOLODA Modelo BDN-SI-520-LL024 Codigo: 093.001. Tension de servicio AC 50Hz: 300V. Intensidad nominal: 6,3A. Tamaño fusible: 5x20mm. Intensidad maxima admisible durante 1 seg: 0,48KA. Cuerpo aislante: Poliamida 6.6. Autoextinguibilidad del material del cuerpo aislante: UL 94 Grado V0. Tipo de material que constituye los eleemntos de apriete de conductor: Acero, con tratamiento de cincado, pasivado cromatizado trivalente. Tipo de conexion: Tornilo. Torque: 0,5 N x m. Diametro destornillador: 4mm. material elementos de conduccion de corriente: Cobre estañado. Dimensiones (LxAxE) :85mm x 97mm x 6,2mm. Montaje en riel: Universal. Accesorios de identificacion: CW6. Indicador luminoso de fusible quemado: SI. Tipo de indicador: LED - Rojo. Tension de indicacion: 15-24VCA/VCC. |
| 8 | 10 | c/u | 293-00352-0031 | Caja metálica de aluminio 150x200x100 pintada, Marca CONEXTUBE Codigo 50001011 |
| 9 | 100 | c/u | 293-00354-0045 | Caño flexible para conducción eléctrica sistema Argeflex medida 3/4" |
| 10 | 1 | c/u | 293-00657-0142 | Termomagnética 2x10A Curva C |
| 11 | 10 | c/u | 293-01451-0118 | Cablecanal ranurado gris 40x70x2000 (b x h x L), marca Zoloda Modelo CK-040-70 Codigo 670.240 |
| 12 | 1000 | c/u | 293-01453-0413 | Punteras tif 0,5mm2 |
| 13 | 1000 | c/u | 293-01453-0413 | Punteras tif 0,75mm² |
| 14 | 500 | c/u | 293-01453-0414 | Punteras tif 1mm² |
| 15 | 500 | c/u | 293-01453-0485 | Punteras tif dobles 0,5mm |
| 16 | 500 | c/u | 293-01453-0486 | Punteras tif dobles 0,75mm² |
| 17 | 10 | c/u | 293-01456-0002 | Riel simétrico DIN 35mm x 1000mm |
| 18 | 40 | c/u | 293-01550-0035 | Conector recto con rosca para caño flexible sistema Argeflex medida 3/4" |
| 19 | 2 | c/u | 293-02215-0057 | Gabinete metálico estanco 700mm x 600mm x 210mm (Ancho x Alto x Profundidad) |
| 20 | 3 | c/u | 293-02215-0057 | Gabinete metalico estanco 450mm x 450mm x 225mm (Ancho x Alto x Profundidad) |
| 21 | 1000 | c/u | 293-04310-0005 | Cable de instrumentación par blindado 1x2x18AWG. marca MARLEW. modelo AR5100. Conductor: Cobre electrolítico recocido. Aislación: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos. Blindaje: Cinta helicoidal de aluminio-poliester. Temperatura máxima: 105ºC de servicio. Tensión nominal: 300 Volt. Norma constructiva: UL 13 PLTC - UL 2250 ITC. Norma de fuego: UL 1685. Norma de conductores: ASTM B8 clase B. Norma hidrocarburos: NFC 32-200 - ASTM D 1239. |
| 22 | 1000 | c/u | 293-04310-0006 | Cable de instrumentación multipar blindado 2x2x18AWG. marca MARLEW. modelo AR7102. blindaje general. Conductor: Cobre electrolítico recocido. Aislación: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos. Blindaje: Cinta helicoidal de aluminio-poliester. Temperatura máxima: 105ºC de servicio. Tensión nominal: 300 Volt. Norma constructiva: UL 13 PLTC - UL 2250 ITC. Norma de fuego: UL 1685. Norma de conductores: ASTM B8 clase B.Norma hidrocarburos: NFC 32-200 - ASTM D 1239. |
| 23 | 100 | c/u | 293-04310-0009 | Cable de instrumentacion multipar blindado 12x2x20awg. Marca MARLEW. modelo AR7012. Conductor: Cobre electrolítico recocido en formacion de 7 hilos, clase B. Aislación: PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos. Blindaje: Cinta helicoidal de aluminio-poliester. Temperatura máxima: 105ºC de servicio. Tensión nominal: 300 Volt. C31Norma constructiva: UL 13 PLTC - UL 2250 ITC. Norma de fuego: UL 1685. Norma de conductores: ASTM B8 clase B. Norma hidrocarburos: NFC 32-200 - ASTM D 1239. Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro). desgarre: hilo de poliamida debajo de la cubierta. |
| 24 | 5 | c/u | 293-04362-0289 | Cable 1x0,75mm² amarillo (rollo x 100m) Clase 5 |
| 25 | 5 | c/u | 293-04362-0289 | Cable 1x0,75mm² gris (rollo x 100m) Clase 5 |
| 26 | 5 | c/u | 293-04362-0289 | Cable 1x0,75mm² marron (rollo x 100m) Clase 5 |
| 27 | 3 | c/u | 293-04362-0289 | Cable 1x0,75mm² negro (rollo x 100m) Clase 5 |
| 28 | 3 | c/u | 293-04362-0289 | Cable 1x0,75mm² rojo (rollo x 100m) Clase 5 |
| 29 | 10 | c/u | 293-07609-0039 | Fusible cilindrico ceramico gG 4A |
| 30 | 20 | c/u | 296-03156-0012 | Fusible vidrio (5mm x 20mm) 2A |
| 31 | 100 | c/u | 296-03156-0014 | Fusible vidrio (5mm x 20mm) 500mA |
| 32 | 100 | c/u | 296-03156-0110 | Fusible vidrio (5mm x 20mm) 100mA |
| 33 | 100 | c/u | 296-03156-0110 | Fusible vidrio (5mm x 20mm) 250mA |
| 34 | 50 | c/u | 296-09286-0005 | Tapa para borne de paso doble piso. Marca ZOLODA Modelo D-BDN-04 Codigo: 098.001. Cuerpo aislante: Poliamida 6.6. Espesor: 1,5 mm. Accesorio para borne Zoloda BDN-04 Codigo 090.001. |
| 35 | 60 | c/u | 296-09286-0007 | tope de borne Marca ZOLODA Modelo EK1 Codigo: 095.006. Cuerpo aislante: Poliamida 6.6. Dimensiones (LxAxE): 43mm X 39mm X 10mm. |
| 36 | 30 | c/u | 296-09286-0008 | Puente fijo para borneras. Marca ZOLODA Modelo JSSBN Codigo: 103.036. Accesorio de: Bornes de paso doble piso ZOLODA Modelo BDN-04. Elementos de conexión: 10. |
| 37 | 30 | c/u | 296-09286-0008 | Puente fijo para borneras Marca ZOLODA Modelo P-10-06/BDN-MB Codigo: 103.039. Accesorio de: Bornde doble piso seccionable a cuchilla ZOLODA Modelo BDN-C. Elementos de conexión: 10 |
| 38 | 10 | c/u | 296-09286-0010 | Plancha numeradora de bornes 1-10. Marca ZOLODA Modelo CW-6-01 Codigo: 108.022. Accesorio para bornes con paso de: 6mm. Rango numeracion: 1-10. |
| 39 | 10 | c/u | 296-09286-0010 | Plancha numeradora de bornes 11-20. Marca ZOLODA Modelo CW-6-02 Codigo: 108.023. Accesorio para bornes con paso de: 6mm. Rango numeracion: 11-20. |
| 40 | 10 | c/u | 296-09286-0010 | Plancha numeradora de bornes 21-30. Marca ZOLODA Modelo CW-6-03 Codigo: 108.024. Accesorio para bornes con paso de: 6mm. Rango numeracion: 21-30. |
| 41 | 10 | c/u | 296-09286-0010 | Plancha numeradora de bornes 31-40. Marca ZOLODA Modelo CW-6-04 Codigo: 108.025. Accesorio para bornes con paso de: 6mm. Rango numeracion: 31-40. |
| 42 | 10 | c/u | 296-09286-0010 | Plancha numeradora de bornes 41-50. Marca ZOLODA Modelo CW-6-05 Codigo: 108.026. Accesorio para bornes con paso de: 6mm. Rango numeracion: 41-50. |
| 43 | 10 | c/u | 296-09286-0010 | Plancha numeradora de bornes 51-100. Marca ZOLODA Modelo CW-6-06 Codigo: 108.027. Accesorio para bornes con paso de: 6mm. Rango numeracion: 51-100. |
| 44 | 10 | c/u | 296-09286-0010 | Plancha numeradora de bornes 101-200. Marca ZOLODA Modelo CW-6-07 Codigo: 108.028. Accesorio para bornes con paso de: 6mm. Rango numeracion: 101-200. |
| 45 | 30 | c/u | 299-03269-0005 | Preensacable de poliamida con tuerca . Rosca 1" BSC (rosca eléctrica). Ajuste por corona dentada. Color negro. Rango de ajuste 15 a 20mm. |
| 46 | 160 | c/u | 299-03269-0010 | Preensacable de poliamida con tuerca . Rosca 3/4" BSC (rosca eléctrica). Ajuste por corona dentada. Color negro. Rango de ajuste 10 a 14mm. |

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## CONTRATACIÓN DIRECTA CASOS ESPECIALES

- PREMISAS GENERALES

## Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

## El objeto del presente pliego es la adquisición de “insumos para electricidad SICADE”, correspondiente al Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, ubicado en Av. Bustillo 9.500, en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, y dependiente de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.

## LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones.

## A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

## El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas.

## El OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN o las que en el futuro las reemplacen).

## El ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

## No será necesaria la presentación de Garantías. (Art. 80 Decreto 1030/2016, Arts. 51, 52, 54, 55, 57 y 60  de la Disposición 62 E/2016.)

- CONSULTA, CIRCULARES

## Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Av. Bustillo 9.500 o por correo electrónico a compras@cab.cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas las presentadas fuera de término.

## Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

3.	OFERTA

## Forma de presentación y entrega

- Será presentada en la Oficina de Compras del Centro Atómico Bariloche, en el horario de 9:00 a 17:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT,  domicilio real, especial y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será en PESOS conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las que serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

## Documentación a presentar con la oferta

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc).

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Oficina de Compras podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

- ASPECTOS TÉCNICOS

- Plazo de garantía por vicios ocultos o de fallas de fabricación: 12 meses

- ENTREGA

5.1	La entrega del bien se realizará en: Av. Bustillo 9.500, Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, y en el plazo de Sesenta (60) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se otorgará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

5.2	Toda persona que ingrese al Centro Atómico Bariloche y/o Complejo Tecnológico Pilcaniyeu deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES

Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

6.1 	Adquisición de Bienes: Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

6.2 	Contratación de servicios: Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art. 6.2.1, LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 6.2.2.

6.2.1	Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

- Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

6.2.2	Clases de Penalidades:

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas.

- LA CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

- PAGO Y FACTURACIÓN

## Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en CNEA – Centro Atómico Bariloche – División Administrativa – Sección Contable del CTP – Av. Exequiel Bustillo Nº 9500 (CP-R8402AGP) dentro de los 10 (diez) días de recibida la conformidad definitiva de la recepción, en el horario de 9:00 a 12:00 Hs y de 14:00 a 16:00 Hs a la CPN Sra Graciela Corizzi (TE: 0294-4445100 Int. 5379) y/o a la CPN Sra Graciela De Faría (0294-4445100 Int. 5452). Las facturas electrónicas deberán remitirse vía e-mail a: graciela.corizzi@cab.cnea.gov.ar y gracieladefaria@cab.cnea.gov.ar

## El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.