PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cantidad de Amplificadores: 2

Las especificaciones para los  amplificador láser HP300/ 75:

Mezcla de gas Dióxido de carbono, Nitrógeno y Helio
Presión máxima de funcionamiento 10 bar
Longitud de descarga 62cm
Sección transversal de descarga 10mm x 10mm
Ganancia de señal pequeña> 2,5% por cm
Jitter <10ns
Ventanas de  ZnSe - Brewster
Longitud de onda de transmisión 9-11 μm
Max Frecuencia de repetición 300 Hz
Dimensiones (L x A x H) 1,9 mx 1,5 m x 1,2 m
Suministro eléctrico:
380V / 400V 3 fases, 32A por fase
Servicios de refrigeración:
Bucle cerrado estabilizado a la temperatura
Suministro de agua fría con temperatura
A 18 ° C, con una capacidad de eliminación de calor
de:20kW
Sistema de regeneración de gas por brazo catalizador:
Dimensiones (L x A x H) 1m x 0.7m x 0.5m
Peso (kg) 185

Parámetro de especificación:
Amplificador 1 Configuración Doble pase
Amplificador 2 Configuración Paso simple
Energía de entrada - amplificador 1 (TEM00)
(Salida de energía del oscilador)
~ 150mJ
Energía de entrada estimada - amplificador 2
(Amplificador 1 salida de energía)
~ 550mJ
Energía de salida estimada - amplificador 2 ~ 1J

Energía de salida del sistema 1J línea 10R30

-Instalación de los equipos y entrenamiento.

- Repuestos:

No Cantidad Descripción
1      1           Thyratron
2      1           Ventana
3      5           Condensador de almacenamiento
4      5           Condensador de picos
5      1           HV Fuente de alimentación
6      1           TTC
7      1           TAS Fuente de alimentación
8      1           Intercambiador de calor del recipiente

9      1           Ventilador del recipiente
10    1           Bomba de aceite

11    1           Intercambiador de calor del soplador del brazo lateral
12    5           Elementos calefactores de los brazos laterales
13    1           Ventilador de brazo lateral
14    2           Relé de estado sólido
15    1           SAC DC PSU
16    1           Intercambiador de calor SAC

17    8           Electrodos laser

GARANTIA: Será por el término de UN (1) año como mínimo a partir de la recepción definitiva del equipo.