|  | COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA Gerencia de Área Investigación y Aplicaciones No Nucleares Gerencia de Investigación y Aplicaciones | Local Nº A-018 CAC - Tandar GAIyANN Revisión: 1 |
| --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Página: 1 de 9 |
| TÍTULO: | REPARACION Y CAMBIO DE PISO DEL LABORATORIO DE ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER |
| OBJETIVO El presente llamado a licitación es para el cambio de piso del Laboratorio de Espectroscopia Mössbauer, ubicado en el Centro Atómico Constituyentes, Edificio Nº 42 (Tandar), Sector A, Planta Baja, Local A-018. ALCANCE La presente especificación se refiere a trabajos de la obra civil, incluyendo: suministro, transporte, retiro de piso existente, colocación de materiales y mano de obra. |
| Preparó | Revisó | Intervino calidad | Aprobó |
| REVISIONES |
| Rev. | Fecha | Modificaciones |
| FECHA DE VIGENCIA: |
| DISTRIBUCIÓN | ESTADO DEL DOCUMENTO |
| Copia Nº: |  |
| Distribuyó | Fecha: |
|  | Firma: |
| NOTA: Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales sobre él. No está permitida la explotación, transferencia o liberación de ninguna información en el contenido, ni hacer reproducciones y entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y escrito de CNEA. |

# ABREVIATURAS

CNEA	Comisión Nacional de Energía Atómica.

CAC	Centro Atómico Constituyentes.

GAIyANN	Gerencia de Área Investigación y Aplicaciones No Nucleares.

PET	Pliego de Especificación Técnica.

# REFERENCIAS

Salvo indicación en contrario, la documentación a generarse deberá estar de acuerdo con las normas y reglamentos que se indican a continuación:

- Códigos y Reglamentaciones de la provincia de Buenos Aires y de la correspondiente jurisdicción local.

- IRAM- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.

- Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina.

- Todo reglamento o norma obligatoria en el país incluyendo las leyes.

- ASTM. American Society for Testing and Materials.

- ANSI. American National Standards Institute.

# VISITA A LA ZONA DE TRABAJO

El Oferente examinará por su cuenta y riesgo el predio destinado a la realización del trabajo y conocerá perfectamente las condiciones topográficas primitivas y las proyectadas, debiendo presentar, junto con la oferta, un certificado de visita y reconocimiento del lugar donde se ejecutarán los trabajos (excluyente), cuyo certificado será emitido y firmado por personal de CNEA.

La misma se realizará hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. La persona de contacto es: Cinthia Ramos 6772-7669/70.

# PERSONAL:

El oferente tramitará el ingreso de personal ante el Servicio de Higiene y Seguridad, del Centro Atómico Constituyentes según el procedimiento PO-SNA-HS-003 “HABILITACION DE EMPRESAS CONTRATISTAS”.

# TAREAS PRELIMINARES

# RETIRO DEL PISO EXISTENTE

El Laboratorio de Espectroscopia Mössbauer posee una superficie aproximada de 65 m2 de piso vinílico, tal como se indica en los croquis adjuntos.

El mismo posee dos capas de baldosas vinílicas que deben ser retiradas en su totalidad para ser reemplazadas por un nuevo piso en rollo de alto tránsito de 2 mm de espesor (tipo Vylon Plus - Tarkett) de color gris. Se debe tener en cuenta que las baldosas a retirar están adheridas con brea.

# MASA NIVELADORA

Una vez retirado todo el revestimiento de piso existente se procederá a retirar la brea y lograr con una masa niveladora una superficie apta para la colocación del nuevo piso.

El producto se deberá aplicar sobre la superficie limpia y seca con espátula lisa presionando sobre la carpeta, obteniendo una superficie lisa.

Dejar secar y lijar suavemente logrando la superficie deseada para la nueva instalación.

Quedan excluidos los sectores indicados en el Croquis.

# COLOCACION REVESTIMIENTOS EN PISO

El piso será del tamaño indicado colocándose en líneas paralelas con las juntas alineadas a cordel.

En su colocación presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes que correspondan y alineaciones y niveles de acuerdo a lo que indiquen los planos y según lo determine la Inspección de CNEA.

El Adjudicatario deberá proveer, colocar, pulir, lustrar, encerar, etc., cuando corresponda los materiales especificados, los cuáles serán de la mejor calidad y presentarán un aspecto uniforme de color y textura.

Antes de comenzar con la provisión y colocación el Adjudicatario deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) presentar muestras de los materiales de pisos a utilizar y obtener la correspondiente expresa aceptación de la Inspección de CNEA.

b) Como criterio general se adoptará establecer los ejes de simetría y escuadrar con piezas enteras el centro de la superficie a colocar, ubicar las juntas de dilatación determinando paños o sectores de un tamaño tal que se ajuste a una cantidad entera de piezas y resolver los cortes en los bordes. Se deja aquí claramente establecido que la Inspección de CNEA puede resolver aplicar el criterio que mejor se ajuste a cada caso, con estricto respeto por las normas del arte.

c) tirar líneas de cordel en ambos sentidos, escuadradas (a noventa grados = 90.0°), estableciendo las líneas de arranque de colocación y presentando las piezas de modo que materialice el plano de despiece verificando si existieran diferencias.

d) al realizar el cómputo el Adjudicatario considerará que deberá dejar en la zona de trabajo, luego de finalizada la colocación de los pisos, una reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 5 % de la superficie colocada en cada caso. Todos los elementos serán colocados por personal muy competente.

El corte de las piezas será irreprochable, especialmente en ángulos de encuentro.

El Adjudicatario deberá incluir en los precios toda incidencia referida a la selección de las diferentes piezas del solado como así también las terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

Todas las piezas deberán llegar a la zona de trabajo y ser colocadas en perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos y conservarse en esas condiciones hasta la entrega del trabajo, a cuyos efectos el Adjudicatario arbitrará los medios de protección necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la utilización de lonas, arpilleras o fieltros adecuados. En oportunidad de la recepción de los trabajos, la Inspección de CNEA podrá rechazar aquellas unidades que no reúnan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva del Adjudicatario su reposición parcial o total al solo juicio de la Inspección de CNEA.

El Adjudicatario deberá ejecutar las juntas que sean necesarias para el mejor comportamiento del solado, tanto interior como exterior, para permitir la libre expansión y retracción de movimientos o trabajos del solado, durante su construcción como así también a través de la vida del mismo por acción de las variaciones de la temperatura. La técnica de aplicación de los materiales, deberá ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

La imprimación y adhesivo del solado de plástico reforzado en rollo de tipo Vylon Plus de 2mm se ajustarán a las recomendaciones de su fabricante.

Para la técnica de ejecución de estos pisos, sin perjuicio de otras prescripciones que aconseje su fabricante, se observarán las recomendaciones y los requisitos siguientes:

Las superficies que recibe este tipo de solado, deberán estar perfectamente limpias y liberadas de polvo.

Los rollos plásticos deberán, mantenerse antes de ser colocados, depositados por lo menos 48 horas en un ambiente con temperatura mínima de 21°C., durante ese lapso. Además, el local o ambiente donde deben colocarse definitivamente, deberá tener natural o artificialmente esa misma temperatura durante las 24 horas previas al comienzo de la colocación y un lapso mínimo de 12 horas.

Se observará un estricto ajuste en las juntas de los rollos,colocándolos paralelamente a las paredes y, cuando se requieran cortes, éstos se dispondrán siguiendo las instrucciones de la Inspección de CNEA.

Aproximadamente treinta minutos después que el piso plástico haya sido colocado y antes del endurecimiento final de su pegamento se aplanará en ambas direcciones con pasadas cruzadas de rodillo.

Inmediatamente antes de la inspección final y en el momento que indique la Inspección de CNEA el piso plástico deberá lavarse con cepillo y agua caliente jabonada, enjuagándolo con agua limpia y secándolo finalmente.

El trabajo no incluye la colocación de zócalos.

La disposición de juntas y cortes deben ser sometidas a aprobación de la Inspección de CNEA. La elección de los colores, grabados, diseños, etc. está, en todas las circunstancias, a cargo de la Inspección de CNEA.

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presentes defectos. Si los desperfectos superan el 25 % de la remesa, esta será rechazada automáticamente. Se entregarán en zona de trabajo embalados en esqueletos o envases originales donde se lean claramente las características del material (dimensiones, calibre, color, marca, cantidad de piezas, etc.), que deberán mantenerse en toda la superficie a colocar.

El Adjudicatario deberá incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocación, de las colocaciones especiales, como así también la selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de broncería.

Los revestimientos serán colocados por personal muy competente. Antes de su comienzo se deberá solicitar a la Inspección de CNEA la aprobación de los despieces, particularmente en el caso que los Planos de Detalle del Adjudicatario, previamente aprobados, requirieran modificaciones.

# Limpieza final

Previo a la Recepción Definitiva, las circulaciones se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la terminación prolija de los trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso.

Los revestimientos interiores se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier otro material extraño al parámetro, se limpiarán prolijamente sus juntas y se procederá a lavarlos con detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavarán nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

Todo elemento sobrante, escombros u otro material que no haya sido utilizado, deberá retirarse del local donde se coloca el piso en lugares indicados por el CAC a tal efecto, quedando el lugar en perfecto estado de limpieza y libre de manchas ocasionadas por los trabajos.

Todos estos trabajos quedan a cargo del Adjudicatario.

Un agente de CNEA deberá inspeccionar y autorizar el retiro de todo desecho y/o material sobrante.

# CONTROL DEL TRABAJO

Durante el desarrollo de las Tareas, un Representante técnico de CNEA controlará el avance y las etapas del mismo. Se dejará constancia por escrito de las observaciones que se considere necesario realizar durante tales controles.

# DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación correspondiente a la reparación  e instalación de todo el equipamiento.

Documentos que deben acompañar la oferta:

- Especificaciones Técnicas.

- Literatura descriptiva (folletos, catálogos, etc.)

- Lista de excepciones.

- Constancia de visita obra

# GARANTÍA

La CNEA requiere como garantía, un periodo mínimo de 36 meses, para la presente reparación, a partir de la recepción definitiva.

De existir alguna falla durante este periodo, se deberá acudir con premura, para atender la misma y ser subsanada a la brevedad.

El personal que acuda en tales ocasiones deberá cumplir con lo detallado en el punto 6. en relación con los seguros de riesgo de trabajo y presentación de las pólizas respectivas.

Se deberá presentar la lista de números telefónicos para en el período de garantía.

# PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación técnica que se entregará al Adjudicatario y la que éste genere en cumplimiento del objeto de la presente contratación es propiedad de CNEA y esta Institución se reserva todos los derechos legales sobre dicha documentación. No está permitida la explotación, transferencia, liberación o publicación bajo ningún medio de ninguna información relativa al trabajo objeto de la presente contratación, sin un acuerdo previo y escrito de CNEA. Tampoco está permitido hacer reproducciones para entregar a terceros.

# NOTA IMPORTANTE

Las dimensiones dadas son orientativas. La empresa adjudicataria deberá efectuar los cálculos de superficie correspondiente. Se entregarán planos con dimensiones y detalles antes de su ejecución.

También antes de comenzar los trabajos, el Adjudicatario deberá hacer un replanteo de todas las medidas que se mencionan en los planos.

Todo otro detalle constructivo que no se dé en la presente especificación ni en los croquis, deberá ser resuelto por el proveedor quien presentará a la Inspección de CNEA, para su aprobación, los planos y/o especificaciones técnicas que correspondieran para la correcta ejecución de los trabajos.

# PLANOS

Croquis del Local A-018

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	1

2.	ALCANCE	1

3.	ABREVIATURAS	2

4.	REFERENCIAS	2

5.	VISITA A LA ZONA DE TRABAJO	2

6.	PERSONAL:	2

7.	TAREAS PRELIMINARES	3

7.1	RETIRO DEL PISO EXISTENTE	3

7.2	MASA NIVELADORA	3

7.3	COLOCACION REVESTIMIENTOS EN PISO	3

8.	Limpieza final	5

9.	CONTROL DEL TRABAJO	6

10.	DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA	6

11.	GARANTÍA	6

12.	PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN	6

13.	NOTA IMPORTANTE	7

14.	PLANOS	7