ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: División Compras – Centro Atómico Constituyentes

Domicilio: Avenida General Paz Nº 1499 (B1650KNA) Villa Maipú, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires – Centro Atómico Constituyentes – Edificio Nº 13 – Planta Baja

Correo electrónico: comprascac@cnea.gov.ar

TEL: 011 6772-7213 / 7226 / 7787 / 7830

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 404 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Compulsa Abreviada Por Monto |
| Modalidad: Sin Modalidad |

| N° de Expediente: 527/2017 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 24 - Equipos |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Avenida General Paz Nº 1499 (B1650KNA) Villa Maipú, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires – Centro Atómico Constituyentes – Edificio Nº 13 – Planta Baja – Oficina División Compras | 20 de septiembre el 2017 | 10:30 |

NOTIFICACIONES: Centro Atómico Constituyentes - Edificio Nº 13 – Planta Baja – Oficina División Compras – comprascac@cnea.gov.ar - 011 6772-7213 / 7226 / 7787 / 7830 Avenida General Paz Nº 1499 (B1650KNA) Villa Maipú, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires

| N° Renglón | N° Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 433 | 3675 | 192 | Termómetro con las siguientes características: - Termómetro infrarrojo - Equipo portátil - Rango de medición mínimo 0 a 500 °C - Error de medición < 2% | Unidad | 1 |
| 2 | 436 | 1694 | 3 | Fuente de alimentación con las siguientes características: - Fuente de Alimentación de laboratorio DC Programable - Fuente de laboratorio programable - 3 Salidas independientes, al menos dos ajustables 0-32/3A - Indicación simultánea de Tensión, Corriente y Potencia de salidas principales - Regulación de carga y línea: 0,01% - Resolución 1mV/1mA - Modo de operación auto-serie y auto-paralelo - Protección contra sobretensión, sobrecorriente y temperatura - Timer para control temporal de cada una de las salidas - Pantalla LCD para graficación de los valores de Tensión, Corriente y Potencia - Interfaces USB y LAN para conexión a PC - Compatibilidad con Labview a través de SCPI | Unidad | 1 |
| 3 | 436 | 3973 | 10 | Placa adquisidora de datos con las siguientes características: - Módulo de adquisición de datos multipropósito compatible con LabView - Equipo de adquisición de datos modular de escritorio CompactDAQ compatible con LabView - Módulos mínimos incluidos: - fuente de alimentación x1 - módulo de exportación ethernet x1, - módulo de entradas analógicas: 8 entradas de corriente (±21.5 mA) y 8 entradas de tensión (±10 V), - módulo de salidas analógicas: 4 de tensión (+/-10 V) y 4 corriente (0-20 mA), - módulo de entradas/salidas digitales: 8 configurables i/o | Unidad | 1 |
| 4 | 439 | 6362 | 9 | Medidor de distancia con las siguientes características: - Medidor de Distancia Laser - Equipo portátil - Rango de medición: 0,05 – 50,00 m - Exactitud de la medición, al menos 2 mm - Trasmisión de datos opcional por bluetooth | Unidad | 1 |