PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema Generador  Para-H2 con fuente de Hidrogeno electrolítica:

Produce> = 85% de parahidrógeno en forma continua o
por lotes.

Componentes del sistema:
( Una fuente electrolítica de H2 de alta pureza del agua,
Reemplazando cualquier necesidad de cilindro de gas H2.
( El kit de almacenamiento, un depósito de 0,8 L con manómetro y
Kit de conexión para el almacenamiento de parahidrógeno para cuando es ejecutado en modo por lote.
( Un detector personal de gas H2.

Generador de Parahidrogeno:

Especificación eléctrica:

Voltaje: 100-240 V AC

Protección eléctrica: 5 A T/250 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Gas de ingreso:

Presión de trabajo: 1 bar min, 10 bar Max
Gas de entrada: gas H2 de alta pureza> = 99,999%
Gas de Salida:
Caudal de salida de p-H2: <= 0,2 (STP) L / Min
Salida de gas: Fracción de para hidrógeno> = 90%

Fuente de Hidrogeno Electrolítica:
Especificación eléctrica:

Voltaje: 90-240 V AC
Protección eléctrica: 3.15 A T / 230 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Agua:
Calidad: Desionizada ASTM II y 0,1 μm
Presión de suministro (mín): -0,2 bar
Presión de suministro (máx.): 1 bar
Caudal de suministro (mínimo / máximo): 0,2-1,5 lt / min
Capacidad interna: 2,3 lt.
Hidrogeno de salida:
Pureza H2:> 99.99999% Referido a (Oz) punto de rocío <-75 ° C
Máxima presión de salida: 12 bar
Máximo Caudal de H2: 0,5 (STP) lt / min

Garantía: Un año a partir de la recepción definitiva del equipo.