PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS RENGLONES:

Garantías: el proveedor debe garantizar que el producto se entregue libre de defectos de fabricación o en los materiales que lo componen. El proveedor deberá asegurar el reemplazo en un plazo razonable por otro nuevo de iguales características en caso de verificarse un defecto de ese tipo dentro de un período de un (1) año a partir de la fecha de recepción.

REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS CARTUCHOS DE TÓNER:

Características adicionales: el producto deberá ser original, nuevo, sin uso y suministrarse en su envase correspondiente. No se aceptarán productos reciclados o rellenados por ningún método.

RENGLÓN 1: Cartucho de tóner para impresora láser Hewlett-Packard LaserJet P2015

CANTIDAD: 3 (Tres) unidades.

Descripción: cartucho de tóner de color negro para impresora de tecnología láser.

Compatibilidad: apto para ser usado en impresoras Hewlett-Packard LaserJet P2015dn.

Rendimiento nominal: 3.000 páginas o mejor, según reporte del fabricante original del producto, determinado en conformidad con el procedimiento establecido por normativa ISO/IEC 19752.

Modelo de referencia: Cartucho de tóner Hewlett-Packard Q7553A (HP 53A).

RENGLÓN 2: Cartucho de tóner para impresora láser Hewlett-Packard LaserJet P4515N

CANTIDAD: 24 (Veinticuatro) unidades.

Descripción: cartucho de tóner de color negro para impresora de tecnología láser.

Compatibilidad: apto para ser usado en impresora Hewlett-Packard LaserJet P4014, P4015 ó P4515.

Rendimiento nominal: 10.000 páginas o mejor, según reporte del fabricante original del producto, determinado en conformidad con el procedimiento establecido por normativa ISO/IEC 19752.

Modelo de referencia: Cartucho de tóner Hewlett-Packard CC364A.

RENGLÓN 3: Cartucho de tóner para impresora láser Brother HL-2140

CANTIDAD: 4 (Cuatro) unidades.

Descripción: cartucho de tóner de color negro para impresora de tecnología láser.

Compatibilidad: apto para ser usado en impresoras Brother HL-2140.

Rendimiento nominal: 2.600 páginas o mejor, según reporte del fabricante original del producto, determinado en conformidad con el procedimiento establecido por normativa ISO/IEC 19752.

Modelo de referencia: Cartucho de tóner Brother TN360.

RENGLÓN 4: Cartucho de tóner para impresora láser Hewlett-Packard LaserJet Serie 1020

CANTIDAD: 8 (Ocho) unidades.

Descripción: cartucho de tóner de color negro para impresora de tecnología láser.

Compatibilidad: apto para ser usado en impresoras Hewlett-Packard LaserJet 1020, 1022n ó 1018.

Rendimiento nominal: 2.000 páginas o mejor, según reporte del fabricante original del producto, determinado en conformidad con el procedimiento establecido por normativa ISO/IEC 19752.

Modelo de referencia: Cartucho de tóner Hewlett-Packard Q2612A (HP 12A).

RENGLÓN 5: Cartucho de tóner para impresora láser Hewlett-Packard LaserJet 4250DTN

CANTIDAD: 6 (Seis) unidades.

Descripción: cartucho de tóner de color negro para impresora de tecnología láser.

Compatibilidad: apto para ser usado en impresoras Hewlett-Packard LaserJet 4240, 4250 ó 4350.

Rendimiento nominal: 10.000 páginas o mejor, según reporte del fabricante original del producto, determinado en conformidad con el procedimiento establecido por normativa ISO/IEC 19752.

Modelo de referencia: Cartucho de tóner Hewlett-Packard Q5942A.

RENGLÓN 6: Cartucho de tóner para impresora láser Hewlett-Packard LaserJet Enterprise M605dn ó M606dn.

CANTIDAD: 6 (Seis) unidades.

Descripción: cartucho de tóner de color negro para impresora de tecnología láser.

Compatibilidad: apto para ser usado en impresoras Hewlett-Packard LaserJet Enterprise M605dn (E6B70A) ó M606dn (E6B72A).

Rendimiento nominal: 10.500 páginas o mejor, según reporte del fabricante original del producto, determinado en conformidad con el procedimiento establecido por normativa ISO/IEC 19752.

Modelo de referencia: Cartucho de tóner Hewlett-Packard CF281A (HP 81A)