ADQUISICION DE BIENES Y SEVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: Av. Del Libertador 8250 – P 3º - Of. 3120 – C1429BNP – Ciudad de Buenos Aires

Domicilio: Centro Atómico Constituyentes - Edificio Nº 13 – Planta Baja – Oficina de Compras y Contrataciones - Avenida General Paz Nº 1499 (B1650KNA) Villa Maipú - Partido de General San Martín - Provincia de Buenos Aires.

Correo electrónico: comprascac@cnea.gov.ar

TEL: (011) 6772 – 7226 FAX: (011) 6772 – 7213

| Tipo de Procedimiento: Directa por monto | N° 671/17 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: |
| Modalidad: |

| N° de Expediente: 776/17 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: electricidad y telefonia |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Centro Atómico Constituyentes – Edificio Nº 13 – Planta Baja – Oficina de Compras y Contrataciones – Avenida General Paz Nº 1499 (B1650KNA) Villa Maipú – Partido de General San Martín – Provincia de Buenos Aires comprascac@cnea.gov.ar | 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 10:30 HS. |

NOTIFICACIONES: Centro Atómico Constituyentes, Edificio Nº 13 – Planta Baja – Oficina de Compras y Contrataciones, Avenida General Paz Nº 1499 (B1650KNA) Villa Maipú, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, comprascac@cnea.gov.ar

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Un | Ct |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 256 | 7104 | 0418 | Lubricante, limpiante antihumedad, antioxidante en aerosol en envases no inferiores 430cc., con flexi tapa tipo WD-40. | U | 24 |
| 2 | 258 | 0723 | 0121 | Bolsa de 100 precintos de poliamida dimensiones mínimas 100x2.5 mm color negro resistencia a la tracción 8 Kg | U | 5 |
| 3 | 258 | 0723 | 0121 | Bolsa de 100 precintos de poliamida dimensiones mínimas 200x4,8 mm color negro resistencia a la tracción 22 Kg | U | 20 |
| 4 | 258 | 0723 | 0121 | Bolsa de 100 precintos de poliamida dimensiones mínimas 380x8,0 mm color negro resistencia a la tracción 50 Kg | U | 10 |
| 5 | 271 | 5365 | 0034 | Carrete de estaño de diámetro 1mm, 250 gramos 60% | U | 2 |
| 6 | 275 | 0632 | 0045 | Alicate oblicuo aislado 160mm para 1000 volts según normas VDE, IEC60900. Tipo Proskit PM-917 | U | 2 |
| 7 | 275 | 0746 | 0262 | Pinza de punta larga 7P para 1000V, según normas VDE, IEC60900. Tipo Proskit PM-919 | U | 2 |
| 8 | 275 | 2318 | 0012 | Soldador tipo pistola de 20W a 200W, tiempo de calentamiento no superior a los 10 seg., lámpara indicadora de temperatura, apta para funcionar en 200 W hasta 1 minuto, resistencia de tungsteno, punta anticorrosiva tipo TAIYO ES-200L. | U | 2 |
| 9 | 275 | 5877 | 0036 | Soldador 100W tipo lápiz, punta cerámica intercambiable, para 220volts tipo Goot-100 | U | 2 |
| 10 | 275 | 8380 | 0004 | Pinza para electricista 7p para 1000V, según normas VDE, IEC60900. Tipo Proskit PM-912 | U | 2 |
| 11 | 279 | 0315 | 0050 | Bisagra para tablero ala no superior a 11mm alto no inferior a 40 mm, metálica tipo TRES-TOR 008 | U | 50 |
| 12 | 279 | 1625 | 0150 | Cerradura tipo moneda para puerta de tablero de 1/4 vuelta diámetro 19 mm, regulable hasta 40mm. lengüeta 40mm | U | 50 |
| 13 | 279 | 1625 | 0159 | Cerradura a manija poliamida para puerta de tablero de 1/4 vuelta diámetro 19 mm, regulable hasta 40mm. lengüeta 40mm | U | 25 |
| 14 | 291 | 6951 | 0056 | Limpia contactos y desengrasante en aerosol de gran precisión, alta penetrabilidad y rápida evaporación, en aerosol de contenido neto no inferior a 430cc con gatillo. Tipo Contacmatic super | U | 5 |
| 15 | 293 | 0281 | 0070 | Toma doble de embutir completo con bastidor metálico, tapa blanca y tornillos IRAM2071. Tipo Kalop KL40753, o calidad superior. | U | 100 |
| 16 | 293 | 0281 | 0079 | Base modular toma 10 Amper 250 Volts perno chato con tierra IRAM 2071 Tipo KALOP KS 39066, o calidad superior | U | 200 |
| 17 | 293 | 0296 | 0028 | Botonera luminosa Diam. 22mm, material plástico, redondo, protección con aro metálico, color verde, para Micro-interruptor M200/M300, y lámpara de 24V BA7S. AEA3100V | U | 3 |
| 18 | 293 | 0296 | 0037 | Pulsador rasante verde diámetro 22mm contacto NC Schneider XB4BA31 | U | 5 |
| 19 | 293 | 0296 | 0038 | Pulsador rasante rojo diámetro 22mm contacto NA Schneider XB4BA42 | U | 5 |
| 20 | 293 | 0354 | 0041 | Caño metálico flexible recubierto en PVC auto extinguible bajo norma IEC-61386 diámetro int1 1/4" tipo ZOLODA LTC140 | Mts | 10 |
| 21 | 293 | 0354 | 0045 | Caño metálico flexible recubierto en PVC auto extinguible bajo norma IEC-61386 diámetro int 3/4" tipo ZOLODA LTC120 | Mts | 10 |
| 22 | 293 | 0354 | 0049 | Caño metálico flexible recubierto en PVC auto extinguible bajo norma IEC-61386 diámetro int 1" tipo ZOLODA LTC130 | Mts | 25 |
| 23 | 293 | 0360 | 0206 | Ficha Macho para cable de 2.5 mm2 10 Amper 250 Volts perno chato con tierra IRAM 2073 Tipo KALOP KS 44211, o calidad superior | U | 50 |
| 24 | 293 | 0360 | 0207 | Ficha Hembra para cable de 2.5 mm2, 10A 250V perno chato con tierra IRAM 2086. Tipo KALOP KS 44251, o calidad superior | U | 50 |
| 25 | 293 | 0554 | 0288 | Tubo fluorescente T12 Nominal 110 W, Flujo luminoso a 25º<6800 lúmenes, largo 2100 mm, vida útil <19000 horas, casquillo G13, Color Blanco Frio, Tipo Osram lumilux 110w/865 o calidad superior, se deberá presentar certificado del fabricante con la oferta. | U | 100 |
| 26 | 293 | 0657 | 0081 | Conjunto armado llave de 1 punto de embutir completa con bastidor, tapa blanca y tornillos IRAM 2007 tipo Kalop KS40750, o calidad superior | U | 50 |
| 27 | 293 | 0657 | 0083 | Llave de 2 puntos de embutir completa con bastidor metálico, tapa blanca y tornillos IRAM 2007 tipo Kalop KS40751, o calidad superior | U | 30 |
| 28 | 293 | 1032 | 0002 | Cinta pasacables con alma de acero, largo 15 metros, terminales de acero hermanados al cable de acero, resistencia a la tracción no inferior a los 120 Kg, diámetro no superior a los 6 mm. Tipo Extrapol 915 o calidad superior | U | 2 |
| 29 | 293 | 1033 | 0024 | Cinta aisladora PVC 19mm x 20 mts mm mínimo - color celeste - goma sensible a la presión apta para temperaturas de más de 100°C - certificación UL - resistente a los rayos UV - apta para 1000 V. -Tipo Scoth temflex 1550 | U | 5 |
| 30 | 293 | 1033 | 0024 | Cinta aisladora PVC 19mm x 20 mts mm mínimo - color verde amarillo - goma sensible a la presión apta para temperaturas de más de 100°C - certificación UL - resistente a los rayos UV - apta para 1000 V. -Tipo Scoth temflex 1550 | U | 5 |
| 31 | 293 | 1033 | 0024 | Cinta aisladora PVC 19mm x 20 mts mm mínimo - color rojo - goma sensible a la presión apta para temperaturas de más de 100°C - certificación UL - resistente a los rayos UV - apta para 1000 V. -Tipo Scoth temflex 1550 | U | 5 |
| 32 | 293 | 1033 | 0088 | TZ232 - Cinta rojo sobre blanco 12mm (0,47 pulg.) para P-Touch 8m (26,2 pies) | U | 2 |
| 33 | 293 | 1033 | 0088 | TZ335 - Cinta blanco sobre negro 12mm (0,47 pulg.) para P-Touch 8m (26,2 pies) | U | 2 |
| 34 | 293 | 1033 | 0089 | TZ345 - Cinta blanco sobre negro 18mm (0,7 pulg.) para P-Touch 8m (26,2 pies) | U | 2 |
| 35 | 293 | 1033 | 0090 | TZ355 - Cinta blanco sobre negro 24mm (0,94 pulg.) para P-Touch 8m (26,2 pies) | U | 1 |
| 36 | 293 | 1033 | 0090 | TZ252 - Cinta rojo sobre blanco 24mm (0,94 pulg.) para P-Touch 8m (26,2 pies) | U | 1 |
| 37 | 293 | 1033 | 0090 | TZ252 - Cinta negro sobre amarillo 24mm (0,94 pulg.) para P-Touch 8m (26,2 pies) | U | 2 |
| 38 | 293 | 1451 | 0122 | Tira de 2 metros de cable canal de 20x10 mm Blanco, según normas IRAM 62084 y 61084, IP41, auto extinguible según UL 94 Tipo Zoloda TP2010BL. | U | 30 |
| 39 | 293 | 1453 | 0034 | Terminales pre-aislados tipo Pin para conductor de 4 mm2 , de cobre electrolítico 99.9% y estañado, según Norma IEC 61238 tipo LCT B15 | U | 200 |
| 40 | 293 | 1453 | 0460 | Terminales pre-aislados tipo Pin para conductor de 6 mm2 , de cobre electrolítico 99.9% y estañado, según Norma IEC 61238 tipo LCT C13 | U | 200 |
| 41 | 293 | 1550 | 0035 | Conector para caño metálico flexible IP65 IEC 60529 Diam. nominal 3/4" tipo ZOLODA CRC-5333 | U | 40 |
| 42 | 293 | 1550 | 0029 | Conector para caño metálico flexible IP65 IEC 60529 Diam. nominal 1 1/4" tipo ZOLODA CRC-5335 | U | 30 |
| 43 | 293 | 1550 | 0094 | Conector para caño metálico flexible IP65 IEC 60529 Diam. nominal 1" tipo ZOLODA CRC-5334 | U | 60 |
| 44 | 293 | 1579 | 0045 | Zócalo para tubo fluorescente con rotor simple color blanco tipo exxult 0600102 | U | 70 |
| 45 | 293 | 1579 | 0054 | Zócalo para tubo fluorescente con rotor simple y porta-arrancador color blanco tipo exxult 0600202 | U | 50 |
| 46 | 293 | 1579 | 0062 | Zócalo para tubo fluorecente para tubo de 105W color blanco tipo exxult | U | 100 |
| 47 | 293 | 1579 | 0064 | Zócalos para Relé AEA RR3P, para riel DIN Tipo AEA SR3P-05 | U | 50 |
| 48 | 293 | 1580 | 0007 | Luminaria autónoma de emergencia de mínimo 80 led´s de alta luminosidad, indicador de carga de baterías. Baterías de Li-ion con autonomía de 4 hs. con todos los led´s encendidos, tiempo de recarga 4hs, cuerpo ignifugo, protección contra sobrecarga y descarga, consumo inferior a 8W dimensiones máximas, ancho 8cm x alto 9cm x largo 36 cm. Tipo ALIC LEM0012, Sello de seguridad IRAM - garantía mínima de 1 año. | U | 20 |
| 49 | 293 | 2120 | 0115 | Contactor de potencia AC-3 11kw/400v. Bobina de 220V. 3 polos, Tamaño S0, conexión a tornillo, apto 10.000.000 de ciclos, construido bajo Normas IEC 204-2 y 750, tipo Siemens modelo 3RT1026-1AN20 | U | 3 |
| 50 | 293 | 3089 | 0005 | Contacto auxiliar lateral para guardamotor Scheneider GV2, 2 normales abierto uno para cierre del guardamotor y otro cierre por falla Schneider GVDA1010 según IEC 60947 | U | 5 |
| 51 | 293 | 4362 | 0001 | Rollo de 100 mts de cable unipolar de cobre 1x2.5 mm2 - bi-color verde amarillo - extra flexible - aislación PVC - temperatura de servicio 70°C, temperatura 160°C - tensión de servicio 500 Volts - según norma IRAM NM 247-3 – Tipo o similar a Prysmian - Cimet -Imsa | U | 5 |
| 52 | 293 | 4362 | 0001 | Rollo de 100 mts de cable unipolar de cobre 1x2.5 mm2 - color celeste - extra flexible - aislación PVC - temperatura de servicio 70°C, temperatura 160°C - tensión de servicio 500 Volts - según norma IRAM NM 247-3 – Tipo o similar a Prysmian - Cimet -Imsa | U | 15 |
| 53 | 293 | 4362 | 0001 | Rollo de 100 mts de cable unipolar de cobre 1x2.5 mm2 - bi-color marron - extraflexible - aislacion PVC - temperatura de servicio 70°C, temperatura 160°C - tension de servicio 500 Volts - según norma IRAM NM 247-3 – Tipo o similar a Prysmian - Cimet –Imsa | U | 5 |
| 54 | 293 | 4362 | 0001 | Rollo de 100 mts de cable unipolar de cobre 1x2.5 mm2 - rojo - extra flexible - aislación PVC - temperatura de servicio 70°C, temperatura 160°C - tensión de servicio 500 Volts - según norma IRAM NM 247-3 – Tipo o similar a Prysmian - Cimet -Imsa | U | 5 |
| 55 | 293 | 4362 | 0001 | Rollo de 100 mts de cable unipolar de cobre 1x2.5 mm2 - negro - extra flexible - aislación PVC - temperatura de servicio 70°C, temperatura 160°C - tensión de servicio 500 Volts - según norma IRAM NM 247-3 – Tipo o similar a Prysmian - Cimet -Imsa | U | 5 |
| 56 | 293 | 4362 | 0282 | Rollo de 100 mts cable (3x1.5) según IRAM NM 247-5, flexibilidad clase 5 IEC60228 en colores bicolor verde/amarillo, celeste y marrón, envoltura de PVC ecológico, apto para 500 volts. Tipo o similares a Prysmian - Cimet -Imsa | U | 4 |
| 57 | 293 | 4362 | 0282 | Rollo de 100 mts cable (3x2.5) según IRAM NM 247-5, flexibilidad clase 5 IEC60228 en colores bicolor verde/amarillo, celeste y marrón, envoltura de PVC ecológico, apto para 500 volts Tipo o similares a Prysmian - Cimet -Imsa | U | 4 |
| 58 | 293 | 4362 | 0282 | Rollo de 100 mts cable (3x4) según IRAM NM 247-5, flexibilidad clase 5 IEC60228 en colores bicolor verde/amarillo, celeste y marrón, envoltura de PVC ecológico, apto para 500 volts. Tipo o similar a Prysmian - Cimet -Imsa | U | 2 |
| 59 | 293 | 5792 | 0008 | Relé de sobrecarga de corriente, Regulación 20-25 Amp. 1NO+1NC, para montaje sobre contactor 3RT1026, clase 10, construido según Norma IEC 204-2 y 750. Tipo Siemens Modelo 3RU1126-4DB0. | U | 3 |
| 60 | 293 | 5935 | 0002 | Placa de montaje con adhesivo dimensiones 28x28mm, para precintos de hasta 5mm de ancho, tipo Sybyd 2000/4 | U | 200 |
| 61 | 293 | 6568 | 0180 | Artefacto de iluminación tipo plafón de aplicar en cielorraso, geometría cuadrado, dimensiones mínimas 350x350mm, apto para 4 lámparas de 220 VCA, casquillo E27, construido en chapa de acero pintado horneado color negro, con difusor de vidrio satinado Tipo Acqualuce BLOCK | U | 30 |
| 62 | 293 | 6568 | 0194 | Artefacto de iluminación de LED tipo Proyector, control electrónico EVG, apto para 220 VCA, consumo máximo 50W, mínimo 5000 lúmenes, temperatura color cálido 3000K, vida útil de la luminaria mínimo 30000 horas. Angulo mínimo de apertura 100º, Protección IP65, temperatura de trabajo hasta 50ºC, dimensiones máximas L190x A 220 x P 85 Tipo Osram Floodlight | U | 8 |
| 63 | 293 | 7880 | 0010 | Relé auxiliar triple par inversor, contactos de plata, mínimo 7Amp, consumo máximo de bobina 220Vac. de 1.5w , 10.000.000 de operaciones mecánicas mínimo, con led tipo AEA RR3P-UL | U | 25 |
| 64 | 293 | 7880 | 0010 | Relé auxiliar triple par inversor, contactos de plata, mínimo 7Amp, consumo máximo de bobina 24Vac. de 1.5w , 10.000.000 de operaciones mecánicas mínimo, con led tipo AEA RR3P-UL | U | 15 |
| 65 | 293 | 8187 | 0027 | Transformador de intensidad 600/5 Amper. para barra pasante de 40x10 mm - clase 1 - mínimo 7.5 VA dimensiones máximas ancho 68 mm, alto 85 mm, profundidad 55 mm | U | 6 |
| 66 | 293 | 9785 | 0003 | Lámpara de led casquillo E27 Tipo A67 apto 220V. Duración mínima 15000 horas ciclos de encendido 50000 veces, potencia no superior a 18 watts, flujo luminoso mínimo 2000 lúmenes, factor de potencia mejor que 0.5, ángulo nominal no inferior a 130 grados tiempo de encendido inferior a 0.5 seg. color blanco frio los datos deberán ser certificados | U | 150 |
| 67 | 296 | 3174 | 0007 | Burlete rectangular esponjoso de 4x15 mm para tablero eléctrico Pirelli o calidad superior | Mts | 100 |
| 68 | 296 | 3174 | 0007 | Burlete rectangular esponjoso de 10x30 mm para tablero eléctrico Pirelli o calidad superior | mts | 100 |
| 69 | 438 | 0179 | 0155 | Motor eléctrico Marca Siemens, Bajo normas IEC, 660/380 V 25HP - 18.5 Kw - 2 polos - 2900 r.p.m. - forma constructiva IMB3 - 132M, Modelo 3M 1LA7 133 caja de conexiones superior, rendimiento superior al 87% | U | 1 |
| 70 | 438 | 0179 | 0156 | Motor eléctrico Marca Siemens, Bajo normas IEC, 660/380 V 10HP - 7.5 Kw - 4 polos - 1450 r.p.m. - forma constructiva IMB3 - 132M, Modelo 3M 1LA7 133 caja de conexiones superior, rendimiento superior al 87% | U | 1 |

Garantía: Renglones 69 y 70: Mínimo 1 (UN) año a partir de la recepción definitiva del equipo.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es adquirir MATERIALES ELECTRICOS para el Edificio Nº 42 (TANDAR) - Centro Atómico Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en adelante la CNEA, sito en Av. Gral. Paz 1499 - Villa Maipú – Gral. San Martín - Provincia de Buenos Aires.

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

  - Los OFERENTES podrán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Av. Gral. Paz 1499 - Villa Maipú – Gral. San Martín - Provincia de Buenos Aires, los días hábiles en el horario de 9:00 a 17:00 horas con previa cita gestionada con el Ing. Giménez Carlos en la Oficina A-105 en el Edificio N° 42, o telefónicamente al Nº 6772-7126. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento (en el caso de que la visita sea obligatoria, se deberá justificar).

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Av. Gral. Paz 1499 - Villa Maipú – Gral. San Martín - Provincia de Buenos Aires – División  Administrativa Compras C.A.C. – Edif. N° 13, por correo electrónico a comprascac@cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras del Centro Atómico Constituyentes de la CNEA, sito en Av. Gral. Paz 1499 - Villa Maipú – Gral. San Martín - Provincia de Buenos Aires – Edif. N° 13, en el horario de 9 a 17 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales. (en caso afirmativo se deberá detallar).

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

- Constancia de visita a las instalaciones.

- Muestras

- Habilitaciones: en caso de corresponder detallar tipo de habilitación y organismo que la otorga.

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 13.570.-).

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 13.570.-).

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora del Centro Atómico Constituyentes de la CNEA, sito en Av. Gral. Paz 1499 - Villa Maipú – Gral. San Martín - Provincia de Buenos Aires – Edif. N° 13 en el horario de 9:00 a 17:00 horas. E-mail comprascac@cnea.gov.ar.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

  - Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

  - En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en: Centro Atómico Constituyentes, sito en Av. Gral. Paz 1499 - Villa Maipú – Gral. San Martín - Provincia de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.

  - En el plazo de TREINTA (30) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese al CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, en el Centro Atómico Constituyentes – G.A.I. y A. N. N. Tandar - Sector C - Administración – Oficina C123 en el horario de 10:00 a 16:00 hs.

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

ANEXO II

EXPEDIENTE Nº: 776/17

ANEXO DECRETO Nº 202/2017 – COMUNICACIÓN GENERAL N° 76 – O.N.C.

“CONFLICTO DE INTERESES”

A fin de poder completar la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES del Anexo I, la que  deberá entregarse junto con la oferta. Se informa a continuación, nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado, según lo normado en el punto a) del art. 7° de la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.).

Titulares:

Fernando, Laurinec                        Jefe de Departamento Planificación GAIyANN

Nombre y Apellido				               Cargo

Ingomar Allekotte                     Gerente de Área Investigación y Aplicaciones

No Nucleares

Nombre y Apellido				              Cargo

Suplentes:

Karina Pierpauli		  Jefa de Departamento Administración Proyecto

Haces de Neutrones RA-10

Nombre y Apellido				               Cargo

Alfredo Boselli                       e/a Gerente de Área Investigación y Aplicaciones

No Nucleares

Nombre y Apellido				               Cargo