ANEXO I

RENGLON 1

Microscopio Petrocalcográfico trinocular de polarización de alta resolución de la marca Leica, modelo DM 2700 P, para trabajos en polarización en luz transmitida y en polarización en luz incidente. Posibilidad opcional de contraste de fase, contraste de interferencia (DIC) y en luz incidente en contraste de interferencial (ICR), fluorescencia por luz incidente, microscopía de alta temperatura, microscopia térmica. Adaptación video, documentacion, microfotografia digital y analisis de imagen, con optica plan con correccion a infinito, revolver de 5 objetivos centrable, nuevo sistema de iluminacion por LED, sistema de enfoque de triple boton e indice de campo visual de 25 mm

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOCROSCOPIO:

• Estativo de lineas redondeadas, que brinda mayor estabilidad de trabajo.

• Sistema de enfoque de 5 posiciones enfoque macro, semimicro y micrométrico bilateral, de triple botón, precisión de 1 micrón para mando micro y 4 micrones para mando semimicro, con recorrido aproximado de 22 mm. Con tope superior del movimiento vertical de la platina portaobjetos para evitar rotura de objeto y/o objetivo y sistema de torsión ajustable. Este novedoso sistema de enfoque es regulable en altura para adecuarlo a la posición de las manos de cada operador, evitando tensiones en manos y brazos y garantizando una postura cómoda y descansada.

• Sistema de optica visual con longitud de tubo infinito / fb = 200 mm, e indice de campo visual de 22 o 25 mm, de acuerdo a la optica.

• Revolver portaobjetivos quintuple con sistema de centrado entre objetivos, donde no hay desplazamiento del centro de la imagen aun pasando de bajos a altos aumentos. con ranura para compensadores, analizador, etc.

• 2 cajas de lampara LH 113 con iluncaion por LED 4500o K .

• Condensador acromatico, aplanatico a 0,9 p, para campo claro, campo oscuro, contraste de fases, iluminacion oblicua y polarizacion cualitativa, con diafragma de apertura variable. Nueva codificacion de colores para los diafragmas de campo y de apertura para concordar con la codificacion de los colores de los objetivos, aseguran un ajuste exacto y preciso del diafragmado y rapidez en el trabajo diario.

• Diafragma de campo oscuro

• Soporte de condensador, con altura regulable y sistema de centrado para intercambio de condensadores, con mandos a izquierda y derecha

• Ranura para acomodar el analizador de 30 X 5 MM.

• Platina mecanica rotable 360 grados, POL nro. 1307, con division en grados y nonios, y dos vernier 1/10 para medida precisa de los angulos, y freno de su rotacion, con diametro no menor de 175 mm, con movimiento de platina angular y soporte para condensador no 23.

• Guia portaobjeto para polarizacion con botones de retencion de 0,1 -0,.3-0,4 – 1,0 – 2,0 mm, para contaje de puntos

• Iluminador IL POL para luz incidente para campo claroy polarizacion y preparado para adicionar prismas para contraste interferencial icr y filtros de fluorescencia, con disco revolver con posicion para 4 reflectores, diafragmas iris regulables de iluminacion y de apertura, soporte para dos filtros de 32 mm sin montura. Incluye filtro filtro gris densidad neutra N2, Rendijas para polarizador de 29 x 11,5 mm y 30 x 5 mm para el analizador.

• Diafragmas de campo y de apertura variables, diafragmas con codificacion de colores seleccionables de acuerdo a los objetivos utilizados, ademas para diametro de campo visual y magnificacion del adaptador c-mount para camara digital, asegurando un ajuste exacto y preciso del diafragmado y rapidez en el trabajo diario

• Reflector P (SMITH) para luz incidente

• Cubo con lente de Bertrand

• Analizador en Slide, rotable 180o con Vernier de 0,1o

• Polarizador para luz transmitida de 360o, rotable con indice de ajuste para una correcta seleccion de 0o, 90o, 180o y 270o

• Polarizador R/P, para luz incidente, con tres posiciones 0o , 45o y 90o

• Compensador de 1 Lambda, en soporte de 6 x 20 mm

TUBO Y OCULARES:

• Tubo trinocular HC LTP 4/5/7, con tubo fotografico fijo y longitud de tubo infinito/1x, con inclinacion de 30 grados y compensacion automatica de nitidez, distancia interpupilar variable de 55 a 75 mm. Divisor de rayos vis/ fot. 50%/50%, posibilidad opcional de intercambiar por tubo con angulo ergonomico de 15o para una postura optima de la cabeza.

• Par de oculares de gran campo L Plan 10x/22, para portadores de anteojos y ambos regulables y uno de ellos con reticulo de cruz reticular y divisiones 12 mm = 60 div.

OBJETIVOS:

• Revolver de 5 objetivos, inclinado hacia atras, que permite un rapido y comodo acceso a la platina y una facil observacion del objeto. dos llaves de centrado, individuales para cada uno de los 5 objetivos, permiten un centrado exacto y seguro.

• Nuevo sistema óptico HCS, con corrección a infinito. Plano ´para trabajo en luz incidente y transmitida, HI Plan compuesto por:

Objetivo N Plan EPI 2, 5 x /0.07 POL

Objetivo N Plan EPI 5 x /0.12 POL

Objetivo N Plan EPI 10x /0.25 POL

Objetivo N Plan EPI 20x/0.40 POL

Objetivo N Plan 63x /0.65 POL

Objetivo N Plan 100x /1,25 POL

ILUMINACION

• Iluminacion POWER LED ofrece una luz blanca fria con un promedio de vida util de mas de 20 años. Ya no es necesario cambiar lamparas, con lo que se ahorra el tiempo y el costo de recambio. Iluminacion disenada para ofrecer una luz uniforme en todo el campo de vision sin necesidad de realizar ajustes. este tipo de iluminacion produce mayor brillantez de la muestra y mayor definición de los detalles. Iluminacion con ajuste continuo de la intensidad, temperatura color de 4500 k

• Magazine de filtros integrado para tres filtros seleccionables, incluye filtro luz de dia, filtro GRIS N16

ACCESORIOS:

• Frasco de aceite de inmersión de 20 ml.

• Funda de protección

• Manual.

CAMARA

Cámara digital de la marca Leica modelo DFC 450 C, (refrigerada por sistema Peltier)para trabajo en campo claro, oscuro, contraste de fase, contraste interferencial, polarización y fluorescencia

CARACTERISTICAS TÉCNICAS CAMARA

• La cámara Leica DFC450 C permite obtener imagenes claras y nitidas sin ruido, incluso con una iluminación mínima. Las interferencias causadas por el ruido térmico se reducen de forma efectiva con el enfriamiento activo a traves del sistema Peltier.

• Con el innovador modo de lectura rapida, incluso hemos conseguido convertir en realidad la grabacion con poca luz de alta resolucion.

• Datos Interface: cable Firewire – ieee1394b

• Ordenador: tarjeta PCI con puerto Hotlink para la cabeza de camara

• Sensor: CCD ICX 282

• Grado del sensor: cero

• Numero de pixeles: 5 mpixels, 2560 x 1920

• Maxima resolucion: 12 mpixel

• Tamano de pixel: pixel cuadrado de 3,4 x 3,4 um

• Area sensitiva: 8, 7 mm x 6, 5 mm

• Resolucion de los colores: 36 bits

• Tiempo de exposicion: 1 milisegundo – 600 seg

• Sistema de enfriamiento: activo (enfriamiento Peltier)

• Tipo de imagen: en color o en escalas de grises

• Correccion de Shading: si almacenable para todos los formatos

• Correccion de brillo: para todos los modos bining, color

• Formato de imagen:

Entrelazado de gran tamano, color y mono: 2.560x 1920

Combinacion modo binig 2 x 2: 1280 x 960

Combinacion modo binig 4 x 4: 640 x 480

Escala de grises: 1280 x 960

• Plataforma de ordenador: Windows XP, vista, Seven

• Interfaces software: Twain

• Formatos: Tif, Bmp y Jpg almacenados, importados de Bmp

• Control de foco: a traves del mouse por zona de interes

• Control de zoom de foco: a traves del mouse por zona de interes con zoom

• Salida de video: transmision directa a traves de hotlink a la memoria del ordenador,

sin sobrecarga de la unidad de procesamiento (cpu).

Procesamiento de imagen: regulacion del color y brillo

• Contraste de blancos y negro, control gama: adaptacion al monitor

• Amplificacion de la senal: Gain constante

• Acumulacion de imagen Soft : Integracion de imagen hasta 12 segundos

para luz debil en fluorescencia y polarizacion. La favorable relacion senal/ruido garantiza una

precisa reproduccion de colores.

• Regulacion del valor luminoso: normalmente automatico

• Por obturador: manual para poca o mucha luz.

• Regulacion del brillo: control de exposicion integral y selectiva

• Spot definible en posicion y tamano

• Regulacion del valor medio y el valor punta

• Equilibrio de blanco: referencia automatica del blanco

• Ajuste manual de los colores

• Referencias de blanco definibles

• Impresion: a traves de impresora

• Manejo: con teclado y mouse

• Menu de pantalla: menus para nueva toma, abrir, grabar, imprimir, avance de la

impresion. Regulador para brillo, color, obturador, control gama iconos para avance de

impresion, toma, interpolacion de imagenes, ventana de avance pequena/grande,

calculo del color (suave o fuerte), ventana de evaluacion para brillo, equilibrio

automatico del blanco, 2 referencias de blanco pre-grabadas

• Datos de imagen: tamano de los datos en pixel.

• Sistema de software integrado Leica Las (Leica Aplication Suite)

Solución totalmente integrada

Leica Application suite (las) integra los microscopios, macroscopios y camaras digitales

automatizados y el software de Leica en un entorno comun con el fin de proporcionar una

solucion para la formacion de imagenes facil de utilizar, coherente y con un rendimiento sin

igual. Acelera la visualizacion, el realce, la medicion y la documentacion de imagenes digitales

gracias a la riqueza de sus funciones de edicion de imagen. Esta potente solucion de software

permite controlar todas las funciones de los microscopios. Gracias a las herramientas que

proporciona, necesarias para que las aplicaciones instaladas se comuniquen entre ellas y con los

dispositivos perifericos conectados a la PC, las ofrece una solucion intuitiva que simplifica los

analisis de rutina y de investigacion.

Microscopía exigente

La gran compatibilidad que ofrece Leica Application suite crea un entorno inteligente y

automatizado de captura y procesamiento de imagenes microscopicas y se incluye en todos los

microscopios y camaras digitales de Leica como parte de una solucion integrada. Constituye el

software basico para configurar y controlar, asi como para adquirir, analizar y procesar,

imagenes digitales de alta calidad. El paquete basico tiene las siguientes caracteristicas:

Resumen de características:

• Configuración, control y manejo de microscopios y cámaras digitales de forma

totalmente integrada y automática

• Herramientas básicas de anotación que permiten añadir datos de la imagen y de la

medición para indicar detalles significativos.

• Ajustes de exposición automáticos y manuales para conseguir unas condiciones óptimas

de captura y procesamiento de imágenes.

• Una galería de imágenes en miniatura para revisar fácil y rápidamente las imágenes

adquiridas.

• Las calibraciones se calculan en función de los datos obtenidos de los microscopios y las

cámaras de Leica; además, una barra de escala indica el tamaño de la imagen.

• Barra de escala en vivo

• Presentación de aumento real en pantalla

• 6 memorias programables para combinación de objetivos, técnicas e iluminación.

• Presentación de imagen dual en vivo y en forma capturada para comparación.

• Función de memorización de posiciones en platinas motorizadas.

• Configuraciones prederteminadas de las condiciones de parámetros de captura según la

técnica de contraste.

El diseno profesional de las proporciona una interfaz de usuario unica que utiliza una

organizacion del flujo de trabajo para crear el entorno de trabajo mas innovador, teniendo en

cuenta las necesidades especificas del usuario.

Accesorios

• Puertos de conexion:

Optico: adaptador de rosca C – mount con optica de 0,7 x