PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Renglón N° 1: TELURIMETRO  (Medidor digital de resistencia de puesta a tierra)

Requerimientos:

- Apto para medir según resolución SRT 900/2015

- Medición de puesta a tierra por métodos de 3 y 4 conductores

- Medición de puesta a tierra con uso de pinzas y electrodos auxiliares

- Medición de puesta a tierra con uso de 2 pinzas sin electrodos auxiliares

- Medición de resistividad del suelo por método de Wenner

- Medición de continuidad de las conexiones de protección y equipotenciales con puesta a cero automática y corriente de 200mA

Adicionalmente deberá permitir:

- Medición de la resistencia de los electrodos auxiliares

- Medición de las tensiones perturbadoras

- Medición en presencia de tensiones perturbadoras en la red de 50 Hz

- Selección de la tensión de medición máxima (25 V y 50 V)

- Introducción de la distancia entre los electrodos para la resistividad en metros

- Memoria de 990 mediciones

- Calibración de las pinzas de medición

- Transmisión de datos a computadora mediante USB

Accesorios que deberán estar incluidos (como mínimo):

- Electrodos, cables y fichas para llevar a cabo las mediciones arriba mencionadas

- Electrodos de medición de 30 cm (mín.) para hincar en el suelo, cant.: 4

- Cable en carrete de 25m (mín.), cant.: 2

- Cable en carrete de 50m (mín.), cant.: 1

- Cable de transmisión de datos USB

- Programa para adquisición de datos y controladores

- Fuente de alimentación y carga de baterías

- Batería de Ni-MH

- Funda para el medidor

- Funda para el conjunto medidor más accesorios

Seguridad eléctrica:

- Tipo de aislamiento: doble, según EN 61010-1 y EN 61557

- Categoría de medición: CAT III 300V según EN 61010-1

- Clase de protección:  IP65 según EN 60529

Condiciones nominales de uso:

- Temperatura de trabajo: -10...+50°C

- Temperatura de almacenamiento: -20...+70°C

- Humedad: 20...90%

Otros datos:

- Pantalla LCD con iluminación

Deberá incluir:

- Certificado de calibración

- Capacitación

Características adicionales:

Medición de la tensión de interferencia UN (RMS)

| Rango | Resolución | Incertidumbre |
| --- | --- | --- |
| 0...100 V | 1 V | ±(10% + 1 digito) |

Medición de la continuidad de las conexiones de protección y equipotenciales (método de 2 conductores) según IEC 61557-4: 0,13 Ω...1999 Ω

| Rango | Resolución | Incertidumbre |
| --- | --- | --- |
| 0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% + 3 dígitos) |
| 10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω |  |
| 100...1999 Ω | 1 Ω |  |

Medición de la resistencia de la puesta a tierra (método de 3 y 4 conductores)

| Rango | Resolución | Incertidumbre |
| --- | --- | --- |
| 0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(3% + 3 dígitos) |
| 20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω |  |
| 200,0...1999 Ω | 1 Ω | ±5% |

Medición de la resistencia de las puestas a tierra múltiples con pinza y electrodos auxiliares

| Rango | Resolución | Incertidumbre |
| --- | --- | --- |
| 0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(3% + 3 dígitos) |
| 20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω |  |
| 200...1999 Ω | 1 Ω | ±5% |

Medición de la resistencia de las puestas a tierra múltiples con dos pinzas y electrodos auxiliares

| Rango | Resolución | Incertidumbre |
| --- | --- | --- |
| 0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(10% + 3 dígitos) |
| 20,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(20% + 3 dígitos) |

Método de medición de Wenner

| Rango | Resolución | Incertidumbre |
| --- | --- | --- |
| 0,00...9,99 Ωm | 0,01 Ωm | no menor de ±1 dígito |
| 10,0...99,9 Ωm | 0,1 Ωm |  |
| 100...999 Ωm | 1 Ωm |  |
| 1,00...9,99 kΩm | 0,01 kΩm |  |

L - distancia entre las sondas de medición: 1...50 m

Garantía: UN año a partir de la recepción de los equipos