ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.                                                                                          Objeto

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto, fijar las pautas generales y particulares y describir los materiales necesarios para la provisión de los proyectores y sus accesorios según se detalla a continuación, correspondientes al Sistema Video proyección necesario para la obra “La terquedad” que abrirá temporada 2017 en la Sala María Guerreo (en adelante SMG).

2                                                                          Alcance de la provisión

2.1. Las siguientes especificaciones técnicas son complementarias y lo especificado en una de ellas debe considerarse como exigido en todos los casos. En caso de contradicción, el orden de prelación debe requerirse a la Dirección Técnica del Teatro Nacional Cervantes (en adelante DT-TNC).

2.2. El alcance de los trabajos incluye la ingeniería, los materiales y la mano de obra especializada, el transporte, las herramientas y/o equipos y todo otro elemento, necesarios para la provisión de los video proyectores y sus accesorios. Comprende, además de las tareas que se detallan en estas especificaciones, todos los trabajos que, sin estar detallados en esta documentación, sean necesarios para la provisión y que  permitan obtener el correcto montaje y funcionamiento de los equipos previstos.

3.                                                                        Presentación de la oferta

3.1. Especificaciones técnicas.

Se deberá especificar en detalle, conforme a cada una de las referencias de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, indicando punto por punto el grado de cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos, exponiendo si las características del servicio ofrecido se ajustan o no a lo solicitado.

3.2. Detalle del equipamiento

Se detallarán con la mayor precisión, los equipos necesarios para la puesta en servicio de los proyectores y cualquier otro elemento tal como cables, insumos varios, accesorios, etc., que serán provistos por el ADJUDICATARIO.

3.3. Plan Responsabilidad por el correcto cumplimiento del objeto de la contratación:

El OFERENTE deberá entregar una declaración jurada que garantice que si no pudiese por cualquier razón suministrar el equipamiento requerido y ejecutar la instalación planteada, asume la responsabilidad por el correcto suministro y ejecución a través de terceros, según todas las especificaciones contenidas en éste.

4                                                                       Servicio técnico y garantía

4.1. Toda empresa participante deberá acompañar la oferta de una certificación escrita del fabricante de los equipos en la que sea designada representante y/o tenga autorización para la cotización y  la eventual prestación de la correspondiente garantía, servicio técnico y a la provisión de repuestos originales.

4.2. Asimismo deberá asegurarse la prestación del servicio técnico y provisión de repuestos en un plazo no menor a 5 (cinco) años.

4.3. Los equipos cotizados contaran con una garantía limitada de 2 años desde su puesta en marcha.

5                                                                                        Muestras

5.1. Antes de la entrega, el Proveedor suministrará muestras de todos los elementos a proveerse, los que serán conservados por la DT-TNC como pruebas de control.

5.2. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario deberán ser remitidos como muestras aparte. En los casos de que esto no sea posible y la DT-TNC  lo estime conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañados de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

6.                                                                                       Manuales

6.1. Se deberán entregar manuales de operación y mantenimiento de los video proyectores y sus accesorios ofertados. Estos deberán ser aprobados por el TEATRO NACIONAL CERVANTES.

7.                                                                                 Plan de entrega

7.1. Se deberá presentar un plan de entrega que contemple las diversas actividades necesarias para la correcta puesta en funcionamiento de los video proyectores y sus accesorios del sistema de proyección de la obra “La terquedad” en coordinación con la DT TNC con el fin de no interferir en las actividades programadas en las salas a intervenir.

8.                                                                           Especificación técnica

RENGLON Nº 1.

Soportes

Soportes para pared compatibles con proyectores Sony VPL-FH36/W en existencia en el TNC.

RENGLON Nº 2

Proyector 15000 ANSI

Características generales

Admitirá la transmisión de punto a punto de señales de vídeo desde un convertidor de origen hacia un proyector a través de un único cable de categoría 5, con una resolución máxima de WUXGA (1.920 x 1.200) a 60 Hz.

Contará con la tecnología necesaria para no necesitar varios cables y conectores con el fin de  simplificar la instalación y reducir los costos.

Su diseño será robusto y  compacto, que funcionará con un voltaje de 110­240 V y ofrecerá un nivel reducido de ruido y un bajo consumo eléctrico.

Especificación técnica

Proyector Digital DLP de 3 chips y resolución WUXGA

Tecnología 0.96”DMD x3

Resolución 1920 x 1200

Brillo 14500 ansilúmenes centrales / 13500 ansi

Relación de contraste 1.650:1 (estándar)/2400:1E

Brillo uniforme 90%

Relación de aspecto 16:10

ScenergitX Mezcla de bore horizontal y vertical

Tipo de lente TLD+

Lente 0.6 – 0.9

Cambio de objetivo de la lente

Vertical: -70% a + 130%/Horizontal: +/-30% (en objetivos zoom con ajustes  memorizados)

Corrección de color P7

Lámparas 2x465 W

Vida útil de la lámpara 2.000 horas (típico)/2.500 horas (máximo)

Garantía mínima de la lámpara 120 días, 500 horas

Núcleo DLP de tipo estanco estándar

Obturador óptico estándar

Imagen dentro de la imagen: hasta dos fuentes de forma simultánea

Orientación mesa ­ techo

WARP valores predefinidos y personalizados

Servidor web integrado

3D: DVI de enlace doble con entrada/salida BNC sincronizada

Entradas:

HDMI (HDCP 1,3); HDBase­T; 5­BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); VGA (RGBHV,

RGBS/RGBsB;YUV); cinch (RGBs, YUV); HSDI/3G HDSDI/SDI; 3D DVI de enlace doble

Resoluciones de entrada

Desde NTSC a QXGA (1.600 x 1.200) incluyendo HDTV (1.920 x 1.200)

Reloj de píxeles máx. 165 Mhz hasta 200 Mhz

Herramientas de software

Projection Toolset + aplicación Android + aplicación iOS

Control

Conector mini­jack + IR, RS232, accionador de 12 v

Conexión de red

10/100 base­T, conexión RJ­45

Requisitos de alimentación

90­240 V/50­60 Hz ­ 1.140 W a 240 V, 1.230 W a 110 V, STBY inferior a 2 W

Nivel de ruido: no más de 46 dB(A) normal

Disipación de BTU: Máx. 4.131 BTU/h

Dimensiones (ancho x largo x alto)

631 x 504 x 270 mm/24,8 x 19,82 x 10,63 pulgadas

Peso aprox 33,5 kg (73,8 lb)

Accesorios

Cable de alimentación

Control remoto inalámbrico

Adaptador de HDMI a DVI

Certificaciones

Reglas y normativas de la FCC, parte 15 Clase A y E EN55022 Clase A, CE, TUV, RHoS, WEE

Accesorios que deberá incluir

Lámpara

Lente

Cable de alimentación

Cualquier otro elemento no enumerado en esta lista que se requiera para su puesta en marcha.

Calidad y características funcionales tipo Barco RLM-W14.

Garantía 2 años

No se aceptará material de origen chino.

Lámparas de repuesto

Lámparas de repuesto compatibles con el proyector solicitado.

No se aceptará material de origen chino.

RENGLON Nº 3.

Proyector 5200 ANSI

Características generales

Estará diseñado para adecuarse de manera eficiente a casi cualquier entorno en el que se requiera un proyector de alta calidad. 
Deberá ofrecer gran calidad de imagen y vida útil prolongada,  para conseguir un bajo coste de explotación. Deberá mantener la pureza del color durante toda la vida útil del sistema, protegiendo los paneles LCD ante los dañinos rayos ultravioleta.

Contará con prestaciones inteligentes, como la sincronización de los ciclos de sustitución de la lámpara y el filtro, para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad. 
Deberá permitir la fusión de bordes (varios proyectores con conexión completa) y la proyección con deformación para comunicación dinámica.

Contará posibilidades de proyección avanzadas.

Especificación técnica / características mínimas

Sistema de visualización 3 LCD

Dispositivo de proyección

Tamaño de área de visualización efectiva:

Panel LCD de 19,3 mm (0,76") (3), relación de aspecto: 16:10

Número de pixels: 6.912.000 (1920 x 1200 x 3) pixels

Objetivo de proyección Manual

Enfoque

Zoom: Automático / Manual

Zoom: Relación Aprox. x 1.6

Ratio de proyección

De 1,39:1 a 2,23:1

Desplazamiento de lente: Manual

Desplazamiento de lente: Rango vertical +60 %

Desplazamiento de lente: Rango horizontal + /- 32 %

Fuente luminosa

Tipo: Lámpara de mercurio de ultra alta presión

Potencia: De 330 W

Tiempo recomendado para la sustitución de la lámpara

Modo de lámpara: alto 2500 H

Modo de lámpara: estándar 3500 H

Limpieza de filtro/ciclo de sustitución (máx.)

15000 H (limpieza)

Tamaño de pantalla

de 40" a 600" (de 1,02 m a 15,24 m) (medido diagonalmente)

Salida luminosa

Modo de lámpara: alto 5200 lm

Modo de lámpara: estándar: 3900 lm

Salida de luz de color

Modo de lámpara: alto 5200 lm

Modo de lámpara: estándar 3900 lm

Relación de contraste (blanco total / negro total) 2000:1

Frecuencia de exploración visualizable

Horizontal De 14 kHz a 93 kHz

Vertical De 47 Hz a 93 Hz

Resolución de pantalla

Entrada de señal de computadora

Resolución máxima de pantalla: 1920 x 1200 puntos *4

Entrada de señal de vídeo

NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p

Corrección keystone (máx.)

Vertical +/- 30 grados

Horizontal +/- 30 grados

Contará por lo menos con las siguientes ENTRADAS/SALIDAS (computadora/vídeo/control)

Entrada A

Conector de entrada RGB / Y PB PR: 5BNC (hembra)
Conector de entrada de audio: mini toma estéreo

Entrada B

Conector de entrada RGB: mini D-sub de 15 pines (hembra)
Conector de entrada de audio: mini toma estéreo (compartido con Entrada C)

Entrada C

Conector de entrada DVI-D: DVI-D de 24 pines (enlace único), compatible con HDCP
Conector de entrada de audio: mini toma estéreo (compartido con Entrada B

INPUT D

Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, compatible con HDCP

Entrada de S-video

Conector de entrada de vídeo S: mini DIN de 4 pines
Conector de entrada de audio: 2 conectores de clavija

Entrada de vídeo

Conector de entrada de vídeo: Conector de clavija
Conector de entrada de audio: 2 conectores de clavija

Salida

Conector de salida de monitor*5: mini D-sub de 15 pines (hembra)

Conector de salida de audio*6: mini toma estéreo (salida variable)

REMOTO

Conector RS-232C: D-sub de 9 pines (hembra)

LAN

RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX

IR (Control S)

Conector de entrada Control S: mini toma estéreo

Ruido acústico

Modo de lámpara:

Estándar 35 dB

Alimentación

De 100 V a 240 V CA, de 4,6 A a 1,9 A, 50/60 Hz

Consumo

De 100 V a 120 V CA Modo de lámpara: Alto: 460 W

De 100 V a 120 V CA Modo de lámpara: Alto: 440 W

Dispersión de calor

De 100 V a 120 V CA 1570 BTU/h

De 220 V a 240 V CA 1501 BTU/h

Dimensiones aproximadas

Aprox. 390 x 134 x 463 mm (15 11/32 x 5 9/32 x 18 7/32")

Accesorios que deberá incluir:

Lámparas correspondientes

Control a distancia

Objetivo tipo VPLL-Z2009

Adaptador de lente correspondiente

Cable de alimentación

Todo otro elemento no contemplado en este listado que se requiera para su puesta en marcha

Garantía 2 años

No se aceptará material de origen chino.

Lámpara de repuesto

Lámpara de repuesto compatibles con el proyector solicitado.

No se aceptará material de origen chino.

Lente 0.68:1

Lente relación de ratio 0.6 a 0.8, compatible con el proyector solicitado.

Garantía 2 años

No se aceptará material de origen chino.

RENGLON Nº 4.-

Proyector 5200 ANSI- LASER

Características generales

- Altísima calidad de imagen con avanzado motor de proyección  y la luz láser, garantizando un alto nivel de brillo de 5200 lúmenes con reproducción de colores vívidos y naturales.

- La función de brillo constante mantendrá el mismo nivel de brillo durante la totalidad de horas de vida útil recomendada.

- Contará con avanzadas tecnologías de perfeccionamiento de imagen que analizarán activamente y perfeccionarán las áreas oscuras e iluminadas de la imagen para ofrecer blancos brillantes y negros intensos y profundos.

- Generará Imágenes nítidas con resolución WUXGA y un máximo nivel de detalle. Podrá apreciar hasta el más mínimo detalle de las presentaciones de PC, los videos o la publicidad multimedia gracias a la resolución WUXGA (1920 x 1200) con formato 16:10.

- Hasta 20.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento reduciendo los costos operativos a lo largo de su vida útil en comparación con los proyectores tradicionales.

- La limpieza de filtros deberá ser automática y eliminar el polvo por lo menos cada 100 horas.

- Contará con funciones de ahorro de energía: silenciador de imagen y Atenuación automática.

- Capacidad de instalación en cualquier ángulo.

- Amplio desplazamiento electrónico del lente para proporcionar mayor flexibilidad a la hora de colocar el proyector en el lugar más conveniente.

- Lente con zoom electrónico estándar incluido 0.8:1 a 1.0:1

Amplia gama de opciones de lentes compatibles.

Montura de bayoneta de acoplamiento rápido para simplificar el cambio del lente.

- Compatible con HDBaseT

Contará con capacidades de transmisión digital de audio y video HD, conexión de red y control a través de un solo cable Ethernet ofreciendo instalación y conectividad más sencillas y rentables.

- Presentaciones a gran tamaño con fusión de bordes

Permitirá la unión uniforme de imágenes de múltiples proyectores, cuyos colores se ajustarán en forma precisa, simplificando la creación de presentaciones de gran tamaño.

- Contará con función de deformación de imagen para proyectar en superficies curvas. Corregirá la geometría de la imagen fácilmente para proporcionar una proyección natural, incluso en superficies curvas. Se podrá ajustar la corrección de bordes y esquinas de forma sencilla con el control remoto y el menú en pantalla

- Funcionamiento silencioso

Ventilador de bajo nivel de ruido para asegurar un funcionamiento discreto en entornos silenciosos, como la platea o palcos.

- Diseño discreto que incluya una superficie plana para un impecable aspecto y tapa de terminal que permita reducir el desorden de cables.

- Modo imagen Estándar, Dinámico, Prioridad de brillo o Multipantalla para obtener una calidad de imagen optimizada, desde cualquier fuente y en cualquier espacio.

- Configuración sencilla con un menú de instalación amigable incluyendo las funciones de deformación de imagen y fusión de bordes.

- Podrá Proyectar imágenes de dos fuentes de entrada al mismo tiempo

Especificación técnica

Sistema de visualización: Sistema 3 LCD

Dispositivo de proyección

Tamaño de área de visualización efectiva: Panel LCD de 0,76” (19 mm) x 3, Relación de aspecto: 16:10

Número de píxeles 6,912,000 (1920 x 1200 x 3) píxeles

Lente de proyección *1

Enfoque Motorizado

Zoom - Electrónico/Manual Motorizado

Ratio de proyección 0.85:1 a 1.0:1

Desplazamiento de lente - Automático/Manual Motorizado

Desplazamiento de lente - Rango vertical Del -5% al +60%

Desplazamiento de lente - Rango horizontal +/- 32%

Lente de proyección *2

Enfoque Motorizado

Ratio de proyección 0.68:1

Fuente de luz

Tipo Diodo láser

Ciclo de limpieza / reemplazo de filtros máximo

20000 H (mantenimiento de servicio)

Tamaño de pantalla

Tamaño de pantalla De 40” a 600” (de 1,02 m a 15,24 m) (medida en diagonal)

Salida de luz

Modo: Alto 5000 lm

Salida de luz de color

Modo: Alto 5000 lm

Relación de contraste (blanco total/negro total) : 10000:1

Frecuencia de escaneo visualizable

Horizontal De 15 kHz a 92 kHz

Vertical De 48 Hz a 92 Hz

Resolución de pantalla

Entrada de señal de la computadora Resolución de imagen máxima: 1920 x 1200 puntos

NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i

Sistema de color

NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60

Corrección Keystone (Máx.)

Horizontal +/- 30 grados

Vertical +/- 30 grados

Contará por lo menos con las siguientes Entradas/Salidas (Computadora/Video/Control)

ENTRADA 1

Conector de entrada RGB/Y PB PR: mini D-sub de 15 pines (hembra)

Conector de entrada de audio: Miniconector estéreo

ENTRADA 2

Conector de entrada DVI: DVI-D de 24 pines (un solo enlace), soporta HDCP

Conector de entrada de audio: Compartido con entrada A

ENTRADA 3

Conector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, compatible con HDCP

Conector de entrada de audio: Soporte de audio por HDMI

ENTRADA 4

Conector de interfaz HDBaseT: RJ45, 4 señales (Video, Audio, LAN, Control)

ENTRADA DE VIDEO

Conector de entrada de video: BNC

Conector de entrada de audio: Compartido con entrada A

SALIDA 1

Salida de monitor para el conector de entrada A: Mini D-sub de 15 pines (hembra)

Conector de salida de audio: Miniconector estéreo

SALIDA 2

Salida de monitor para el conector de entrada B: DVI-D de 24 pines (un solo enlace), no soporta HDCP

Salida de audio, conector de salida de monitor: Miniconector estéreo

Remoto

D-sub de 9 pines (macho) / RS232C

LAN

RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

Entrada de IR (Control S)

Mini conector estéreo, alimentación CC5V

Ruido acústico

Modo de lámpara: Estándar 28 dB

Temperatura de funcionamiento/humedad de funcionamiento

De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) / de 20% a 80%, sin condensación)

Requerimientos de alimentación

De 100 V a 240 V CA, 4,5 A a 1,9 A, 50/60 Hz

Consumo de energía

De 220 V a 240 V CA Modo: Alto: 408 W

Modo Espera / Modo Espera en Red activado

Aprox. 10 minutos

Disipación de calor

De 220 V a 240 V CA 1393 BTU/h

Medidas Aprox (An. x Al. x Prof.)

460 x 169 x 515 mm

Peso Aprox

Peso 16 kg (34 lb)

Accesorios

Control remoto

Lente de proyección  0.85:1 a 1.0:1

Cable de alimentación

Lámparas correspondientes

Adaptador para cambio de lente.

Todo elemento no enumerado que sea indispensable para su funcionamiento.

Color

Negro o gris

Garantía 2 años

No se aceptará material de origen chino.

Calidad y características funcionales tipo Sony VPL-FHZ60 y VPLZ3009.

Lente 0.6:1 A 0.8:1

Lente relación de ratio 0.68:1, compatible con el proyector solicitado.

Garantía 2 años

No se aceptará material de origen chino.

Calidad y características funcionales tipo Sony VPLL 3007.

........................................................

Firma del oferente/apoderado