“2017- Año de las energías renovables”

ANEXO V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Torre para soporte de equipos de iluminación

4 (cuatro) unidades

Torre construida con andamio multidireccional.

Se utilizará como soporte de elementos de iluminación y sonido.

Terminación: galvanizado.

Medidas totales Ancho: 1.05 m Largo: 1.05 Altura: 4 m

Uso: torre para iluminación Elementos que conforman cada torre:

- 04 parantes con espiga de unión V1 530

Construido en caño en tubo uso mecánico Ø 48,3 x 2,9 mm de espesor.

Roseta 120 x 10 mm cada 500 mm Con spiga soldada.

- 04 parantes con espiga de unión V2 550

Construido en caño en tubo uso mecánico Ø 48,3 x 2,9 mm de espesor.

Roseta 120 x 10 mm cada 500 mm.  Con spiga soldada.

- 20 Travesaño H1000

Tubo Uso Mecánico Ø 48,3 x 2,9 mm de espesor.

Puños Fijos de Fundición con chaveta.

Soldadura Mig

- 14 Diagonales D 1000x1000

Tubo Uso Mecánico Ø 48,3 x 2,9 mm de espesor.

Puños móviles de fundición con chaveta.

Soldadura Mig

- 04 base de inicio de la estructura

- 04 Ruedas para andamio de 200 mm de diámetro. MD con horquilla giratoria y freno

En cumplimiento de las normas que se detallan a continuación:

IRAM

EN12810- EN12811-EN12813

“2017- Año de las energías renovables”

Plataforma de trabajo para cabina de control

- (Una) unidad

Plataforma de trabajo confeccionada andamio tipo multi-direccional. La misma será utilizara como cabina de control.

Terminación: galvanizado.

Medidas generales:

Largo: 4 m

Ancho  2.10  m

Altura: 4 m

Elementos que la conforman:

- 06 parantes V 510 sin espiga de unión

Construido en caño en tubo uso mecánico Ø 48,3 x 2,9 mm de espesor.

Roseta 120 x 10 mm cada 500 mm

Con espiga soldada.

Soldadura Mig

- 06 parantes con espiga de unión V2 550

Construido en caño en tubo uso mecánico Ø 48,3 x 2,9 mm de espesor. Roseta 120 x 10 mm cada 500 mm. Con espiga soldada.

- 08 Travesaño H 1900

Tubo Uso Mecánico Ø 48,3 x 2,9 mm de espesor.

Puños Fijos de fundición con chaveta.

Soldadura Mig

- 06 Travesaño H2100

Tubo Uso Mecánico Ø 48,3 x 2,9 mm de espesor.

Puños Fijos de fundición con chaveta.

Soldadura Mig

- 08 Travesaño H2500

Tubo Uso Mecánico Ø 48,3 x 2,9 mm de espesor.

Puños Fijos de fundición con chaveta.

Soldadura Mig

- 04 Diagonales 2100x2000

Tubo Uso Mecánico Ø 48,3 x 2,9 mm de espesor.

Puños móviles de fundición con chaveta.

Soldadura Mig

“2017- Año de las energías renovables”

- 04 Diagonales 2500x2000

Tubo Uso Mecánico Ø 48,3 x 2,9 mm de espesor.

Puños móviles de fundición con chaveta.

Soldadura Mig

- 02 Diagonal 1900x2000

Tubo Uso Mecánico Ø 48,3 x 2,9 mm de espesor.

Puños móviles de fundición con chaveta.

Soldadura Mig

- 04 Tablón metálico encastrable antideslizante  500x50x2000 mm

Chapa Galvanizada 1.6 mm de espesor.

Punteras desplazadas para apoyo en travesaños.

Sistema Antideslizante por medio de punzonado.

Refuerzos Interiores.

- 04 Tablón metálico encastrable 500x50x2500 mm

Chapa Galvanizada 1.6 mm de espesor.

Punteras desplazadas para apoyo en travesaños.

Sistema Antideslizante por medio de punzonado.

Refuerzos Interiores.

- 02 Rodapié metálico R1900

- 02 Rodapié metálico R 2100

- 02 Rodapié metálico R 2500

- 01 Tramo de escalera interna para andamio multidireccional

Chasis en Tubo Estructural 70-30 x 2,0 mm de espesor.

Peldaños en chapa #16 rayada, doble descanso.

Terminación Pintura color Azul.

Peso aproximado: 58,00 Kgs

Deberá incluir:

Soporte para Escalera Vertical diseñado para montar de manera simple y segura los tramos de escalera vertical a los parantes de andamio multidireccional.

- 02 Barandas laterales

Barandas en Tubo estructural Ø 25,4 x 2,0 mm de espesor.

- 06 Base de inicio de la estructura

Base de chapa 150 x 150 x 4 mm con caño guia de Ø 34 x 125 mm

- 06 Tornillones regulables electrogalvanizados 500mm

Tornillón para la regulación de altura.

Rosca cuadrada 4 hilos x pulg.

Base de chapa 155 x 155 x 5 mm