ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Renglón | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Cámara para monitoreo frontal de escenario con visión nocturna. Sensor de imagen: ½.8” CMOS Pixeles efectivos: 1945 x1097, 2.1 MP Sistema de escaneo progresivo Contará con shutter electrónico con una velocidad de PAL: 1.3s-1/30000s NTSC: 1.s-1/30000s Iluminación mínima: 0.005Lux/F1.21 (color), 0.0005 Lux/F1.2(B&N) Será indispensable que tenga una gran sensibilidad lumínica Lente El lente deberá contar con auto iris. El control de foco será manual. Video Resolución 1080P (1920x1080) Cuadros por segundo 25/30 en 1080, 25/30/50/60en 720p Salida de video 1 BNC HDVI de alta definición 1 BNC CVBS Día/Noche Automático (ICR) y manual Menú en español Modo BLC BLC/HLC/WDR WDR 120dB Balance de blanco Auto/Manual Interfase Contará con un canal para entrada de audio Alimentación AC 24V+-25%/DV/DC 12V+-25% Consumo Máx 4.7w Características físicas Carcasa de aluminio Dimensiones aproximadas 136x75x65 mm Peso aproximado 0.5Kg Accesorios Soporte para pared Además deberá contar con todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha. En cumplimiento de la siguiente normativa CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) Características similares a HAC-HF3231E Manuales Se deberán entregar manuales de operación y mantenimiento de la cámara ofertada. Estos deberán ser aprobados por el TEATRO NACIONAL CERVANTES (en adelante TNC). Servicio técnico y garantía Deberá asegurarse la prestación del servicio técnico y provisión de repuestos en un plazo no menor a 5 (cinco) años. El equipo cotizado contará con una garantía limitada de 2 años desde su puesta en marcha. |