ESPECIFICACIONES TECNICAS

Renglón Nº1   Controlador MIDI/ Superficie de control/ Launchpad para Ableton Iive - USB 
Regulador de tipo avanzado compatible con el software Ableton Live (adquirido recientemente 
por el Teatro Nacional Cervantes} mediante conexión USB.

Su tamaño deberá ser compacto y su diseño ligero.

Deberá incluir el software Ableton Live Lite.

Deberá contar con 64 (sesenta y cuatro) almohadillas retro iluminadas sensibles al tacto y la 
velocidad. Distribuidas en una cuadrícula de 8x8 LED, que podrán utilizarse para reproducir 
sampling, loops, crear patrones de batería y controlar otras características vía Max Live, 
funcionando como un controlador interactivo y responsivo.

El retroiluminado deberá ser LED RGB.

Estos Led se deberán poder re- asignar a conveniencia, con el fin de hacer el trabajo 
extremadamente ergonómico.

Deberá contar con 16 (dieciséis) botones de función adicionales que deberán permitir manejar 
paneo, volumen e insertos.

Deberá contar con 1 x USB (tipo B).

Deberá ser 100 % compatible con el software Ableton Live e incluir el software que se detalla a 
continuación:

Software de creación de Ableton Live Music Lite. 
1 GB Loopmasters sonidos y sampling.

Novation Bass Station VST / AU sintetizador plug-in 
     Novation V estación VST / AU sintetizador plug-in.

Deberá contar con una biblioteca pre configurada para controlar una variedad de 
características tales como lazos, sampling, pistas, entre otros. Pudiendo apliarse las 
posibilidades a través del software.

Su diseño deberá ser compacto y diseño ligero, con medidas y peso aproximados a los 
detallados a continuación. La carcasa será de plástico de gran durabilidad.

Altura: 2,5 cm.

Ancho: 24 cm.

Profundidad: 24 cm.

Peso: 0,9 Kg.

Calidad Controlador de superficie Novation Launchpad MK2.

Renglón Nº 2:  Unidad de reproducción profesional de sonido en diferentes formatos.

Deberá ser compacto y poder reproducir, por lo menos, todos los formatos indicados a continuación desde una sola unidad de rack (Alto 44.5 x Ancho 482.6 x Fondo 347 mm).

Deberá soportar reproducir CD, pendrives, discos duros USB y tarjetas SD/SDHC y audio    inalámbrico via

Bluetooth y contar con entrada de audio de 3.5 mm para reproducción desde cualquier dispositivo con esa  salida.

Contará con un rango de cobertura inalámbrica de no menos de 33m

Deberá poder reproducir archivos: CD-DA, MP3, WAV y AAC.

Deberá contar con fuente de alimentación conmutada 100-220v

Calidad y características DN 300Z

En su panel frontal contará por lo menos con los siguientes controles y conectores:

Botón de encendido

Entrada auxiliar para 1/8 plug

Puerto  USB

Sensor remoto que permita el funcionamiento del control remoto

Ranura para CD

Botón de medios que permita selección del modo de reproducción de medios.

Botón de repetición en modo CD, USB o SD. Con opción de repetir uno, todos o desactivar.

Botón de preset automático para modo AM/FM

Botón de selección de dispositivo para modo bluetooth

Botón Play mode en modo CD que permita alternar entre modo de reproducción normal, modo de reproducción individual y modo de reproducción aleatorio.

Botón que permita alternar entre la vista de carpetas y la vista de la totalidad de las posibilidades para reproducción.

Botón de texto que permita en modo CD, USB y SD alternar en la pantalla el nombre del archivo y el resto de información.

Botón de bloqueo que permita activar o desactivar el bloqueo de panel.

Botón de expulsión para CD.

Pantalla que indique el funcionamiento actual de la unidad.

Ranura para insertar tarjetas SD.

Botones de búsqueda en modo CD, USB o SD

Botones de sintonización en modo AM/FM.

Botón para detener la reproducción.

Botón para reproducir/pausa

Botones numéricos (0-9) que permitan seleccionar una pista (en modo CD).

Tecla giratoria que permita navegar por las opciones que se muestren en pantalla

Indicaciones mínimas de la pantalla

Tipo de medio: CD, USB, SD, AUX, BT, AM, FM

Icono de operación de reproducción que indique el estado de reproducción actual.

Deberá mostrar información adicional sobre el medio que se está reproduciendo.

Número de pista o archivo.

Indicación de si el panel está activado o desactivado,

Icono de tiempo que muestre el tiempo transcurrido o restante.

Iconos de función que indiquen las funciones actuales: reproducción aleatoria, repetir uno, ver carpetas, silenciamiento automático, reproducción, etc

Panel trasero

Terminal para conexión de antena AM (incluida como accesorio)

Terminal para conexión de antena FM (incluida como accesorio)

Salidas de CD/USB/SD/AUX/BT (RCA desbalanceadas) para envío de señales de audio desde un CD, dispositivo USB, tarjeta SD, dispositivo conectado a entrada auxiliar y dispositivo de bluetooth conectado.

Salidas de CD/USB/SD/AUX/BT (balanceadas XLR) para envío de señales de audio desde un CD, dispositivo USB, tarjeta SD, dispositivo conectado a entrada auxiliar y dispositivo de bluetooth conectado.

Terminal de antena bluetooth, con antena incluida, para encontrar dispositivos dentro del alcance.

Entrada AC (corriente alterna) para conectar cable de alimentación.

Control remoto

Deberá contar con, por lo menos, las siguientes posibilidades:

Botón para selección de modo: CD/USB/SD/AUX/BT

Botón para alternar el modo de tiempo en la pantalla.

Botón para expulsión de CD                                                                                                                          Botón para cambio de pista en reproducción.

Botón para iniciar, reanudar o poner en pausa la reproducción.

Botón para alternar vista de carpetas.

Botón de búsqueda que permita en modo CD, USB o SD, rebobinar o avanzar rápidamente.

Botón que permita detener la reproducción

Botones numéricos que permitan seleccionar pistas y navegar entre carpetas y archivos.

Botón que permita activar o desactivar el silenciamiento automático.

Botón que permita alternar la información entre nombre del archivo y otra información en formato texto a mostrar en pantalla.

Botón que permita el bloqueo y el desbloqueo del panel frontal.

Botón que permita alternar los modos de repetición.

Botón que permita confirmar una selección.

Botón que permita alternar en modo CD, los modos de reproducción normal, individual y aleatoria.

Botón que permita, en modo Bluetooth, asociarse a un dispositivo dentro del rango de distancia.

Deberá incluir los accesorios que se detallan a continuación:

Manual de seguridad y garantía

Guía del usuario

Cable de alimentación IEC desenchufable.

Antena FM para interiores

Antena de cuadro de AM

Antena Bluetooth

Control remoto

En cumplimiento de Normas   IRAM e IEC