Especificaciónes técnicas CD 54/16

Ítem 1 - Máquina de coser industrial de tipo recto. Largo de puntada 5mm.

Aplicación: materiales generales, materiales de peso ligero y medio. Deberá tener una excelente respuesta ante las diferencias de densidad.

Velocidad máxima de costura: 4500 puntadas x minuto

Largo de puntada: 5 mm

Carrera de la aguja: 30.7mm

Tipo de aguja: DB×1 (#14) #9～#18,134 (Nm90)

Contará con tres líneas de dientes de arrastre

Elevación de la aguja

A mano: 5.5mm

Con la almohadilla de la rodilla: 13 mm

Gancho: Auto lubricado de rotación completa

Lubricación: Automática

Aceite para lubricación: equivalente al ISO VG7

Peso de la máquina: 26 Kg

Estará diseñada para generar poco ruido y vibraciones.

Contará en su lateral con un Devanador para llenar los carretes en forma automática

La puntada será regulable.

Alimentación eléctrica: 220v 50-60Hz

Deberá incluir:

- Cable para alimentación eléctrica de no menos de 2m de largo con conector normalizado.

- Mesada + pie

- Motor

- Lámpara

- 4 (cuatro carretes para hilo)

- Porta cono

- 20 agujas compatibles

- Deberá incluir además todos los elementos (correas, poleas etc) necesarios para su puesta en marcha, aunque no estuvieren detallados en esta especificación.

Ítem 2 - Máquina de coser industrial de tipo recto. Largo de puntada 7mm

Aplicación: materiales generales, materiales de peso ligero y medio. Deberá tener una excelente respuesta ante las diferencias de densidad.

Velocidad máxima de costura: 5500 puntadas x minuto

Largo de puntada: 5 mm

Carrera de la aguja: 30.7mm

Tipo de aguja: DB×1 #9 a #18 (134 #65 a #10)

Contará con tres líneas de dientes de arrastre

Elevación de la aguja

A mano: 10 mm

Con la almohadilla de la rodilla: 13 mm

Gancho: Auto lubricado de rotación completa

Lubricación: Automática

Aceite para lubricación: equivalente al ISO VG7

Peso de la máquina: 26 Kg

Estará diseñada para generar poco ruido y vibraciones.

Contará en su lateral con un Devanador para llenar los carretes en forma automática

La puntada será regulable.

Alimentación eléctrica: 220v 50-60Hz

Potencia: 400W 1/2HP

Deberá incluir:

- Cable para alimentación eléctrica de no menos de 2m de largo con conector normalizado.

- Mesada + pie

- Motor

- Lámpara

- 4 (cuatro carretes para hilo)

- Portacono

- 20 agujas compatibles

- Deberá incluir además todos los elementos (correas, poleas etc) necesarios para su puesta en marcha, aunque no estuvieren detallados en esta especificación.