ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.                                                                                          Objeto

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto, fijar las pautas generales y particulares y describir los materiales necesarios para la provisión las luminarias para cobertura de fondos y cicloramas y sus accesorios, correspondientes al Sistema de Iluminación Escénica de la Sala María Guerreo (en adelante SMG).

2                                                                          Alcance de la provisión

2.1. Las siguientes especificaciones técnicas son complementarias y lo especificado en una de ellas debe considerarse como exigido en todos los casos. En caso de contradicción, el orden de prelación debe requerirse a la Dirección Técnica del Teatro Nacional Cervantes (en adelante DT-TNC).

2.2. El alcance de los trabajos incluye la ingeniería, los materiales y la mano de obra especializada, el transporte, las herramientas y/o equipos y todo otro elemento, necesarios para la provisión de las luminarias y sus accesorios. Comprende, además de las tareas que se detallan en estas especificaciones, todos los trabajos que, sin estar detallados en esta documentación, sean necesarios para la provisión y que  permitan obtener el correcto montaje y funcionamiento de las luminarias previstas.

3.                                                                        Presentación de la oferta

3.1. Especificaciones técnicas.

Se deberá especificar en detalle, conforme a cada una de las referencias de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, indicando punto por punto el grado de cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos, exponiendo si las características del servicio ofrecido se ajustan o no a lo solicitado.

3.2. Detalle del equipamiento

Se detallarán con la mayor precisión, los equipos, para la correcta provisión de las luminarias, accesorios y conectores necesarios para la puesta en servicio del sistema de iluminación escénica y cualquier otro elemento tal como cables, insumos varios, accesorios, etc., que serán provistos por el ADJUDICATARIO.

3.3. Plan Responsabilidad por el correcto cumplimiento del objeto de la contratación

El OFERENTE deberá entregar una declaración jurada que garantice que si no pudiese por cualquier razón suministrar el equipamiento requerido y ejecutar la instalación planteada, asume la responsabilidad por el correcto suministro y ejecución a través de terceros, según todas las especificaciones contenidas en éste.

4                                                                       Servicio técnico y garantía

4.1. Toda empresa participante deberá acompañar la oferta de una certificación escrita del fabricante de los equipos en la que sea designada representante y/o tenga autorización para la cotización y  la eventual prestación de la correspondiente garantía, servicio técnico y a la provisión de repuestos originales.

4.2. Asimismo deberá asegurarse la prestación del servicio técnico y provisión de repuestos en un plazo no menor a 5 (cinco) años.

4.3. Los equipos cotizados contaran con una garantía limitada de 2 años desde su puesta en marcha.

5                                                                                        Muestras

5.1. Antes de la entrega, el Proveedor suministrará muestras de todos los elementos a proveerse, los que serán conservados por la DT-TNC como pruebas de control.

5.2. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario deberán ser remitidos como muestras aparte. En los casos de que esto no sea posible y la DT-TNC  lo estime conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañados de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

6.                                                                                       Manuales

6.1. Se deberán entregar manuales de operación y mantenimiento de las luminarias ofertadas. Estos deberán ser aprobados por el TEATRO NACIONAL CERVANTES.

7.                                                                                 Plan de entrega

7.1. Se deberá presentar un plan de entrega que contemple las diversas actividades necesarias para la correcta puesta en funcionamiento de los proyectores del sistema de iluminación escénica en coordinación con la DT TNC con el fin de no interferir en las actividades programadas en las salas a intervenir.

8.                                                                           Especificación técnica

Cicloramas

8 color LED de mezcla

Luminaria para cicloramas de tipo asimétrico 300W

De tipo silencioso para aplicaciones sensibles al sonido como los espectáculos musicales.

Características generales

Contarán con un sistema de LED de mezcla de 8 colores: rojo, verde, azul, azul real, Ámbar, cian, blanco cálido (2200K), Blanco frío (6500K) que permitirá una amplia gama de colores a través de un control de por lo menos 16 bits.

Permitirá crear una amplia gama de tonos pastel des saturando los colores con la adición de los LEDs blanco cálido blanco y frío sin necesidad de atenuar la emisión de luz.

Los blancos podrán ajustarse entre 2200K y 6500K.

Contará con gran precisión en la regulación del color a través de un control de 16 bits.

No se deberá producir pérdida de color durante la dimerización.

El tiempo de respuesta será ajustable.

Para las variaciones de color de transición suave se podrá dividir la unidad en hasta cuatro grupos o secciones.

Contará con efecto “Strobo” con control independiente de velocidad y duración.

Contará con una cantidad de colores preestablecidos y calibrados con el control de intensidad.

El control será compatible con los siguientes protocolos: DMX, RDM, Art-Net, CSN.

Será de fácil instalación a nivel local (teclado / NFC) y de forma remota por RDM o TCP / IP

Contará con pantalla integrada.

Podrá montarse en posición vertical.

Contará con soportes ajustables para colocarse directamente sobre el suelo que incluirá mecanismo de pie retráctil para ayudar al enfoque.

La lira contará con múltiples posibles posiciones para sujetar la luminaria desde distintos puntos en toda su longitud.

Características mecánicas

UPS: incorporado en la fuente de alimentación electrónica.

Nodo Ethernet-DMX:

Entrada de datos través de conector RJ45

Salida a través de DMX

Conectores de alimentación

Entrada y salida calidad NEUTRIK® POWERCON TRUE1

Sin ventilador:

Enfriamiento por convección para evitar emisión de ruido y menor requerimiento de mantenimiento.

Sistema de gestión térmica de tipo electrónico para asegurar la máximo rendimiento del sistema sin riesgo de sobrecalentamiento.

Deberá permitir fácil y segura instalación de cable de seguridad.

Su diseño será ligero y compacto. Será de fácil de instalación directamente en el suelo o colgado en la vara de iluminación.

Deberá contar con un menú de configuración DMX de seis modos, uno de ellos deberá admitir 70 canales.

Todos los controles de calidad contarán con estándares europeos.

Carcasa: aluminio extruido

Color: negro

Ópticas

Contará con un sistema de por lo menos 48 micro ópticas asimétricas que propagarán la luz de manera uniforme en superficies verticales.

Deberá tener un alto rendimiento de luz con un mínimo consumo de energía.

Las lámparas serán de bajo mantenimiento y excelente expectativa de vida útil.

El vidrio protector asegurará un alto poder de transmisión de la luz.

El direccionamiento de la luz permitirá la creación de secciones lineales precisas.

Fuente lumínica

| Color | Potencia | Lumenes | Temperatura color |
| --- | --- | --- | --- |
| Rojo | 18.4 W | 1389 lm |  |
| Verde | 26.4 W | 2000 lm |  |
| Azul | 25.6 W | 700 lm |  |
| Azul real | 25.6 W | 3846 lm |  |
| Cyan | 23.6 W | 896 lm |  |
| Ámbar | 25.6 W | 1184 lm |  |
| Blanco cálido | 65 W | 3984 lm | 2200 K |
| Blanco frío | 65 W | 6480 lm | 6500 K |

Características ópticas

Tipo asimétrico

Propagación horizontal 0º

Propagación vertical 90ª

Control remoto

Protocolos de señal: USITT DMX512-A, RDM / Art-Net / sACN

Conector de entrada: XLR5 macho + RJ45

Conector de salida: XLR5 hembra

Medidas aproximadas

Altura

H= 159 mm / H1= 147 mm

Longitud

L= 1005 mm (39.6 in)

Ancho

W= 143 mm (5.6 in)

Tilt

TU= 10° / TD= 10°

Peso aproximado: no mayor a 11 Kg

Instalación

Distancia mínima a superficie a iluminar no mayor a 0.2 m

Deberá admitir ser instalado en las siguientes posiciones

Garantía 2 años

Compatibilidad eléctrica

220/230 V – 50-60 Hz

Consumo

285W

Unidad de alimentación

PSU: interna – electrónica – sin parpadeos co PFC

Control: local o DMX

Alimentación: Tipo Neutrik powerCON TRUE1

Máxima cantidad de unidades 12

Accesorios

- Cable de alimentación de 3 m ( tipo 3G1,5 HO7RNF) preferentemente con Neutrik PowerCon a “Stage pin connector” (compatible con los conectores en existencia en el Teatro Nacional Cervantes)

- Cable combinado tipo  Neutrik PowerCon / DMX (5 pins) patch cable de por lo menos un metro de longitud.

- Morsa calidad "Twenty clamp" con tornillo M10 para varas de entre Ø48 a 51mm

SWL: 20Kg

- Cable de seguridad de 3mm de diámetro. Longitud: 600mm

Se solicita muestra o folletería con especificación técnica de todos los ítems, no se aceptará material de origen chino.

.......................................................

Firma del oferente/apoderado