PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

LICITACION PRIVADA Nº 03 /17

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Avda. Belgrano 1656/58,    07 de Junio de 2017, 12:00 horas.

SOLICITADO POR: COORDINACION FINANCIERA CONTABLE- SCIOS. GENERALES.

Marco Legal: Decreto Nº 1023/01 y en función de su artículo 1º, el Decreto Nº 1.030/2016.

Marco Legal: Decreto Delegado  Nº 1023/01 y  sus modificatorios, su reglamento  el Decreto Nº 1.030/16, Ley N° 25.551 – Compre Trabajo Argentino, Ley N° 25.300 de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa y el presente  Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

1.	OBJETO

El presente llamado tiene por objeto contratar un servicio  de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado instalados en las sedes del INAES sitas en Av. Belgrano 1656 y 5° piso 1670, por el período de UN (1) año con opción a prórroga por parte de éste Instituto, por un período igual al originalmente contratado. Los trabajos tendrán lugar en los equipos citados en el presente Pliego donde se detallan su ubicación, tipo y característica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| RENGLÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SERV | 12 | 333-02040-00001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO |

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PROVEER

2.1	Trabajos de inicio del Servicio y Puesta a punto.

Al iniciar los trabajos de mantenimiento, se deberán efectuar las tareas que a continuación se describen, más las que  estime convenientes el Adjudicatario con el fin de lograr un correcto funcionamiento de los equipos, así como un estado general óptimo de todos sus componentes internos y externos.

    - Medición de presiones de alta y baja en circuito de refrigeración; verificación y reparación de pérdida de gas refrigerante realizando la carga de gas hasta el punto establecido por el fabricante, estado y regulación de los controles de seguridad, presostatos, relays trifásicos, contactores, protectores de fases y todo tipo de  protecciones eléctricas y mecánicas.

    - Medición del consumo de motores eléctricos y compresores; tensiones de alimentación y de control; ajuste de contactos y verificación de las conexiones eléctricas en el tablero, verificación del motor de ventilación.

    - Control del estado de serpentinas, conductos, rejillas de extracción, difusores de inyección y tuberías, limpieza y reparación.

    - Verificación de todas la partes de los equipos que se encuentren a la intemperie controlando la corrección y los efectos del medio ambiente, de ser necesario se remplazarán y pintarán las partes que se encuentren deterioradas.

    - En los equipos Split de ser necesario se remplazarán los frentes por uno de la misma calidad y marca que el equipo existente, en los equipos centrales de ser necesario se remplazaran difusores de inyección y rejilla de extracción.

    - Verificación del estado de lubricación de cojinetes y rodamientos de ventiladores y motores. Se deberán calibrar los ventiladores para evitar rozamientos.

    - Verificación de drenajes y bandejas de recolección de condensación, teniendo en cuenta los niveles de descarga y la desobstrucción de la cañería.

    - Verificación del control automático de los termostatos y llaves de corte de alimentación.

    - Control de temperatura en la salida de aire de los equipos.

    - Provisión de filtros de aire malla electrostática y filtros descartables.

    - Verificación y reparación de aislamientos de conductos y sus anclajes.

    - Confeccionar un libro foliado donde se registren los trabajos de inicio del servicio y que continuarán como libros de historial de fallas.

En las tareas de puesta en marcha, operación y mantenimientos mencionados, toda falla imprevista que surja en el sistema deberá ser subsanada dentro de los 30 días posteriores al comienzo del servicio, por el Adjudicatario, procediendo a la reparación o reemplazo de elementos sin cargo alguno para el INAES a excepción de lo estipulado en el punto 3.

  - Tareas de Mantenimiento.

Las tareas de mantenimiento que a continuación se enumeran, más las que  estime conveniente el Adjudicatario, se realizarán con provisión de los materiales y mano de obra necesaria sin cargo alguno para el Instituto. Esto incluirá la totalidad de los repuestos, materiales, reparaciones, recargas y servicios que éste Organismo requiera o el Adjudicatario considere necesario para el correcto funcionamiento de los equipos a excepción de lo indicado en el punto 3.

2.2.1 Mensual

2.2.1.1  Limpieza de filtros de aire. Se lavarán con agua y producto diluyente que no dañe la fibra del filtro.

2.2.1.2 Provisión y cambio de filtros descartables a los equipos centrales. Los mismos serán cambiados en su totalidad siendo condición para la aprobación del mantenimiento.

2.2.1.3  Control y limpieza de desagües. Se aplicarán los medios necesarios para asegurar el correcto drenaje de la condensación producida.

2.2.1.4 Medición de presiones de alta y baja en circuito de refrigeración asentándolo en la 	planilla de mantenimiento

2.2.1.5 Control de temperatura en la salida de aire de los equipos.

2.2.2 Trimestral

2.2.2.1  Verificación de funcionamiento de controles remotos, realizando las reparaciones correspondientes para su correcto funcionamiento.

2.2.2.2 Verificación de termostato y calibración en caso de ser necesario.

2.2.3 Semestral

2.2.3.1 Provisión de pilas para los controles remotos, dos pilas por cada equipo citado en el Anexo II. Las baterías provistas deberán ser de primera marca (Energizar, Duracell o similar) y se entregarán al sector Servicios Generales en el primer piso de Belgrano 1656.

2.2.3.2 Se realizará una limpieza de los equipos condensadores con hidro lavado para evitar la 	acumulación de residuos.

2.2.4 Cuando sea necesario

2.2.4.2 	  Inspección de deslizamiento, alineación y movimientos sin rozamiento de los ventiladores.

2.2.4.3    Limpieza de intercambiadores de calor.

2.2.4.4    Reparación  y pintura de partes metálicas.

2.2.4.5  Verificación de aislaciones de conductos y cañerías, provisión de las mismas en los casos faltantes.

2.2.5     Inicio de Actividades Mensuales

Las tareas se realizarán  del 1 al 10 de cada mes o en su defecto tantas veces como sea requerido por el personal de éste Instituto.

2.2.6   Planilla para realizar el Mantenimiento

Al realizar las tareas de mantenimiento el proveedor deberá completar una planilla provista por el Instituto en la que se detallará la ubicación de todos los equipos, su marca, tipo y frigorías. Los técnicos que realizan el mantenimiento deberán completar las tareas que se efectúan en cada unidad indicando también el nombre, apellido y DNI de la persona que realiza el mantenimiento y la fecha de realización del servicio. Asimismo, se solicitará la firma y aclaración de las personas del área donde está instalado el equipo.

Las planillas deberán ser firmadas por el representante técnico, si la misma no se encontrara firmada se tomará como incumplido el mantenimiento mensual general.

Las planillas así conformadas, deberán ser entregadas al organismo (Área de Servicios Generales) en forma previa a la presentación de la factura de cada mes, siendo ésta una condición indispensable para el posterior pago del servicio.

La recepción por parte del INAES de las planillas debidamente confeccionadas, es una condición necesaria pero no constituye la aceptación plena o aprobación del servicio ya que la misma solo acredita la realización del servicio en tanto que el Instituto se reserva el derecho de realizar eventualmente otras verificaciones o controles.

2.3.-	ASISTENCIA A URGENCIAS

2.3.1	Ordenes de Servicio

En caso que se produzca algún tipo de desperfecto, por el cual a exclusivo criterio de éste Instituto, se deba detener el funcionamiento del -o de los- equipos, el Área de Arquitectura, generará una ORDEN DE SERVICIO dando aviso inmediatamente al contratista vía Fax o Correo Electrónico.  El proveedor deberá remitir al Instituto la CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN de la orden, en un plazo no mayor a 2 (dos) horas desde su emisión. Pasadas las 2 (dos) horas del envío -y más allá de que obre en poder del INAES la respuesta del contratista- se considerará que está notificado y comenzará a medirse el lapso de NO DISPONIBILIDAD.

2.3.2 	Lapso de NO DISPONIBILIDAD

El lapso de NO DISPONIBILIDAD se interrumpirá con la puesta en funcionamiento del equipo correspondiente. Se considerará que la URGENCIA u Orden de SERVICIO no se ha solucionado y dará lugar a las sanciones previstas en 6.3 por DEMORAS si el lapso de NO DISPONIBILIDAD del equipo supera las 48 hrs (2 días) hábiles, contados desde la hora de notificación.

Si la demora por parte del proveedor -solo se exceptúan los casos en que la misma se deba a la no provisión de repuestos por parte del Instituto- se extiende más allá de las 72 hrs contados a partir de la emisión de la orden de servicio, el INAES tendrá el derecho a recurrir a terceros a los efectos de reparar lo que fuera necesario sin que ello de lugar a protestos por parte del contratista y aplicándose las sanciones por INCUMPLIMIENTO previstas en 6.3.-

Tanto el horario de notificación al contratista como el de la puesta en funcionamiento quedarán asentados mediante correo electronico.

3.-	EXCEPCIÓN EN LA PROVISIÓN DE MATERIALES:

Está excluida la provisión o reparación de forzadores, ventiladores y compresores, aunque si está incluido en el servicio la mano de obra de sustitución de los mismos.

En estos casos el adjudicatario presentará un presupuesto de los materiales detallando características técnicas, cantidad, calidad de los elementos necesarios y deberá ser firmado por el Representante Técnico de la empresa, pudiendo el Instituto aceptar éste presupuesto o comprar los materiales por su cuenta. En cualquier caso, el Adjudicatario estará obligado a realizar el trabajo.

4.- 	NOTIFICACIONES:

4.1    Las órdenes, citaciones, instrucciones, etc. que éste Organismo debe transmitir al Adjudicatario o su representante, serán efectuadas mediante correo electrónico que la empresa informará junto a la oferta, siendo responsabilidad de la misma realizar las revisiones correspondientes en forma diaria.

Si dejara pasar el plazo citado en el párrafo anterior, habrá caducado su derecho a reclamar, quedando obligado a ejecutar la orden sin más trámite.

Si el Adjudicatario o su Representante Técnico se negasen a notificar las órdenes o instrucciones que se asentaran, quedará notificado automáticamente, haciéndose pasible de las sanciones establecidas en el presente pliego.

Si el Adjudicatario considerara que en cualquier orden impartida se exceden los términos del Contrato, deberá notificarse haciendo constar su disconformidad por escrito dentro de las DOCE (12) horas hábiles administrativas de haberse efectuado la notificación.

4.2      Historial de Fallas.

Será responsabilidad del Adjudicatario llevar perfectamente actualizado el historial de fallas de cada equipo, el cual será resguardado en el Área de Arquitectura  (Servicios Generales) de éste Instituto.

5.-	CONDICIONES PARTICULARES

5.1	Conformidad del Servicio

La conformidad será otorgada por el Área de Arquitectura, según el cumplimiento de los puntos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 y el cumplimiento de la asistencia a urgencias u órdenes de servicio. En caso de incumplimiento de uno o más de estos indicadores se aplicarán las multas previstas en el punto 6.3.

  - Responsabilidades del Adjudicatario

Será responsable de los daños y/o perjuicios que por causas imputables a él o a sus dependientes y en ocasión del servicio, pudieran sufrir los bienes de éste Instituto, el personal del mismo y sus bienes y/o terceros y sus bienes.

Asimismo será responsable por la desaparición, suspensión, robo y daños intencionales y/o accidentales a objetos del Instituto y/o su personal, como así también por los hechos que dañen al edificio y/o a las instalaciones en si.

El Adjudicatario asume la responsabilidad de su personal y se obliga a reparar y/o reponer todo elemento de propiedad de éste Instituto que resultara dañado o destruido por acción u omisión de su personal, durante su permanencia en ésta.

Éste organismo no admitirá interrupción del servicio por vacaciones u otras causas, debiéndose realizar la atención del mismo en forma permanente.

De suscitarse huelgas y/o conflictos parciales o totales, o cualquier otra situación con el personal empleado por el Adjudicatario, será obligación de éste procurar una solución en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas, a partir del momento en que éste organismo labre un acta, para documentar la situación creada, en caso contrario se podrá decidir, por ese solo hecho, la rescisión del contrato.

  - Personal del Adjudicatario

El personal empleado por el Adjudicatario para la prestación del servicio contratado no tendrá ningún tipo de relación de dependencia con el Organismo contratante.

El personal vestirá obligatoriamente durante todo el período de labor sin excepción, uniforme adecuado con el tipo de tareas que cumple, debiendo usarlo perfectamente limpio.

No podrá emplear menores de DIECIOCHO (18) años para la realización del trabajo.

Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario todo accidente de trabajo que involucre a su personal o a terceros, vinculados con la prestación del servicio, como así mismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales sin excepción.

  - Gestiones a cargo del Adjudicatario

Cuando corresponda, gestionará los trámites que sean necesarios para dar aviso u obtener permisos municipales o nacionales, así como también la obtención de certificados correspondientes.

6.-	CONDICIONES GENERALES

6.1	Documentación obligatoria a presentar por el Oferente junto con la oferta (no se considerará valida la oferta sin ésta documentación).

    - Planilla de personal

El Adjudicatario deberá presentar listado de personal que se destinará al desarrollo de las tareas donde figuren los datos personales y se deberá presentar certificados de estudios del personal asignado (título, cursos, experiencia de más de 2 años comprobables, etc.).

6.1.2   Representante técnico

El representante técnico deberá ser profesional matriculado de primera categoría avalado por el C.O.P.I.M.E. El Adjudicatario deberá presentar nombre completo, DNI y título del mismo.

El representante técnico conformará las planillas y remitos en las cuales se realizará el mantenimiento. Será el responsable de todas las tareas inherentes al servicio contratado.

6.1.3     Empresa adjudicataria

El proveedor del servicio deberá acreditar las siguientes condiciones:

- Tener una oficina  y talleres en la CABA o en el Gran Buenos Aires a no más de 30 km del INAES en la que se reciban los mensajes y/o demás notificaciones en el horario de 9 a 18 hrs.

- Deberá tener una antigüedad realizando tareas de mantenimiento no menor a  3 años.

- Poseer una línea telefónica y dos casillas de correas electrónico para contacto y notificaciones.

- Poseer movilidad propia.

En el momento de la presentación, deberá adjuntar la documentación que permita comprobar estos ítems:

- Matriculado: titulo, matricula vigente, carnet habilitante y certifcado de incumbencia en lo concerniente al contenido del presente Pliego de Bases y Condiciones.

- Domicilio: ubicación, teléfonos fijos, dirección de correo electrónico de contacto.

- Antigüedad: Fecha de inicio de actividades de la empresa provista por A.F.I.P., Trabajos similares que haya realizado en el transcurso de su actividad.

- Móviles utilitarios: Marca, modelo y dominio

Asimismo, el INAES a través de su personal y/o de los peritos que designe a tal efecto, se reserva el derecho de visitar los talleres de reparación, oficinas, depósitos y/o cualquier otra instalación de la firma proveedora a los efectos de verificar su capacidad de reparación de los equipos a mantener.

6.1.4	Visita a los lugares de trabajo

El Contratista deberá efectuar la visita de los edificios, procediendo  a realizar el relevamiento sobre el estado y condición general de los equipos incluidos en el servicio de mantenimiento.

Es responsabilidad del Adjudicatario relevar en su visita toda aquella necesidad de reparación o reemplazo que estime necesario en procura de asegurar la continuidad y confiabilidad, del servicio.

Finalmente en la visita, el Contratista procederá a efectuar un relevamiento de las características técnicas y modelos de los equipos e instalaciones a mantener.

Para efectuar la visita obligatoria a los edificios, el Contratista se presentará en el Área de Arquitectura, sita en Av. Belgrano 1656 planta baja, contrafrente, Tel: 4124-9300, internos 1256 y 1331 para coordinar el momento de la visita y recibir la constancia.

    - Plan de Tareas / Cronograma de trabajo

El Adjudicatario deberá presentar un plan de tareas donde se desarrollen todos los trabajos del mantenimiento y sus respectivas fechas de ejecución para realizar una rutina de tareas constantes, los ítems deben estar perfectamente claros y simples.

Éste Organismo se reserva el derecho de aceptar el Plan de Tareas propuesto por el Contratista, o comunicarle las modificaciones a introducir al mismo para que este satisfaga la totalidad de las necesidades del servicio, debiendo a su vez el proponente manifestar fehacientemente su aceptación o rechazo, indicando las causales del mismo.

6.2      Seguros

Previo al acta de iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar copia de pólizas y comprobantes de pago de:

    - Seguros de riesgos del trabajo y de vida obligatorio

El Contratista deberá con una antelación de CINCO (5) días hábiles administrativos, al inicio de los trabajos objeto del presente pliego y respecto al personal en relación de dependencia que afecte al cumplimiento del mismo, deberá presentar las pólizas correspondientes al seguro de vida obligatorio conforme a lo normado por decreto N°1567174, y acreditar haber dado cumplimiento a las disposiciones emanadas de la ley de aseguradoras de riesgos de trabajo, N° 24.557, sus modificaciones y ampliaciones.

Cuando la adjudicación recaiga sobre un contratista que ocupa trabajadores autónomos, deberá acreditarse respecto de los mismos, con idéntica antelación a la establecida en el párrafo anterior, la contratación de un seguro que cubra los riesgos previstos en la Ley N 24.557 y sus modificaciones, por iguales montos a los establecidos en dicha legislación. Ello así hasta tanto entre en vigencia la normativa a dictar por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que fijará el procedimiento de incorporación de los trabajadores autónomos al régimen previsto en la ley 24557, momento a partir del cual y dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su entrada en vigor, deberá acreditarse el cumplimiento de las disposiciones que emanen de dicha normativa.

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por la presente provocará la rescisión del contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del contratista.

# 6.2.2   Seguro de Responsabilidad Civil.

El Instituto tendrá un seguro de responsabilidad civil frente a terceros que cubra toda pérdida y reclamo, por lesiones permanentes o temporales y/o daños y perjuicios causados por el uso de los equipos y contra toda reclamación, demanda actuaciones judiciales, daños y perjuicios, costos y gastos de cualquier clase que sean, respecto de o en relación de las mismas.

# 6.2.3  Requisitos de los seguros contratados.

El Contratista observará los siguientes  requisitos  en lo relativo a la totalidad de los seguros a contratarse:

- Las pólizas deberán tener una vigencia temporal igual a la duración del contrato, debiéndose contratar las mismas en compañías de seguros de “reconocida” responsabilidad a satisfacción del Instituto.

- Todas las pólizas de seguros y comprobantes de pago, serán requeridos por el Área responsable del Servicio, antes de la iniciación de los trabajos, debidamente endosadas, reservándose éste Instituto el derecho a su verificación.

- No se liberará al Contratista el pago de ninguna factura, si no estuvieran entregados los seguros correspondientes y los recibos de pagos oficiales extendidos por las compañías aseguradoras.

- No se admitirán autoseguros.

- En todos los casos, el Instituto figurará como coasegurado en las correspondientes pólizas.

- La actualización de las sumas aseguradas deberá ser igual a los ajustes contemplados en el contrato respectivo.

- No se admitirán seguros con franquicias.

# 6.2.4 	Seguridad del personal en el desarrollo del servicio.

Todo el personal afectado al servicio, aún el perteneciente a las firmas subcontratadas autorizadas, deberá proveerse de herramientas y elementos de seguridad establecidos por la normativa correspondiente, dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

  - Penalidades.

El sistema de multas que se indica a continuación tiene como objetivo principal la mejora y sostén de la calidad de los servicios.

    - Multas por demoras y/o incumplimiento de la Orden de Servicio/Atención a Urgencias

En caso de no poder completar el Comitente la atención solicitada de acuerdo a lo especificado en 2.3 Órdenes de Servicio o Atención de Urgencias, el Instituto aplicará las siguientes multas por cada día adicional de demora:

| Tipo de equipo | DEMORA ($) | Incumplimiento ($) |
| --- | --- | --- |
| Equipos de hasta 2500 frigorías | $300.00 | $600,00 |
| Equipos entre 2501 y 6000 frigorías | $400.00 | $800,00 |
| Equipos de más de 6001 frigorías | $600,00 | $1.200,00 |

Las multas serán descontadas de la factura de mantenimiento del mes del evento y además de la penalidad económica arriba detallada, cada incumplimiento  implicará automáticamente un LLAMADO DE ATENCIÓN.

Los LLAMADOS DE ATENCIÓN se registrarán en el libro de Órdenes de Servicio y sentarán precedente ya que a partir del tercer mes en que se hayan registrado llamados de atención y ante cualquier irregularidad o incumplimiento de los servicios solicitados en el presente pliego, el Instituto se reservará el derecho de proceder a la rescisión del Contrato.

    - Multas por incumplimiento de las tareas

Por la no realización de las tareas  generales o porque las mismas no se hayan desarrollado a satisfacción del Instituto, se establece el siguiente sistema de porcentaje para la aplicación de penalidades sobre el precio establecido por el oferente para la prestación del servicio correspondiente.

2.1 	Trabajo de Inicio y Puesta a Punto

2.1	=        10%

2.2.1 	MENSUAL

2.2.1.1	= 	8 %

2.2.1.2 	=         12 %

2.2.1.3 	= 	4%

2.2.1.4 	= 	8 %

2.2.1.5 = 	8 %

2.2.2 	TRIMESTRAL

2.2.2.1 =         10 %

2.2.2.2 = 	7 %

2.2.3 	SEMESTRAL

2.2.3.1 = 	5 %

2.2.3.2 = 	3 %

2.2.4 	CUANDO SEA NECESARIO

2.2.4.1 = 	7 %

2.2.4.2 = 	3 %

2.2.4.3 = 	1 %

2.2.4.4 =	 2 %

2.2.4.5 = 	2 %

2.2.5 	Inicio de Actividades Mensuales

2.2.5 = 5%

6.1.5 Plan de Tareas / Cronograma

6.1.5 = 5%

PLANILLA DETALLE DE AIRES ACONDICIONADOS

Planilla con la lista/ubicación de los equipos cuyo mantenimiento está incluido en el presente pliego.

| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BELGRANO 1656 |
| --- |
| Piso | Ubicación | Sector | Equipo | Capacidad Frigorías | Frío Calor | N° de equipo |
| Subsuelo | Contra Frente | Patio a Cielo Abierto | GOODMAN | 18000 | si | 1 |
| PB | Contra Frente | Rubricas Cooperativas | CARDIFF | 6000 | si | 2 |
|  | Frente | M. Gral. Entradas/Traslados | WESTRIC | 21000 | si | 3 |
|  |  | Recepción | CARDIFF | 9000 | si | 4 |
| 1º | Contra Frente | Despacho | CARRIER | 15000 | si | 5 |
|  |  | Patrimonio | LENNOX | 3000 | si | 6 |
|  |  | Automotores | BGH | 3000 | si | 7 |
|  |  | Patrimonio | BGH | 3000 | si | 8 |
|  | Frente | Registro Mutuales y Cooperativas | CARRIER | 15000 | si | 9 |
|  |  | Oficina Registro Mutual | BGH | 3000 | si | 10 |
|  |  | Oficina Registro Cooperativo | BGH | 3000 | si | 11 |
| 2º | Contra Frente | Compras | CARDIFF | 9000 | si | 12 |
|  |  | oficina Compras | CARDIFF | 3000 | si | 67 |
|  |  | USAM | BGH | 3000 | si | 13 |
|  | Frente | Centro Denuncias | BGH | 4500 | si | 14 |
|  |  | Legajo Mutuales | CARDIFF | 3000 | si | 97 |
|  |  | Legajo Cooperativas | CARDIFF | 3000 | si | 98 |
|  |  | Legajo Mutuales | LENNOX | 4500 | si | 16 |
| 3º | Contra Frente | Oficina Coord. Financiero Contable | LENNOX | 3000 | si | 17 |
|  |  | Coordinación Financiero Contable | CARDIFF | 3000 | si | 77 |
|  |  | Coordinación Financiero Contable | CARRIER | 15000 | si | 18 |
|  | Frente | Viáticos | CARDIFF | 3000 | si | 71 |
|  |  | Tesorería | BGH | 4500 | si | 20 |
|  |  | Tesorería (oficina) | LENNOX | 3000 | si | 21 |
|  |  | Tesorería | BGH | 3000 | si | 22 |
| 4º | Contra Frente | Oficina 2 Gcia. Capacitacion y Fomento | BGH | 3000 | si | 23 |
|  |  | Oficina 1 Gcia. Capacitacion y Fomento | BGH | 3000 | si | 24 |
|  |  | Articulo 9° | TEMPSTAR | 6000 | si | 25 |
|  | Frente | Personal | LENNOX | 15000 | si | 26 |
|  |  | Personal | CARDIFF | 3000 | si | 125 |
|  |  | Oficina Personal | BGH | 3000 | si | 27 |
| 5º | Contra Frente | Contabilidad | BRIANT | 15000 | si | 28 |
|  |  | oficina Contabilidad | BGH | 3000 | si | 29 |
|  | Frente | Capacitacion Interna | LENNOX | 15000 | si | 30 |
|  |  | Sala de Reuniones | LENNOX | 3000 | si | 31 |
|  |  | Of. Secretaria de Reg. Nac. de Cooperativas y Mutuales | LENNOX | 3000 | si | 32 |
| 6º | Contra Frente | Antecedentes y Documentación | CARRIER | 15000 | si | 33 |
|  | Frente | Coord. Ases. Legal Mutual | SURREY | 6000 | si | 34 |
|  |  |  | BGH | 3000 | si | 35 |
|  |  |  | BGH | 3000 | si | 36 |
| 7º | Contra Frente | Sala de Servidores | GOODMAN | 12000 | solo frio | 117 |
|  |  | Sala de Servidores | GOODMAN | 12000 | solo frio | 118 |
|  |  | Servicio Técnico - Informática | TEMPSTAR | 6000 | si | 37 |
|  |  | Oficina Servicio Técnico | BGH | 3000 | si | 38 |
|  | Frente | Informática | CARRIER | 15000 | si | 39 |
|  |  | Informática (oficina ) | LENNOX | 3000 | si | 40 |
|  |  | Sala de Reuniones | CARRIER | 3000 | si | 41 |
| 8º | Contra Frente | Desocupada | CARDIFF | 6000 | si | 101 |
|  |  |  | CARDIFF | 3000 | si | 92 |
|  |  |  | CARDIFF | 3000 | si | 93 |
|  | Frente | Sumarios | LENNOX | 3000 | si | 44 |
|  |  | Sumarios | LENNOX | 3000 | si | 45 |
|  |  | Sumarios | GENERAL ELECTRIC | 6000 | si | 123 |
|  |  | Oficina de Sumarios | TEMPSTAR | 6000 | si | 46 |
| 9º | Contra Frente | Fiscalización Coop. | LENNOX | 3000 | si | 47 |
|  |  |  | BGH | 4500 | si | 48 |
|  |  |  | TEMPSTAR | 6000 | si | 49 |
|  | Frente | Desocupada | CARRIER | 15000 | si | 50 |
|  |  |  | BGH | 3000 | si | 51 |
| 10º | Contra Frente | AMPINAM | BGH | 3000 | si | 52 |
|  |  | Deposito Ampinam | LENNOX | 4500 | si | 53 |
|  |  | Estudios y Estadísticas | BGH | 3000 | si | 117 |
|  | Frente | Consejo Federal y Regional | SURREY | 15000 | si | 119 |
|  |  | Oficina 1 Coordinador C F y R | BGH | 4500 | si | 55 |
|  |  | Oficina 2 Coordinador C F y R | CARDIFF | 3000 | si | 56 |
| 11º | Contra Frente | Oficina 2 Auditoría Interna | LENNOX | 3000 | si | 57 |
|  |  | Oficina 1 Auditoría Interna | BGH | 3000 | si | 58 |
|  |  | Auditoría Interna | CARDIFF | 6000 | si | 96 |
|  | Frente | Rubricas Mutual | TEMPSTAR | 6000 | si | 60 |
|  |  | Oficina Fiscalización Mutual | BGH | 3000 | si | 61 |
|  |  | Fiscalización Mutual | BGH | 4500 | si | 62 |
| 12º | Contra Frente | Choferes | TARIDAN | 3000 | si | 63 |
|  | Frente | LIMPIEZA | HITACHI | 3000 | si | 120 |
|  |  | ATE | LENNOX | 3000 | si | 64 |
|  |  | Desocupada | HAIER | 3000 | si | 65 |
|  |  | UPCN | SURREY | 4500 | si | 66 |
|  | Total equipos 75 |  |  |  |  |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BELGRANO 1670 |
| Piso | Ubicación | Sector | Equipo | Capacidad Frigorías | Frío Calor | N° de equipo |
| 5º anexo | Frente | Gcia. Registro y Legalización | CARDIFF | 3000 | si | 81 |
|  |  |  | CARDIFF | 2250 | si | 82 |
|  |  | Oficina 1 Gcia. Registro y legalización | CARDIFF | 3000 | si | 83 |
|  |  | Oficina 2 Gcia. Registro y legalización | CARDIFF | 3000 | si | 84 |
|  |  | Gcia. Registro y legalización | CARDIFF | 6000 | si | 85 |
|  | Contra Frente | Asesores Legales | CARDIFF | 6000 | si | 86 |
|  | Pasillo |  | CARDIFF | 2250 | si | 87 |
|  |  |  | TARIDAN | 4300 | si | 124 |
|  |  |  | CARDIFF | 2250 | si | 114 |
|  | Contra Frente | Mercosur | CARDIFF | 2250 | si | 115 |
|  |  |  | CARDIFF | 3000 | si | 109 |
|  | Total equipos 11 |  |  |  |  |

CLÁUSULAS PARTICULARES:

- Lugar, plazo y horario de presentación de las ofertas:

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Unidad Operativa de Contrataciones – Av. Belgrano 1656/58 (C1093AAR) – Piso 2 – C.A.B.A. En el horario de 10:00 a 16:00 hs. TEL. 4-4124-9300 int. 1403 al 1407 .

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta será de TREINTA (30) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha del Acto de apertura. Si no manifestara su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.

- PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega será de 10 días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra.

- LUGAR DE ENTREGA:

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Área Scios. Generales- Arquitectura – Av. Belgrano 1656 (C1093) C.A.B.A., en el horario de 10 a 16  horas.

- FORMA DE COTIZACIÓN:

Deberán dar fiel cumplimiento a lo establecido por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

- REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Para que la oferta sea considerada válida, las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS  y deberá incluir el IVA, y cualquier otro impuesto o gravamen inherente a la actividad.

Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

No se podrá estipular el pago en moneda distinta a la establecida.

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del presente pliego y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

Todas las ofertas de bienes y servicios de origen nacional deberán cumplir con la normativa correspondiente (Ley 25.551, Ley 25.300, Decreto 1600/02 y Ley 18.875), debiéndose acreditar su condición de tal con la presentación de la declaración jurada correspondiente.

Las propuestas, debidamente completas y firmadas, deberán estar redactadas en idioma nacional y presentadas en original y UNA (1) copia (propuesta integral), en sobres, cajas o paquetes cerrados con  identificación del procedimiento de selección a que corresponden, el día y hora de apertura y la identificación del oferente con su CUIT correspondiente y contendrán además el costo en forma discriminado.

La adjudicación de la presente licitación se efectuará íntegramente a un solo proveedor, en consecuencia los  oferentes deberán cotizar indefectiblemente ambos renglones que forman parte del presente llamado, aquellas ofertas que no cumplimenten la presente condición serán declaradas inadmisibles.

La oferta deberá estar firmado en todas sus hojas por el oferente o representante legal, con las enmiendas o raspaduras – si las hubiere- salvadas debidamente

- ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito y presentarse en el Area Compras de este Organismo, sito en Av. Belgrano 1656, 2° piso (contrafrente), en el horario de 10 a 16 horas o por correo electrónico a la dirección compras@inaes.gov.ar hasta SETENTA (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Las circulares emitidas por el Organismo, bien sea de oficio o con motivo de una consulta, serán notificadas con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego  y en el caso de circulares originadas con motivo de una consulta, también se notificará al consultante.

Asimismo la circular se exhibirá en la cartelera para conocimiento de los restantes  interesados y se incluirá como parte integrante del Pliego.

Las circulares podrán ser notificadas en forma válida tanto en la dirección de correo electrónico que hubiere consignado el interesado al obtener el pliego desde el sitio de Internet o bien en la que hubiese denunciado al retirar el pliego del Organismo Contratante.

- PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

- Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por el Decreto Nº 1023/01, sus modificatorios, y el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el  Decreto Nº 1.030/16 y los pliegos de Bases Condiciones Generales y Particulares.

- Se evaluará la calidad de los oferentes, en base a la consulta al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

- Verificación de vigencia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), o en su caso la existencia de solicitud de renovación del nuevo certificado.

- Se evaluará la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

- Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para el Organismo Contratante. Para este análisis, los parámetros para la comparación de ofertas serán:

- Antecedentes, capacidad técnica y financiera de la Empresa.

- Equipamiento ofertado.

- Cronograma de trabajos y etapas y metodología de ejecución.

  - Precio

- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

La presentación de la oferta, importa de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado a contratación, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesario la presentación de los pliegos con la oferta.

- RECEPCIÓN PROVISIONAL:

La recepción del servicio tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva.

- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

A partir de la fecha de entrega de los bienes por el Adjudicatario, el Organismo Contratante se reserva un plazo de hasta DIEZ (10) días destinado a efectuar los tests y pruebas de verificación de los rendimientos, capacidades y cualidades de los bienes con las especificaciones requeridas.

Si en dicho plazo los bienes y/o servicios no alcanzaran los rendimientos, capacidades o cualidades exigidas, los funcionarios con competencia para otorgar la Recepción Definitiva intimarán al Adjudicatario la entrega de los bienes o servicios faltantes. En caso de no satisfacerse la adecuación de lo entregado con lo solicitado, el Organismo Contratante podrá dar por terminada la adjudicación correspondiente, debiendo el proveedor proceder al retiro de los bienes, no reconociendo el Organismo Contratante ningún tipo de gasto o locación alguna sobre los mismos, como así tampoco tendrá el proveedor derecho a reclamo alguno de cualquier naturaleza.

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, el Organismo Contratante procederá a extender el Certificado de Recepción Definitiva de los bienes.

Los funcionarios responsables de la Recepción Definitiva extenderán un Acta de Recepción Definitiva en original y dos copias, una de las cuales se agregará al expediente de la contratación, y la otra dará inciso a un Anexo del principal como incidente de pago.

- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:

El plazo para el pago de las facturas será de 30 días corridos.

Las facturas correspondientes serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. La presentación de las facturas en la forma y en el lugar abajo indicado determinará el comienzo del cómputo del plazo fijado para el pago, el que se computará a partir de la conformación definitiva del servicio.

La presentación de la facturas se realizará en el Área Mesa de Entradas, sito en Av. Belgrano 1656, Planta Baja, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 horas.

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) posee C.U.I.T. Nº 30-68836526-7, su carácter frente al I.V.A. y GANANCIAS es el de Sujeto EXENTO.

- DOCUMENTACIÓN PARA EL COBRO:

Al recibir la Orden de Compra el adjudicatario deberá solicitar, para luego presentar en la forma que se le indique, toda la documentación necesaria que posibilite el posterior cobro del contrato, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Conjunta Nº 21 (C.G.N) y Nº 10 (T.G.N)  de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION  y sus modificatorias.

Los pagos se realizarán mediante acreditaciones en cuentas bancarias corrientes según corresponda, en moneda nacional. A tal fin deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema autorizados a operar como agentes pagadores, siendo habilitados los indicados en la página www.tgn.gov.ar (menú: Instituciones Financieras – Listado de Banco Adheridos a la Cuenta Única del Tesoro C.U.T.).

- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

En caso de incumplimiento podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios por las causales establecidas en el Capítulo V – Penalidades del Decreto N° 1.030/16.

- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

1.- Dentro de los ocho días de recibida la Orden de Compra se deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato del 10 % del valor total adjudicado, en alguna de las formas y modalidades establecidas en los apartados a) al e) del artículo 78 del Decreto Nº 1.030/16.

- ORDEN DE PRELACIÓN:

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Nº 1023 de fecha 13/08/2001

- Las disposiciones del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del estado Nacional aprobado por el Decreto Nº 1.030 del 15 de Septiembre de 2016.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y especificaciones técnicas.

- La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.

- La adjudicación.

- La Orden de Compra.

- ANTICORRUPCIÓN:

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del cocontratante directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO LEGAL:

A todos los efectos legales de la presente contratación, el oferente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.

| DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL |
| --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |
| Procedimiento de Selección |
| Tipo : |  |
| Clase : |  |
| Modalidad |  |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura : |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios |

| RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRARON NACIONAL |
| --- |
| DECRETO 1023/2001 |  |
| Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. |
| Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: |
| a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. |
| b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, Nº 25.188. |
| c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley Nº 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación.) |
| d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. |
| e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. |
| f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. |
| g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley Nº 24.156. |
| FIRMA : |  |
| ACLARACIÓN : |  |
| CARÁCTER : |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |