OBJETO

Se solicita la adquisición de los siguientes elementos, para ser utilizados en distintas áreas de ambos edificios del Instituto. El requerimiento fue analizado por las áreas de Prensa y Comunicación, que aportó las especificaciones operativas y técnicas, Informática que a través de su responsable Esteban Piemontese informó, que no era necesario elevar el pliego a la ONTI y Arquitectura que proveyó los planos para la instalación.

# RENGLON N°: 1. Código: 435-09163-0057

Sistema de cartelería digital. Cantidad: 4 unidades.

Marca sugerida tipo LG o similar.

Diagonal: 43”

Relación de aspecto 16: 9

Brillo 350cd / m2

Tecnología del panel IPS

Resolución nativa 1920 x 1080 (FHD)

Tiempo de respuesta 12ms (G a G BW)

Ángulo de visión (HxV) 178 x 178

Dinámica CR 500000: 1

Relación de contraste 1100: 1

Conectividad (de entrada)

Digital (Con HDCP2.2) HDMI (1), DVI-D (1), Analógica (RGB) (1), Audio (1), USB (2), Control externo

(RS232C) (1)

RJ45 (1). Formatos HDTV-HDMI: 720p, 1080i, 1080p. Receptor IR(1).

Conectividad (de salida)

Salida de audio. Altavoces (L / R). Control externo (RS232C). Reproductor de medios externos (MP500 /MP700).

# Audio.

Potencia de audio20W (10W x 2) para el altavoz externo.

Modos de sonido: Estándar, Noticias, Música, Cine, Deportes, Juegos.

Clear Voice II, Virtual Surround Plus

Especificación física

Bisel de color Negro. Ancho: 11.9mm (T / R / L), 18 mm (B)

Monitor de Dimensión (Ancho x alto x profundidad): 969.6mm x 563.9mm x 38.6mm.

Reproductor de señalización. Media Player.

# Salida: 1x DisplayPort. 1x HDMI. 1x puerto serie. 1 x salida de línea

Resolución máxima de 2.560 x 1.600 a 60 Hz (DP)

Resolución máxima de 1.920 x 1.200 a 60 Hz (HDMI)

Resolución recomendada: 1920 x 1080 @ 60Hz

Compatibilidad WS50MS-B, B-WS50BS.

Compatible con software Lite SuperSign-w y SuperSign-c.

# Debe incluir soporte de pared. Tipo Loti SP-86 JVC 65 400 x 400

(Incluye Media Player).

# RENGLON N° 2. Código: 435-00241-0089.

TV LED 32”. Cantidad: 2 unidades.

Tipo:  LG 32LF565B

Tipo de pantalla: LED. Tamaño: 32”. Resolución: HD (1366 x 768px). Sintonizador Digital: ISDBT.

Sintonizador Analógico PALN, PALM, NTSCM. Velocidad de Respuesta (Hz): 60. BLU TypeDirect:

Video:Procesador Triple XD. Picture Mode: 8 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Soccer, Game, Expert1,Expert2)

Aspect Ratio: 7 Modos (16:9, Just scan, Set by Program, 4:3, Zoom, Zoom 2, Cinema Zoom 1).

# Smart EnergySaving

Sonido: Salida de audio 20W. Modo de audio: 6 modos (Estándar, Música, Juegos, Deportes, Cine, Personalizado).

Speaker System : 2 canales. Dolby Digital Decoder.Mono / Stereo / Dual (MTS/SAP). Clear Voice II.

Interfaz: HDMI (1). USB 2.0 (1). RF IN. Entrada Componente.

USB:Divx (SD/HD/Plus HD): DivX HD. Imágenes JPEG. Audio CodecAC3 (Dolby Digital), EAC3, HEAAC, AAC, MP2, MP3, PCM. Subtítulos DivX3 idiomas (Español, Inglés, Portugués).

# Debe incluir soporte de pared. Tipo Loti SP-86 JVC 65 400 x 400.

RENGLON N° 3: Código 435-09163-0057

Sistema de cartelería digital. Cantidad: 4 unidades.

Tipo: LG 49SE3KB

Tamaño de la pantalla:49” (124 cm) en diagonal. Relación de aspecto 16: 9. Brillo350cd / m2.

Tecnología del panel: IPS. Resolución nativa´: 1920 x 1080 (FHD). Tiempo de respuesta: 12ms (G a GBW).

Ángulo de visión (HxV): 178 x 178. Dinámica CR 500000: 1. Relación de contraste1100: 1.

Conectividad (de entrada): Digital (Con HDCP2.2): HDMI2.0 (1). Digital (Con HDCP2.2) HDMI (1).

DVI-D (1). Analógica (RGB) (1). Audio en RGB / DVI (1). USB (2). Control externo (RS232C)

(1). RJ45 (1).

Formatos HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p. Receptor IR (1).

Conectividad (de salida): Salida de audio. Altavoz (L / R). Control externo (1).

Audio: Potencia: 20W (10W x 2) para el altavoz externo. Altavoz encendido / apagado.

# Modo de sonido: Estándar, Noticias, Música, Cine, Deportes, Juegos

Clear Voice II. Virtual Surround Plus.

Especificación física: bisel de color negro. Anchura del bisel: 11.9mm (T / R / L), 18 mm (B).

Interfaz de montaje estándar VESATM 300 x 300. Monitor de Dimensión (W x H x D) 1102.2mm x638.5mm x 38.6mm.

El monitor con el soporte opcional y Altavoz Dimensiones (W x H x D) 1102.2mm x

696.8mm x 219.6m.

Reproductor de señalización. Media Player.

# Salida: 1x DisplayPort. 1x HDMI. 1x puerto serie. 1 x salida de línea.

Resolución máxima de 2.560 x 1.600 a 60 Hz (DP)

Resolución máxima de 1.920 x 1.200 a 60 Hz (HDMI)

Resolución recomendada: 1920 x 1080 @ 60Hz

Compatibilidad WS50MS-B, B-WS50BS.

Compatible con software Lite SuperSign-w y SuperSign-c.

# Debe incluir soporte de pared. Tipo Loti SP-86 JVC 65 400 x 400.

(Incluye Media Player).

# RENGLON N° 4: Código: 349-09725-0001.

Instalación y puesta en marcha de los Renglones 1, 2 y 3.

Todos deberán instalarse en la sede del edificio sita en Av. Belgrano 172, CABA y Av. Belgrano 1670, CABA., conforme a los planos correspondientes.

Deben incluir todos los materiales para su correcta instalación y funcionamiento.

RENGLON N° 5: Código: Código: 436-06169-0025

PROVISION E INSTALACION DE PANTALLA/TELEVISOR INTERACTIVO PARA SALA DE REUNIONES

Cantidad: 1 (uno)

Interacción: Tecnología táctil Tecnología DViT

Diagonal: 75” (190,5 cm).

Funciones multitáctiles: 8 puntos táctiles en ordenadores Windows® y Mac2.

Compatibilidad con gestos:

# Sistemas operativos Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10.

Software del sistema operativo OS X 10.9, 10.10 y 10.11.

Detección de objetos: El comportamiento se ajusta automáticamente según la herramienta o el objeto que se esté usando, ya sea un rotulador, el dedo, el borrador o la palma de la mano.

Pen ID: Dos personas pueden escribir de forma independiente y simultánea, utilizando tinta digital de diferentes colores.

Pantalla_ Tipo LED

Relación de aspecto 16:9

Resolución óptima 3840 × 2160 a 30 Hz (solo entrada HDMI®)

Frecuencia horizontal 244–280 kHz (análoga y digital)

Frecuencia vertical 24–120 Hz

Relación de contraste (típica) 1400:1

Brillo (máximo) 360 cd/m²

Distancia entre píxeles 0,372 mm

Gama 72% de NTSC

Ángulo de visión 178°

Tiempo de respuesta (típico): 8 ms

Detección de presencia Sensor de detección de presencia en el marco inferior

Sonido Dos altavoces de activación lateral integrados de 10 W (x2).

Nivel de ruido 35 dBA.

Cables y accesorios incluidos

Cable de alimentación específico del país de 2,4 m (8 pies)

Cable USB de 5 m3

Rotulador (x2)

Orificios de montaje Para una plataforma de montaje estándar VESA® de 400 mm × 400 mm 34,9 cm desde la parte inferior de la pantalla plana interactiva.

El soporte de montaje deberá tener una profundidad mínima de 4,2 cm (1 5/8 pulgadas) para que todos los componentes de la parte posterior de la pantalla plana interactiva no obstruyan la pared.

Conectores en la parte lateral Panel de conexión lateral: USB 2.0 tipo B.

Entrada HDMI 1.4

Salida estéreo 3,5 mm

Entrada RS-232

Ranura de accesorios:

Interfaz OPS compatible con HDMI y USB

Entrada de alimentación de CA

INTERACTIVIDAD: El panel plano interactivo debe contener un código del tipo QR que permita al anfitrión de una reunión, conectar dispositivos móviles a la pantalla mediante el mismo para facilitar la interacción y el compartir contenido con participantes remotos de la reunión.

La pantalla interactiva debe incluir software colaborativo remoto compatible con dispositivos móviles, tales como laptops, tabletas y Smartphones.

SOFTWARE: El Display interactivo deberá incluir el software integrado del mismo para su correcto funcionamiento y el de todas las herramientas incluidas con el mismo y deberá integrarse de manera transparente con Microsoft Exchange y Office 365.

También el software interactivo debe soportar guardar notas en PowerPoint, Excel, Adobe PDF, Autodesk Naviswork y TeklaBIMsight permitiéndole al usuario guardar en el formato nativo de éstas aplicaciones.

Además, debe poseer la capacidad de marcar sobre la mayoría del resto de las aplicaciones.

El Display interactivo debe incluir el Software de Presentación y las Licencias de usuario necesarias y permitir contener una pizarra blanca infinita para moverse a través de ella y la capacidad de poder marcar texto o contenido en forma de marcadores. También debe incluir la posibilidad de manejar múltiples pantallas.

El Software de colaboración remota debe soportar una aplicación móvil que facilite la colaboración con otros participantes remotos y permitir a los participantes remotos integrarse y poder participar activamente,utilizando una conexión segura de internet encriptada y un navegador web en su dispositivo móvil (laptop,Tablet o Smartphone), así como sesiones / meetings protegidos por contraseña.

El Software de presentación debe poseer la habilidad de poder continuar una sesión de pizarra en otra pantalla desde donde el usuario hubiera dejado su sesión previamente. Como así también enlace multidireccional, que permita a diferentes participantes remotos contribuir directamente sobre la pizarra. Debe tener la posibilidad de guardar (salvar) el trabajo de manera incremental y / o compartir contenido con hasta doscientos cincuenta (250) participantes.

Capacidad de guardar (salvar) las sesiones de pizarra en los dispositivos móviles de los participantes y de enviar las notas de una sesión de pizarra como archivos PDFs o bien JPEGs.

El Software de la pantalla de presentación debe permitir el acceso a las herramientas de anotaciones fuera del modo presentación y del software de presentación, para ello deberá contar con una aplicación / función de marcado sobre pantalla independiente.

Instalación: deberá incluir panel de facilidades con los conectores necesarios para trabajar con un puesto de computadora en la sala. También todos los cables necesarios para el funcionamiento del sistema y soporte de pared para el monitor Tipo Loti SP-86 JVC 65 400 x 400

La misma deberá incluir instalación del software, puesta en marcha y capacitación básica de funcionamiento.

RENGLON N° 6: Código: 435-01589-0086

Pantalla de proyección eléctrica. Cantidad: 1 unidad.

Diagonal: 186”. Área visible 400 x 250 cm. Formato 16:10.

Tela tipo blanco mate de 3 capas con ganancia 1:1.

Tecla de tres puntos.

Módulo de control remoto inalámbrico por radio frecuencia (externo).

Para instalar sobre techo.

RENGLON N° 7: Código: 435-00203-0042.

Proyector de video. Tecnología de pantalla 0.75 "w LCD / MLA. Cantidad: 1 unidad.

Luminosidad: 6700 ANSI Lúmenes.

Resolución: Nativa WXGA de 1280 x 800 – Máximo4K 4096 x 2160 píxeles

# Relación de contraste (hasta) 6000: 1 con iris automático

Tipo de lámpara: 350W AC

# La vida de la lámpara (hasta) 3000 horas normales / 4000 horas eco

Tamaño de pantalla (diagonal) 40 a 500 en. / 1,02 a 12,7 millones

Cociente del tiro: 1.5 a 3.2. Distancia de proyección: 2,5 a 68,5 ft. / 0,74 a 20.9m

# Angulo del proyector: 10.03 a 10.08 ° tele / 13.7 a la 14,5º amplia

Lente Enfocar 1-2,01. Zoom Manual.

Número F, número f F = 1,7 a 2.37, f = 24.4 a 48.6mm

Shift -0.1 A 0.6 mecánica vertical, horizontal +/- 0.3

Corrección Keystone +/- 40 ° en horizontal, vertical de +/- 40 °

# Compatibilidad de señal / Conectividad

Rango de sincronización:

# Horizontal (Analógico / Digital) Análogo: 15-100kHz, digital: 15-153kHz.

Vertical (Analógico / Digital) Análogo: 48-120Hz, digital: 24-120Hz.

Normas de vídeo compatibles NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM

SD / HD Video compatibilidad de la señal 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Compatibilidad de la señal de PC VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA +, UXGA, WUXGA, WQXGA, 4K

Compatibilidad Macintosh: Sí

Terminales de entrada / salida

RGB1 (analógico) VGA 15-pin D-sub

RGB2 (analógico) 5-BNC

RGB3 (digital) W HDMI / HDCP

RGB4 (digital) W HDMI / HDCP

RGB5 (digital) DisplayPort w / HDCP

RGB6 (digital) HDBaseT

Audio 1 Mini estéreo

Audio 2 Mini estéreo

Salida de monitor HDMI

Salida de audio 1/8 pulg. Estéreo (Variable de salida de audio).

Audio mono 10W

Control externo RS-232, IR, HDBaseT, DDC / CI, USB

Compatibilidad de sincronización Sincronización separada / sincronización compuesta / sincronización en G

# Requerimientos de energía 100-240V CA, 50/60 Hz

Corriente de entrada 5.1A5.5-2.2A

Consumo de energía (Normal / Modo ECO / en espera / en espera de ahorro de energía) 483W / 377W /

7.4W / 0.11W

La corrección automática de distorsión trapezoidal

Piedra angular

La corrección geométrica

Duración del filtro 4000 horas

La tecnología ECO Mode

Subtítulos

Incluir soporte de techo para proyector. Regulable en altura y vertical, horizontal

# RENGLON N°: 8. Código: 435-01940-0047.

# MONITOR DE VIDEO: Cantidad: 1 unidad.

Marca sugerida: LG o similar.

Diagonal: 43”

Relación de aspecto 16: 9

Brillo 350cd / m2

Tecnología del panel IPS

Resolución nativa 1920 x 1080 (FHD)

Tiempo de respuesta 12ms (G a G BW)

Ángulo de visión (HxV) 178 x 178

Dinámica CR 500000: 1

Relación de contraste 1100: 1

Conectividad (de entrada)

Digital (Con HDCP2.2) HDMI (1), DVI-D (1), Analógica (RGB) (1), Audio (1), USB (2), Control externo (RS232C) (1).

RJ45 (1). Formatos HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p. Receptor IR (1).

Conectividad (de salida)

Salida de audio. Altavoces (L / R). Control externo (RS232C). Reproductor de medios externos (MP500 /MP700).

# Audio

Potencia de audio20W (10W x 2) para el altavoz externo.

Modos de sonido: Estándar, Noticias, Música, Cine, Deportes, Juegos.

Clear Voice II, Virtual Surround Plus

Especificación física

Bisel de color Negro. Ancho: 11.9mm (T / R / L), 18 mm (B)

Monitor de Dimensión (Ancho x alto x profundidad): 969.6mm x 563.9mm x 38.6mm.

Reproductor de señalización. Media Player.

# Salida: 1x DisplayPort. 1x HDMI. 1x puerto serie. 1 x salida de línea

Resolución máxima de 2.560 x 1.600 a 60 Hz (DP)

Resolución máxima de 1.920 x 1.200 a 60 Hz (HDMI)

Resolución recomendada: 1920 x 1080 @ 60Hz

Compatibilidad WS50MS-B, B-WS50BS.

Compatible con software Lite SuperSign-w y SuperSign-c.

Debe incluir soporte de pared.

RENGLON N° 9: Código: 436-06169-0025. Cantidad 1 unidad.

Pantalla táctil.

Interacción: Tecnología táctil Tecnología DViT.

Diagonal: 64,5” (163,9 cm).

Funciones multitáctiles: 8 puntos táctiles en ordenadores Windows® y Mac2.

Compatibilidad con gestos:

# Sistemas operativos Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10.

Software del sistema operativo OS X 10.9, 10.10 y 10.11.

Detección de objetos: El comportamiento se ajusta automáticamente según la herramienta o el objeto que se esté usando, ya sea un rotulador, el dedo, el borrador o la palma de la mano.

Pen ID: Dos personas pueden escribir de forma independiente y simultánea, utilizando tinta digital de diferentes colores.

Pantalla_ Tipo LED.

Relación de aspecto 16:9.

Resolución óptima 3840 × 2160 a 30 Hz (solo entrada HDMI®).

Frecuencia horizontal 244–280 kHz (análoga y digital).

Frecuencia vertical 24–120 Hz.

Relación de contraste (típica) 1400:1

Brillo (máximo) 360 cd/m²

Distancia entre píxeles 0,372 mm

Gama 72% de NTSC.

Ángulo de visión 178°.

Tiempo de respuesta (típico): 8 ms.

Detección de presencia Sensor de detección de presencia en el marco inferior.

Sonido Dos altavoces de activación lateral integrados de 10 W (x2).

Nivel de ruido 35 dBA

Cables y accesorios incluidos.

Cable de alimentación específico del país de 2,4 m (8 pies).

Cable USB de 5 m3.

Rotulador (x2).

Orificios de montaje Para una plataforma de montaje estándar VESA® de 400 mm × 400 mm 34,9 cm desde la parte inferior de la pantalla plana interactiva.

El soporte de montaje deberá tener una profundidad mínima de 4,2 cm (1 5/8 pulgadas) para que todos los componentes de la parte posterior de la pantalla plana interactiva no obstruyan la pared.

Conectores en la parte lateral Panel de conexión lateral:

USB 2.0 tipo B

Entrada HDMI 1.4

Salida estéreo 3,5 mm

Entrada RS-232

Ranura de accesorios:

Interfaz OPS compatible con HDMI y USB

Entrada de alimentación de CA.

INTERACTIVIDAD: El panel plano interactivo debe contener un código del tipo QR que permita al anfitrión de una reunión, conectar dispositivos móviles a la pantalla mediante el mismo para facilitar la interacción y el compartir contenido con participantes remotos de la reunión.

La pantalla interactiva debe incluir software colaborativo remoto compatible con dispositivos móviles, tales como laptops, tabletas y Smartphones.

SOFTWARE: El Display interactivo deberá incluir el software integrado del mismo para su correcto funcionamiento y el de todas las herramientas incluidas con el mismo y deberá integrarse de manera transparente con Microsoft Exchange y Office 365.

También el software interactivo debe soportar guardar notas en PowerPoint, Excel, Adobe PDF, Autodesk Naviswork y TeklaBIMsight permitiéndole al usuario guardar en el formato nativo de éstas aplicaciones.

Además, debe poseer la capacidad de marcar sobre la mayoría del resto de las aplicaciones.

El Display interactivo debe incluir el Software de Presentación y las Licencias de usuario necesarias y permitir contener una pizarra blanca infinita para moverse a través de ella y la capacidad de poder marcar texto o contenido en forma de marcadores. También debe incluir la posibilidad de manejar múltiples pantallas.

El Software de colaboración remota debe soportar una aplicación móvil que facilite la colaboración con otros participantes remotos y permitir a los participantes remotos integrarse y poder participar activamente, utilizando una conexión segura de internet encriptada y un navegador web en su dispositivo móvil (laptop, Tablet o Smartphone), así como sesiones / meetings protegidos por contraseña.

El Software de presentación debe poseer la habilidad de poder continuar una sesión de pizarra en otra pantalla desde donde el usuario hubiera dejado su sesión previamente. Como así también enlace multidireccional,que permita a diferentes participantes remotos contribuir directamente sobre la pizarra. Debe tener la posibilidad de guardar (salvar) el trabajo de manera incremental y / o compartir contenido con hasta doscientos cincuenta (250) participantes.

Capacidad de guardar (salvar) las sesiones de pizarra en los dispositivos móviles de los participantes y de enviar las notas de una sesión de pizarra como archivos PDFs o bien JPEGs.

El Software de la pantalla de presentación debe permitir el acceso a las herramientas de anotaciones fuera del modo presentación y del software de presentación, para ello deberá contar con una aplicación / función de marcado sobre pantalla independiente.

Instalación: deberá incluir panel de facilidades con los conectores necesarios para trabajar con un puesto de computadora en la sala. También todos los cables necesarios para el funcionamiento del sistema y soporte de pared para el monitor Tipo Loti SP-86 JVC 65 400 x 400.

La misma deberá incluir instalación del software, puesta en marcha y capacitación básica de funcionamiento.

Debe incluir marco o soporte traslado con ruedas.

Se requiere visita al lugar para poder ofertar.

RENGLON N° 10: Código: 435-05025-0025.

Sistema de estudio activo. Cantidad: 2 unidades.

Marca: tipo SAMSON o similar.

Monitor de referencia de estudio activo de 2 vías.

70 W de potencia

Woofer de fibra de carbono de 5 pulgadas

1,25 pulgadas tweeter de cúpula blanda con imán de neodimio

# Respuesta de frecuencia de 50Hz a 27kHz-

Crossover activo con el diseño de varios polos de respuesta lineal

# Control de elevación de alta frecuencia de 4 posiciones

Entradas balanceadas 1/4 pulgadas, entradas RCA no balanceadas

# AV blindado para su uso con dispositivos electrónicos sensibles

RENGLON Nº 11: Código: 349-09725-0001

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS renglones 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

Caracteristicas

Instalación, configuración y puesta en marcha. Incluye materiales, cables de audio y video para conexionado, platinas para audio y video, cables de usuario y mano de obra. La ubicación será definida en obra en los pisos Belgrano 1656 (mesa de entrada) Belgrano 172 (6º piso, entre piso, 1er. piso, mesa de entrada 1 y 2).

# CLAUSULAS PARTICULARES

IMPORTANTE: La oferta deberá consignar claramente: descripción detallada de los equipos cotizados.

No se admitirá especificar simplemente “según especificación” o “según requerimiento” como identificación del equipamiento ofrecido. Se consignará en la cotización marca y modelos de los equipos y sus componentes. Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y los links a las paginas oficiales de las marcas de los equipos cotizados, donde puedan constatarse las especificaciones ofrecidas.

1.- ADJUDICACION:

Los renglones antes mencionados se adjudicaran en forma global a un solo oferente.

2.- VISITA DE OBRA:

Se requiere visita de obra.

El Certificado de visita es de cumplimiento obligatorio y debe formar parte de la oferta.

Para efectuar la visita obligatoria a los edificios, el Contratista se presentará en el Área de Arquitectura y Prensa, sita en Av. Belgrano 172 entrepiso, contra frente, Tel:4124-9300, internos 3121 y 3120 hasta siete (7) días hábiles antes de la apertura en el horario de 10:00 a 16:00 horas.

En esa instancia se entregarán los planos.

3.- PLANILLA DE PERSONAL:

El Adjudicatario deberá presentar listado de personal que se destinará al desarrollo de las tareas donde figuren los datos personales:

- Apellidos y nombres completos.

- Documento de Identidad y autoridad que los expidió.

- Domicilio actualizado.

- Estado civil.

- Tipos de tareas que desempeñará cada uno de ellos.

- Antigüedad en la empresa.

- Póliza seguro de Aseguradora de Riesgo de Trabajo

# 4- DIRECCION DE OBRA:

La dirección de obra será ejercida por el área Prensa y Arquitectura.

# 5.- ACTA DE INICIO:

El acta se firmara pasado 5 días corridos de la recepción de la orden de compra y a partir de ese momento comenzara la ejecución de los trabajos según lo establecido en punto 8. En dicha acta llevar nombre apellido y cargo de director de obra por parte de la empresa y se establecerá la dirección de obra por parte de INAES.

6.- ACTA DE RECEPCION DE OBRA:

Al terminar la instalación, se asentarán las observaciones pertinentes en el Acta respectiva. Ninguna observación que afecte el normal funcionamiento quedará pendiente. A partir de ese momento comenzara contar el plazo de garantía de los trabajos y mano de obra.

El Contratista coordinará con la Dirección de Obra, con 2 (dos) días de anticipación, la fecha en que se efectuarán las pruebas y ensayos, que serán:

Ensayos para la Recepción.

a) Verificación de señal de la conexión, empalme Video / Audio.

# 7.- RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO:

Será responsable de los daños y/o perjuicios que por causas imputables a él o a sus dependientes y en ocasión del servicio, pudieran sufrir los bienes de éste Instituto, el personal del mismo y sus bienes y/o terceros y sus bienes.

Asimismo será responsable por la desaparición, suspensión, robo y daños intencionales y/o accidentales a objetos del Instituto y/o su personal, como así también por los hechos que dañen al edificio y/o a las instalaciones en sí.

El Adjudicatario asume la responsabilidad de su personal y se obliga a reparar y/o reponer todo elemento de propiedad de éste Instituto que resultara dañado o destruido por acción u omisión de su personal, durante su permanencia en ésta.

De suscitarse huelgas y/o conflictos parciales o totales, o cualquier otra situación con el personal empleado por el Adjudicatario, será obligación de éste procurar una solución en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas, a partir del momento en que éste organismo labre un acta, para documentar la situación creada, en caso contrario se podrá decidir, por ese solo hecho, la rescisión del contrato.

# 8.- PERSONAL DEL ADJUDICATARIO:

El personal empleado por el Adjudicatario para la prestación del servicio contratado no tendrá ningún tipo de relación de dependencia con el Organismo contratante.

El personal vestirá obligatoriamente durante todo el período de labor sin excepción, uniforme adecuado con el tipo de tareas que cumple, debiendo usarlo perfectamente limpio.

No podrá emplear menores de DIECIOCHO (18) años para la realización del trabajo.

Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario todo accidente de trabajo que involucre a su personal o a terceros, vinculados con la prestación del servicio, como así mismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales sin excepción.

# 9.- TIEMPOS DE EJECUCIÓN:

30 días corridos para la Instalación de la totalidad de los equipos.

# 10.- GARANTIAS:

El Contratista presentara garantía escrita donde figure que durante un periodo de 12 meses a partir de la finalización de los trabajo se comprometa a reemplazar, reparar o ajustar por su cuenta las piezas, componentes de la instalación y/o equipamiento que por defectos de fabricación, vicio de los materiales empleados o mala instalación, no presente perfecto estado de funcionamiento.

# 11.- ADJUDICACION:

Todos los reglones de la presente licitación serán adjudicados a un único oferente.

# 12.- CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad será otorgada por el área prensa.

13.- GESTIONES A CARGO DEL ADJUDICATARIO:

Cuando corresponda, gestionará los trámites que sean necesarios para dar aviso u obtener permisos

municipales o nacionales, así como también la obtención de certificados correspondientes.

# 14.- EMPRESA ADJUDICATARIA:

El proveedor del servicio deberá acreditar las siguientes condiciones:

- Tener una oficina y talleres en la CABA o en el Gran Buenos Aires a no más de 30 km del INAES en la que se reciban los mensajes y/o demás notificaciones en el horario de 9 a 18 hrs.

- Deberá tener una antigüedad realizando tareas de mantenimiento afines no menor a 10 (DIEZ) años.

- Poseer dos líneas telefónicas fijas mínimo y dos casillas de correas electrónico para contacto y notificaciones.

Se deberá adjuntar la documentación que permita comprobar estos ítems:

- Domicilio: ubicación, teléfonos fijos, dirección de correo electrónico de contacto.

- Antigüedad: Fecha de inicio de actividades de la empresa provista por A.F.I.P., Trabajos similares que haya realizado en el transcurso de su actividad.

Asimismo, el INAES a través de su personal y/o de los peritos que designe a tal efecto, se reserva el derecho de visitar los talleres de reparación, oficinas, depósitos y/o cualquier otra instalación de la firma proveedora a los efectos de verificar su capacidad de reparación de los equipos a mantener.

- El oferente debe ser representante oficial de los productos cotizados.

# 15.- SEGUROS:

Previo al acta de iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar copia de pólizas y comprobantes de pago de:

# Seguros de riesgos del trabajo y de vida obligatorio:

El Contratista deberá con una antelación de CINCO (5) días hábiles administrativos, al inicio de los trabajos objeto del presente pliego y respecto al personal en relación de dependencia que afecte al cumplimiento del mismo, deberá presentar las pólizas correspondientes al seguro de vida obligatorio conforme a lo normado por decreto Nº 1567174, y acreditar haber dado cumplimiento a las disposiciones emanadas de la ley de aseguradoras de riesgos de trabajo, NI 24.557, sus modificaciones y ampliaciones.

Cuando la adjudicación recaiga sobre un contratista que ocupa trabajadores autónomos, deberá acreditarse respecto de los mismos, con idéntica antelación a la establecida en el párrafo anterior, la contratación de un seguro que cubra los riesgos previstos en la Ley N 24.557 y sus modificaciones, por iguales montos a los establecidos en dicha legislación. Ello así hasta tanto entre en vigencia la normativa a dictar por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que fijará el procedimiento de incorporación de los trabajadores autónomos al régimen previsto en la ley 24557, momento a partir del cual y dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su entrada en vigor, deberá acreditarse el cumplimiento de las disposiciones que emanen de dicha normativa.

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por la presente provocará la rescisión del contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del contratista.

# Seguro de responsabilidad civil:

El Instituto tendrá un seguro de responsabilidad civil frente a terceros que cubra toda pérdida y reclamo, por lesiones permanentes o temporales y/o daños y perjuicios causados por el uso de los equipos y contra

toda reclamación, demanda actuaciones judiciales, daños y perjuicios, costos y gastos de cualquier clase que sean, respecto de o en relación de las mismas.

# Seguridad del personal en el desarrollo del servicio:

Todo el personal afectado al servicio, incluso el perteneciente a las firmas subcontratadas autorizadas, deberá proveerse de herramientas y elementos de seguridad establecidos por la normativa correspondiente, dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.