PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATACION DIRECTA Nº   01 /17

OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE UNA CORTINA METALICA PARA AV. BELGRANO 172

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Avda. Belgrano 1656/58,    23 de Marzo de 2017, 12:00 horas.

SOLICITADO POR: COORDINACION FINANCIERA CONTABLE- SCIOS. GENERALES.

Marco Legal: Decreto Nº 1023/01 y en función de su artículo 1º, el Decreto Nº 1.030/2016.

Marco Legal: Decreto Delegado  Nº 1023/01 y  sus modificatorios, su reglamento  el Decreto Nº 1.030/16, Ley N° 25.551 – Compre Trabajo Argentino, Ley N° 25.300 de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa y el presente  Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OBJETO:

La siguientes Especificaciones Técnicas tiene por objeto contratar la provisión e instalación de cortina metálica enrollable de 6,14 mts (altura) x 5,55 mts. (ancho) aproximadamente en el edificio  sito en Av. Belgrano 172  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La contratación comprende la ejecución de todos los trabajos indicados en éstas especificaciones y 4 planos que se adjuntan (se entregan en la visita), así como también todos aquellos otros trabajos que resulten necesarios para  la correcta instalación de las cortinas objeto del presente.

La cortina a instalar deberá cumplir las mismas características técnicas y de aspecto de la cortina ya instalada en el frente, cumpliendo asimismo las especificaciones que  se desarrollan a continuación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| RENGLÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | 1 | 437-04246-00016 | CORTINAS; TIPO ENROLLABLE- MATERIAL METAL- ACCIONAMIENTO ELECTRICO |

1.- Tablilla microperforada plana

Se instalará placa de hierro galvanizado lisa en 0.8 mm de espesor y perforaciones circulares de 3 mm de diámetro con una visibilidad de 70% traslucido, ensambladas una sobre otra por eslabones que formaran parte de la misma placa sin uniones.

El eje donde se sujetarán las tablillas será  octogonal plegado en ocho caras iguales sobre rodamientos con diámetros de 200 mm y contendrá alma de acero en su centro.

2.- Zócalo

Se realizará con hierro  perfil “C” de alas desiguales de 40 x 80 x 20 x 3 mm con terminación de pintura  convertidor de oxido tres en uno negro. Se detalla en plano 4.

3.- Guías

Se instalarán guías laterales en canal de acero negro 20 x 50 x 2 mm con terminación de pintura convertidor de oxido tres en uno, las mismas serán embutidas en la pared e instalada realizando un corte mediante amoladora evitando dañar lo menos posible  la pared como el mármol. Las guías serán en una sola pieza, que recorrerá desde el piso hasta el eje de sujeción de las tablillas.

4.- Puerta de escape o emergencia

Será en el mismo material, es decir, tablillas microperforadas planas y en su contorno contara con perfil “L”, se realizarán parantes interiores para la sujeción de la puerta, la misma  se podrá desmontar, estará dotada de una cerradura central con 4 copias de llaves. La ubicación de la puerta se detalla en planos 2 y 3.

5.- Motor

El motor soportará la carga de 1200 Kg. mínimo y deberá ser apto para levantar la cortina metálica en su totalidad. Deberá estar equipado con protección térmica, caja de acero inoxidable con llave cilíndrica, un electrofreno de parada rápida y exacta, UPS que soporte el levantamiento total de la cortina y barrera infrarroja para la detención automática de la cortina en caso de su interrupción, además tendrá incorporada una cadena permanente para el uso manual en forma de tecle, en el caso de interrupciones eléctricas. El tipo de transmisión del eje al motor será por cadena CHAIN.

6.- Control o mando

Será de botonera de tres puntos subir, parar y bajar que se instalara en espacio destinado a policía federal en planta baja como se detalla en plano 1, además se proveerá de 2 dos controles remotos con las mismas funciones.

7.- Taparollo frontal e interior

Se construirá en chapa de 4 mm de espesor perfectamente unida por electro soldadura abulonada a la losa y viga, se cubrirá tanto motor como el eje principal en ambos laterales en todo su recorrido.  En la parte inferior  se colocará una tapa desmontable para realizar el mantenimiento general como se detalla en plano 1, 2, 3 y 4. El taparollo será pintado con pintura convertidor de oxido tres en uno color blanco.

8.- Paño ciego

Se construirá en chapa de 4 mm de espesor perfectamente unida por electro soldadura a la guía lateral y abulonada a la losa, viga, columna y pared no se dejara ningún espacio libre que se pueda utilizar para la circulación. El paño será pintado con pintura convertidor de oxido tres en uno color blanco.

CONDICIONES GENERALES

1.- Planilla de personal

El Adjudicatario deberá presentar listado de personal que se destinará al desarrollo de las tareas donde figuren los datos personales:

- Apellidos y nombres completos.

- Documento de Identidad y autoridad que los expidió.

- Domicilio actualizado.

- Estado civil.

- Tipos de tareas que desempeñará cada uno de ellos.

- Antigüedad en la empresa.

- Póliza seguro de Aseguradora de Riesgo de Trabajo

2.- Empresa adjudicataria

El proveedor del servicio deberá acreditar las siguientes condiciones:

a.- Deberá tener una antigüedad realizando tareas no menor a 5 años.

b.- Poseer  línea telefónica fija mínimo y casilla de correo electrónico para contacto y notificaciones.

En el momento de la presentación, deberá adjuntar la documentación que permita comprobar estos ítems:

Domicilio: ubicación, teléfonos fijos, dirección de correo electrónico de contacto.

Antigüedad: Fecha de inicio de actividades de la empresa provista por A.F.I.P., Trabajos similares que haya realizado en el transcurso de su actividad.

3.- Dirección de obra

La dirección de obra será ejercida por el área de arquitectura o quien la Secretaria de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales designe, la misma tendrá a cargo la supervisión de la ejecución de los trabajos, así como también la firma del acta de inicio y recepción final de los trabajos.

La Dirección de Obra, podrá visitar, previa coordinación con la Contratista, la fábrica propia o la del proveedor cuando lo considere  necesario para constatar el normal desarrollo de la fabricación de los componentes a proveer.

4.- Acta de inicio

El acta se firmara pasado 5 días corridos de la recepción de la orden de compra y a partir de ese momento comenzara la ejecución de los trabajos según lo establecido en punto 8. En dicha acta llevar nombre apellido y cargo  de director de obra por parte de la empresa y se establecerá la dirección de obra por parte de INAES.

5.- Acta de recepción de obra

Al terminar la instalación, se asentarán las observaciones pertinentes en el Acta respectiva. Ninguna observación que afecte el normal funcionamiento quedará pendiente. A partir de ese momento comenzara contar el plazo de garantía de los trabajos y mano de obra.

El Contratista coordinará con la Dirección de Obra, con 2 (dos) días de anticipación, la fecha en que se efectuarán las pruebas y ensayos, que serán:

Ensayos para la Recepción.

- Verificación de funcionamiento barrera infrarroja.

- Verificación de funcionamiento de control remoto.

c) Verificación del cumplimiento taxativo del contrato. Procediéndose a auditar que la calidad y montaje de los materiales cotizados responda a la exigencia de lo requerido.

d) Verificación de corte de suministro eléctrico y accionamiento mediante UPS.

6.- Responsabilidades del Adjudicatario

Será responsable de los daños y/o perjuicios que por causas imputables a él o a sus dependientes y en ocasión del servicio, pudieran sufrir los bienes de éste Instituto, el personal del mismo y sus bienes y/o terceros y sus bienes.

Asimismo será responsable por la desaparición, suspensión, robo y daños intencionales y/o accidentales a objetos del Instituto y/o su personal, como así también por los hechos que dañen al edificio y/o a las instalaciones en si.

El Adjudicatario asume la responsabilidad de su personal y se obliga a reparar y/o reponer todo elemento de propiedad de éste Instituto que resultara dañado o destruido por acción u omisión de su personal, durante su permanencia en ésta.

Éste organismo no admitirá interrupción del servicio por vacaciones u otras causas, debiéndose realizar la atención del mismo en forma permanente.

De suscitarse huelgas y/o conflictos parciales o totales, o cualquier otra situación con el personal empleado por el Adjudicatario, será obligación de éste procurar una solución en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas, a partir del momento en que éste organismo labre un acta, para documentar la situación creada, en caso contrario se podrá decidir, por ese solo hecho, la rescisión del contrato.

7.- Personal del Adjudicatario

El personal empleado por el Adjudicatario para la prestación del servicio contratado no tendrá ningún tipo de relación de dependencia con el Organismo contratante.

El personal vestirá obligatoriamente durante todo el período de labor sin excepción, uniforme adecuado con el tipo de tareas que cumple, debiendo usarlo perfectamente limpio.

No podrá emplear menores de DIECIOCHO (18) años para la realización del trabajo.

Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario todo accidente de trabajo que involucre a su personal o a terceros, vinculados con la prestación del servicio, como así mismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales sin excepción

8.- Tiempos de ejecución

Se establece un plazo de 20 días corridos para la fabricación y 5 días corridos para la instalación, contados a partir de la firma del acta de inicio de los trabajos.

9.- Penalidades.

En caso de incumplimiento podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el articulo 29 del decreto N° 1023/01 y sus modificatorios y las Penalidades del decreto N° 1030/16.

10.- Garantías

El adjudicatario se compromete a que durante un periodo de 12 meses a partir de la finalización de los trabajo se comprometa a reemplazar, reparar o ajustar por su cuenta las piezas, componentes de la instalación y/o equipamiento que  por defectos de fabricación, vicios de los materiales empleados o mala instalación, no presente perfecto estado de funcionamiento.

11.- Visita a los lugares de trabajo previo a la cotización

Para efectuar la visita obligatoria al edificio, el Contratista la realizará de 10:00 a 16:00 hs previa coordinación con el Área de Arquitectura, sita en Av. Belgrano 1656 planta baja, Tel: 4124-9300, internos 3003 y 3024 en donde se le asignará un día y horario para realizar la misma.

Es responsabilidad del Adjudicatario relevar en su visita el estado o condición general de los trabajos a realizar  en procura de asegurar el funcionamiento correcto y el normal desenvolvimiento de los trabajos a realizar.

En la visita se le realizará la entrega de 4 planos esquemáticos para una mayor compresión de los trabajos a realizar.

CLÁUSULAS PARTICULARES:

- Lugar, plazo y horario de presentación de las ofertas:

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Unidad Operativa de Contrataciones – Av. Belgrano 1656/58 (C1093AAR) – Piso 2 – C.A.B.A. En el horario de 10:00 a 16:00 hs. TEL. 4-4124-9300 int. 1403 al 1407 .

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta será de TREINTA (30) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha del Acto de apertura. Si no manifestara su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.

- PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega será de 30 días corridos SEGUN ACTA DE INICIO DE OBRA Y  TIEMPO DE EJECUCION DE LA MISMA.

- LUGAR DE ENTREGA:

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Área de Informática – Av. Belgrano 172/74 (C1092) C.A.B.A., en el horario de 10 a 16  horas.

- FORMA DE COTIZACIÓN:

Deberán dar fiel cumplimiento a lo establecido por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

- REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Para que la oferta sea considerada válida, las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS  y deberá incluir el IVA, y cualquier otro impuesto o gravamen inherente a la actividad.

Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

No se podrá estipular el pago en moneda distinta a la establecida.

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del presente pliego y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

Todas las ofertas de bienes y servicios de origen nacional deberán cumplir con la normativa correspondiente (Ley 25.551, Ley 25.300, Decreto 1600/02 y Ley 18.875), debiéndose acreditar su condición de tal con la presentación de la declaración jurada correspondiente.

Las propuestas, debidamente completas y firmadas, deberán estar redactadas en idioma nacional y presentadas en original y UNA (1) copia (propuesta integral), en sobres, cajas o paquetes cerrados con  identificación del procedimiento de selección a que corresponden, el día y hora de apertura y la identificación del oferente con su CUIT correspondiente y contendrán además el costo en forma discriminado.

La adjudicación de la presente licitación se efectuará íntegramente a un solo proveedor, en consecuencia los  oferentes deberán cotizar indefectiblemente ambos renglones que forman parte del presente llamado, aquellas ofertas que no cumplimenten la presente condición serán declaradas inadmisibles.

La oferta deberá estar firmado en todas sus hojas por el oferente o representante legal, con las enmiendas o raspaduras – si las hubiere- salvadas debidamente

- ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito y presentarse en el Area Compras de este Organismo, sito en Av. Belgrano 1656, 2° piso (contrafrente), en el horario de 10 a 16 horas o por correo electrónico a la dirección compras@inaes.gov.ar hasta SETENTA (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Las circulares emitidas por el Organismo, bien sea de oficio o con motivo de una consulta, serán notificadas con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego  y en el caso de circulares originadas con motivo de una consulta, también se notificará al consultante.

Asimismo la circular se exhibirá en la cartelera para conocimiento de los restantes  interesados y se incluirá como parte integrante del Pliego.

Las circulares podrán ser notificadas en forma válida tanto en la dirección de correo electrónico que hubiere consignado el interesado al obtener el pliego desde el sitio de Internet o bien en la que hubiese denunciado al retirar el pliego del Organismo Contratante.

- PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

- Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por el Decreto Nº 1023/01, sus modificatorios, y el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el  Decreto Nº 1.030/16 y los pliegos de Bases Condiciones Generales y Particulares.

- Se evaluará la calidad de los oferentes, en base a la consulta al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

- Verificación de vigencia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), o en su caso la existencia de solicitud de renovación del nuevo certificado.

- Se evaluará la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

- Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para el Organismo Contratante. Para este análisis, los parámetros para la comparación de ofertas serán:

- Antecedentes, capacidad técnica y financiera de la Empresa.

- Equipamiento ofertado.

- Cronograma de trabajos y etapas y metodología de ejecución.

  - Precio

- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

La presentación de la oferta, importa de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado a contratación, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesario la presentación de los pliegos con la oferta.

- RECEPCIÓN PROVISIONAL:

La recepción del servicio tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva.

- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

A partir de la fecha de entrega de los bienes por el Adjudicatario, el Organismo Contratante se reserva un plazo de hasta DIEZ (10) días destinado a efectuar los tests y pruebas de verificación de los rendimientos, capacidades y cualidades de los bienes con las especificaciones requeridas.

Si en dicho plazo los bienes y/o servicios no alcanzaran los rendimientos, capacidades o cualidades exigidas, los funcionarios con competencia para otorgar la Recepción Definitiva intimarán al Adjudicatario la entrega de los bienes o servicios faltantes. En caso de no satisfacerse la adecuación de lo entregado con lo solicitado, el Organismo Contratante podrá dar por terminada la adjudicación correspondiente, debiendo el proveedor proceder al retiro de los bienes, no reconociendo el Organismo Contratante ningún tipo de gasto o locación alguna sobre los mismos, como así tampoco tendrá el proveedor derecho a reclamo alguno de cualquier naturaleza.

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, el Organismo Contratante procederá a extender el Certificado de Recepción Definitiva de los bienes.

Los funcionarios responsables de la Recepción Definitiva extenderán un Acta de Recepción Definitiva en original y dos copias, una de las cuales se agregará al expediente de la contratación, y la otra dará inciso a un Anexo del principal como incidente de pago.

- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:

El plazo para el pago de las facturas será de 30 días corridos.

Las facturas correspondientes serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. La presentación de las facturas en la forma y en el lugar abajo indicado determinará el comienzo del cómputo del plazo fijado para el pago, el que se computará a partir de la conformación definitiva del servicio.

La presentación de la facturas se realizará en el Área Mesa de Entradas, sito en Av. Belgrano 1656, Planta Baja, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 horas.

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) posee C.U.I.T. Nº 30-68836526-7, su carácter frente al I.V.A. y GANANCIAS es el de Sujeto EXENTO.

- DOCUMENTACIÓN PARA EL COBRO:

Al recibir la Orden de Compra el adjudicatario deberá solicitar, para luego presentar en la forma que se le indique, toda la documentación necesaria que posibilite el posterior cobro del contrato, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Conjunta Nº 21 (C.G.N) y Nº 10 (T.G.N)  de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION  y sus modificatorias.

Los pagos se realizarán mediante acreditaciones en cuentas bancarias corrientes según corresponda, en moneda nacional. A tal fin deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema autorizados a operar como agentes pagadores, siendo habilitados los indicados en la página www.tgn.gov.ar (menú: Instituciones Financieras – Listado de Banco Adheridos a la Cuenta Única del Tesoro C.U.T.).

- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

En caso de incumplimiento podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios por las causales establecidas en el Capítulo V – Penalidades del Decreto N° 1.030/16.

- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

1.- Dentro de los ocho días de recibida la Orden de Compra se deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato del 10 % del valor total adjudicado, en alguna de las formas y modalidades establecidas en los apartados a) al e) del artículo 78 del Decreto Nº 1.030/16.

- ORDEN DE PRELACIÓN:

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Nº 1023 de fecha 13/08/2001

- Las disposiciones del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del estado Nacional aprobado por el Decreto Nº 1.030 del 15 de Septiembre de 2016.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y especificaciones técnicas.

- La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.

- La adjudicación.

- La Orden de Compra.

- ANTICORRUPCIÓN:

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del cocontratante directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO LEGAL:

A todos los efectos legales de la presente contratación, el oferente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.

| DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL |
| --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |
| Procedimiento de Selección |
| Tipo : |  |
| Clase : |  |
| Modalidad |  |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura : |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios |
| RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRARON NACIONAL |
| DECRETO 1023/2001 |  |
| Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. |
| Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: |
| a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. |
| b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, Nº 25.188. |
| c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley Nº 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación.) |
| d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. |
| e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. |
| f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. |
| g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley Nº 24.156. |
| FIRMA : |  |
| ACLARACIÓN : |  |
| CARÁCTER : |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |