CLÁUSULAS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/16

COMPRA DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE DATOS

Art. 25, inc. d) apart. 1 del Decreto N° 1023/01

NOTA:

- Se recibirán las ofertas hasta el día y hora de vencimiento del plazo fijado para su presentación.

- LOS ARTÍCULOS A ENTREGAR DEBERÁN SER NUEVOS Y SIN USO.

Renglón Nº 1 – ALMACENAMIENTO DE DATOS TIPO SAN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

- Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

- Almacenamiento de configuración y firmware en memoria no volátil.

- Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

- Debe ocupar una altura no superior a <N:indicar> unidades de rack.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ESCALABILIDAD

- La SAN ofertada deberá contar con las siguientes capacidades y características:

- Capacidad inicial (CI) a proveer, en crudo o RAW: 36 TB

- La capacidad final (CF), en crudo o RAW que el equipo es capaz de alcanzar, se estimará de la siguiente manera:

Capacidad Final (72 TB) >= 36 TB * (1 + 10/100)5  (57.97 TB)

Dónde:

P (% estimado de crecimiento anual) = 10%

A (Años en que se estima alcanzar la CF) = 5 años

- Los discos que componen el almacenamiento podrán ser del tipo:

- SATA (Serial ATA), “Near Line” SAS o superior, con velocidad de rotación de al menos 7.200 RPM.

- SSD (Solid State Disk).

- La capacidad  mínima  de los discos que se utilizarán para la composición del almacenamiento será de:

- Discos SATA/NL SAS: 	3 TB

- Discos SSD: 300 GB

- La capacidad inicial a proveer se distribuirá de la siguiente manera:

- 2 % en discos SSD, mínimo.

- ___ % en discos SAS o FC, mínimo.

- 95 % en discos SATA o “Near Line” SAS, mínimo

- Los discos que componen el almacenamiento podrán tener un tamaño de 3.5” ó 2.5”. En caso de existir ofertas de igual precio que cumplan con todas las demás especificaciones técnicas solicitadas, se elegirá en primer lugar aquella oferta que incluya discos de tamaño de 2.5”.

- Si la capacidad final indicada en la presente especificación resultara menor o igual a la capacidad inicial más un 20%, el sistema ofertado deberá poder alcanzar la capacidad final sin necesidad de que el organismo tenga que adquirir en el futuro nuevos accesorios o partes, salvo por los discos adicionales que se requieran, los que deben tener una capacidad por unidad no inferior a la de los discos ofertados para la capacidad inicial. Por lo tanto, de cumplirse la condición indicada, todos los accesorios o partes necesarias para alcanzar la capacidad final deberán estar incluidos en la oferta.

- De no cumplirse la cláusula previa, esto es, si la capacidad final indicada resultara mayor al 20% de la capacidad inicial solicitada, el oferente deberá describir la forma en que el sistema alcanzaría la capacidad final, incluyendo un listado con todos los componentes y licencias que se deberían adquirir, junto con la cotización desglosada de cada componente (cajones, controladoras, discos, licencias, etc.). La cotización solicitada no implica adjudicación de la capacidad final, sino que la misma será usada como referencia para la evaluación de ofertas.

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD

- Conectividad desde los hosts (servidores) al/los switch/es SAN

Basada en Fiber Channel (FC)

- Puertos FC de 4 Gbps u 8 Gbps. El ancho de banda por puerto y la cantidad de puertos FC deberá dimensionarse de acuerdo a las características de rendimiento que más adelante se detallan.

Independientemente de la interfaz de conexión ofertada (Ethernet o FC), los oferentes deberán incluir todos los switches y cables de conexión necesarios para conectar los hosts a la SAN.

En caso de que la solución contemple el uso de switches en cascada, la cantidad mínima de bocas por switch deberá ser tal de modo que nunca haya más de 4 (cuatro) niveles de cascada entre los switches provistos.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO Y ESCALABILIDAD

La SAN ofertada deberá contar con los puertos de conectividad necesarios (Ethernet o FC según se haya ofertado), de modo de soportar la conexión de los hosts que se detallan en la tabla siguiente, respetando los anchos de banda mínimos indicados.

Se aclara a los oferentes que el ancho de banda mínimo solicitado por host, se podrá conseguir ya sea mediante interfaces con ancho de banda nativo acorde, o bien mediante trunking de interfaces con ancho de banda individual inferior al solicitado. En caso de existir ofertas de igual precio que cumplan con todas las demás especificaciones técnicas solicitadas, se elegirá en primer lugar aquella oferta que posea la menor cantidad de interfaces físicas.

| Tabla de hosts a conectar a la SAN y los anchos de banda de conexión requeridos |
| --- |
| Cantidad de hosts | Ancho de banda mínimo por host (BW) |
| <2> | <4 Gbps> |
|  | Requerido 4 Gbps |

A fin de contar con una reserva de ancho de banda para la conexión de hosts que eventualmente se puedan incorporar en el futuro, la SAN ofertada deberá permitir el agregado de puertos de conectividad, que permitan incorporar un ancho de banda adicional, calculado como un porcentaje del ancho de banda inicial.

El ancho de banda inicial, se calcula acumulando para cada fila de la tabla anterior el producto <Cantidad de hosts> * <Ancho de banda mínimo por host (BW)>.

El porcentaje a considerar como ancho de banda de reserva será del:

50% del ancho de banda inicial.

CARACTERÍSTICAS DE DISPONIBILIDAD

A fin de asegurar la disponibilidad de la SAN, la misma deberá contar con las siguientes características básicas:

- Conexión de los discos duros que componen la SAN: Deberán tener conexión por camino redundante hacia las controladoras. Los mismos tendrán capacidad de reemplazo en caliente (hot-swap).

- Controladoras de discos: Serán redundantes tipo “activo+activo” (ambas controladoras están activas y transfieren datos simultáneamente), brindando alta disponibilidad y permitiendo a la vez la mejora del rendimiento mediante el balanceo de carga mientras ambas controladoras se encuentran funcionando. Deben tener capacidad de ser reemplazadas en caliente (hot-plug).

- Red SAN: Conmutadores de comunicación (switches FC / Ethernet) redundantes con conexionado de doble camino entre todos los componentes de la SAN y los switches.

- Conexión de los Hosts a los conmutadores de comunicación de la SAN: Deberá ser por doble camino. Para ello, las placas HBA de los hosts a conectar a la SAN deberán brindar al menos 2 (dos) puertos de comunicación acordes al tipo requerido (FC / Ethernet). En la visita de obra, los oferentes deberán verificar esta última condición, y en caso de que las placas HBA no lo cumplan, se deberá incluir la provisión de las placas HBA correspondientes.

- Soporte de configuraciones RAID: Los oferentes deberán informar la capacidad del sistema ofrecido en relación con esta característica. No obstante, mínimamente deberá soportar configuraciones RAID 0,1, 0+1,10, 5 y 6.

- Fuentes de alimentación redundantes tipo “hot-swap”.

- Ventilación redundante con ventiladores tipo “hot-swap”.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Se aclara que en los puntos donde se marcó la casilla “Incluir licencia”, significa que la oferta deberá incluir las licencias de uso perpetuo de la funcionalidad indicada. En caso contrario, significa que sólo se exigirá la capacidad de habilitarla cuando sea necesario, mediante la adquisición de las licencias correspondientes.

La SAN ofertada deberá soportar las siguientes características de seguridad:

- Autenticación de hosts: Debe contar con métodos para asegurar la autenticidad de los host que se conectan a la SAN.

- Incluir licencia (de corresponder).

- Capacidad de definir zonas: Se entiende por zona, a un grupo de dispositivos que comparten características de seguridad comunes, independientemente de la interfaz física que los conecta a la SAN (similar a una VLAN en entornos LAN). Los dispositivos en una zona no son visibles en otras zonas, a menos que se los autorice.

- Incluir licencia (de corresponder).

- Enmascaramiento de volúmenes (LUNs). Esto es, deberá tener capacidad de definir a qué LUNs tiene acceso un host cuando accede por un determinado puerto en la SAN.

- Incluir licencia (de corresponder).

- En caso de que la conectividad a la SAN ofertada sea del tipo Ethernet (IP), la solución deberá admitir seguridad de protocolos acorde al “RFC 3723: Securing Block Storage Protocols over IP” que define el uso de los protocolos IPsec e IKE (Internet Key Exchange) para asegurar los protocolos de almacenamiento sobre IP.

- Incluir licencia (de corresponder).

administración y CARACTERÍSTICAS funcionales

Se aclara que en los puntos donde se marcó la casilla “Incluir licencia”, significa que la oferta deberá incluir las licencias de uso perpetuo de la funcionalidad indicada. En caso contrario, significa que sólo se exigirá la capacidad de habilitarla cuando sea necesario, mediante la adquisición de las licencias correspondientes.

El sistema de administración deberá contar con las siguientes características mínimas:

- Capacidad de Administración remota, mediante protocolos SSL, SSH, IPSec, etc.

- Incluir licencia (de corresponder).

- Creación y definición de volúmenes (LUNs = Logical Unit Number).

- Incluir licencia (de corresponder).

- Capacidad de administrar el tamaño de los volúmenes según la demanda (Thin provisioning).

- Incluir licencia (de corresponder).

- Creación de zonas. Administrar y asignar permisos a las mismas.

- Incluir licencia (de corresponder).

- Soporte de creación de imágenes de datos estables (snapshots) que permitan la realización de backups coherentes en línea.

- Incluir licencia (de corresponder).

- Capacidad de optimizar el almacenamiento de datos redundantes (deduplicación).

- Incluir licencia (de corresponder).

- Capacidad de optimización del acceso a la SAN mediante la reubicación de datos en forma automática, en función de la frecuencia de acceso a los mismos.

- Incluir licencia (de corresponder).

- Soporte de arranque de hosts directamente desde la SAN (network boot).

- Incluir licencia (de corresponder).

- Capacidad de espejado sincrónico y asincrónico para recuperación de desastres.

- Incluir licencia (de corresponder).

CONECTIVIDAD DE LA SAN PROVISTA CON OTRAS SAN U OTROS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

La SAN ofertada deberá ser compatible y permitir la conexión de los dispositivos de almacenamiento que a continuación se detallan, los que ya son propiedad del organismo. Cuando se indica que la SAN ofertada debe ser compatible, implica que el proveedor deberá incluir gateways, switches y todo elemento de conectividad que sea necesario para establecer la conexión entre la SAN ofertada y el dispositivo existente en el organismo.

- Otra SAN:

- Descripción:

- Marca: Cisco

- Modelo: MDS 9124

- Interfaz de conexión:

- Tipo FC

- Tasa de transferencia 4Gbps

- Servidores de almacenamiento:

- Descripción:

- Marca: IBM

- Modelo: DS3524

- Interfaz de conexión:

- Tipo FC

- Tasa de transferencia 4Gbps

SERVICIO DE MIGRACIÓN DE DATOS

1.-  LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE REGIRÁ CON LA NORMATIVA VIGENTE:

- Decreto Nº 1023/01 “RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL”

- Decreto Nº 1030/16 “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL”

- Disposición Nº 62/16 “MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL”

- Disposición Nº 63/16 “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES”

- Disposición Nº 64/16 “PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES”

- COMPRE TRABAJO ARGENTINO: Ley 25.551

- INSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS: Ley 22.431

Esta Normativa se podrá consultar en el sitio de internet:  www.argentinacompra.gov.ar OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

2.- NOTIFICACIÓN: Art. 7 del Decreto 1030/16

Se considerarán realizadas las notificaciones obligatorias a través de la difusión en el sitio de internet:  www.argentinacompra.gov.ar OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, independientemente de todo otro medio que este Organismo pueda utilizar.

3.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Plazo: 15 días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra.

Lugar de entrega: Sarmiento 546, Cap. Fed.

4.- FORMA DE PRESENTACIÓN Y COTIZACIÓN DE LA OFERTA: Se deberá cumplimentar lo indicado en los Art. 51, 52, 53, 54 y 55 del Decreto Nº 1030/16.

Se deberá cotizar en “FORMULARIO OFERTA” que figura como Anexo del presente Pliego.

Los precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar, considerado el Organismo como consumidor final.

Informar la situación impositiva frente al Fisco, presentando las constancias correspondientes.

Los oferentes deberán presentar en original y duplicado sólo la oferta económica (formulario oferta).

5.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Sesenta (60) días corridos, con renovación automática.

6.- GARANTÍA DE OFERTA / ADJUDICACIÓN: Se deberá presentar garantía de oferta y la/s firma/s adjudicada/s deberá/n presentar la garantía de adjudicación de acuerdo a lo indicado en los Artículos del  TITULO III, CAPITULO ÚNICO del Decreto Nº 1030/16.

En el caso de ser pólizas deberán ser certificadas y/o legalizadas por la entidad que las otorga.

7.- SISTEMA DE PROVEEDORES Y OFERENTES (SIPRO):

Consultas y pre-inscripción: Sitio de Internet COMPR.AR 		www.comprar.gob.ar

No se adjudicará a ninguna firma que no esté incorporada al SIPRO.

8.- CRITERIO DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN: Art. 15 del  Decreto Nº 1023/01: “La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el Organismo Contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta...”

9.- PRESENTACIÓN Y PAGO DE FACTURAS: Treinta (30) días corridos F.P.F.

Las mismas se presentarán ante el Referente indicado en Observaciones de la respectiva Orden de Compra.

10.- PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: Art. 88 y 89 del Decreto Nº 1030/16.

La recepción definitiva se otorgará con un plazo máximo de diez (10) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los elementos y/o finalización de la vigencia del servicio.

11.- IMPUGNACIONES: Las impugnaciones no suspenden la continuidad de los trámites de la presente contratación.

12.- AMPLIACIÓN/PRÓRROGA: El presente Acto Licitatorio podrá ampliarse/prorrogarse de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 100 incisos a) y b) del Decreto 1030/16.

13.- MARCAS Y/O FOLLETOS: Se deberá consignar marca y presentar folletos para una mejor evaluación de las ofertas. Los folletos se deberán entregar en idioma español.

14.- GARANTÍA: 1 año

15.- ALTERNATIVAS Y/O VARIANTES: No se evaluarán alternativas y/o variantes de productos y marcas.

16.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y MONEDA DE PAGO: PESOS ($)

17.- CONSULTAS TÉCNICAS: Dirección de Informática. Carlos Bosch tel: 4320 – 1200 int 1704

18.- CONSULTAS EN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN: Dirección de Compras, Patrimonio y Suministros - Depto. Compras  y Contrataciones - Lic. Nestor Luque – Sarmiento 546, Piso 4° - Tel/fax: 4320-1218 o conmutador 4320-1211 int. 1104 y 1174 de 10 a 17 hs., e-mail: contrataciones@sedronar.gov.ar; licitaciones@sedronar.gov.ar.

AGREGADO: FORMULARIO DDJJ A COMPLETAR Y FORMULARIO DE OFERTA

En el caso de las ofertas que no estén firmadas por el titular o socio de la empresa, se deberá presentar el poder del firmante.