ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPARACION PARED ALA SUR:

El adjudicatario realizará los trabajos de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- Conocimiento del Pliego:

La presentación de la propuesta económica implicará que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego y han obtenido informes de los lugares de trabajo y cualquier otro dato que pueda incidir en la determinación de los costos de la prestación objeto del presente llamado.

Junto con la oferta, al momento de la apertura, el Oferente deberá presentar un PLAN DE TRABAJO, en el que indicará las etapas en las cuales, a su criterio, divide la obra, los tiempos que demandará cada una de ellas, como así también los recursos materiales y humanos a comprometer. Serán desestimadas sin reclamo alguno, las cotizaciones que incumplan este recaudo a la apertura.

El Oferente podrá recurrir, ante cualquier duda con la elaboración de la propuesta de oferta y el Plan de Trabajo a presentar, a la INSPECCIÓN DE OBRA, conformada por Personal Militar del Departamento General de la ESCUELA NACIONAL DE NAUTICA “MANUEL BELGRANO”, quien será a su vez la encargada de coordinar/ facilitar la ejecución de las tareas a desarrollar enunciadas en el presente pliego y supervisar el correcto cumplimiento del Plan de Trabajo presentado por el Adjudicatario.

Responsabilidad por la calidad de la prestación:

El cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas, no eximirá al Adjudicatario de responsabilidad por la buena calidad y óptima terminación del trabajo efectuado; por lo tanto, tales especificaciones, deben ser consideradas como “requisitos mínimos” a cumplir en la prestación del servicio. El Adjudicatario deberá adoptar, a su costa, todas aquellas medidas complementarias que considere conducentes a fin de la mejor culminación del trabajo que deberá ejecutar.

Omisiones en la ejecución del servicio:

El Adjudicatario deberá ejecutar todas las tareas que sean necesarias para que el trabajo requerido presente un acabado óptimo, a satisfacción de la Inspección de Obra, quien decidirá al respecto, siendo apelable su decisión, exclusivamente, ante la Autoridad Naval que adjudique la Licitación.

- SERVICIO A CONTRATAR:

La presente licitación tiene por objeto contratar la provisión de todos los materiales, mano de obra, herramientas, útiles, equipos y de todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para efectuar los trabajos de reparación e impermeabilización de los muros afectados por humedad en la Escuela Nacional de Náutica, como así también, de la construcción de todos aquellos elementos constructivos necesarios para subsanar el problema de filtraciones en los muros afectados.

Fecha de inicio de la ejecución de los trabajos:

Dentro de los DIEZ 10 días corridos, contados desde de la fecha de imposición de la respectiva orden de compra.

Días y horarios de trabajo:

Las tareas a desarrollar, enunciadas en el presente pliego, se ejecutarán de lunes a viernes, entre las 08:00 y 18:00 hs. El adjudicatario coordinará con la Inspección de Obra, la oportunidad para realizar el servicio a efectos de no interrumpir, en ningún caso, las actividades académicas. Para los períodos de licencia académica (verano – invierno) el ADJUDICATARIO mantendrá el servicio adjudicado de la misma manera que fuera de los periodos de licencia. De considerarlo pertinente deberá solicitar ante la Inspección de Obra la ampliación del horario diario de trabajo para asegurar cumplir con los plazos previstos para la obra.

Cantidad de personal:

El que sea necesario para cumplimentar la labor dentro de los plazos indicados en el Plan de Trabajo, asegurando además, la óptima calidad del servicio prestado.

- DESCRIPCION DE TAREAS A REALIZAR:

3.1 	TRABAJOS A REALIZAR:

3.1.1 	TRABAJOS EXTERIORES

- Se realizará el desmonte y los movimientos de suelo necesarios para la correcta nivelación del terreno lindante al muro medianero sur.

- Se efectuará la impermeabilización inferior a lo largo del muro sur de la Escuela.

- Se ejecutará una vereda perimetral a lo largo del muro sur de la Escuela, la cual será lindante al mismo y tendrá una pendiente no menor a 3%.

- Se repararán la totalidad de las grietas visibles en la superficie del muro sur de la Escuela.

- Se efectuará el pintado de la totalidad de la superficie externa del muro mencionado anteriormente. (Aprox. 1800 m2)

- Se efectuará la limpieza de las fachadas norte, sur y oeste de la Escuela, retirando todo material orgánico alojado en las mismas.

3.1.2 TRABAJOS INTERIORES

- Se deberá retirar la totalidad del revoque interior del muro sur, en el local Comedor, y ejecutar uno nuevo según lo indicado en las presentes especificaciones.

- Se repararán los revoques afectados por humedad en el local Oficina de Personal.

- Se efectuará la impermeabilización inferior a lo largo del muro sur de la Escuela.

- Se efectuará el pintado de la totalidad de las superficies ejecutadas nuevas y/o reparadas.

3.1.3 TRABAJOS EN ALTURA

La Contratista deberá cumplir con todas las normativas de seguridad vigentes y lo establecido en la Ley 19.587 de “Seguridad e Higiene en el Trabajo” y su Decreto Reglamentario Nº 911/96 en lo referente a seguridad en “trabajos en altura”.

3 2.	ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.2.1.	TRABAJOS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE SUELO

Estos trabajos comprenden la realización de todas las excavaciones y desmontes necesarios para la construcción de la vereda perimetral contigua al muro medianero sur de la Escuela.

El desmonte se deberá efectuar a lo largo del muro medianero sur y con un ancho no menor a dos (2) metros.

Este trabajo incluye el retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que pueda ser necesaria para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotes que puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén específicamente mencionados, son necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su fin.

DEMOLICIONES – REMOCIONES

Se deberá ejecutar la remoción de la totalidad de los revoques fino y grueso del muro sur del local Comedor, y aquellos sectores afectados por humedad en el local Oficina de Personal, como así también toda aquella superficie de revoque exterior del muro medianero sur que se encuentre afectada por grietas.

Además deberán ejecutarse todas las demoliciones / remociones que no estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos.

Se considera incluida en este punto, la limpieza y el retiro de todos los materiales.

TRABAJOS EN ALTURA

Para efectuar este trabajo la Contratista deberá cumplir con lo establecido en la Ley 19.587 de “Seguridad e Higiene en el Trabajo” y su Decreto Reglamentario Nº 911/96 en lo referente a seguridad en “trabajos en altura”.

3.2.2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS

La Contratista deberá efectuar la impermeabilización del muro sur de la Escuela, a fin de evitar la humedad ascendente de cimientos. Para la ejecución de este trabajo se deberán seguir los siguientes pasos:

- Realizar dos hileras de perforaciones (en forma de zigzag) con mecha de 13 mm de diámetro mínimo, e inclinadas hacia abajo en un ángulo 45°, sobre ambas caras del muro. La separación entre los orificios de la misma línea será de 20 cm. los mismos deberán tener una profundidad aproximada al 70% del espesor del muro. La hilera inferior deberá estar a 24 cm aproximadamente del nivel del suelo exterior, y la hilera superior se realizará a 10 cm por sobre la inferior.

- Se deberá quitar el polvillo generado en las perforaciones mediante aire comprimido.

- Aplicar Inerthol Infiltración de Sika o un producto de similares características.

- Se deberá repetir el llenado en todos los orificios hasta alcanzar el consumo indicado (5 lts. cada metro lineal). El procedimiento se deberá repetir, al menos 2 a 3 veces por día y durante 2 a 3 días) hasta alcanzar la saturación del muro.

- Antes de cada aplicación se repasarán las perforaciones con una mecha a fin de quitar la película seca en las paredes de los orificios.

# Nota: Todos los materiales y procedimientos mencionados deberán adecuarse a las indicaciones del fabricante.

3.2.3 VEREDA PERIMETRAL

Sobre el nivel de terreno natural se deberá ejecutar una vereda perimetral contigua al muro medianero sur.

CONTRAPISO

Previo a la ejecución del contrapiso deberá apisonarse el terreno natural a fin de lograr un mejor asiento para el mismo.

El contrapiso deberá ejecutarse en hormigón pobre, y tendrá un espesor no menor a 10 cm. El ancho del mismo será de 60 cm, y se ejecutarán juntas de dilatación cada dos metros, las cuales serán tratadas con Sikaflex® Pro 3-WF o un producto de similares características.

SOLADO / AISLACIÓN HIDRÓFUGA

Sobre el contrapiso se ejecutará un alisado cementicio hidrófugo de 1,5 cm de espesor, el cual contendrá Cerecita Weber o un producto de similares características. Antes de la aplicación del mortero, se deberá asegurar el adecuado humedecimiento del contrapiso.

Una vez aplicado el mortero hidrófugo y alisado, el mismo se deberá proteger del contacto directo con el sol para evitar el quemado.

Nota: Todos los materiales mencionados se deberán usar de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

3.2.4 REVOQUES/ TRATAMIENTO HIDROFUGO

CAPA AISLADORA VERTICAL SOBRE MURO MEDIANERO SUR

En la zona inferior del muro medianero sur, hasta una altura de 30 cm. tomada a partir del solado de la vereda perimetral a ejecutar, y en toda su longitud, deberá materializarse una capa aisladora vertical de 1,5 cm. de espesor, y de similares características al alisado cementicio hidrófugo aplicado como solado de la vereda.

Para la ejecución de este trabajo, se deberá efectuar el picado de revoque (hasta el ladrillo) del área en donde se aplicará la capa aisladora y posteriormente a la aplicación de la misma se ejecutará un revoque grueso y fino exterior.

A lo largo de la junta conformada entre el revoque del muro medianero sur y el solado de la vereda perimetral se deberá aplicar un sellado con SikaFlex 1 A Plus o producto de similares características.

Nota: Todos los materiales mencionados se deberán usar de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

REPARACIÓN / SELLADO DE GRIETAS

En el muro medianero sur, se deberá hacer un recorrido de toda la superficie, verificando la existencia de grietas.

El tratamiento que deberá realizarse sobre las grietas existentes es el siguiente:

Picar las superficies de revoques afectadas por agrietamiento y aplicar SikaFlex 1 A Plus o producto de similares características a lo largo de toda la grieta. Previa a la aplicación del producto sellador se deberá asegurar la perfecta limpieza de la superficie a tratar.

Nota: Todos los materiales mencionados se deberán usar de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

TRABAJOS EN ALTURA

Para efectuar este trabajo la Contratista deberá cumplir con lo establecido en la Ley 19.587 de “Seguridad e Higiene en el Trabajo” y su Decreto Reglamentario Nº 911/96 en lo referente a seguridad en “trabajos en altura”.

REVOQUE INTERIOR NUEVO

Se deberá ejecutar un revoque hidrófugo interior nuevo en el muro sur del Local Comedor, para lo cual se deberán seguir los siguientes pasos:

# Realizar la limpieza perfecta de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos.

- Sobre la superficie de ladrillo, aplicar dos manos de Inertol Infiltración de Sika o similar.

- Ejecutar un revoque hidrófugo con agregado de Sika 1 o similar, desde el nivel de piso terminado hasta el cielorraso.

- Ejecutar una capa de revestimiento cementicio de SikaMonotop 107 o similar y una capa de azotado cementicio con Sika Látex o similar.

- Ejecutar la terminación con revoque grueso y fino a la cal, enduído en la totalidad de la superficie.

Nota: Todos los materiales mencionados se deberán usar de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

En cuanto a la dosificación de los revoques serán las siguientes:

REVOQUE GRUESO.

- ¼ parte de cemento.

- 1 parte de cal hidráulica.

- 3 partes de arena mediana.

REVOQUE FINO.

- 1/8 parte de cemento.

- 1 parte de cal aérea.

- 2 partes de arena fina.

3.2.5 PINTURA

PINTURA EXTERIOR

La Contratista deberá ejecutar el pintado, tanto de la totalidad de la superficie exterior del muro medianero sur de la Escuela, como de todas aquellas áreas afectadas por el trabajo de limpieza mediante hidrolavado.

Los trabajos a ejecutar serán los siguientes:

- Se deberá limpiar la superficie a pintar, evitando la presencia de superficies flojas, polvo, grasitud, salitre, etc.

- Se aplicará una mano de fijador / sellador al agua de primera marca, apto para pinturas exteriores y se dejará secar no menos de 24 hs.

- Se aplicarán 3 manos de pintura Duralba Impermeabilizante Frentes y Muros o de similares características.

Nota: Todos los materiales mencionados se deberán usar de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Los colores a utilizar serán definidos por la Inspección.

TRABAJOS EN ALTURA

Para efectuar este trabajo la Contratista deberá cumplir con lo establecido en la Ley 19.587 de “Seguridad e Higiene en el Trabajo” y su Decreto Reglamentario Nº 911/96 en lo referente a seguridad en “trabajos en altura”.

PINTURA INTERIOR

La Contratista deberá ejecutar el pintado interior del muro medianero sur, en el local comedor. Los trabajos a ejecutar serán los siguientes:

- Se limpiarán las paredes y dará una mano de fijador diluido con agua.

- Se realizará una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

- Después de 8 hs se deberá lijar con lija fina en seco y quitar en seco el polvo resultante de este trabajo.

- Se aplicará una mano de fijador / sellador al agua de primera marca, apto para pinturas exteriores y se dejará secar no menos de 24 hs.

- Se aplicarán las manos de pintura al látex interior de primera marca, que fuera menester para su correcto acabado.

Nota: Todos los materiales mencionados se deberán usar de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Los colores a utilizar serán definidos por la Inspección.

3.2.6 LIMPIEZA DE MATERIAL ORGANICO EN MUROS

La Contratista deberá efectuar los trabajos de limpieza de plantas y florescencias de verdín en todas aquellas superficies de muros afectadas por esta patología. Los trabajos a realizar serán los siguientes:

- Limpiar mediante hidrolavado las superficies afectadas. Procurando eliminar todo resto de plantas invasivas y verdín alojado en el muro. Se deberá usar una solución que contenga cloro en una proporción 1:4 (agua / cloro).

- Una vez limpia la superficie se realizará el sellado de grietas según lo indicado en Pto. 3.3.4 REPARACIÓN / SELLADO DE GRIETAS.

- Se realizará el pintado de la superficie tratada según lo indicado en Pto. 3.3.5 PINTURA EXTERIOR.

TRABAJOS EN ALTURA

Para efectuar este trabajo la Contratista deberá cumplir con lo establecido en la Ley 19.587 de “Seguridad e Higiene en el Trabajo” y su Decreto Reglamentario Nº 911/96 en lo referente a seguridad en “trabajos en altura”.

3.2.7 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

Los escombros y materiales no utilizables deberán ser embolsados y retirados en volquetes a costa de la Empresa.

La Empresa deberá entregar la obra en óptimas condiciones de terminación y limpieza, siendo responsable de la higiene y el orden diario de las zonas afectadas a los trabajos y deberá colocar a su costa, en todo el perímetro del área, elementos plásticos livianos que aseguren máxima protección contra la suciedad, a los efectos de evitar la propagación de la misma a otros sectores.

La Empresa deberá contar con las protecciones y medios de seguridad, tanto para el personal como para las personas ajenas a la obra, de acuerdo a Leyes y Normas vigentes.

La Empresa deberá nombrar a un profesional idóneo responsable, con matrícula habilitante, que sea el interlocutor entre la Empresa y la Inspección de Obra.

La Empresa detallará técnicamente el tipo de andamios a utilizar (material del andamio, tipo de escalera, superficies de apoyo, protecciones de seguridad, climáticas, etc.) y superficie mínima a cubrir por el mismo, cumplimentando la normativa vigente.

APENDICES

N° 1 – Plano de ubicación

N° 2 – DETALLE MURO MEDIANERO SUR (Impermeabilización y vereda perimetral)

- DEL PERSONAL:

La Empresa deberá nombrar a un profesional idóneo responsable, con matrícula habilitante, en adelante REPRESENTANTE/SUPERVISOR, que sea el interlocutor entre ésta, y la Inspección de Obra y será el responsable de la ejecución de los trabajos.

Todo el personal de la Empresa Contratista interviniente en la ejecución de la Obra, deberá ser provisto por la misma, de todos aquellos elementos de protección personal indicados, según reglamentación vigente (Ley 19.857 De Seguridad e Higiene en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 911/96).

El Adjudicatario arbitrará las medidas necesarias tendientes a garantizar que la rotación del personal designado para la ejecución de las tareas sea mínima. Toda novedad que se produzca al respecto será comunicada de inmediato por el Representante/ Supervisor, a la Inspección de Obra.

El personal que deba desarrollar las tareas descriptas en el presente pliego, será altamente capacitado e idóneo, aspectos que el Adjudicatario estará obligado a cumplimentar y garantizar.

Todo incumplimiento relacionado con el Personal designado por el Adjudicatario, que derive en atrasos y/o demoras en la ejecución de los trabajos previstos en el presente pliego, dará lugar a la confección de un Acta de Incumplimiento, con las penalidades previstas en el Pto. 5 del presente Anexo.

- INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y PENALIDADES:

Los trabajos enunciados en el presente pliego que, al solo juicio de la Inspección de Obra, no se realicen correctamente por deficiencia en la mano de obra empleada o por el uso de productos, elementos y/o materiales de baja calidad, no autorizados o no apropiados para cada tarea específica, serán ejecutados nuevamente, por el Adjudicatario, a su costa. Dichas tareas deberán ejecutarse en un plazo no mayor a las 24 hs de su notificación fehaciente, quedando a criterio de la Inspección de Obra, la aprobación final de las mismas. La negación de su ejecución, dará lugar a la confección de un Acta de Incumplimiento. Por la acumulación de TRES (3) Actas de Incumplimiento se procederá a la rescisión del Contrato. Esta rescisión producirá sus efectos, sin reclamo alguno, desde la fecha de su notificación fehaciente al adjudicatario.

Sin perjuicio de lo enunciado en el párrafo anterior, cuando el adjudicatario dejare de cumplir o cumpliere parcialmente con el servicio contratado, o el mismo no resultase satisfactorio a solo juicio de la Inspección de Obra, será pasible de la aplicación de penalidades, cumpliendo el siguiente procedimiento:

- Se notificará en forma fehaciente y detallada el incumplimiento al adjudicatario para que en el término de 24 hs. realice su descargo.

- Transcurrido el plazo previsto, se aplicarán las siguientes multas:

- Primer incumplimiento: la Inspección de Obra realizará una OBSERVACIÓN FORMAL al adjudicatario, debiendo notificarse en forma fehaciente y detallada el incumplimiento.

- Segundo incumplimiento: se aplicará una multa de CINCO (5) días de servicio. Este descuento consistirá en dividir el monto total del valor de la Orden de Compra por los días indicados en el Plan de Trabajo, multiplicando este valor por la cantidad días penalizados.

- Tercer incumplimiento: rescisión del Contrato, con pérdida total de la Garantía de Adjudicación de la Orden de Compra.

- Frente a un hecho que no esté contemplado en las Actas de Incumplimiento precedentemente descriptas y que sean considerados GRAVES, al solo juicio de la ESCUELA NACIONAL DE NAUTICA “MANUEL BELGRANO”, se procederá a la rescisión del contrato, sin que ello pueda motivar reclamo alguno por parte del adjudicatario.

- SUMINISTROS DE MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS POR EL ADJUDICATARIO (A SU COSTA):

Todos los materiales, productos y equipos que deban emplearse para desarrollar la totalidad del servicio adjudicado serán a costa del adjudicatario. Los productos indicados en el Punto 3 “DESCRIPCION DE LAS TAREAS A DESARROLLAR” y otros empleados tales como ceras, desengrasantes, desincrustantes, limpia vidrios, detergentes, desodorantes, espumas, y demás complementarios requeridos, serán atóxicos, antioxidantes, no cáusticos, de primera calidad y marca reconocida.

Todos los elementos de seguridad a utilizar para la ejecución de las tareas, deberán observar Normas IRAM y/o internacionales, cuando así corresponda.

Con su oferta deberán agregar un listado de materiales y equipamiento a utilizar. Serán desestimadas sin reclamo alguna, las cotizaciones que incumplan este requisito a la apertura.

- RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS:

El adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos, de cualquier especie, que puedan producirse a la ARMADA, su personal (civil y militar), a terceros, y a los bienes de todos ellos y de la ARMADA, como consecuencia de la actividad que desarrollará con motivo de la contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar, que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la precitada actividad o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

- DEPÓSITO DE MAQUINAS Y MATERIALES DE CONSUMO:

El Adjudicatario construirá a su costa y bajo su responsabilidad las instalaciones necesarias para el depósito de máquinas, herramientas, productos, equipos y materiales de consumo, vestuarios y baños para el personal que desarrolle las tareas, no asumiendo la ESCUELA NACIONAL DE NAUTICA “MANUEL BELGRANO”, responsabilidad alguna ante faltante y/o deterioro de los mismos.

- MODALIDAD DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

Todos los trabajos detallados en el presente Pliego, serán ejecutados en forma completa conforme al Plan de Trabajo presentado oportunamente. En su realización, se tendrán en cuenta las mejores reglas del arte y normas técnicas de aplicación para cada caso. Durante la ejecución/ terminación de los trabajos cuya finalización no sea esmerada, el adjudicatario estará obligado a rehacer a su costa, aquellos que sean rechazados por la Inspección de la ESCUELA NACIONAL DE NAUTICA “MANUEL BELGRANO”, dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas a partir de la notificación fehaciente correspondiente, expedida por la Inspección de Obra de dicha Escuela.

- GARANTIA:

Por el término de DOS (2) años el adjudicatario garantizará los trabajos que son objeto de la presente contratación, empezando a contar desde la Recepción Definitiva.