ARMADA ARGENTINA

#### DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA

LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 1039/16

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES SATELITALES

MÓVILES MEDIANTE LAS REDES IRIDIUM E INMARSAT”

#### ANEXO II

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOTA: Las presentes especificaciones técnicas se instrumentan bajo las normas establecidas en el Decreto 1023/01 - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y el Decreto 893/12 - Reglamentario del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- OBJETO.

Prestación de un servicio de comunicaciones satelitales móviles mediante las redes IRIDIUM e INMARSAT

La modalidad de esta contratación será de Orden de Compra Abierta de acuerdo con lo establecido en los artículos 208 al 214 del Decreto 893/12.

- CONSULTAS TÉCNICAS.

Las consultas técnicas correspondientes que los oferentes deseen realizar respecto a la presente licitación, podrán efectuarlas por nota con al menos CUATRO (4) días hábiles de antelación a la fecha de apertura de la licitación en el SICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA (sita en COMODORO PY 2055 Piso 12° Oficina 42 Ciudad Autónoma de Buenos Aires telefono 4317-2000 interno 2882. Las respuestas serán comunicadas a todos los oferentes que hubieran adquirido este Pliego hasta TRES (3) días hábiles de antelación a la fecha de apertura de la licitación.

- NORMAS Y HOMOLOGACIONES.

Para la prestación del servicio objeto de la presente Licitación, el oferente deberá cumplir con todas las normas y recomendaciones que hayan emitido o emitan organismos públicos y/o privados, nacionales, provinciales, municipales o internacionales, competentes en la materia (UIT-T; CCIR; otros competentes).

Será también obligación del oferente, observar las resoluciones y normas emitidas por el Ente Nacional de Comunicaciones u Organismo público o privado que lo reemplace, tanto desde el punto de vista reglamentario del servicio a prestar como en los aspectos relacionados con la aprobación de las tecnologías a emplear.

Lo precedentemente dispuesto no es óbice para dar pleno cumplimiento a lo requerido por el artículo 70 y concordantes del Anexo al Decreto Nº 893/12, en cuanto establece los requisitos de presentación de las ofertas.

Serán desestimadas las ofertas que incurran en lo expresado en el artículo 84 del decreto 893/12 .

- PLAN DE TRABAJOS PREVIOS A LA RECEPCION PROVISORIA.

El Adjudicatario deberá presentar, antes de transcurridos SIETE (7) días corridos después de serle fehacientemente comunicada la orden de compra, el plan de trabajo que permita iniciar el servicio en el tiempo previsto, deberá incluir:

- Fecha en que concluirá la instalación de todos los medios técnicos que sean necesarios  para la prestación del servicio que se licita; incluyendo la capacitación del personal.

- Fecha en que se realizarán las pruebas de protocolo con intervención de personal de El Adjudicatario y representantes de LA ARMADA a fin de determinar el correcto funcionamiento del servicio contratado.

Los representantes de LA ARMADA serán designados por la misma dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la adjudicación. Dicha representación será integrada por personal de las áreas técnicas y operativas de LA ARMADA. Sus funciones serán las de verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos del Pliego de Licitación, como así también, tendrá capacidad para solicitar modificaciones o efectuar notificaciones a El Adjudicatario.

El Adjudicatario deberá dar pleno cumplimiento a su costa a los requerimientos de los referidos representantes hasta la recepción definitiva por LA ARMADA.

- INSTALACIÓN.

- El Adjudicatario se hará cargo de los gastos de traslados aéreos / terrestres de equipos, herramientas, personal técnico a su cargo y personal que LA ARMADA designe DOS (2) personas para inspeccionar la instalación y distribución de los equipos objeto de la presente licitación en las localidades de la Republica Argentina en que se encuentren las Unidades Navales de Superficie, Navales Submarinas, Aeronavales, Terrestres móviles (montados en vehículos autopropulsados), Terrestres fijas, portátiles (autónomos e independientes de alimentación externa y aptos para ser trasladados y usados por una persona) donde LA ARMADA determine instalar los equipos para brindar los servicios requeridos. A modo ilustrativo y no exhaustivo, los Destinos podrían ser Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Belgrano, y Ushuaia.

- La instalación básica y puesta en marcha inicial, la desinstalación y aceptación del material devuelto, para los equipos entregados en calidad de comodato (montaje / desmontaje de antenas, teléfonos, y electrónica asociada provista por el Adjudicatario) será a cargo del Adjudicatario.

Nota: se entiende por Instalación Básica el montaje de la antena, el tendido y fijación del cable de antena propio del equipo satelital, la fijación del equipamiento accesorio provisto por el Adjudicatario, y la puesta en servicio inicial hasta obtener la conformidad del usuario final.

En las unidades navales sobre las cuales se montará / desmontará el equipamiento satelital, para el caso en que sea necesario realizar obras sobre la infraestructura de la unidad, que impliquen modificaciones a las condiciones existentes, que pudieran afectar el estado de uso normal de las mismas, las obras que excedan a la Instalación Básica estarán a cargo de LA ARMADA.

- CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

- El Adjudicatario deberá asegurar – a su exclusiva costa – la continuidad del servicio durante las VEINTICUATRO (24) horas del día, los SIETE (7) días de la semana, de todas las semanas del año, previendo para ello, la provisión de repuestos, mano de obra, supervisión técnica del sistema, y todo otro elemento que garantice la correcta prestación del servicio durante la vigencia del contrato adjudicado. No deberá inhabilitar ningún terminal de LA ARMADA sin dar un preaviso de UN (1) mes detallando las causas de las irregularidades detectadas que darían motivo a la interrupción / bloqueo.

- Deberá asimismo subsanar cualquier tipo de falla que afecte al servicio que prestará, dentro de los DOS (02) días contados a partir de las OCHO DE LA MAÑANA (08:00 hs) del día hábil posterior al momento de la notificación fehaciente (correo electrónico, fax, llamado telefónico con contra-entrega de número de reclamo, y/o nota) de la falla por parte de LA ARMADA.

- Para el caso de que la interrupción del servicio sea atribuible a fallas del equipamiento en poder de LA ARMADA, la responsabilidad del Adjudicatario para la solución de las fallas quedará circunscripta a las zonas geográficas señaladas como Zona 1 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Puerto Belgrano / Espora, Ciudad de Mar del Plata, Ciudad de Ushuaia).

- CALIDAD DEL SERVICIO.

El oferente deberá asegurar durante la vigencia de la contratación adjudicada, una disponibilidad de los servicios de la red superior al NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) por mes y NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (97%) al año para cada constelación de satélites en su área de cobertura. En la oferta se deberán indicar las áreas de cobertura y las limitaciones de cada uno de los servicios ofrecidos (Mapa de Coberturas).

Para el cálculo de las mismas se utilizará la siguiente fórmula:

DISPONIBILIDAD =[(Servicio Prestado) / (Servicio Prestado + Servicio No Prestado)]*100

Donde:

Servicio Prestado es el tiempo de servicio, expresado en minutos, que brindó la red.

Servicio No Prestado es el tiempo en que la red operó con deficiencias (micro-cortes, pérdida de señal, mala cobertura, fallas intermitentes) o no funcionó, incluido el tiempo transcurrido entre la detección de una falla y su solución, medido en minutos, en base al Mapa de Cobertura que se adjuntará en la oferta de la presente licitación.

Las variaciones de tráfico y el agregado de nuevos equipos a la Red, no deberán comprometer la continuidad del servicio ni la calidad de las comunicaciones.

En caso que durante el período de prestación del servicio el Adjudicatario deba realizar actualizaciones de software o hardware, migraciones de plataformas u otras tareas de mantenimiento que puedan comprometer la calidad de servicio deberá avisar en forma fehaciente a LA ARMADA, con QUINCE (15) días de anticipación, la tarea a realizar, la fecha prevista de la misma y las medidas que se adoptarán para evitar inconvenientes en el servicio.

- MODIFICACIONES EN EL SERVICIO – ALTAS Y BAJAS.

El servicio requerido debe permitir ampliaciones / reducciones de los distintos sistemas.

Para el caso de incorporación de nuevos servicios, el equipamiento necesario deberá tener idénticas o mejores facilidades y prestaciones a las especificadas y ofertadas.

Toda nueva facilidad o perfeccionamiento de un servicio contratado, no contemplada en el presente pliego, será presentada por LA ARMADA al Adjudicatario para su análisis de factibilidad técnica. De ser factible técnicamente, el Adjudicatario deberá hacerla disponible en un plazo no mayor a QUINCE (15) días corridos.

El Adjudicatario podrá informar a LA ARMADA sobre la disponibilidad de mejoras a los servicios contratados, quedando a consideración de LA ARMADA la aceptación de las mejoras propuestas, en los plazos que LA ARMADA disponga.

Las altas de los servicios se computarán en la fecha que comience su prestación. Las bajas serán notificadas por el representante de LA ARMADA, mediante correo electrónico, al AGENTE DE CUENTA designado por El Adjudicatario. Esta baja será de carácter provisional, y para ser confirmada en forma definitiva se requerirá que dentro de las 72 horas de recibido el correo electrónico se presente la solicitud de baja debidamente firmada por la persona autorizada.

El Adjudicatario dispondrá de CINCO (5) días hábiles para retirar los equipos en comodato cuyas bajas hayan sido solicitadas. Todo gasto realizado para desinstalar y retirar el equipo dado de baja será a cargo de El Adjudicatario. La ARMADA no reconocerá reclamo alguno por desperfectos, daños y/o accidentes que pudiese sufrir el equipo transcurrido este lapso de tiempo.

El Adjudicatario deberá tramitar ante las empresas proveedoras de servicios satelitales los formularios de registro, activación y desactivación de los equipos. Los requerimientos de activación deberán ser implementados antes de las SETENTA Y DOS HORAS (72hs.) hábiles de haberse solicitado el trámite.

- MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE EQUIPOS

- Todos los equipos entregados en la modalidad comodato, en el marco de esta contratación deberán estar en perfecto estado de funcionamiento. El Adjudicatario garantizará el normal funcionamiento de los equipos durante la vigencia del contrato con una garantía igual a la otorgada por el fabricante para sus productos para la solución de fallas cuando estas no fueran atribuibles al uso  inapropiado.

- Los equipos entregados en comodato deberán contar con un seguro que cubra eventuales perdidas, robos o daños por inmersión.

- En el caso en que los equipos provistos sufran desperfectos en su funcionamiento deberán ser reparados o reemplazados por equipos de similares o superiores características .

- Cuando los equipos estuvieran instalados dentro de la ZONA 1 El Adjudicatario deberá reparar o reemplazar el equipo dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes a ser notificado fehacientemente .

- Cuando los equipos estuvieran instalados  fuera de la ZONA 1 LA ARMADA deberá remitir el equipo a reparar al representante técnico más cercano comprendido dentro de la ZONA 1. El Adjudicatario contará con DOS (2) días hábiles a partir de la recepción del equipo para dar solución a la falla y comunicarlo fehacientemente a  LA ARMADA. LA ARMADA  retirará el equipo reparado o uno de reemplazo y será responsable de su traslado y reinstalación.

- El Adjudicatario garantizará que los equipos entregados en comodato podrán ser reparados durante la totalidad del período contratado con los correspondientes costos a cargo de LA ARMADA solamente cuando la falla o daño del equipo se debiera al uso inapropiado por parte del personal de LA ARMADA. El Adjudicatario deberá entregar al Representante nombrado por LA ARMADA un informe técnico detallado por correo electrónico o en papel impreso indicando las causas de las fallas o daños.

- El Adjudicatario deberá contar con la debida certificación para actuar como centro de reparaciones / servicio técnico calificado para equipos de telefonía satelital de las redes IRIDIUM y redes INMARSAT. Caso contrario, ante las fallas de equipos en comodato se procederá al reemplazo inmediato del equipo sin costo para LA ARMADA.

- El Adjudicatario deberá contar con la capacidad de entregar las tarjetas SIM activadas, que le sean requeridas o que sean necesarias para la prestación del servicio sin costos extras o demoras para LA ARMADA.

- Hasta tanto no se restaure la condición del servicio original (equipo reparado y/ o reemplazado), no se considerará subsanada la falla de los equipos afectados por lo que se aplicarán las compensaciones previstas en el presente pliego

- Para todos los casos comprendidos en este pliego, el periodo de DOS (2) días hábiles se contabilizará desde las OCHO HORAS (08:00hs) del primer día hábil posterior al momento en que el Adjudicatario sea fehacientemente notificado de la falla. Por demoras mayores a este periodo en la reparación o reemplazo del  equipo se exigirá a El Adjudicatario una  compensación de acuerdo a lo indicado en Clausula 17 del presente anexo.

- Para todos los casos comprendidos en este pliego se considerará notificación fehaciente a:

El envío de mensaje de correo electrónico a la dirección provista por El Adjudicatario, para tales fines.

Llamada telefónica al número que El Adjudicatario indique a tal fin, a cambio del cual el Adjudicatario entregara un número de reclamo.

Envío de fax al número que El Adjudicatario indique a tal fin.

Envío de Nota por parte de LA ARMADA a la dirección que El Adjudicatario indique a tal fin.

- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ARMADA

Previo a la fecha de inicio de la prestación del servicio, el Adjudicatario deberá brindar cursos de capacitación relativos a la tecnología a suministrar, con operación, administración, gestión e instalación, dirigidos al personal de LA ARMADA asignado a la operación / administración del nuevo sistema.

Los referidos cursos serán a costa exclusiva del Adjudicatario, estarán incluidos en el valor económico de su oferta y deberán ser dictados al menos en la modalidad “On Line”, quedando disponibles en una dirección de Internet informada por el Adjudicatario durante todo el período que abarque el contrato de prestación de los servicios que surja de la presente licitación.

Asimismo el Adjudicatario deberá brindar la facilidad de realizar consultas con su personal técnico utilizando la modalidad de chat (texto) o llamada de video full duplex en tiempo real, o mensaje de video, vía internet, por los medios públicos disponibles ( Ejemplo: Skype). Para estos casos LA ARMADA coordinará con el Adjudicatario el medio y los contactos a utilizar.

El Adjudicatario estará obligado a informar cualquier mejora o novedad que presente  la red, la aparición de nuevos equipos o servicios mediante boletines informativos o correo electrónico al representante nombrado por la ARMADA.

- DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE.

El Adjudicatario deberá disponer de un “AGENTE DE CUENTA” que será el nexo entre LA ARMADA y el mismo.

El “AGENTE DE CUENTA” recibirá los pedidos que LA ARMADA realice a través de sus representantes y será el responsable de todas las tramitaciones, altas, bajas, reclamos de servicios, reclamos de facturación, mantenimiento / reparaciones y todo lo inherente al servicio contratado manteniéndose en contacto directo / permanente con LA ARMADA.

El “AGENTE DE CUENTA” deberá contar con facultades de decisión, a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento del servicio adjudicado. Las demoras que se produzcan en la respuesta a las solicitudes cursadas al “AGENTE DE CUENTA” serán consideradas como fallas del servicio, generando las compensaciones previstas, de acuerdo a lo indicado en La cláusula COMPENSACIONES POR INCUMPLIMIENTO Y MORA de este anexo.

Esta designación deberá ser informada al SERVICIO DE COMUNICACIONES NAVALES – DEPARTAMENTO DE REDES (TEL.: (011) 4317-2000 int.:2882 o 2687), sita en la Avenida COMODORO PY 2055 Piso 12° Of. 53 Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el plazo de CINCO (05) días hábiles de notificada la adjudicación por un medio fehaciente o recibida la pertinente orden de compra.

- CONTENIDO DE LA FACTURA.

- Como única contraprestación por el servicio adjudicado LA ARMADA, a mes vencido, le abonará al adjudicatario el monto correspondiente al:

- Consumo de los servicios satelitales para equipos propios y en comodato.

- Abonos que correspondan a las terminales IRIDIUM e INMARSAT adheridas, propiedad de LA ARMADA

- Abonos de los equipos en comodato.

- Gastos por reparación de equipos propios.

- Gastos por reparación de equipos en comodato, por fallas no atribuibles a defectos propios del material provisto.

- Detalle de los abonos, indicando bonificaciones / no bonificaciones tanto de voz como de datos si correspondiera.

- El monto de dichos servicios deberá ser facturado por el adjudicatario, en la modalidad que se indica:

  - Original y copia.

  - Adjuntando el detalle de las comunicaciones realizadas.

  - Discriminado por servicio brindado (IRIDIUM, INMARSAT) y por equipo.

  - La/s factura/s Original/es serán entregada/s al SERVICIO DE COMUNICACIONES NAVALES sito en Av. Comodoro Py 2055 Piso 12° Oficina 38, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con TREINTA (30) días de antelación a la fecha que corresponda efectivizar su/s pago/s e incluirá el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”).

  - La/s copia/s serán entregadas en los domicilios de los usuarios que LA ARMADA indique

- El adjudicatario deberá generar un Número de Cuenta por Usuario o Centro de Costo, según se indique por la ARMADA, detallando:

- Período de facturación.

- Número de cuenta.

- Nombre del cliente.

- Número IMSI.

- Numero de línea.

- Número SIMCARD.

- Tipo de Red.

- Tipo de Servicio.

- Fecha, hora y minuto de inicio de la llamada.

- Fecha, hora y minuto de finalización de la llamada.

- Número destino de la llamada.

- Sentido de la llamada (Entrante o Saliente).

- Zona.

- Cantidad de unidades consumidas.

- Tipo de Unidad consumida y costo de cada llamada.

- La información de los puntos 12.1 y 12.2 precedentes deberán además ser acompañada por su respectivo archivo en soporte digital, conteniendo todos los detalles desglosados del monto total de la factura en forma integral, de cada uno de los equipos y en formato de Hoja de Cálculo compatible con Excel 2007 o superior. Además deberá proveerse copia de la factura en formato digital (.txt, .ccb, .sql, .dbf) para ser interpretada por Sistemas Informáticos. Para la interpretación de la base de datos entregada, el Adjudicatario deberá capacitar al personal que LA ARMADA designe a tal fin.

La facturación de cada servicio se efectuará según el siguiente detalle:

- Red Iridium: (voz y datos) Primer minuto de conexión completo y posteriormente por fracción de 25 segundos.

- Red Inmarsat: (voz) Primer minuto de conexión completo y posteriormente por fracción de 25 segundos, y

- Red Inmarsat: (datos) Megabyte consumido.

- Durante el período de contratación y de acuerdo a requerimientos operativos, LA ARMADA podrá requerir modificaciones al esquema de facturación. Por ejemplo cambio de denominación de los “CENTROS DE COSTO”. Estos CENTROS DE COSTO podrán ser ampliados, reducidos y/o modificados a lo largo del período de la contratación.

- Toda factura entregada que contenga errores, será devuelta al Adjudicatario. La misma deberá ser corregida, actualizado su vencimiento, su archivo digital asociado, y ser remitida nuevamente.

- Sin perjuicio de lo anterior el Adjudicatario deberá entregar un documento detallando cada uno de los conceptos y códigos que pueden incluirse en  la facturación con su explicación detallada. LA ARMADA no admitirá en la facturación mensual cualquier concepto o código fuera de los indicados en este documento.

- FACULTADES DE INSPECCIÓN DE LA ARMADA

El Adjudicatario facultará a LA ARMADA a realizar, por el personal que designe a tal fin, las inspecciones que estime procedentes respecto a las capacidades operativas que cuenta el mismo en el territorio nacional.

La obstrucción o impedimento del ejercicio de dicha facultad constituirá causa suficiente de rescisión contractual, unilateral y automática por parte de LA ARMADA. Esta rescisión producirá sus efectos de pleno derecho, desde la fecha en la cual el Adjudicatario reciba el medio fehaciente por el cual LA ARMADA le comunique la rescisión. Dicha rescisión no hará surgir en favor del Adjudicatario derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso alguno.

- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

- ÁREAS DE COBERTURA REQUERIDAS.

El Adjudicatario se compromete a brindar cobertura para al menos la totalidad de los servicios definidos en este pliego, en la totalidad de las áreas del mundo donde las empresa prestadoras (INMARSAT e IRIDIUM) garanticen cobertura, con una calidad mínima que permitan establecer los enlaces de voz y datos. Las áreas de cobertura garantizadas por el Adjudicatario quedarán definidas en un MAPA DE COBERTURAS adjuntado a la oferta económica.

- PROVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIÓN A UNIDADES DE LA ARMADA.

A demanda de LA ARMADA se deberán proveer equipos satelitales en calidad de comodato (IRIDIUM e INMARSAT). El Adjudicatario deberá entregar un detalle de los equipos disponibles para su comercialización durante el periodo de vigencia del contrato ya sea para la modalidad comodato o para ofertar a LA ARMADA en caso de que se requiera la compra, si estos fueran discontinuados en su fabricación /comercialización serán reemplazados por equipos de similares características en cuyo caso el precio deberá mantenerse respecto a su equivalente anterior. Se deberá indicar el precio y entregar al menos en formato electrónico, los manuales de usuario y de instalación, al momento de la apertura de ofertas, en forma excluyente.

- INTEGRACIÓN A CENTRALES TELEFÓNICAS PERTENECIENTES A LA  ARMADA.

Se instalarán, al menos, un Gateway (o solución técnica de efecto equivalente) por cada servicio (IRIDIUM e INMARSAT) para al menos una central telefónica (propiedad de LA ARMADA), que LA ARMADA designe, que permita la comunicación directa desde un teléfono interno hacia cualquiera de los equipos contratados, con la mejor tarifa indicada para las llamadas entre los equipos del grupo contratado.

Ejemplo: Deberán poder realizarse llamadas desde los teléfonos internos que LA  ARMADA designe con el mejor costo tarifario para cada caso, omitiendo los costos de uso de la red terrestre (en el caso de Iridium la llamada será equivalente a Iridium-Iridium, en el caso de INMARSAT la llamada será INMARSAT-INMARSAT) previendo la combinación que minimice los costos).

La instalación del / los Gateway (o solución técnica de efecto equivalente)   deberá estar a cargo de el Adjudicatario prestataria del Servicio Satelital, incluyendo la totalidad de los accesorios necesarios (cables, terminales, soportes, cajas estancas, elementos de fijación, elementos de señalización, elementos para tratamiento y protección de superficies expuestas, etc.).

El / los Gateway (o solución técnica de efecto equivalente) deberán incluir los protocolos de comunicación acordes a las centrales telefónicas que LA ARMADA posee, para lo cual personal técnico del Adjudicatario oferente podrá realizar una visita previa a las instalaciones de LA ARMADA para constatar los requerimientos tecnológicos y operativos para la puesta en servicio).

Para la comunicación con teléfonos satelitales dentro de LA ARMADA, los prestatarios que adopten como solución técnica el Gateway, deberán asegurar la compatibilidad del equipo local con una central telefónica ASTRA MX-ONE TSE.

- SERVICIOS DE PAGO DE TRIPULACIÓN

Todas las propuestas deberán incluir “Servicios de Pago de Tripulación” con igual tarifa que la indicada para la presente licitación.

Los Servicios de pago de Tripulación se efectivizarán mediante Tarjetas prepagas o recargas virtuales y bajo ningún concepto será responsabilidad de LA ARMADA el pago de dichos servicios.

La responsabilidad por la solicitud y pago de los Servicios de Pago de Tripulación quedará a cargo del Titular del Destino que posea el equipo satelital, tanto si el equipo es propio de LA ARMADA, como si fue entregado en la modalidad Comodato.

- NOTAS

- LA ARMADA podrá incorporar al presente contrato los equipos de su propiedad.

- LA ARMADA podrá reemplazar los equipos en comodato de la empresa ADJUDICATARIA por equipos “propios” en cualquier momento que ella disponga durante el transcurso de la vigencia de la licitación.

- El Adjudicatario entregará junto con la factura global un archivo detallando los consumos registrados por cada equipo comprendido en el presente contrato.

- Se entiende que las llamadas de voz entrantes a los equipos contratados, son sin cargo para el receptor de la llamada.

- La modalidad comodato debe entenderse según  lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo Nº 1533 o sea “préstamo” no admitiéndose bajo ningún concepto  que se lo considere como un alquiler o similar, por lo que LA ARMADA no contemplará retribución  monetaria alguna exigible por el Adjudicatario por un equipo suministrado a LA ARMADA en esta modalidad. El oferente deberá cotizar  los abonos de los equipos (y/o Gateways si fuera necesario) en COMODATO sin exceder un monto ANUAL del 30 % del Costo de Compra del Equipo Satelital.

- COMPENSACIONES POR INCUMPLIMIENTO Y MORA

Los incumplimientos del Adjudicatario que al sólo juicio de LA ARMADA no resulten comprendidos por su gravedad o reiteraciones en las precisiones realizadas en la Cláusula de RESCISIÓN CONTRACTUAL y que no afectan al desarrollo de la contratación, facultarán a LA ARMADA a aplicarle al mismo una compensación por dichos incumplimientos. Dicha compensación será determinada por LA ARMADA conforme al siguiente procedimiento:

De no cumplirse en un mes dado con los parámetros de calidad solicitados en la Cláusula “CALIDAD DEL SERVICIO”, se le aplicará una compensación mensual equivalente a:

- Un DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del abono mensual de el/los equipo/s involucrado/s si el incumplimiento en el porcentaje de disponibilidad mensual es menor al DIEZ POR CIENTO (10%) del solicitado.

- Un VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del abono mensual de el/los equipo/s involucrado/s si el incumplimiento en el porcentaje de disponibilidad mensual es menor al VEINTE POR CIENTO (20%) y mayor al DIEZ POR CIENTO (10%) del solicitado.

- Un OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor del abono mensual de el/los       equipos/s involucrado/s si el incumplimiento en el porcentaje de disponibilidad mensual es mayor al VEINTE POR CIENTO (20%) del solicitado.

Por demoras mayores a los plazos previstos en la Cláusula  “MANTENIMIENTO y    REPOSICIÓN DE EQUIPOS”, se aplicará al Adjudicatario una compensación de:

- Un VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del abono mensual del equipo involucrado.

La existencia de compensaciones será notificada al Adjudicatario por un medio fehaciente, debiendo éste acusar recibo por igual medio. En caso de no acusar recibo, luego de las CUARENTA Y OCHO (48) horas será considerado automáticamente como notificado.

Las compensaciones establecidas y notificadas al Adjudicatario generarán un crédito en favor del abono mensual del / los equipos afectados, por el monto que resulte de su aplicación. De éste crédito será titular LA ARMADA.

- ASPECTOS NO PREVISTOS.

En todos los aspectos no previstos en este pliego de Cláusulas Particulares, se aplicarán:

- El Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto N° 1023/01, más sus modificatorias al momento de la apertura.

- El Decreto N° 893/12.

- El pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

#### SERVICIOS A CONTRATAR

  - SERVICIOS MÍNIMOS DESEABLES

El Adjudicatario deberá:

- Proveer servicios de telecomunicaciones por Inmarsat / Iridium, en la modalidad post pago, en toda el área de cobertura del sistema. Los posibles destinos de las llamadas

para voz y datos deberán ser los que a continuación se indican:

- SERVICIO DE VOZ INMARSAT/IRIDIUM (LLAMADAS SALIENTES).

| ORDEN | DESDE | HACIA |
| --- | --- | --- |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | IRIDIUM |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | INMARSAT M |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | INMARSAT MINI M |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | INMARSAT BGAN |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | INMARSAT FBB |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | OTRO SERVICIO SATELITAL |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | TELÉFONO FIJO |
| 8. | INMARSAT /IRIDIUM | CELULARES |
| 9. | INMARSAT /IRIDIUM | SMS (RECEPCIÓN Y ENVÍO) |
| 10. | INMARSAT /IRIDIUM | MENSAJE DE VOZ |

- SERVICIO DE DATOS INMARSAT/IRIDIUM.

| ORDEN | DESDE | HACIA |
| --- | --- | --- |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | INTERNET O VPN |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | IRIDIUM |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | INMARSAT M |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | INMARSAT MINI M |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | INMARSAT BGAN |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | INMARSAT FBB |
|  | INMARSAT /IRIDIUM | OTRO SERVICIO SATELITAL |

- Responder ante LA ARMADA por consultas sobre los servicios satelitales contratados, estados de cuentas y servicios en general, para lo cual deberá contar con un AGENTE DE CUENTA y contar con un call center en lengua hispana que esté disponible los 365 días del año las 24 horas del día.

- Se podrá contactar a este call-center, en forma gratuita, para recibir el soporte necesario.

- Asistir a LA ARMADA en prevención de fraudes dentro de los sistemas contratados.

- Las características básicas de los equipos de comunicación telefónica satelital provistos deberán permitir cursar VOZ y DATOS y opcionalmente obtener POSICIÓN GPS (para aquellos seleccionados para trabajar en  DATOS BANDA ANCHA deberán incluir la posibilidad de contratar servicio de mensajes de video y video conferencia en tiempo real). Estos equipos deberán ser provistos con fuente de alimentación, baterías y antenas, así como todo otro accesorio indicado en la caja del equipo y/o necesario para su instalación y operación segura de acuerdo al servicio requerido de VOZ, DATOS y POSICIÓN.

- El Adjudicatario deberá disponer para ello de:

- Equipos portátiles (de mano) que posean autonomía sin ser conectados a una fuente de energía externa durante un lapso de tiempo determinado, aptos para ser utilizados por la infantería de marina, patrullajes o expediciones. Deberán contar con el mayor grado de estanqueidad y protección tanto al polvo como al agua.

- Equipos para Buques de instalación fija en cuarto de comunicaciones o donde se designe. Con antena exterior e instalación apropiada para soportar condiciones de uso náutico y climáticas extremas.

- Equipos para Aeronave de instalación fija apto para facilitar la comunicación rápida y sencilla del piloto / copiloto (personal de cabina).

- Equipos para unidades terrestres de instalación fija aptos para ser utilizados en bases de la Armada. Con antena exterior e instalación apropiada para soportar condiciones de uso extremo (base antárticas) o cualquier otra ubicación geográfica.

- Equipos para ser utilizados en móviles terrestres, provistos de estuches contenedores estancos con alta protección al agua y al polvo que puedan utilizarse en forma fija o móvil (tipo BGAN portable en estuche contenedor con capacidad para voz y datos).

- En todos los casos se debe informar el grado de Protección IP del equipo indicado.

- LA ARMADA incrementará o disminuirá las cantidades contratadas sin generar esto compromiso de cantidades mínimas, pudiendo eventualmente las mismas ser CERO (0).

- Al momento de emitirse la Orden de compra LA ARMADA entregará el detalle de los equipos propios, para los cuales el adjudicatario brindará el servicio

- Con el fin de optimizar el uso de los recursos y equipos de los usuarios, disponer de mayor control en el consumo y disminuir gastos en los diferentes servicios de comunicaciones satelitales móviles, LA ARMADA podrá solicitar pooles de datos y minutos para las redes Inmarsat e Iridium.

  - SERVICIOS INMARSAT MÍNIMOS DESEABLES

- Proveer servicios de telecomunicaciones por INMARSAT, en la modalidad post pago, en todas las regiones donde el sistema opera, en los diversos modos, en particular C, M, Mini M, SafetyNet, BGAN, FleetBroadband.

- Asegurar la no interrupción del servicio por ninguna causa para el cursado de tráfico de socorro y para el de una operación de búsqueda y rescate mientras esta no haya sido dada por finalizada por la Autoridad SAR que la dirige.

- Tramitar ante INMARSAT los formularios de registro de las Estaciones Móviles y activación y desactivación de todos los servicios INMARSAT de que disponga LA ARMADA, particularmente: C, M, Mini M, SafetyNet, FleetBroadband, BGAN.

- Para la trasmisión de datos en los equipos FBB LA ARMADA podrá optar según su conveniencia por dos tipos de abono:

            - Normal. El valor del abono mensual es alto mientras que el valor del Mbyte es reducido. Es apto cuando se hace un uso intensivo del servicio de datos.

            - Reducido. El valor del abono mensual se reduce a un tercio del valor del abono normal aproximadamente mientras que el valor del Mbyte se triplica. Es apto cuando se hace poco uso del servicio de datos.

Para la alternancia entre ambos abonos se notificará fehacientemente a EL ADJUDICATARIO.

El optar por uno u otro abono no dará lugar a que haya cambio en la numeración de la línea de abonado

- DESCRIPCION PLANILLA  DE COTIZACION (ANEXO III)

RENGLON 1:

VALOR TOTAL POR TODO CONCEPTO (INCLUIDO IMPUESTOS Y SEGURO) DEL ABONO MENSUAL POR LINEA Y EQUIPO EN COMODATO. DEBE ESPECIFICARSE COBERTURA DEL SEGURO, MINUTOS, CANTIDAD DE Mbytes LIBRES PARA UN EQUIPO PORTATIL TIPO IRIDIUM 9575 (EXTREME) CUYAS ESPECIFICACIONES SIGUEN:

Dimensiones: 140 mm (L) x 60 mm (W) x 27 mm (D)

Peso: 247g

Duración Batería

• Tiempo de reserva: Hasta 30 horas.

• Tiempo de uso: Hasta 4 horas.

• Visor gráfico iluminado de200 caracteres.

• Indicadores de batería, señal y volumen.

• Teclado iluminado resistente a distintas condiciones climáticas.

Características de llamada

• Altavoz integrado.

• Conexión rápida al correo de voz de Iridium.

• Capacidad de correos electrónicos breves y sms de doble vía.

• Código de acceso internacional pre programable (00 o +).

• Casilla para mensajes de voz, numéricos y de texto.

• Selección de distintos tonos de llamadas y de alerta (8 opciones).

Especificaciones de durabilidad

• Resistencia de grado militar

(MIL-STD 810F).

• Grado de Protección (IP65).

Otras Características

• Historial de llamadas recibidas, perdidas y realizadas.

• Bloqueo del teclado.

Puerto de datos MiniUsb integrado

Receptor GPS incorporado

Tecla de SOS que envía información de posición y mensaje de socorro a destinatarios pre programados.

RENGLON 2: VALOR TOTAL POR TODO CONCEPTO (INCLUIDO IMPUESTOS Y SEGURO) DEL ABONO MENSUAL POR LINEA Y EQUIPO EN COMODATO. DEBE ESPECIFICARSE COBERTURA DEL SEGURO, MINUTOS, CANTIDAD DE MBytes LIBRES PARA UN EQUIPO DE INSTALACION FIJA PARA BUQUE O CENTRAL DE COMUNICACIONES TIPO IRIDIUM RST 100 CUYAS ESPECIFICACIONES SIGUEN

| Tensión de Alimentación | 11-32V DC 2.5A |
| --- | --- |
| Consumo | A 12Volt 24Volt |
| Stand by Mode | 0.350A 0.165A |
| Talk /TransmitMode | 0.515A 0.255A |
| Interface línea de abonado |
| Impedancia | 600 Ω or TN12 2-wire interface |
| Tensión a Circuito Abierto | -48V DC+- 5% |
| Tensión de Llamada | > 56V RMS |
| EMC | C-Tick and A-Tick, CE mark, |
| Interface de RF (Banda-L Transceptor 9522B) |
| Rango de Frecuencia | 1616MHz a 1626.5MHz |
| Potencia Máxima de Tx | 7W |
| Potencia Media de Tx | 0.6 W |
| Sensibilidad del receptor | -118.5 dBm a 50W |
| Impedancia de Entrada / Salida | 50 Ohms |
| Método de Multiplexación | TDMA/FDMA |
| Rango de Temperatura de Op. | -15°C to +55°C |
| Rango de Humedad de Op. | <85% RH non-condensing |
| Temperatura de Almacenamiento | -30C to +70C |
| Peso | 2.5 kg |
| Dimensiones | 225 x 277 x 53mm |

RENGLON 3: VALOR TOTAL POR TODO CONCEPTO (INCLUIDO IMPUESTOS Y SEGURO) DEL ABONO MENSUAL POR LINEA Y EQUIPO EN COMODATO. DEBE ESPECIFICARSE COBERTURA DEL SEGURO, MINUTOS, CANTIDAD DE Mbytes LIBRES PARA UN EQUIPO TIPO IRIDIUM RST 620 U OPEN PORT PARA SER INSTALADO EN AERONAVES O EN INSTALACION FIJA EN BUQUE O CENTRAL DE COMUNICACIONES CUYAS ESPECIFICACIONES SIGUEN

| Tensión de Alimentación | 11VDC to 32VDC, 2.5A |
| --- | --- |
| Consumo (Average) | A 12V 24V |
| Standby Mode | 0.58 A 0.27 A |
| Talk/Transmit Mode | 0.73 A 0.35 A |
| Standby Mode | 0.47 A 0.15 A |
| Interface de RF (Transceptor Banda L) |
| Rango de Frecuencia | 1616MHz a 1626.5MHz |
| Potencia Maxima de Tx | 7W |
| Potencia Media de Tx | 0.6 W |
| Sensibilidad del Receptor | -118.5 dBm a 50W (typical) |
| Impedancia de Entrada/Salida | 50 Ohms |
| Metodo de Multiplexacion: | TDMA/FDMA |
| Interfaces Adicionales |
| Microfono | 2.5mm mono jack |
| Parlante | 3.5mm mono jack, 8-ohm, Salida 10 Watt |
| Line In/Line Out | -10dBV or 0.3V RMS (2V pico a pico Max) Z de entrada=50k Ohm, Z de salida=1.2k Ohm |
| Rango de Temperatura de Op. | -30°C to +60°C |
| Rango de Humedad de Op. | 25-75% RH |
| Temperatura Almacenamiento | -40C to +85C |
| Peso | 0.5 kg (modulo HFI) 0.6 kg (Tx L-band ) |
| Dimensiones (modulo HFI) | L183 x A130 x H27mm |

RENGLON 4: VALOR TOTAL POR TODO CONCEPTO (INCLUIDO IMPUESTOS Y SEGURO) DEL ABONO MENSUAL POR LINEA Y EQUIPO EN COMODATO. DEBE ESPECIFICARSE COBERTURA DEL SEGURO, MINUTOS, CANTIDAD DE MBytes LIBRES PARA UN EQUIPO PARA INSTALACION FIJA TIPO OPEN PORT CUYAS ESPECIFICACIONES SIGUEN:

Frec. De Operación			Transmisión 1616 a 1625,5 Mhz.

Recepción 1616 a 1626.5 Mhz.

Canalización:

FDMA						Espaciamiento 41.67 Khz

TDMA						ventana 8.3 ms.

Duración trama 93 ms.

256 canales

Potencia:

EIRP voz (1 linea) media		1.1 W.

Datos (64 c.) media			6 W.

Modulación:				QPSK

Antena electrónicamente conmutada con elementos verticales y horizontales facetados

Polarización 				RHCP

Ganancia					+ 8 dB

Tensión de Alimentación		100 a 240 Vac.

Fracuencia					50 a 60 Hz

Potencia					100 W (24V & 4.2 A)

Tension de entrada en Continua	11 a 32 Vcc.

Potencia Stand By 		 	18 W

Potencia de Operación - Voz		22 W

Potencia de Operación – datos	31 W

Rango de Temp. de Operación   	-30 to + 70 Grados Celsius

Humedad Relativa 			0 to 93%

IP66

Resistencia al viento superior a	160 km/h

Dimensiones:

ADE (Antena)

Diametro			 		57 cm.

Altura			 		20 cm.

Peso				 		12.5 kg

BDE (Modulo Interior)

Largo						250 mm.

Ancho					190 mm.

Altura					55 mm.

Peso						1.35 kg.

Long.Cable Interconexion (max)	45 m.

Physical Des			AlturaAAAAAcription

RENGLON 5: VALOR TOTAL POR TODO CONCEPTO (INCLUIDO IMPUESTOS Y SEGURO) DEL ABONO MENSUAL POR LINEA Y EQUIPO EN COMODATO. DEBE ESPECIFICARSE COBERTURA DEL SEGURO, MINUTOS, CANTIDAD DE MBytes LIBRES PARA UN EQUIPO PARA INSTALACION EN BUQUES TIPO INMARSAT FBB 500 CUYAS ESPECIFICACIONES SIGUEN

Tensión de Alimentación 10 to 32V DC

Potencia (max.), incl. antena 150 W @10-32V

Interface de RF

Bandas de Frecuencias

Rx: 1525.0 - 1559.0 MHz

Tx: 1626.5 - 1660.5 MHz

Espacio entre canales: 1.25 kHz - Rx.

Interfaces

4 Puertos 10/100Mbit Ethernet LAN con PoE

Pulsador de Restauración a parámetros de fabricación

2 entradas RJ-11 para teléfonos a dos hilos

5 conectores de entrada y salida de propósito general

LEDs  indicadores de estado

Web server

Built-in NAT router

Servicios Generales

Voz: 4kbps AMBE+2

3,1Khz Audio

Data: 64 kbps UDI

Standard IP:432/432kbps

Streaming IP: 32,64,128,256 kbps

SMS hasta 160 caracteres

Ambientales

Rango de temperatura de operación: -25 a +55°C

Rango de Operación Humedad: 95%  a +40°C

Temperatura de Almacenamiento -40 a +85°C

Unidad Superior: 605 x Ø630 mm

Unidad Inferior. 42.5 mm/264.5 mm/273

RENGLON 6: VALOR TOTAL POR TODO CONCEPTO INCLUIDO IMPUESTOS DEL ABONO MENSUAL POR LINEA DE UN EQUIPO IRIDIUM DE PROPIEDAD DE LA ARMADA. DEBE ESPECIFICARSE MINUTOS, CANTIDAD DE Mbytes LIBRES INCLUIDOS EN EL ABONO.

RENGLON 7: VALOR TOTAL POR TODO CONCEPTO INCLUIDO IMPUESTOS DEL ABONO MENSUAL POR LINEA DE UN EQUIPO INMARSAT FBB DE PROPIEDAD DE LA ARMADA. DEBE ESPECIFICARSE MINUTOS, CANTIDAD DE Mbytes LIBRES INCLUIDOS EN EL ABONO.

RENGLON 8: VALOR TOTAL POR TODO CONCEPTO INCLUIDO IMPUESTOS DEL ABONO MENSUAL REDUCIDO POR LINEA DE UN EQUIPO INMARSAT FBB DE PROPIEDAD DE LA ARMADA. DEBE ESPECIFICARSE MINUTOS, CANTIDAD DE Mbytes LIBRES INCLUIDOS EN EL ABONO.

RENGLON 9: VALOR TOTAL POR TODO CONCEPTO INCLUIDO IMPUESTOS DEL ABONO MENSUAL POR LINEA DE UN EQUIPO INMARSAT BGAN DE PROPIEDAD DE LA ARMADA. DEBE ESPECIFICARSE MINUTOS, CANTIDAD DE Mbytes LIBRES INCLUIDOS EN EL ABONO.

RENGLON 10: VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ / DATOS  ENTRE EQUIPOS PERTENECIENTES A LA RED IRIDIUM EXCEPTO TIPO OPEN PORT.

RENGLON 11: VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ  ENTRE EQUIPOS TIPO OPEN PORT E IRIDIUM

RENGLON 12: VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ / DATOS REALIZADA DESDE UN EQUIPO PERTENECIENTE A LA RED IRIDIUM EXCEPTO TIPO OPEN PORT HACIA UN EQUIPO PERTENECIENTE A UNA RED FIJA O DE TELEFONÍA CELULAR.

RENGLON 13: VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ REALIZADA DESDE UN EQUIPO TIPO OPEN PORT HACIA UN EQUIPO PERTENECIENTE A UNA RED FIJA O DE TELEFONÍA CELULAR.

RENGLON 14: VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO  DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ / DATOS REALIZADA DESDE UN EQUIPO PERTENECIENTE A LA RED IRIDIUM EXCEPTO TIPO OPEN PORT HACIA UN EQUIPO PERTENECIENTE A LA  RED INMARSAT.

RENGLON 15: VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO  DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ REALIZADA DESDE UN EQUIPO TIPO OPEN PORT PERTENECIENTE A LA RED IRIDIUM HACIA UN EQUIPO PERTENECIENTE A LA  RED INMARSAT

RENGLON 16:  VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ O DE DATOS REALIZADA DESDE UN EQUIPO PERTENECIENTE A LA RED IRIDIUM HACIA UN EQUIPO NO INCLUIDO EN LOS RENGLONES DEL 10 AL 15.

RENGLON 17: VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL PAQUETE DE DATOS DE UN (1) MEGABYTE PARA LA TRANSMISION DE DATOS REALIZADA POR MEDIO DE UN EQUIPO PERTENECIENTE A LA RED IRIDIUM TIPO OPEN PORT.

RENGLON 18: VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ ENTRE UN EQUIPO FBB Y OTRO PERTENECIENTE A LA RED INMARSAT.

RENGLON 19: VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ ENTRE UN EQUIPO BGAN Y OTRO PERTENECIENTE A LA RED INMARSAT.

RENGLON 20: VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ REALIZADA DESDE UN EQUIPO FBB HACIA UN EQUIPO PERTENECIENTE A UNA RED FIJA O DE TELEFONÍA CELULAR.

RENGLON 21: VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ REALIZADA DESDE UN EQUIPO BGAN HACIA UN EQUIPO PERTENECIENTE A UNA RED FIJA O DE TELEFONÍA CELULAR.

RENGLON 22: VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ REALIZADA DESDE UN EQUIPO FBB HACIA UN EQUIPO PERTENECIENTE A LA  RED IRIDIUM.

RENGLON 23: VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ REALIZADA DESDE UN EQUIPO BGAN HACIA UN EQUIPO PERTENECIENTE A LA  RED IRIDIUM.

RENGLON 24:  VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL MINUTO PARA UNA COMUNICACIÓN DE VOZ REALIZADA DESDE UN EQUIPO PERTENECIENTE A LA RED INMARSAT HACIA UN EQUIPO NO INCLUIDO EN LOS RENGLONES DEL 18 AL 23.

RENGLON 25:  VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL PAQUETE DE DATOS DE UN (1) MEGABYTE PARA LA TRANSMISION DE DATOS REALIZADA POR MEDIO DE UN EQUIPO PERTENECIENTE A LA RED INMARSAT FBB BAJO LA MODALIDAD DE ABONO REDUCIDO COTIZADO EN EL RENGLON 8 .

RENGLON 26:  VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y POR TODO CONCEPTO DEL PAQUETE DE DATOS DE UN (1) MEGABYTE PARA LA TRANSMISION DE DATOS REALIZADA POR MEDIO DE UN EQUIPO PERTENECIENTE A LA RED INMARSAT SEGÚN EL ABONO COTIZADO EN EL RENGLON 7.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE FRAGATA CONTADOR

JEFE