ARMADA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL Y BIENESTAR DE LA ARMADA

LICITACIÓ PRIVADA  N° 01/17

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DELEGACIONES NAVALES”

AGREGADO N° 2 AL ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RENGLÓN Nº 2

SIETE (7) Computadoras Portátil Avanzada. (Notebook) de acuerdo a los ESTANDARES TECNOLOGICOS PARA LA ADMINISTARCION PUBLICA NACIONAL PC-007 – Versión 21.0.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 meses.

- Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 meses.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1333 o superior.

- Capacidad, 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

DISCO DURO

- Capacidad: no inferior a 500 GB

ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

- Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo).

- Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer)  8X mínimo para grabación de CD-R/RW, DVR-R/RW y DVD-R/RW DL

VIDEO

- Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB.

AUDIO

- Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit mínimo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

- Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de Red interna o a través de placa PC Card con las características de PQR-009.

- Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a 150 Mbps o más

.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

- Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o superior.

- Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

- Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

- Mouse Inalámbrico

PANTALLA

- Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

- Resolución: No inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relación de aspecto 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9.

- Tamaño diagonal de pantalla: No inferior a 15"

- Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada.

PUERTOS INCORPORADOS

- 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

- 1 Port USB 3.0, mínimo.

SISTEMA OPERATIVO

Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar e n la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

- Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz.

- Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

- Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

- Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

- Peso: no superior a 2,0 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

- Duración de la batería: superior a 3 horas (en condiciones de uso permanente).

- Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

- Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

- Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.

- Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.