ARMADA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL Y BIENESTAR DE LA ARMADA

LICITACIÓ PRIVADA  N° 01/17

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DELEGACIONES NAVALES”

AGREGADO N° 3 AL ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RENGLÓN Nº 3

SEIS (6) IMPRESORAS ELECTROFOTOGRÁFICAS ESTANDAR de acuerdo a los ESTANDARES TECNOLOGICOS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL PR-015 – Versión 21.0.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 19 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos (Seleccionar una alternativa): 5000 impresiones mensuales.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño: Oficio de papel de entra de no menos de 150 hojas cortadas de 80 gr/ m2.

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Tendrá una capacidad de memoria de (Seleccionar una alternativa): 8 MB (mínimo).

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior.

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

- Deberán proveerse los drivers para Windows 10.

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–).

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente  a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.