| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 293 | 06568 | 0139 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO EXTERIOR - MODELO REFLECTOR - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA BAJO CONSUMO E40 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 10 |
| 2 | 293 | 04795 | 0007 | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL PVC - MEDIDA 32 X 35 X 10Cm - Nº DE MODULOS 10 | UN | 1 |
| 3 | 439 | 02675 | 0014 | TABLEROS ELECTRICOS DE COMANDO; BOTONERA MARCHA Y PARADA - LUZ FASE, MARCHA Y PARADA - USO GENERAL - CONTACTOR TERMICOS | UN | 1 |
| 4 | 293 | 01205 | 0015 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA | UN | 1 |
| 5 | 293 | 01205 | 0032 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 25A | UN | 1 |
| 6 | 293 | 01205 | 0017 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA | UN | 1 |
| 7 | 293 | 01205 | 0021 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 1500A | UN | 2 |
| 8 | 293 | 00658 | 0168 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 150A - NORMA IRAM | UN | 4 |
| 9 | 293 | 06736 | 0008 | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE 2 X 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 20 |
| 10 | 293 | 00657 | 0120 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR | UN | 10 |
| 11 | 258 | 00378 | 0018 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC CORRUGADO FLEX - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - EXTREMO LISOS P/ENCHUFAR - LONG.DE CUERPO 25M | RL | 16 |
| 12 | 258 | 00378 | 0245 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO CORRUGADO - DIAMETRO INTERIOR 160mm - ESPESOR 0,5mm - EXTREMO C/ORING - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 157kg/m | RL | 1 |
| 13 | 293 | 01550 | 0161 | CONECTORES; DIAMETRO ¾ pulg - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO | UN | 8 |
| 14 | 293 | 01550 | 0173 | CONECTORES; DIAMETRO 25mm - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO | UN | 1 |
| 15 | 293 | 00351 | 0082 | CAJAS EMBUTIR P/ELECTRICIDAD; CAPACIDAD 10 CONECTORES - FORMA RECTANGULAR - MEDIDA 100 X 50 X 50mm - MATERIAL CHAPA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 30 |
| 16 | 293 | 00351 | 0001 | CAJAS EMBUTIR P/ELECTRICIDAD; CAPACIDAD 12 MODULOS - FORMA OCTOGONAL GRANDE - MEDIDA 100 X 100 X 40mm - MATERIAL METAL | UN | 14 |
| 17 | 293 | 01803 | 0074 | CABLES SUBTERRANEOS; CONDUCTOR 3+1 NUMERO DE HILOS - SECCION 10/6mm² - AISLACION ANTIFLAMA | MTS | 40 |
| 18 | 293 | 03722 | 0073 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 28A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 4mm² | RL | 3 |
| 19 | 293 | 03722 | 0072 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² | RL | 5 |
| 20 | 293 | 03722 | 0081 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 1220V - SECCION DIAMETRO 1,5mm | RL | 1 |
| 21 | 293 | 03722 | 0105 | CABLES 2,5 mm² UNIPOLAR PARA PUESTA TIERRA COLOR VERDE/AMARILLO | RL | 2 |
| 22 | 293 | 01701 | 0001 | JABALINAS; MATERIAL COBRE - LARGO 2M. | UN | 1 |
| 23 | 293 | 04359 | 0002 | TOMACABLES P/JABALINA; MATERIAL BRONCE - USO JABALINA - DIAMETRO 1/2pulg | UN | 1 |
| 24 | 293 | 01704 | 0004 | CAJAS INSPECCION JABALINA; MATERIAL COBRE - DIMENSION 15 X 15Cm | UN | 1 |
| 25 | 435 | 08813 | 0036 | EQUIPOS P/ILUMINACIONES; USO PASILLOS - EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA - LAMPARA LED - POTENCIA 216W | UN | 7 |

- Detalle de la prestación:

Elementos de electricidad y telefonía necesarios para las tareas de mantenimiento y mejoras edilicias en el INSTITUTO EDUCATIVO.

2.	Calidad: Nuevo sin uso

3.	Tolerancia: ± 20%.

4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

4.1. RENGLÓN 01:

Descripción: REFLECTOR PROYECTOR.

Cantidad: DIEZ (10) UNIDADES.

Características:

- Material aluminio pulido anodizado.

- Dimensiones

- Lámpara bajo consumo de 105W incluida

- Tipo Siemens

4.2. RENGLÓN 02:

Descripción: TABLERO DE EMBUTIR.

Cantidad: UNO (1).

Características:

- Material PLÁSTICO PVC

- Dimensiones 20,5x18,5mm

4.3. RENGLÓN 03:

Descripción: TABLEROS ELECTRICOS DE COMANDO.

Cantidad: UNO (1)

Características:

BOTONERA MARCHA Y PARADA - LUZ FASE, MARCHA Y PARADA - USO GENERAL - CONTACTOR TERMICOS.

4.4. RENGLÓN 04:

Descripción: INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

Cantidad: UNO (1)

Características:

TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE   PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA.

4.5. RENGLÓN 05:

Descripción: INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

Cantidad: UNO (1)

Características:

TENSION 380V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 25A

4.6. RENGLÓN 06:

Descripción: INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

Cantidad: UNO (1)

Características:

TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE

PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA

4.7. RENGLÓN 07:

Descripción: INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

Cantidad: DOS (2) UNIDADES

Características:

TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE

PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA –

CORRIENTE DE CORTE 1500ª.

4.8. RENGLÓN 08:

Descripción: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

Cantidad: CUATRO (4) UNIDADES

Características:

- 2x16A

- Tipo SICA

- Norma IRAM

4.09. RENGLÓN 09:

Descripción: MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR

Cantidad: VEINTE (20) UNIDADES.

Características:

CORRIENTE 2 X 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.

4.10. RENGLÓN 10:

Descripción: INTERRUPTORES ELECTRICOS.

Cantidad: DIEZ (10) UNIDADES.

Características:

TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD

BIPOLAR.

4.11. RENGLÓN 11:

Descripción: CAÑO PLÁSTICO CORRUGADO

Cantidad: DIECISEIS (16) UNIDADES - Rollo de 25M

Características:

- Material POLIPROPILENO

- Reforzado ignífugo

- Espesor 1”

4.12. RENGLÓN 12:

Descripción: CAÑOS DE PLASTICO.

Cantidad: UN (1) – Rollo de 4 MTS.

Características:

MATERIAL POLIPROPILENO CORRUGADO - DIAMETRO INTERIOR 160mm - ESPESOR 0,5mm - EXTREMO C/ORING - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 157kg/m.

4.13. RENGLÓN 13:

Descripción: CONECTORES.

Cantidad: OCHO (8) UNIDADES.

Características:

DIAMETRO ¾ pulg. - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO.

4.14. RENGLÓN 14:

Descripción: CONECTORES.

Cantidad: UN (1).

Características:

DIAMETRO 25mm - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO.

4.15. RENGLÓN 15:

Descripción: CAJAS EMBUTIR P/ELECTRICIDAD

Cantidad: TREINTA (30) UNIDADES

Características:

CAPACIDAD 10 CONECTORES - FORMA RECTANGULAR - MEDIDA 100 X 50 X 50mm - MATERIAL CHAPA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.

4.16. RENGLÓN 16:

Descripción: CAJAS EMBUTIR P/ELECTRICIDAD.

Cantidad: CATORCE (14) UNIDADES.

Características:

CAPACIDAD 12 MODULOS - FORMA OCTOGONAL GRANDE - MEDIDA 100 X 100 X 40mm - MATERIAL METAL.

4.17. RENGLÓN 17:

Descripción: CABLE SUBTERRÁNEO

Cantidad: CUARENTA (40) Mts.

Características:

- Sección 2 x 6 mm.

- Tipo Sintenax

4.18. RENGLÓN 18:

Descripción: CABLE UNIPOLAR

Cantidad: TRES (3) UNIDADES - Rollo de 100M

Características:

- Sección 4 mm.

- Tipo Sintenax

4.19. RENGLÓN 19:

Descripción: CABLE UNIPOLAR

Cantidad: CINCO (5) UNIDADES -  Rollo de 100M

Características:

- Sección 2,5 mm

- Tipo Sintenax

4.20.RENGLÓN 20:

Descripción: CABLE UNIPOLAR

Cantidad: UN (1) -  Rollo de 100M

Características:

- Sección 1,5 mm

- Tipo Sintenax

4.21. RENGLÓN 21:

Descripción: CABLES

Cantidad: DOS (2) UNIDADES -  Rollo de 100 MTS.

Características:

- Material COBRE

- Dimensiones 2M

- Espesor ¾”

4.22. RENGLÓN 22:

Descripción: JABALINA

Cantidad: UNA (1) UNIDAD

Características:

- Material COBRE

- Dimensiones 2M

- Espesor ¾”

4.23.RENGLÓN 23:

Descripción: TOMACABLE MANDRIL PARA JABALINA

Cantidad: UNA (1) UNIDAD.

Características:

- Espesor 50mm2 (para jabalina ¾”)

- Tipo Genrod.

4.24. RENGLÓN 24:

Descripción: CAJAS INSPECCION JABALINA.

Cantidad: UNA (1) UNIDAD.

Características: MATERIAL COBRE - DIMENSION 15 X 15 Cm.

4.25. RENGLÓN 25:

Descripción: EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Cantidad: SIETE (7) UNIDADES.

Características:

- 60 LED

- Autonomía 12hs

- Tipo Atomlux 2028

# Text boxes

EN AUSENCIA SR JEFE

MARCELO HUGO BAIO

SUBOFICIAL MAYOR FURRIEL

JEFE

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE FRAGATA CONTADOR

JEFE