| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 432 | 00198 | 0003 | CARRETILLAS DE MANO; TIPO PARA FARDOS - LARGO X ANCHO X ALTO 400 X 550 X 1500mm - CAPACIDAD 350Kg. | UN | 2 |
| 2 | 275 | 00633 | 0016 | PALAS; TIPO ANCHA - USO ALBAÑILERIA - LARGO 1,20M | UN. | 2 |
| 3 | 275 | 00633 | 0013 | PALAS; TIPO DE PUNTA - USO ALBAÑILERIA - LARGO 1,2M | UN. | 1 |
| 4 | 275 | 01161 | 0002 | PICOS; TIPO PUNTA Y HACHA - MANGO MADERA | UN. | 1 |
| 5 | 275 | 00770 | 0098 | MARTILLOS; TIPO CARPINTERIA - MATERIAL DEL MANGO MADERA - MANGO ANATOMICO - PESO CABEZA 500GR | UN. | 2 |
| 6 | 275 | 00770 | 0080 | MARTILLOS; TIPO MAZA - MATERIAL DEL MANGO MADERA - MANGO MADERA - PESO CABEZA 500GR | UN. | 2 |
| 7 | 242 | 00674 | 0040 | REGLAS GRADUADAS; TIPO ESCALIMETRO - MATERIAL ALUMINIO - LONG.DE CUERPO 30Cm | UN. | 4 |
| 8 | 275 | 00907 | 0003 | BALDES P/ALBAÑIL; MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD 10L | UN. | 5 |
| 9 | 275 | 00568 | 0058 | CINTAS METRICAS; TIPO AGRIMENSOR - ACCESORIO ENGANCHE - LONGITUD 50M - PRESENTACION UNIDAD | UN. | 1 |
| 10 | 275 | 00568 | 0060 | CINTAS METRICAS; TIPO ESTANDAR - ACCESORIO ENGANCHE - LONGITUD 10M - PRESENTACION UNIDAD | UN. | 4 |
| 11 | 275 | 01985 | 0028 | TIJERAS P/CORTAR METAL; TIPO CORTA PERNO - MATERIAL MANGO HIERRO - CORTE RECTO - LARGO 45Cm | UN. | 1 |
| 12 | 275 | 00908 | 0003 | CUCHARAS P/ALBAÑIL; LARGO 7pulg | UN. | 2 |
| 13 | 275 | 06038 | 0001 | GRINFAS; USO DOBLADO DE HIERRO - DIAMETRO 8mm | UN. | 1 |
| 14 | 275 | 06038 | 0005 | GRINFAS; USO DOBLADO DE HIERRO - DIAMETRO 12mm | UN. | 1 |
| 15 | 275 | 01977 | 0013 | CAJAS P/HERRAMIENTAS; DIMENSION (A/P/H) 19,3 X 11,8 X 32,5pulg - Nº DE COMPARTIMIENTOS 3 - MATERIAL PLASTICO | UN. | 2 |
| 16 | 275 | 00329 | 0008 | CORTA FRIO; MATERIAL ACERO TEMPLADO - MEDIDA 2 X 35Cm | UN. | 1 |

| 17 | 275 | 00329 | 0010 | CORTA FRIO; MATERIAL ACERO TEMPLADO - MEDIDA 2 X 25Cm | UN. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 275 | 00769 | 0003 | TENAZAS; LONG. DE CORTE 25mm - DIAMETRO 220mm | UN. | 2 |
| 19 | 275 | 01000 | 0002 | FRATACHOS; TIPO BORDE LISO - MATERIAL MADERA - LARGO 25mm | UN. | 2 |
| 20 | 296 | 01001 | 0002 | FIELTROS P/FRATACHO; LONGITUD 25Cm | UN. | 10 |
| 21 | 258 | 06597 | 0018 | MANGUERAS PLASTICAS; TIPO PARA NIVEL - MATERIAL SILICONA - DIAMETRO 11mm - LONG.DE CUERPO 10M | RO | 1 |
| 22 | 275 | 00770 | 0001 | MARTILLOS; TIPO CARPINTERO - MATERIAL DEL MANGO ACERO - MANGO COMPUESTO PVC ESPUMOSO - PESO CABEZA 100GR | UN. | 2 |
| 23 | 275 | 00775 | 0005 | PLOMADAS; TIPO CONICA TORNEADA - PESO 500GR | UN. | 2 |
| 24 | 275 | 00895 | 0005 | NIVELES P/ALBAÑIL; TIPO BURBUJA DE AIRE - USO ALBAÑILERIA - LONG.DE CUERPO 30Cm - MATERIAL ESTRUCTURA ALUMINIO | UN. | 2 |
| 25 | 275 | 00895 | 0008 | NIVELES P/ALBAÑIL; TIPO BURBUJA DE AIRE - USO CARPINTERIA - LONG.DE CUERPO 60Cm - MATERIAL ESTRUCTURA PLASTICO | UN. | 2 |
| 26 | 242 | 05780 | 0004 | PORTA HERRAMIENTAS; TIPO CINTURON - USO PORTA HERRAMIENTAS - MATERIAL CUERO | UN. | 2 |
| 27 | 275 | 01992 | 0001 | ESCUADRA REGULABLE; GRADUACION CENTIMETROS Y PULGADAS - LARGO 300mm - CON BURBUJA DE NIVEL | UN. | 2 |
| 28 | 296 | 02845 | 0011 | TANZAS; DIAMETRO 1mm - PRESENTACION ROLLO - LARGO 100M - USO VARIOS | RO | 5 |
| 29 | 292 | 00790 | 0019 | CUTER; TIPO DE HOJA MOVIL - MATERIAL MANGO PLASTICO - ANCHO DE HOJA 20mm | UN. | 5 |
| 30 | 275 | 00746 | 0096 | PINZAS P/TALLER; TIPO PICO DE LORO - ACCESORIO C/TORNILLO REGULABLE - MANGO AISLADO - LARGO 20Cm - ACABADO METAL | UN. | 1 |
| 31 | 275 | 00749 | 0221 | PINZAS P/TALLER; TIPO PICO DE LORO - ACCESORIO SIN - MANGO POLIPROPILENO - LARGO 12pulg - ACABADO PAVONADO | UN. | 1 |

| 32 | 275 | 01718 | 0003 | LLAVES AJUSTABLES; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO FORJADO CROMADO FOSFATIZ - ABERTURA DE BOCA 1 1/8pulg - LARGO 10pulg | UN. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 275 | 00744 | 0006 | SERRUCHOS; TIPO CONVENCIONAL - LONG.DE CUERPO 20pulg - TIPO DIENTE UNIVERSAL - TIPO DE HOJA FIJA | UN. | 2 |
| 34 | 275 | 00771 | 0004 | AZADAS; TIPO SIMPLE - PESO 500GR | UN. | 2 |
| 35 | 275 | 00329 | 0008 | CORTA FRIO; MATERIAL ACERO TEMPLADO - MEDIDA 2 X 35Cm | UN. | 2 |
| 36 | 322 | 03946 | 0001 | ALQ. DE ANDAMIO; ALQUILER DE ANDAMIO | MESES | 4 |
| 37 | 275 | 00749 | 0254 | PINZAS P/TALLER; TIPO UNIVERSAL - ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO 7pulg - ACABADO ACERO CROMO VANADIO | UN. | 2 |
| 38 | 275 | 00632 | 0106 | ALICATES; CORTE AL RAS - MEDIDA 115mm - TIPO ESD - MANGO AISLADO | UN. | 2 |
| 39 | 275 | 02321 | 0015 | JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 10 - TIPO PLANA - PHILIPS | JG | 1 |
| 40 | 439 | 02317 | 0014 | PINZAS AMPEROMETRICAS; CORRIENTE 0 A 0,03A | UN. | 1 |
| 41 | 293 | 01984 | 0001 | BUSCAPOLOS; TIPO ELECTRONICO - RANGO DE TENSION 6 A 220V - DETECTOR POR INDUCCION | UN. | 2 |
| 42 | 293 | 01032 | 0004 | CINTAS PASACABLE; MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 20M | UN. | 1 |
| 43 | 275 | 02321 | 0050 | JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 12UN - TIPO PLANO C/MANGO ACRILICO | JG | 1 |
| 44 | 275 | 01815 | 0022 | JUEGOS DE LLAVES; TIPO ACERO CROMO VANADIO | JG | 1 |
| 45 | 438 | 00217 | 0037 | SOLDADORAS ELECTRICAS; FUENTE DE ALIMENTACION 220V - CORRIENTE 230A - FRECUENCIA 50Hz - PESO APROX 30Kg | UN. | 1 |
| 46 | 438 | 00110 | 0014 | TALADROS ELECTRICOS; DIAM. PERF. ACERO 13mm - POTENCIA 500W - VELOCIDAD GIRO 280RPM - PERCUSION CON - VELOCIDAD VARIABLE E INVERSION - TENSION 220V | UN. | 1 |

| 47 | 438 | 00121 | 0055 | AMOLADORAS ANGULARES; VELOCIDAD 1100RPM - POTENCIA 1000W - DIAMETRO 115mm | UN. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 438 | 00121 | 0056 | AMOLADORAS ANGULARES; VELOCIDAD 11000RPM - POTENCIA 750W - DIAMETRO 7pulg | UN. | 1 |
| 49 | 438 | 00235 | 0055 | SIERRAS CIRCULARES; POTENCIA ENTRADA 1350W - VELOC. EN VACIO 5000RPM - PROF. CORTE 66mm - TIPO OPERACION MANUAL - DIAMETRO 7 1/4pulg | UN. | 1 |
| 50 | 439 | 07901 | 0008 | EQUIPOS TERMOFUSORES; TEMPERATURA 0 A 300°C - POTENCIA 15000KCAL/H - TENSION COMBUSTIBLE - BOQUILLA 1pulg | UN. | 1 |
| 51 | 431 | 00105 | 0005 | HORMIGONERAS CARGA MANUAL; PIÑON Y CORONA A LA VISTA - CAPACIDAD 130L - MOTOR ELECTRICO | UN. | 1 |
| 52 | 438 | 03122 | 0009 | ATORNILLADORES ELECTRICOS; TENSION 12V - VUELTAS 0-1500RPM | UN. | 2 |
| 53 | 275 | 00745 | 0016 | ESPATULAS DE ACERO; ANCHO 120mm - MANGO DE MADERA | UN. | 4 |
| 54 | 275 | 01000 | 0008 | FRATACHOS; TIPO C/DENTADO LATERAL - MATERIAL METAL - LARGO 25mm | UN. | 4 |
| 55 | 437 | 00037 | 0199 | ESCALERAS; MATERIAL ALUMINIO - ESCALONES 16 - TRAMOS 5 - DESARROLLO PLEGABLE - SOPORTE SIN | UN. | 2 |
| 56 | 275 | 01416 | 0062 | RODILLOS; MATERIAL GOMA ESPUMA - LARGO 11Cm | UN. | 4 |
| 57 | 275 | 01059 | 0099 | PINCELES; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 25Cm - MATERIAL LANA DE CORDERO | UN. | 10 |
| 58 | 275 | 01059 | 0115 | PINCELES; TIPO PINCELETA - USO PINTURA - NUMERO 20 - MATERIAL CERDA BLANCA | UN. | 6 |
| 59 | 275 | 01000 | 0024 | FRATACHOS; TIPO LLANA DENTADA - MATERIAL ACERO - LARGO 280mm | UN. | 2 |
| 60 | 275 | 01059 | 0064 | PINCELES; USO PINTURA - NUMERO 5 - MATERIAL CERDA | UN. | 6 |
| 61 | 275 | 01820 | 0010 | BANDAS DE LIJAS; ANCHO 15Cm - LARGO 720Cm - MATERIAL BASE TELA | UN. | 45 |
| 62 | 275 | 01978 | 0009 | ADAPTADORES P/MANDRIL; DIAMETRO 0 A 1/4pulg - USO TALADRO - VASTAGO CILINDRICO | UN. | 6 |
| 63 | 275 | 04196 | 0051 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 114mm - ESPESOR 1,6mm - USO CERAMICO - TIPO AMOLADORA ANGULAR | UN. | 10 |
| 64 | 275 | 04196 | 0056 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 180mm - ESPESOR 1,4mm - USO MAQUINA AMOLADORA - TIPO DISCO DE CORTE | UN. | 5 |
| 65 | 275 | 01562 | 0207 | BROCAS; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 13mm | JG | 40 |
| 66 | 275 | 04196 | 0051 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 114mm - ESPESOR 1,6mm - USO CERAMICO - TIPO AMOLADORA ANGULAR | UN. | 10 |
| 67 | 275 | 04196 | 0037 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 115mm - ESPESOR 1mm - USO AMOLADORA - TIPO DE CORTE | UN. | 30 |
| 68 | 275 | 04196 | 0026 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 180mm - ESPESOR 2,4mm - USO AMOLADORA - TIPO DIAMANTADO | UN. | 4 |
| 69 | 275 | 04196 | 0042 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 180mm - ESPESOR 2mm - USO AMOLADORA - TIPO DE CORTE | UN. | 8 |
| 70 | 275 | 01562 | 0014 | BROCAS; TIPO C/PUNTA DE WIDIA - DIAMETRO HASTA 2pulg | UN. | 6 |
| 71 | 275 | 01562 | 0021 | BROCAS; TIPO RADIAL - DIAMETRO 50mm | UN. | 6 |
| 72 | 275 | 03790 | 0101 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO PUNZON, BOTADOR Y CINCEL - MATERIAL ACERO CROMO VANADIO - CANTIDAD 6 - USO TALLER | JG | 1 |
| 73 | 275 | 01432 | 0082 | ELECTRODOS; DIAMETRO 2,5mm - USO ACERO INOXIDABLE - TIPO PUNTA AZUL | UN. | 1 |
| 74 | 275 | 06810 | 0017 | JUEGOS PUNTAS P/DESTORNILLADOR; TIPO PUNTAS PHILIPS - CANTIDAD DE PIEZAS 10 - TIPO DESTORNILLADOR ELECTRICO | JG | 6 |
| 75 | 275 | 06810 | 0014 | JUEGOS PUNTAS P/DESTORNILLADOR; TIPO PUNTAS PHILIPS Y PLANAS - CANTIDAD DE PIEZAS 20 - TIPO DESTORNILLADOR ELECTRICO | JG | 6 |
| 76 | 292 | 00868 | 0010 | REP. P/CUTER; TIPO DE HOJA SECCIONABLE - ANCHO DE HOJA 20mm | PQ | 1 |
| 77 | 272 | 01465 | 0047 | DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL ACERO C/DIAMANTE INDUSTRAL - DIAMETRO INTERIOR 14,5mm - DIAMETRO DE EJE 13,5mm - ESPESOR 3,3mm - DIAMETRO EXTERIOR 178mm | UN. | 5 |
| 78 | 275 | 01815 | 0013 | JUEGOS DE LLAVES; TIPO TUBO | JG | 1 |
| 79 | 299 | 06396 | 0001 | CHOCLAS; USO INSTRUMENTO P/MARCAR NIVELES - MATERIAL PLASTICO - TIPO C/HILO DE POLIESTER IMP.C/TIZA - FORMA CUADRADA C/RECEP. P/POLVO | UN. | 2 |
| 80 | 275 | 03905 | 0010 | PISTOLAS P/SELLADORES; MATERIAL ALEACION DE ALUMINIO - USO SILICONA - ACCIONAMIENTO MANUAL - CAPACIDAD MULTIPLE | UN. | 1 |
| 81 | 222 | 06738 | 0193 | PANTALONES; TIPO DE TRABAJO - TELA GRAFA - SEXO UNISEX - CRITERIO SOCIAL SIN - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN. | 5 |
| 82 | 295 | 06157 | 0001 | FAJAS DE PROTECCION; TIPO LUMBAR - MATERIAL ELASTICO - CIERRE DE VELCRO - ACCESORIO TIRADORES Y BALLENAS | UN. | 3 |
| 83 | 222 | 01629 | 0250 | GUANTES; PROTECCION MOTEADO ANTIDESLIZANTE - MATERIAL ALGODON Y POLIESTER - TIPO 5 DEDOS - LARGO 20Cm - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ALGODON | PAR | 5 |
| 84 | 222 | 06728 | 0104 | CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO BOTIN - SUELA CUERO FLOR - PUNTERA ACERO - MATERIAL CUERO FLOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SIN | PAR | 5 |
| 85 | 243 | 00935 | 0038 | PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION UNIDAD - ACCESORIO CON - TIPO COPA - ATENUACION 25db | UN. | 5 |
| 86 | 222 | 00388 | 0022 | CASCOS DE SEGURIDAD; CLASE 8 ANCLAJES - MATERIAL PLASTICO - S/NORMA IRAM | UN. | 5 |
| 87 | 222 | 01629 | 0003 | GUANTES; MATERIAL CUERO DESCARNE - TIPO 5 DEDOS - LARGO HASTA MUÑECA 12 - CIERRE SIN | PAR | 5 |

| 88 | 299 | 03433 | 0003 | BARBIJOS CONTRA POLVOS; TIPO ESFERICO - PRESENTACION UNIDAD - RENDIMIENTO 99,97% | CJ | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 262 | 00268 | 0043 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD; MARCO ACETATO - CRISTAL POLICARBONATO | UN. | 5 |
| 90 | 299 | 01722 | 0013 | ARNESES; 1 BANDAS DE CINTURA - BANDAS DE HOMBROS 2 - ARGOLLAS 3 - REGULADORES 5 - MATERIAL FIBRA SINTETICA | UN | 2 |
| 91 | 222 | 07905 | 0014 | MASCARAS DE PROTECCION; MATERIAL PLASTICO - TIPO P/SOLDAR | UN. | 1 |
| 92 | 439 | 01296 | 0166 | MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO - CAPACIDAD 5Kg - ACCESORIO SIN | UN. | 1 |
| 93 | 433 | 00065 | 0003 | BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS; MEDIDA 50 X 220 X 300mm - MATERIAL PLASTICO | UN. | 2 |
| 94 | 258 | 00723 | 0146 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO 4,8 X 300mm - TRABAS DE SEGURIDAD 6 | CJ | 15 |
| 95 | 279 | 00645 | 0198 | TUERCAS; TIPO HEXAGONAL - MATERIAL HIERRO GALVANIZADO - ROSCA MILIMETRICA - DIAMETRO 1pulg - PRESENTACION UNIDAD | CJ | 2 |
| 96 | 279 | 00645 | 0168 | TUERCAS; TIPO HEXAGONAL - MATERIAL ACERO GALVANIZADO - ROSCA CON - DIAMETRO 1/2pulg - PRESENTACION A GRANEL | CJ | 2 |
| 97 | 279 | 00644 | 1983 | TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - DIAMETRO 8mm - LARGO 3/42pulg | CJ | 5 |
| 98 | 279 | 00644 | 1850 | TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE - MATERIAL HIERRO ZINCADO - DIAMETRO 10mm - LARGO 70mm | CJ | 5 |
| 99 | 279 | 00644 | 1850 | TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE - MATERIAL HIERRO ZINCADO - DIAMETRO 10mm - LARGO 70mm | CJ | 5 |
| 100 | 259 | 04280 | 0057 | SILICONAS; TIPO P/VIDRIOS - PRESENTACION ENVASE X 280CM3 | CJ | 3 |
| 101 | 275 | 03905 | 0010 | PISTOLAS P/SELLADORES; MATERIAL ALEACION DE ALUMINIO - USO SILICONA - ACCIONAMIENTO MANUAL - CAPACIDAD MULTIPLE | UN | 15 |
| 102 | 299 | 07763 | 0013 | AISLANTE TERMICO; TIPO POLIURETANO EXPANDIDO - PRESENTACION SPRAY | EN | 3 |
| 103 | 296 | 05017 | 0014 | REP. Y ACC. P/INODORO; REPUESTO ADAPTADOR - USO INODORO | UN | 6 |
| 104 | 295 | 06634 | 0017 | DILUYENTES P/LABORATORIOS; TIPO THINER - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 4L | EN | 3 |
| 105 | 292 | 01153 | 0057 | CINTAS ADHESIVAS; TIPO HIPOALERGENICA - ANCHO 5Cm - LARGO 9,1M - MATERIAL PVC - ACCESORIO SIN | UN | 10 |
| 106 | 291 | 01744 | 0003 | ESTOPAS; PRESENTACION PAQUETE 300GR | BL | 15 |
| 107 | 255 | 00578 | 0020 | FIJADORES; PRESENTACION ENVASE X 18L | EN | 5 |
| 108 | 255 | 06979 | 0350 | PINTURAS; TIPO LATEX PARA INTERIOR - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% | EN | 5 |
| 109 | 255 | 06979 | 0004 | PINTURAS; TIPO ACRILICO - PRESENTACION ENVASE X 20L | EN | 7 |
| 110 | 255 | 06979 | 0254 | PINTURAS; TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 1L | EN | 5 |

1.	Detalle de la prestación: Adquisición de materiales de ferretería e indumentaria para el personal que desarrollará tareas de mantenimiento y mejoras edilicias en institutos educacionales.

2.	Calidad: Nuevo sin uso.

3.	Tolerancia: ± 20%.

4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

4.1.	RENGLÓN 1: CARRETILLA DE MANO.

Cantidad: DOS (2)

Medidas: LARGO 400 mm

ANCHO 550 mm

ALTO 1500mm –

Capacidad: 350 Kg

4.2.	RENGLÓN 2: PALAS TIPO ANCHA

Cantidad: DOS (2).

Largo: 1,20 mts.

Uso: Albañilería.

4.3.	RENGLÓN 3: PALAS DE PUNTA

Cantidad: UNA (1)

Largo: 1,20 mts.

Uso: Albañilería.

4.4.	RENGLÓN 4: PICOS.

Cantidad: UNO (1)

Tipo: Punta y Hacha.

Mango: Madera.

4.5.	RENGLÓN 5: MARTILLO CARPINTERIA.

Cantidad: DOS (2)

Mango: de madera anatómico.

Peso cabeza: 500 Grs.

4.6.	RENGLÓN 6: MARTILLOS

Cantidad: DOS (2)

Tipo: Maza.

Mango: Madera

Peso cabeza: 500 Grs.

4.7.	RENGLÓN 7: REGLAS GRADUADAS.

Cantidad: CUATRO (4)

Tipo: Gherardi

Material: Aluminio

Dimensiones: 0,75 x 0,30 x 4 mts de largo.

4.8.	RENGLÓN 8: BALDES P/ALBAÑIL

Cantidad: CINCO (5)

Material: Plástico.

Capacidad: 10 Lts.

4.9.	RENGLÓN 9: CINTAS MÉTRICAS.

Cantidad: UNA (1)

Tipo: Agrimensor.

Longitud: 50 Mts.

Accesorio: Enganche

4.10.	RENGLÓN 10: CINTAS MÉTRICAS.

Cantidad: CUATRO (4).

Tipo: Estardar.

Longitud: 10 Mts.

Accesorio: Enganche.

4.11.	RENGLÓN 11: TIJERA CORTA METAL.

Cantidad: UNA (1).

Tipo: Corta perno.

Material mango: Hierro

Tipo corte: Recto

Largo: 45 Cm.

4.12.	RENGLÓN 12: CUCHARAS ALBAÑILERIA.

Cantidad: DOS (2).

Largo: 7”.

4.13.	RENGLÓN 13: GRINFAS.

Cantidad: UNA (1)

Uso: Doblado de hierro.

Diámetro: 8mm.

4.14. RENGLÓN 14:	GRINFAS.

Cantidad: UNA (1).

Uso: Doblado de hierro.

Diámetro: 12mm.

4.15.	RENGLÓN 15: CAJA P/HERRAMIENTAS.

Cantidad: DOS (2).

Dimensiones: 19.3 x 11.8 x 32.5 pulgadas (A/P/H).

Material: Plástico.

Compartimientos: TRES (3).

4.16.	RENGLÓN 16: CORTA FRIO.

Cantidad: UNO (1).

Material: Acero templado.

Medidas: 2 x 35 cm.

4.17.	RENGLÓN 17: CORTA FRIO:

Cantidad: UNO (1).

Material: Acero templado.

Medidas: 2 x 25 cm.

4.18. RENGLÓN 18: TENAZAS.

Cantidad: DOS (2).

Longitud de corte: 25 mm.

Diámetro: 220 mm.

4.19.	RENGLÓN 19: FRATACHO.

Cantidad: DOS (2).

Tipo: Borde liso.

Material: Madera.

Largo: 25 mm.

4.20.	RENGLÓN 20: FIELTROS.

Cantidad: DIEZ (10).

Tipo: Para fratachos.

Longitud: 25 cm.

4.21.	RENGLÓN 21: MANGUERAS PLASTICAS.

Cantidad: UN (1) rollo.

Tipo: Para nivel (transparente).

Material: silicona.

Diámetro: 11 mm.

Longitud del rollo: 50 mts.

4.22.	RENGLÓN 22: MARTILLO.

Cantidad: DOS (2).

Tipo: Carpintero

Material: Acero

Mango: De acero revestido PVC espumoso.

Peso cabeza: 100 Grs.

4.23.	RENGLÓN 23: PLOMADA.

Cantidad: DOS (2)

Tipo: Cónica torneada.

Peso: 500 Grs.

4.24.	RENGLÓN 24: NIVEL DE BURBUJA

Cantidad: DOS (2).

Tipo: Magnética.

Cantidad de burbujas: TRES (3).

Longitud: 30 cm.

4.25. RENGLÓN 25: NIVEL DE BURBUJA

Cantidad: DOS (2).

Tipo: Magnética.

Cantidad de burbujas: TRES (3).

Longitud: 60 cm.

4.26.	RENGLÓN 26: PORTA HERRAMIENTAS.

Cantidad: DOS (2).

Tipo: Cinturón.

Material: Cuero.

Uso: Porta herramientas.

4.27.	RENGLÓN 27: ESCUADRA.

Cantidad: DOS (2).

Tipo: Regulable.

Graduación: Centímetro y pulgada.

Largo: 300 mm.

Accesorio: Burbuja de nivel.

4.28.	RENGLÓN 28: TANZA.

Cantidad: CINCO (5) rollos.

Diámetro: 1 mm.

Largo cada rollo: 100 Mts.

4.29.	RENGLÓN 29: CUTER.

Cantidad: CINCO (5).

Tipo: Hoja móvil.

Material: Mango plástico.

Ancho de hoja: 20 mm.

4.30.	RENGLÓN 30: PINZAS PARA TALLER.

Cantidad: UNA (1).

Tipo: Pico loro.

Mango: Aislado.

Material: Acabado metal.

Largo: 20 cm.

Accesorio: Con tornillo regulable.

4.31. RENGLÓN 31: PINZAS PARA TALLER.

Cantidad: UNA (1).

Tipo: Pico loro.

Mango: Polipropileno

Material: Acabado pavonado.

Largo: 12”.

4.32. RENGLÓN 32: LLAVES AJUSTABLE.

Cantidad: UNA (1)

Tipo: Francesa.

Material: Acero forjado cromado fosfatif.

Abertura de boca: 1 ⅛”

Largo: 10”.

4.33.	RENGLÓN 33: SERRUCHOS.

Cantidad: DOS (2).

Tipo: Convencional.

Tipo de diente: Universal.

Tipo de hoja: Fija

Longitud de cuerpo: 20”.

4.34.	RENGLÓN 34: AZADA.

Cantidad: DOS (2)

Cabo: De madera

Tipo: Gherardi

Peso: 500 Grs.

4.35.	RENGLÓN 35: CORTA FRIO.

Cantidad: DOS (2).

Material: Acero templado.

Medidas: 2 x 35 cm.

4.36.	RENGLÓN 36: ALQUILER ANDAMIO.

Cantidad: DOS (2) cuerpos completos

Tiempo: CUATRO (4) meses.

Tipo: Andamio tubular.

Altura total: 4,50 Mts.

Ruedas: De goma.

Accesorios:

- Freno de seguridad.

- Tablón de trabajo de 50 cm de ancho y 4 cm de espesor.

- Baranda de seguridad.

- Arnes de seguridad para operar.

4.37.	RENGLÓN 37: PINZAS PARA TALLER.

Cantidad DOS (2).

Tipo: Universal.

Mango: Aislado.

Largo: 7”

Acabado: Acero cromo vanadio.

4.38.	RENGLÓN 38: ALICATES.

Cantidad: DOS (2).

Tipo: ESD

Mango: Aislado.

Tipo corte: Ras.

Medida: 115 mm.

4.39.	RENGLÓN 39: JUEGO DE DESTORNILLADORES.

Cantidad: UN (1).

Tipo: Planos y Philips.

Componentes: DIEZ (10).

4.40.	RENGLÓN 40: PINZAS AMPEROMÉTRICAS.

Cantidad: UNA (1).

Características:

- Digital.

- Corriente: 0 a 0,03A.

4.41. RENGLÓN 41: BUSCAPOLOS.

Cantidad: DOS (2)

Tipo: Electrónico.

Rango de tensión: 6 a 220V.

4.42.	RENGLÓN 42: CINTAS PASACABLES.

Cantidad: UNA (1)

Material: Acero

Longitud de cuerpo: 20 Mts.

4.43.	RENGLÓN 43: JUEGO DE DESTORNILLADORES.

Cantidad: UN (1) juego.

Tipo: Plano.

Mango: Acrílico.

Componentes: DOCE (12) unidades.

4.44.	RENGLÓN 44: JUEGO DE LLAVES.

Cantidad: UN (1) juego.

Material: Acero Cromo vanadio

Componentes: DOCE (12) piezas.

Puntas. Varias.

4.45.	RENGLÓN 45: SOLDADORA ELECTRICA.

Cantidad: UNA (1).

Fuente de alimentación: 220V.

Corriente: 230A.

Frecuencia: 50Hz.

Peso aprox.: 30 Kg.

4.46.	RENGLÓN 46: TALADRO ELECTRICO.

Cantidad: UNO (1).

Diametro perforación acero: 13mm.

Potencia: 500W.

Velocidad giro: 280 RPM.

Velocidad variable e inversión

Tensión: 220V.

Con percutor.

4.47.	RENGLÓN 47: AMOLADORA ANGULAR.

Cantidad: DOS (2).

Potencia: 2500W

Diametro: 7,5”.

4.48.	RENGLÓN 48: AMOLADORA ANGULAR.

Cantidad: UNA (1).

Velocidad: 11000 RPM.

Potencia: 750W.

Diametro: 7”.

4.49.	RENGLÓN 49: SIERRA CIRCULAR.

Cantidad: UNA (1).

Potencia entrada: 1350W.

Velocidad en vacío: 5000 RPM.

Profundidad de corte: 66 mm.

Tipo operación: Manual.

Diámetro: 7 ¼”.

4.50.	RENGLÓN 50: EQUIPO TERMOFUSOR.

Cantidad: UN (1).

Potencia: 1500W.

Características: SEIS (6) boquillas cerámicas.

Accesorios: Con maletín.

4.51.	RENGLÓN 51: HORMIGONERA.

Cantidad: UNA (1).

Carga: Manual.

Motor: Eléctrico.

Piñón y corona: A la vista.

Capacidad: 130 Lts.

4.52.	RENGLÓN 52: ATORNILLADOR DE IMPACTO INALAMBRICO.

Cantidad: DOS (2).

Tensión: 12V.

Velocidades: SEIS (6).

Con accesorios.

4.53.	RENGLÓN 53: ESPATULAS.

Cantidad: CUATRO (4).

Material: Acero.

Mango: Madera.

Ancho: 120mm.

4.54.	RENGLÓN 54: FRATACHO.

Cantidad: CUATRO (4).

Tipo: Con dentado lateral.

Material: Metal.

Largo: 25 mm.

4.55.	RENGLÓN 55: ESCALERA.

Cantidad: DOS (2).

Material: Aluminio.

Escalones: DIECISEIS (16).

Tramos: CINCO (5).

Desarrollo: Plegable.

4.56.	RENGLÓN 56: RODILLOS.

Cantidad: CUATRO (4).

Material: Goma espuma.

Largo: 11 cm.

4.57.	RENGLÓN 57: RODILLOS.

Cantidad: DIEZ (10).

Número: 25.

Material: Lana de cordero.

4.58.	RENGLÓN 58: PINCELES.

Cantidad: SEIS (6).

Tipo: Pinceleta.

Número: 20.

Material: Cerda blanca.

4.59.	RENGLÓN 59: FRATACHO.

Cantidad: DOS (2).

Tipo: Llana dentada.

Material: Acero.

Largo: 280 mm.

4.60. RENGLÓN 60: PINCELES.

Cantidad: SEIS (6).

Numero: 5

Material: Cerda.

4.61.	RENGLÓN 61: BANDAS DE LIJA.

Cantidad: CUARENTA Y CINCO (45).

Ancho: 720 mm.

Largo: 720 mm

Material: Base tela.

4.62.	RENGLÓN 62: ADAPTADOR HEXAGONAL PARA TALADRO

Cantidad: SEIS (6)

Características:

- Nº 8-10-12

4.63.	RENGLÓN 63: DISCO DE CORTE ABRASIVO

Cantidad: DIEZ (10)

Características:

- Diámetro exterior 114mm

- Espesor 1,6mm

- Para uso metálico

4.64.	RENGLÓN 64: DISCO DE CORTE ABRASIVO

Cantidad: CINCO (5)

Características:

- Diámetro exterior 180mm

- Espesor 1,6mm

- Para uso metálico

4.65.	RENGLÓN 65: JUEGO DE MECHAS

Cantidad: CUARENTA (40) juegos

Características:

- Material ACERO RÁPIDO

- Medidas 3-4-5-6-7-8-10-12 mm

4.66.	RENGLÓN 66: DISCO DE CORTE DIAMANTADO

Cantidad: DIEZ (10)

Características:

- Diámetro exterior 114mm

- Espesor 1,6mm

- Para uso en placas cementicias

4.67.	RENGLÓN 67: DISCO DE CORTE DE METAL

Cantidad: TREINTA (30)

Características:

- Diámetro exterior 114mm

- Espesor 1,6mm

- Para uso en placas cementicias

4.68.	RENGLÓN 68: DISCO DE CORTE DIAMANTADO

Cantidad: CUATRO (4)

Características:

- Diámetro exterior 180mm

- Espesor 2,4mm

- Para uso para placas cementicias

4.69.	RENGLÓN 69: DISCO DE CORTE DE METAL.

Cantidad: OCHO (8)

Características:

- Diámetro exterior 180mm

- Espesor 2,4mm

- Para uso para placas cementicias.

4.70. RENGLÓN 70: BROCAS

Cantidad: SEIS (6)

Tipo: Con punta de widia.

Diámetro: Hasta 2”.

4.71.	RENGLÓN 71: BROCAS

Cantidad: SEIS (6).

Tipo: Radial

Diámetro: Hasta 2”.

4.72. RENGLÓN 72: JUEGO DE CINCEL.

Cantidad: UN (1) juego.

Cantidad de piezas por juego: CUATRO (4).

Uso: Para rotomartillo de 235mm.

4.73.	RENGLÓN 73: ELECTRODOS.

Cantidad: UNO (1)

Tipo: Punta azul.

Uso: Acero inoxidable.

Diametro: 2,5mm.

4.74.	RENGLÓN 74: JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

Cantidad: SEIS (6) juegos.

Tipo: Para taladro Nº 2.

Tipo de puntas: PHILIPS.

Cantidad de piezas por juego: DIEZ (10).

4.75. RENGLÓN 75: JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

Cantidad: SEIS (6) juegos.

Tipo: Para destornillador eléctrico.

Tipo de puntas: Planas y Philips.

Cantidad de piezas por juego: VEINTE (20).

4.76.	RENGLÓN 76: REPUESTO PARA CUTER

Cantidad: UN (1) paquete.

Tipo de hoja: Seccionable.

Ancho de hoja: 20mm.

4.77.	RENGLÓN 77: DISCO METALICO DE CORTE.

Cantidad: CINCO (5)

Diámetro: 114mm.

Espesor: 2mm.

Material: Acero.

Uso: Para corte de madera.

4.78.	RENGLÓN 78: JUEGOS DE LLAVES DE TUBO

Cantidad: UN (1) juego.

Tipo: Tubos.

4.79.	RENGLÓN 79: CHOCLAS

Cantidad: DOS (2).

Uso: Instrumento para marcar niveles.

Material: Plástico.

Tipo: Con hilo de poliéster con tiza.

Forma: Cuadrada con receptor para polvo.

4.80.	RENGLÓN 80: PISTOLA PARA SELLADORES.

Cantidad: UNO (1).

Material: Aleación de aluminio.

Uso: Silcona.

Capacidad: Cartucho.

4.81.	PANTALONES DE TRABAJO.

Cantidad: CINCO (5)

Tela: Grafa.

Sexo: Unisex.

Color: Arena.

Talles:	A coordinar luego del proceso de adjudicación y en forma previa a la entrega.

4.82.	RENGLÓN 82: FAJAS DE PROTECCIÓN

Cantidad: TRES (3).

Tipo: Lumbar.

Material: Elastico.

Cierre: Velcro.

Accesorios: Tiradores y Ballenas.

4.83.	RENGLÓN 83: GUANTES DE PROTECCIÓN

Cantidad: CINCO (5) pares.

Tipo: Moteado antideslizante con CINCO (5) dedos.

Material: Algodón y poliéster.

Largo: 20 cm.

4.84.	RENGLÓN 84: CALZADO DE SEGURIDAD.

Cantidad: CINCO (5) pares.

Tipo: Botin

Material: Cuero flor.

Puntera; Acero.

Números:	A coordinar luego del proceso de adjudicación y en forma previa a la entrega.

4.85.	RENGLÓN 85: PROTECTORES AUDITIVOS.

Cantidad: CINCO (5).

Material: Plástico.

Tipo: Copa.

Atenuación: 25db.

Con accesorios.

4.86.	RENGLÓN 86: CASCOS DE SEGURIDAD.

Cantidad: CINCO (5).

Material: Plástico con anclajes.

Clase: 8.

Norma: IRAM

4.87.	RENGLÓN 87: GUANTES.

Cantidad: CINCO (5) pares.

Material: Cuero descarne.

Tipo: CINCO (5) dedos.

Largo: Nº 12.

4.88.	RENGLÓN 88: BARBIJOS

Cantidad: UNA (1) caja de DOSCIENTAS (200) unidades.

Uso: Contra polvo.

Tipo: Esférico.

Rendimiento: 99,97%.

4.89.	RENGLÓN 89: ANTEOJOS DE SEGURIDAD.

Cantidad: CINCO (5).

Marco: Acetato.

Cristal: Policarbonato

4.90.	RENGLÓN 90: ARNESES.

Cantidad: DOS (2).

Material: Fibra sintética.

Banda de cintura: UNA (1).

Banda de hombro: DOS (2).

Argollas: TRES (3).

Reguladores: CINCO (5).

4.91.	RENGLÓN 91: MASCARA DE PROTECCIÓN.

Cantidad: UNA (1).

Material: Plástico.

Tipo: Para soldar.

Accesorios: Arnés de sujeción y DOS (2) vidrios de repuesto.

4.92.	RENGLÓN 92: MATAFUEGO.

Cantidad: UN (1).

Tipo; ABC.

Agente extintor: Anhidrido carbónico.

Capacidad: 5 Kg.

4.93.	RENGLÓN 93: BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.

Cantidad: DOS (2).

Material: Plástico.

Medidas: 50 x 220 x 300mm.

4.94. RENGLÓN 94: PRECINTOS.

Cantidad: QUINCE (15) paquetes.

Tipo: 4,8 x 300mm.

Trabas de seguridad: SEIS (6).

4.95.	RENGLÓN 95: TUERCAS.

Cantidad: DOS (2) cajas.

Tipo: Hexagonal.

Material: Hierro galvanizado.

Rosca: Milimétrica.

Diámetro: 1”.

4.96.	RENGLÓN 96: TUERCA.

Cantidad: DOS (2) cajas.

Tipo: Hexagonal con rosca.

Material: Acero galvanizado.

Diámetro: ½”.

4.97.	RENGLÓN 97: TORNILLOS.

Cantidad: CINCO (5) bolsas de 1000 tornillos cada una.

Tipo: Autoperforante.

Cabeza: Hexagonal

Material: Galvanizado.

Punta: Mecha.

Medidas: 10 x ¾.

Cabeza: 5/16.

4.98.	RENGLÓN 98: TORNILLOS.

Cantidad: CINCO (5) bolsas de 1000 tornillos cada una.

Tipo: Autoperforante T2 (con alas).

Material: Galvanizado.

Medidas: 8 x 1 ¼.

4.99.	RENGLÓN 99: TORNILLOS.

Cantidad: CINCO (5) bolsas de 1000 tornillos cada una.

Ranura: Autoperforante.

Material: Hierro zincado.

Diámetro: 10mm.

Largo: 70mm.

4.100.	RENGLÓN 100: SILICONAS.

Cantidad: TRES (3) cajas

Tipo: Para ventanas.

Color: Transparente.

Presentación: Envases de 280 cm³.

Cantidad de envases x caja: QUINCE (15)

4.101.	RENGLÓN 101: PISTOLA PARA SELLEDORES.

Cantidad: QUINCE (15)

Material: Aleación de aluminio.

Uso: Silcona.

Accionamiento: Manual.

Capacidad: Múltiple.

4.102.	RENGLÓN 102: AISLANTE TÉRMICO.

CANTIDAD: TRES (3) envases.

Tipo: Poliuretano expandido.

Presentación: Spray.

4.103.	RENGLÓN 103: REPUESTO Y ACCESORIO P/INODORO.

Cantidad: SEIS (6).

Repuesto: Adaptador.

Uso: Inodoro.

4.104.	RENGLÓN 104: DILUYENTE.

Cantidad: TRES (3) envases.

Tipo: Thiner.

Presentación: Envases de CUATRO (4) Lts.

4.105.	RENGLÓN 105: CINTA DE ENMASCARAR.

Cantidad: DIEZ (10) rollos.

Tipo: Sagitario – Doble A.

Sección: 36mm.

Largo de cada rollo: 50 mts.

4.106.	RENGLÓN 106: ESTOPAS.

Cantidad: QUINCE (15) paquetes.

Presentación: Paquetes de 300 Grs.

4.107.	RENGLÓN 107: FIJADORES:

Cantidad: CINCO (5) envases

Presentación: Envases de 18 Lts.

4.108.	RENGLÓN 108: PINTURAS.

Cantidad: CINCO (5) envases.

Tipo: Latex para interiores.

Porcentaje de plomo: 0%.

Presentación: Envases de 20 Lts.

4.109.	RENGLÓN 109: PINTURAS.

Cantidad: SIETE (7) envases.

Tipo: Acrílica para exterior tipo “DURALBA”.

Color: Buiscuit beige.

Sistema: Tintométrico.

Presentación: Envases de 20 Lts.

4.110.	RENGLÓN 110: PINTURAS.

Cantidad: CINCO (5) envases.

Tipo: Al latex.

Presentación: Envases de 1 Lt.

5.	CATALOGACION DE BIENES DE USO:

Para el caso particular de compras de bienes de uso (inciso 4) y a fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa, el oferente que resulte adjudicatario en los cuales se encuentres los renglones 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 92 y 93, deberán coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del /los materiales objeto de la contratación:

- Razón social (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante del producto ofertado. Fabricante: es el que concibe y produce un artículo.

- Identificación registrada y utilizada por el fabricante del/los productos ofertado/s, número de referencia (número de parte, número de catálogo, códigos de barras), en caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

- Marca y/o modelo del producto ofertado.

- Características técnicas y funcionales del artículo ofertado (descripción).

- Si el producto ofertado cumple normas nacionales e internacionales deberá indicar las mismas.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.