ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Renglón Nº 1: 339-03885-0001 - Prestación del servicio de colocación de piso flotante con suministro de material por el adjudicatario, a su costa, a la División Sistemas del DEPARTAMENTO REVISTA.

El material a proveer deberá ser “piso flotante para alto tránsito, de un mínimo de 8 mm. de espesor” .

MODO DE INSTALACIÓN

  - Previamente se deberán retirar todas las alfombras que cubren los pisos de los sectores en donde se realizaran los trabajos y se deberán controlar además las posibles fallas de los paneles con luz suficiente.

  - Asimismo, se deberán quitar todas las puertas de acceso a la oficina y de intercomunicación, estén o no en uso actualmente, las que deberán ser cepilladas por el adjudicatario.

  - Una vez finalizada la colocación del piso, las puertas deberán ser colocadas nuevamente por el adjudicatario.

  - La colocación del piso se efectuará sobre la superficie existente.

Preparación de la superficie:

  - El piso laminado se deberá colocar flotante. No puede ser pegado, ni clavado o fijado de otras maneras (por. Ej. Con varillas para las puertas) al suelo.

  - Debido a la dilatación que puede sufrir la madera, es necesario mantener una distancia mínima de 8-12 mm entre los paneles y las paredes u otros elementos fijos (por. Ej. Conductos de la calefacción, marcos de puertas, etc.).

  - El instalado deberá realizarse con una temperatura ambiente de 18º C como mínimo y una temperatura del suelo de 15º C. La humedad relativa deberá situarse entre 50-70 %.

  - El adjudicatario deberá preparar el suelo dejándolo absolutamente nivelado, seco, limpio, fijo y resistente. Las irregularidades del suelo superiores a 3mm en 1 m deben ser lijadas o eliminadas.

  - Se deberán rellenar las grietas existentes con espuma de poliuretano.

- Para el aislamiento contra la humedad se deberá colocar primero una lámina plástica PE 80, 2 mm de espesor) formando una especie de cubeta. Las tiras deben solaparse 20 cm. y deben ser fijadas con cinta adhesiva.

- Se deberá trabajar con una junta de dilatación (mínimo. 2 cm. de ancho), colocada en la parte central de la oficina.

- El adjudicatario deberá calcular, antes de comenzar a instalar, la anchura exacta de las filas de los últimos paneles. Esta no puede ser mas estrecha de 50 mm. Si el valor calculado es inferior, no se puede comenzar en la primera fila con un panel completo. Entonces, debe cortarlo, logrando la primera fila de paneles mas estrecha para alcanzar el resultado mínimo para la ultima fila. En el cálculo deberá tener en cuenta, necesariamente, que la distancia a la pared debe ser 12 mm en cada lado.

Colocación:

- Colocar el primer panel con la chaveta hacia la pared.

- Asegurar la distancia a la pared mediante los distanciadores (12-15mm).

- Cortar los paneles longitudinalmente según las marcas realizados.

- Colocar los paneles correspondiéndose a la secuencia dada. La segunda fila comienza con medio panel.

- Cada nueva fila ha de ser iniciada con el trozo restante (min.20 cm. de largo) de la fila anterior.

- La distancia entre las juntas transversales de dos filas de paneles debe ser de cómo mínimo 40 cm.

- Se deberán colocar los zócalos bajos perimetrales correspondientes, de tal modo que cubra y oculte la distancia a la pared.

- En el sector correspondiente a la sala de servidores, se deberán colocar placas de material ignifugo y aislante contra descargas eléctricas.

NOTA:

1. Detalle de la prestación: Servicio.

2. Tolerancia del piso flotante a colocar: Será de un mínimo de 8 mm. de espesor.

3. Visita: SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA – DEPARTAMENTO REVISTA, DIVISION SISTEMAS - Avenida Comodoro Py Nº 2055, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Piso 3º - Oficina Nº 3-86 - TEL. 4317-2000 INT. 2481 – de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

Contacto: Teniente de Navío Ingeniero Gustavo A. Escobar.