ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lancha de Instrucción de Cadetes ESNM

Bombas centrífugas y de desplazamiento positivo

| Nº RENGLON | Nº CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | CLASE | ITEM |  |  |  |
| 1 | 431 | 01665 | 0159 | BOMBAS CENTRIFUGAS, TIPO VERTICAL, CAUDAL 117M3/H ALTURA MANOMETRICA 6,5 M, DIAM BOCA ASPIRACION 4 PULG DIAM BOCA DESCARGA 4 PUL. | UN | 4 |
| 2 | 431 | 01665 | 0150 | BOMBAS CENTRIFUGAS, TIPO VERTICAL SUMERGIBLE. CAUDAL 18M3/H, ALTURA MANOMETRICA 8,5M, DIAM. BOCA ASPIRACION 65MM, DIAM. BOCA DESCARGA 65 M. | UN | 4 |
| 3 | 431 | 01665 | 0244 | BOMBAS CENTRIFUGAS, TIPO A ENGRANAJES, CAUDAL 2000 L/H. ALTURA MANOMETRICA 8M DIAM. BOCA ASPIRACION 1 PULG. DIAM BOCA DESCARGA 1 PUL | UN | 4 |
| 4 | 431 | 01665 | 0153 | BOMBAS CENTRIFUGAS; TIPO HORIZONTAL CAUDAL 15M3/H, ALTURA MANOMETRICA 30M2, DIAM. BOCA ASPIRACION 31,7 MM, DIAM BOCA DESCARGA 31,7M | UN | 4 |
| 5 | 431 | 01665 | 0209 | BOMBAS CENTRIFUGAS, TIPO HORIZONTAL. CAUDAL 10M3/H, ALTURA MANOMETRICA 34M, DIAM. BOCA ASPIRACION 2 1/2PULG. DIAM BOCA DESCARGA 2PUL. | UN | 4 |
| 6 | 431 | 00062 | 0001 | BOMBAS A TORNILLO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - Nº ETAPAS 1 - CAUDAL 10M 3/H | UN | 2 |

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN. EN CASO CONTRARIO SERÁN DESESTIMADAS.

- EQUIPAMIENTO A PROVEER.

La siguiente especificación tiene por objeto definir el alcance de suministro y las características de los componentes necesarios a proveer, correspondientes a bombas centrífugas y de desplazamiento positivo correspondiente a los sistemas de conducción de fluidos para DOS (2) Lanchas de Instrucción de Cadetes ESNM.

Todas las bombas serán provistas ensambladas con un motor eléctrico en un basamento común.

Todas las bridas serán ANSI B16.5 estándar y/o en su defecto provistas con contra bridas.

En el caso de bombas verticales la carcasa tendrá el diseño adecuado para permitir la fácil extracción y reparación del rodete sin remover las tuberías y bridas.

Todas las bombas de desplazamiento positivo serán provistas con válvulas de alivio.

Todos los materiales a ser suministrados deberán responder a las exigencias de la Sociedad de Clasificación.

Las características relacionadas con requerimientos adicionales para la instrumentación están contenidas en Anexo 1.

Las características relacionadas con requerimientos adicionales para motores eléctricos, arrancadores y cables están contenidas en Anexo 2.

  - Renglón Nº1: Bomba de Achique / Incendio / Servicios Generales.

Cantidad: CUATRO (4) Bombas de tipo Horizontal, centrífugas con auto-cebado, que cumplan las siguientes características:

- Caudal TREINTA (30) metros cúbicos / hora.

- Presión de aspiración  CERO COMA CINCO (-0,5) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Presión de Descarga TRES (3,0) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Presión total TRES COMA CINCO (3,5) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Fluido principal Agua de Mar / Aguas Aceitosas

- Peso específico fluido en el rango de MIL VEINTICINCO (1025) a OCHOCIENTOS NOVENTA (890) KILOGRAMOS / METRO CÚBICO.

- Temperatura de trabajo fluido  TREINTA Y DOS (32) GRADOS CENTÍGRADOS.

- Material del cuerpo: Bronce

- Material del Impulsor: Bronce o aluminio.

- Material del eje Acero Inoxidable  AISI 316L

- Deberá disponer de Certificado emitido por Sociedad de Clasificación.

  - Renglón Nº2: Bomba maceradora de Aguas Negras.

Cantidad: CUATRO (4) Bombas verticales, centrífugas, sumergibles que cumplan las siguientes características:

- Caudal CINCO (5) metros cúbicos / hora.

- Presión de aspiración  MENOS CERO COMA CINCO (-0,5) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Presión de Descarga DOS COMA CINCO (2,5) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Presión total TRES (3) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Fluido principal Aguas negras.

- Temperatura de trabajo fluido  CUARENTA Y CINCO (45) GRADOS CENTÍGRADOS.

- Material del cuerpo: Acero Inoxidable AISI 304

- Material del Impulsor: Fundición gris.

- Material del eje: Acero Inoxidable  AISI 420.

- Certificado de conformidad o “Type Approval” emitido por alguna Sociedad de Clasificación reconocida.

  - Renglón Nº3: Bomba transvase de Combustible.

Cantidad: CUATRO (4) Bombas verticales, de desplazamiento positivo de tipo engranajes que cumplan las siguientes características:

- Caudal CINCO (5) metros cúbicos / hora.

- Presión de aspiración  MENOS CERO COMA CINCO (-0,5) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Presión de Descarga TRES (3) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Presión total TRES COMA CINCO (3,5) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Fluido principal: Marine Gasoil.

- Temperatura de trabajo fluido  CUARENTA Y CINCO (45) GRADOS CENTÍGRADOS.

- Material del cuerpo: Fundición.

- Material de engranajes y ejes: Acero forjado.

- Peso específico fluido OCHOCIENTOS NOVENTA (890) KILOGRAMOS / METRO CÚBICO.

- Certificado de conformidad o “Type Approval” emitido por alguna Sociedad de Clasificación reconocida.

  - Renglón Nº4: Bomba transvase de agua dulce.

Cantidad: CUATRO (4) Bombas horizontales centrífugas, que cumplan las siguientes características:

- Caudal CINCO (5) metros cúbicos / hora.

- Presión de aspiración  MENOS CERO COMA CINCO (-0,5) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Presión de Descarga DOS COMA CINCO (2,5) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Presión total TRES (3) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Fluido principal: Agua dulce.

- Temperatura de trabajo fluido  CUARENTA Y CINCO (45) GRADOS CENTÍGRADOS.

- Material del cuerpo y rodete: Fundición.

- Material de eje: Acero inoxidable SAE 4140.

- Certificado de conformidad o “Type Approval” emitido por alguna Sociedad de Clasificación reconocida.

  - Renglón Nº5: Bomba presurizadora de agua dulce para servicios sanitarios.

Cantidad: CUATRO (4) Bombas horizontales centrífugas, que cumplan las siguientes características:

- Caudal DOS (2) metros cúbicos / hora.

- Presión de aspiración  MENOS CERO COMA CINCO (-0,5) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Presión de Descarga DOS (2) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Presión total DOS COMA CINCO (2,5) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Fluido principal: Agua dulce.

- Temperatura de trabajo fluido  CINCUENTA GRADOS (50) GRADOS CENTÍGRADOS.

- Material del cuerpo y rodete: Bronce.

- Material de eje: Acero inoxidable AISI 316L.

- Certificado de conformidad o “Type Approval” emitido por alguna Sociedad de Clasificación reconocida.

  - Renglón Nº6: Bomba achique diario.

Cantidad: DOS (2) Bombas horizontales de desplazamiento positivo tipo Monho, que cumplan las siguientes características:

- Caudal DOS (2) metros cúbicos / hora.

- Presión de aspiración  MENOS CERO COMA CINCO (-0,5) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Presión de Descarga DOS (2) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Presión total DOS COMA CINCO (2,5) KILOGRAMOS / CENTÍMETRO CUADRADO.

- Fluido principal: Agua aceitosas.

- Temperatura de trabajo fluido  CUARENTA Y CINCO (45) GRADOS CENTÍGRADOS.

- Material del cuerpo: Fundición.

- Material de rotor y eje: Acero inoxidable.

- Certificado de conformidad o “Type Approval” emitido por alguna Sociedad de Clasificación reconocida.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

  - A efectos de permitir su correcto análisis, la Documentación Técnica a proveer en la Oferta deberá contener como mínimo, de corresponder los mismos:

- Descripción detallada del alcance del suministro.

- Especificación Técnica.

- Listado de divergencias respecto a la Especificación.

- Fichas de Datos Técnicos completos.

- Arreglo General (con vistas y cortes, dimensiones y pesos).

- Curvas Características de Equipos y Componentes.

- Diagramas eléctricos.

- Diagramas de tuberías.

- Listado de materiales.

- Condiciones del Asesoramiento Técnico (De ser requerido).

- Listado de herramientas especiales a proveer.

- Listado de referencias.

- Listado de repuestos.

  - La ARMADA ARGENTINA podrá solicitar detalles ampliatorios para su análisis.

  - Las reglas, reglamentaciones y normas a emplear serán:

- NIPPON KAIJI KYOKAY Rules for Classification of Steel Ships.

- Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS), 1974.

- Convención Internacional de Líneas de Carga (ICLL), 1966.

- Reglamentación Internacional para Prevención de Colisiones en el Mar (COLREG), 1972.

- Convención Internacional para Prevenir la contaminación por buques (MARPOL), 1973/78.

- Las conexiones por bridado de tuberías o maquinaria/equipamientos del Astillero deberán ser conforme a la Norma ASME B16.5 (1966). Si las conexiones por bridado son establecidas conforme a las Normas propias del adjudicatario, dichas uniones bridadas deben ser suministradas por el adjudicatario.

  - La notación de clase de los buques a los cuales va destinado este equipamiento será  NS* MNS* del Nippon Kaiji Kyokai Register  (NK).

  - Las consultas técnicas podrán ser cursadas a la JEFATURA DE INSPECCIÓN LANCHAS DE INSTRUCCIÓN PARA CADETES, teléfono (011) 4317-2000 interno 3058 o por vía electrónica a la dirección diej.lica@armada.mil.ar

  - El  material será probado y aprobado conforme a los requerimientos de la Sociedad de Clasificación y la Armada Argentina. Los métodos de prueba utilizados y los correspondientes resultados obtenidos en los ensayos desarrollados en fábrica serán proporcionados a la Armada.

  - El adjudicatario deberá proveer junto al equipamiento la siguiente documentación  / certificados:

    - DOS (2) originales de los siguientes certificados cuando corresponda:

- Certificado de la Sociedad de Clasificación (NK) o Certificado de una Sociedad de Clasificación reconocida miembro del IACS (International Association of Classification Societies) junto con la documentación requerida por NK para efectuar el proceso de homologación posterior de los equipos.

- Certificados requeridos por la Sociedad de Clasificación.

- Certificado de Garantía.

- Certificados de Materiales.

- Declaración del fabricante de libre de asbestos (si corresponde).

    - Planos y documentos para aprobación y trabajo.

- Planos y documentos para aprobación: 1 (UNA) copia impresa más 1 (UNA) en formato electrónico.  Los Documentos y Planos para aprobación serán analizados y eventualmente comentados por el Proyectista y luego devueltos al adjudicatario por medio de la Armada Argentina a los fines de su adecuada revisión. Esta documentación deberá ser presentada al Comprador a las 2 (DOS) semanas después de realizada la Orden de Compra.

- Planos y documentos para aprobación: 2 (DOS) copia impresa más 1 (UNA) en formato electrónico. Los Documentos y Planos de trabajo son aquellos que, después de ser revisados por el Adjudicatario para incorporar las observaciones del Proyectista, serán utilizados por el proyectista para desarrollar el diseño del buque. Esta documentación corregida deberá ser reenviada al Comprador en el lapso de UNA (1) semana una vez que el adjudicatario haya recibido los Planos y Documentos Aprobados por la Armada.

- Instrucciones y Guías de Instalación: 5 (CINCO) copias impresas más 1 (UNA) en formato electrónico. Las Instrucciones y Guías de Instalación serán utilizadas por el Proyectista a los efectos del desarrollo del proyecto y por medio del Constructor para la instalación y prueba de los equipos a bordo. Serán entregadas al Comprador conjuntamente con los Planos de Trabajo.

    - El adjudicatario deberá entregará a la Armada, cuando sea aplicable, los planos y documentos indicados a continuación:

- Listado de Planos de Equipos.

- Métodos de Cálculo.

- Planos de Dimensionamiento de Equipos.

- Planos de Instalación de Equipos.

- Planos de Detalle.

- Listado de Materiales de los Equipos.

- Curvas Características de Equipos Principales y Componentes.

- Fichas Técnicas de Equipos.

- Planos de Basamentos de Equipos indicando Fuerzas de Reacción.

- Listado de Instrumentos.

- Diagramas Eléctricos Unifilares.

- Diagramas de Cableados y Conexiones Eléctricas.

- Diagramas de Tuberías.

- Planos de Conexiones de tuberías.

- Tablas de Pesos expresadas en Kilogramos (pesos húmedo / seco).

- Alcance del Suministro.

- Listado de Repuestos.

- Listado de Herramientas.

- Informes de Prueba.

- Manuales de Operación.

- Instrucciones de Instalación.

- Guías de Mantenimiento.

    - El adjudicatario proveerá toda la documentación necesaria aprobada por la Sociedad de Clasificación.

    - Los Documentos y Planos, siempre que sean requeridos por la Sociedad de Clasificación y/o Reglas y Reglamentaciones, serán responsabilidad del adjudicatario.

- GARANTÍA TÉCNICA

Los oferentes deberán acompañar la respectiva Garantía Técnica (ANEXO V) –debidamente rubricada – en la que indicarán, expresamente, el plazo – no inferior a DOCE (12) meses, que se volverá efectiva desde la fecha de instalación del bien cuyo suministro efectivizaron, o en su defecto DIECIOCHO (18) meses desde la fecha en que se produzca la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA ARGENTINA del bien cuyo suministro  se recepcionó en forma definitiva.

- VARIOS

  - Los materiales suministrados por el contratista deberán responder a las exigencias de la Sociedad de Clasificación siempre y cuando no se indiquen expresamente sus características técnicas en la especificación técnica.

  - Todas aquellas herramientas especiales, necesarias para la operación y/o mantenimiento de los equipos deberá ser incluida en la oferta.

  - El tratamiento superficial y el esquema de pintura deberá cumplir estándares aptos para el uso naval.

AGREGADO Nº1: Requerimientos Adicionales para instrumentación.

AGREGADO Nº2: Requerimientos Adicionales para motores eléctricos, arrancadores y cables.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE