ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lanchas de Instrucción de Cadetes ESCUELA NAVAL MILITAR

| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 255 | 06979 | 0354 | PINTURAS; TIPO PRIMER – PRESENTACIÓN ENVASE x 20L – COMPUESTOS VOLATILES SIN – PORCENTAJE DE PLOMO 0%. | LT | 3000 |
| 2 | 255 | 07014 | 0006 | SOLVENTES; PRESENTACIÓN ENVASE x 20L | LT | 1000 |
| 3 | 255 | 06979 | 0255 | PINTURAS; TIPO P/EMBARCACIÓN – PRESENTACIÓN ENVASE x 20L – COMPUESTOS VOLATILES SIN – PORCENTAJE DE PLOMO 0% | LT | 1400 |
| 4 | 255 | 06979 | 0255 | PINTURAS; TIPO P/EMBARCACIÓN – PRESENTACIÓN ENVASE x 20L – COMPUESTOS VOLATILES SIN – PORCENTAJE DE PLOMO 0% | LT | 200 |
| 5 | 255 | 06979 | 0255 | PINTURAS; TIPO P/EMBARCACIÓN – PRESENTACIÓN ENVASE x 20L – COMPUESTOS VOLATILES SIN – PORCENTAJE DE PLOMO 0% | LT | 600 |
| 6 | 255 | 06979 | 0255 | PINTURAS; TIPO P/EMBARCACIÓN – PRESENTACIÓN ENVASE x 20L – COMPUESTOS VOLATILES SIN – PORCENTAJE DE PLOMO 0% | LT | 1480 |
| 7 | 255 | 06979 | 0255 | PINTURAS; TIPO P/EMBARCACIÓN – PRESENTACIÓN ENVASE x 20L – COMPUESTOS VOLATILES SIN – PORCENTAJE DE PLOMO 0% | LT | 1440 |
| 8 | 255 | 06979 | 0255 | PINTURAS; TIPO P/EMBARCACIÓN – PRESENTACIÓN ENVASE x 20L – COMPUESTOS VOLATILES SIN – PORCENTAJE DE PLOMO 0% | LT | 1760 |
| 9 | 255 | 06979 | 0255 | PINTURAS; TIPO P/EMBARCACIÓN – PRESENTACIÓN ENVASE x 20L – COMPUESTOS VOLATILES SIN – PORCENTAJE DE PLOMO 0% | LT | 520 |
| 10 | 255 | 06979 | 0255 | PINTURAS; TIPO P/EMBARCACIÓN – PRESENTACIÓN ENVASE x 20L – COMPUESTOS VOLATILES SIN – PORCENTAJE DE PLOMO 0% | LT | 160 |
| 11 | 255 | 06979 | 0255 | PINTURAS; TIPO P/EMBARCACIÓN – PRESENTACIÓN ENVASE x 20L – COMPUESTOS VOLATILES SIN – PORCENTAJE DE PLOMO 0% | LT | 80 |
| 12 | 255 | 05444 | 0002 | DILUYENTES; PRESENTACIÓN ENVASE x 20L | LT | 320 |
| 13 | 255 | 05444 | 0002 | DILUYENTES; PRESENTACIÓN ENVASE x 20L. | LT | 200 |

1.	Detalle de la prestación: Adquisición de pinturas para el inicio del proceso del esquema de pintado de las Lanchas de Instrucción de Cadetes de la ESCUELA NAVAL MILITAR.

2.	Calidad: Nuevo sin uso y con sus respectivos empaques de fábrica.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIALES A PROVEER:

La siguiente especificación tiene por objeto definir el alcance de suministro y las características de las pinturas, solventes y asistencia técnica necesarios a proveer, correspondientes al esquema de pinturas para tanques de fondo de una Lancha de Instrucción de Cadetes cuya Notación de Clase será NS* MNS* - Nippon Kaiji Kyokai Register  (NK) de acuerdo al requerimiento técnico efectuado por el astillero constructor (ASTILLERO RÍO SANTIAGO) según siguiente detalle:

  - Renglón 1:

| Descripción | Cantidad de Envases | Volumen de Sólidos Min (%) | Rendimiento Teórico Min (m2/litro) | Espesor Total pelicula seca (micrones) | Numero de manos (-) | Espesor mínimo por mano de pelicula seca (micrones) | Cantidad total (Lts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA SHOP PRIMER – PRESENTACIÓN ENVASE x VEINTE (20) LITROS. Pintura shopprimer a base de Siliconato de Zinc. Cumplimiento Resolución OMI MSC (82). Tipo Hempel Shopprimer ZS15890. | 150 | 28 | 14 | 20 | 1 | 20 | 3000 |

  - Renglón 2:

| Descripción | Cantidad de Envases | Volumen de Sólidos Min (%) | Rendimiento Teórico Min (m2/litro) | Espesor Total pelicula seca (micrones) | Numero de manos (-) | Espesor mínimo por mano de pelicula seca (micrones) | Cantidad total (Lts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLVENTE ESPECIAL PARA SHOPPRIMER DE SILICATO DE ZINC – PRESENTACIÓN ENVASE x VEINTE (20) LITROS. Tipo Hempel Thinner 0870A. | 50 | - | - | - | - | - | 1000 |

  - Renglón 3:

| Descripción | Cantidad de Envases | Volumen de Sólidos Min (%) | Rendimiento Teórico Min (m2/litro) | Espesor Total pelicula seca (micrones) | Numero de manos (-) | Espesor mínimo por mano de pelicula seca (micrones) | Cantidad total (Lts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA TIPO EPOXI – PRESENTACIÓN ENVASE x VEINTE (20) LITROS. Pintura epoxi de capa gruesa de 2 componentes baja eemisión de solventes orgánicos (VOC) con largo período de repintado, libre de Coaltar. Tipo Hempel HEMPADUR QUATTRO 17634. Color Rojo Cantidad 720 litros. Color gris (09-1-060 / Tabla X IRAM DEF-D 1054) Cantidad 560 litros. Color Crema Cantidad 120 litros. | 70 | 71 | 4,8 | 300 | 2 | 150 | 1400 |

  - Renglón 4:

| Descripción | Cantidad de Envases | Volumen de Sólidos Min (%) | Rendimiento Teórico Min (m2/litro) | Espesor Total pelicula seca (micrones) | Numero de manos (-) | Espesor mínimo por mano de pelicula seca (micrones) | Cantidad total (Lts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA TIPO SELLADORA – PRESENTACIÓN ENVASE x VEINTE (20) LITROS. Pintura Epoxi anticorrosiva de 2 componentes (intermedia selladora) compatible con esquema. Tensión de adhesión mínimo: 25 Kg/cm2 (Elcometer Modelo 106). Tipo Hempel HEMPADUR 47182. Color Crema. | 10 | 62 | 8 | 100 | 1 | 100 | 200 |

  - Renglón 5:

| Descripción | Cantidad de Envases | Volumen de Sólidos Min (%) | Rendimiento Teórico Min (m2/litro) | Espesor Total pelicula seca (micrones) | Numero de manos (-) | Espesor mínimo por mano de pelicula seca (micrones) | Cantidad total (Lts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA TIPO ANTIINCRUSTANTE PARA OBRA VIVA – PRESENTACIÓN ENVASE x VEINTE (20) LITROS. Pintura antiincrustante autopulimentable Tin-free (libre de tributilestañó), basada en compuestos orgánicos compatible con la pintura selladora. Intervalo de diqueado mínimo: SESENTA (60) meses. Tipo Hempel ANTIFOULING OCEANIC+ 73950. Color Rojo (03-1-100 / Tabla IV IRAM DEF-D 1054) Cantidad 360 litros. Color Negro (11-1-070/ Tabla XII IRAM DEF-D 1054) para franja de flotación Cantidad 80 litros. Color marrón Cantidad 160 litros. | 30 | 58 | 6,4 | 300 | 3 | 100 | 600 |

  - Renglón 6:

| Descripción | Cantidad de Envases | Volumen de Sólidos Min (%) | Rendimiento Teórico Min (m2/litro) | Espesor Total pelicula seca (micrones) | Numero de manos (-) | Espesor mínimo por mano de pelicula seca (micrones) | Cantidad total (Lts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA TIPO EPOXI – PRESENTACIÓN ENVASE x VEINTE (20) LITROS. Recubrimiento epoxi de capa gruesa de 2 componentes con aducto de poliamida de elevado contenido de sólidos. Tipo Hempel HEMPADUR 45880. Color Blanco (11-1-010 / Tabla XII IRAM DEF D-1054) Cantidad 160 litros. Color gris (09-1-050 / Tabla X IRAM DEF-D 1054) Cantidad 120 litros. Color gris claro Cantidad 1200 litros. | 74 | 80 | 6,4 | 250 | 2 | 125 | 1480 |

  - Renglón 7:

| Descripción | Cantidad de Envases | Volumen de Sólidos Min (%) | Rendimiento Teórico Min (m2/litro) | Espesor Total pelicula seca (micrones) | Numero de manos (-) | Espesor mínimo por mano de pelicula seca (micrones) | Cantidad total (Lts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA TIPO EPOXI – PRESENTACIÓN ENVASE x VEINTE (20) LITROS. Recubrimiento epoxi de capa gruesa de 2 componentes con aducto de poliamida de elevado contenido de sólidos. Tipo Hempel HEMPADUR 15570. Color gris Cantidad 440 litros. Color gris claro Cantidad 440 litros. Color rojo Cantidad 560 litros. | 72 | 54 | 5,4 | 100 | 1 | 100 | 1440 |

  - Renglón 8:

| Descripción | Cantidad de Envases | Volumen de Sólidos Min (%) | Rendimiento Teórico Min (m2/litro) | Espesor Total pelicula seca (micrones) | Numero de manos (-) | Espesor mínimo por mano de pelicula seca (micrones) | Cantidad total (Lts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA TIPO POLIURETÁNICA – PRESENTACIÓN ENVASE x VEINTE (20) LITROS. Pintura terminación poliuretánica de 2 componentes, altos sólidos, largo período de repintado y excelente durabilidad. Tipo Hempel HEMPATHANE HS 55610. Color Gris (09-1-060 / Tabla X IRAM DEF D-1054) Cantidad 600 litros. Color Blanco (11-1-010 / Tabla XII IRAM DEF D-1054) Cantidad 620 litros. Color Crema (04-1-060 / Tabla V IRAM DEF-D 1054) Cantidad 260 litros. Color Verde (01-1060 /Tabla II IRAM DEF D-1054) Cantidad 80 litros. Color Azul (08-1-030 /Tabla IX IRAM DEFD-1054) Cantidad 120 litros. Color Gris (09-1-050 / Tabla X IRAM DEF D-1054) Cantidad 80 litros. | 88 | 65 | 6,7 | 100 | 1 | 100 | 1760 |

  - Renglón 9:

| Descripción | Cantidad de Envases | Volumen de Sólidos Min (%) | Rendimiento Teórico Min (m2/litro) | Espesor Total pelicula seca (micrones) | Numero de manos (-) | Espesor mínimo por mano de pelicula seca (micrones) | Cantidad total (Lts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA TIPO EPOXI – PRESENTACIÓN ENVASE x VEINTE (20) LITROS. Epoxi de capa gruesa de 2 componentes, sin solventes, especial para contener agua potable, aprobada por SENASA y OMS. Tipo Hempel HEMPADUR MULTISTREGTH 35530. Color Rojo Cantidad 200 litros. Color Gris Cantidad 320 Litros. | 26 | 100 | 3,3 | 500 | 2 | 300 | 520 |

  - Renglón 10:

| Descripción | Cantidad de Envases | Volumen de Sólidos Min (%) | Rendimiento Teórico Min (m2/litro) | Espesor Total pelicula seca (micrones) | Numero de manos (-) | Espesor mínimo por mano de pelicula seca (micrones) | Cantidad total (Lts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA TIPO EPOXI – PRESENTACIÓN ENVASE x VEINTE (20) LITROS. Pintura epoxi-fenolico (Novolaca) de 2 componentes curado con aducto de amina. Tipo Hempel HEMPADUR MULTISTREGTH 85671. Color rojo claro 80 litros. Color gris claro 80 litros. | 8 | 68 | 4,5 | 150 | 2 | 300 | 160 |

  - Renglón 11:

| Descripción | Cantidad de Envases | Volumen de Sólidos Min (%) | Rendimiento Teórico Min (m2/litro) | Espesor Total pelicula seca (micrones) | Numero de manos (-) | Espesor mínimo por mano de pelicula seca (micrones) | Cantidad total (Lts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA TIPO EPOXI ANTICORROSIVA – PRESENTACIÓN ENVASE x VEINTE (20) LITROS. Imprimación anticorrosiva de 2 componentes con fosfato de cinc para uso como imprimación general para sistemas epoxi, poliuretano o intumescente. Tipo Hempel PRIMER 15300. Color rojo. | 4 | 51 | 12 | 40 | 1 | 40 | 80 |

  - Renglón 12:

| Descripción | Cantidad de Envases | Volumen de Sólidos Min (%) | Rendimiento Teórico Min (m2/litro) | Espesor Total pelicula seca (micrones) | Numero de manos (-) | Espesor mínimo por mano de pelicula seca (micrones) | Cantidad total (Lts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DILUYENTE PARA PINTURAS EPOXI – PRESENTACIÓN ENVASE x VEINTE (20) LITROS. | 16 | - | - | - | - | - | 320 |

  - Renglón 13:

| Descripción | Cantidad de Envases | Volumen de Sólidos Min (%) | Rendimiento Teórico Min (m2/litro) | Espesor Total pelicula seca (micrones) | Numero de manos (-) | Espesor mínimo por mano de pelicula seca (micrones) | Cantidad total (Lts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DILUYENTE PARA PINTURAS ACRÍLICAS Y CAUCHO CLORADO – PRESENTACIÓN ENVASE x VEINTE (20) LITROS | 10 | - | - | - | - | - | 200 |

- CLAUSULAS PARTICULARES, ASISTENCIA TÉCNICA, GARANTÍAS Y PRUEBAS DE LAS PINTURAS OFERTADAS:

  - Las pinturas se proveerán ya preparadas y envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas. Los proveedores deberán entregar, para cada tipo de pintura o elemento químico provisto, la correspondiente ficha u hoja de datos de seguridad.

  - Llevar.an rótulos bien visibles donde se establezcan: marca de la pintura, tipo de pintura, número nacional de efectos (de corresponder), tipo de diluyente a utilizar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

  - Las pinturas y sus respectivos diluyentes provistos por la Firma, deberán poder ser aplicados sobre esquemas compatibles de otras marcas ya existentes, a efectos de lograr el mejor resultado con el menor costo posible.

  - Los diluyentes provistos por la Firma, son para uso exclusivo de las pinturas, en las proporciones que indique el fabricante. Para la limpieza de máquinas de pintar y accesorios, el Aplicador deberá contar con los diluyentes apropiados.

  - Los productos deberán proveerse con la máxima vida útil que corresponda a tipo de pintura, teniendo impresa en el envase la fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote integrado a efectos de facilitar su correcta identificación. Para cada caso se deberán especificar las condiciones de estiba que correspondan.

  - Los productos deberán estar disponibles en forma inmediata dentro de los siete (7) días antes de la iniciación de las tareas, a fin de realizar los análisis de recepción y verificación.

  - Todas las latas de cada tipo de pintura (Anticorrosivo Epoxi Mastic autoimprimante, Selladora, Antiincrustante para Obra Viva, Antiincrustante para Faja de Flotación y Terminación Acrílica), etc. deberán pertenecer a una misma partida o lote, a fin de facilitar los análisis.

  - Para considerar válidas las ofertas, las Firmas deberán entregar junto con la cotización, un Certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo Normas ISO 9001:2000 y las especificaciones técnicas de cada una de las pinturas ofrecidas. En caso que las mismas sean importadas, las Firmas deberán presentar la Certificación Aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecido en la licitación.

  - Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las Fichas Técnicas, las Firmas deberán notificar por escrito en la Licitación si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

  - Si dentro del plazo estipulado en la garantía, apareciera alguna de las anomalías mencionadas en el punto 4.9. en un porcentaje que exceda el 15 % de la superficie, o bien cualquiera de estos defectos se manifestara en un período comprendido dentro de los tres (3) meses de finalizado el trabajo, e independientemente del porcentaje de superficie afectada, la Firma deberá proveer sin cargo las pinturas necesarias para volver a aplicar el esquema, asumiendo los costos de mano de obra de preparación y aplicación de pintura. La fecha de provisión de las pinturas correspondientes será fijada por el Organismo o Unidad solicitante, así como también la fecha de las nuevas tareas de preparación de superficie y aplicación del esquema.

Los materiales a proveer con cargo al oferente deberán satisfacer los considerandos indicados en los puntos 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. y4.8. de las presentes cláusulas particulares.

  - La Firma adjudicataria deberá garantizar la pintura entregada y o el esquema de pintura aplicado y extender un Certificado de Calidad, que garantice por un período de 24 meses la aplicación de los productos, en el cual en un 85 % de la superficie no se observará:

    - Oxidación.

    - Ampollado

    - Cuarteado.

    - Arrugamiento

    - Un notorio cambio de color y Tizado (válido para las terminaciones).

  - Los productos ofrecidos por la Firmas cotizantes, deberán hallarse libremente en la página web de la misma, a fin de informarse y cotejarlos. Independientemente de haber entregado la ficha técnica.

  - El no cumplimiento de alguna de las presentes Cláusulas Particulares / Garantías por parte de las Firmas oferentes, así como también los condicionamientos que impliquen limitaciones a la garantía solicitada, será causa de desestimación de las ofertas.

  - Por tratarse de tareas relacionadas y de ejecución sucesiva se adjudicarán la totalidad de los renglones a un solo oferente.

  - El no cumplimiento de alguna de las presentes Cláusulas Particulares / Garantías por parte de las Firmas oferentes, así como también los condicionamientos que impliquen limitaciones a la garantía solicitada, será causa de desestimación de las ofertas.

  - El Adjudicatario deberá proveer a su costo un Supervisor de Pinturas en el Astillero durante el periodo de aplicación del esquema de pintura, como así también cuando esté en seco. El Supervisor de Pinturas deberá inspeccionar la preparación de superficies y la aplicación de las pinturas, en todo momento.

  - El material será testeado y aprobado conforme a los requerimientos de las Autoridades correspondientes y de la Sociedad de Clasificación, siempre que corresponda. El adjudicatario proporcionará al Comprador los métodos de prueba utilizados y sus correspondientes resultados obtenidos en los ensayos desarrollados en fábrica.

  - Las consultas técnicas podrán ser cursadas a la JEFATURA DE INSPECCIÓN LANCHAS DE INSTRUCCIÓN PARA CADETES, teléfono (011) 4317-2000 interno 3058 o por vía electrónica a la dirección diej.lica@armada.mil.ar

AGREGADOS:	Nº 1: Preparación de Superficies.

Nº 2: Esquema de pintura.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE