| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 437 | 01367 | 0321 | ACONDICIONADOR DE AIRE; TIPO SPLIT – FRIO 9000 FRIG – CALOR 9000CAL – TENSION NOMINAL 380V – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – CONSUMO MENOR A 5KVA – CORRIENTE NOMINAL 15A – EFICIENCIA ENERGIA GRADO A (VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS) | UN | 2 |
| 2 | 437 | 01367 | 0429 | ACONDICIONADOR DE AIRE; TIPO SPLIT – FRIO 6000 FRIG/H – CALOR 6000CAL/H – TENSION NOMINAL 220V – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – CONSUMO MENOR A 5KVA – CORRIENTE MENOR A 15,4A – EFICIENCIA ENERGIA GRADO A VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | UN | 2 |
| 3 | 437 | 01367 | 0426 | ACONDICIONADOR DE AIRE; TIPO SPLIT – FRIO 3000 FRIG – CALOR 3000CAL – TENSION NOMINAL 220V – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – CONSUMO 3500W – CORRIENTE NOMINAL 6A – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | UN | 3 |
| 4 | 437 | 01367 | 0318 | ACONDICIONADOR DE AIRE; TIPO FRIO/CALOR – FRIO 4500 FRIG – CALOR 4500CAL – TENSION NOMINAL 220/230V – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – CONSUMO MENOR A 5KVA – CORRIENTE NOMINAL 7,9A – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO C VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | UN | 2 |

1.	Detalle de la prestación: Adquisición de Equipos de Aire Acondicionados para distintos locales del “PROYECTO SUBMARINOS”.

2.	Calidad: Nuevo sin uso y con sus respectivos empaques de fábrica.

3.	Tolerancia: Si, ± 20%.

4.	Muestra: No es de aplicación.

5.	Visita: No es de aplicación.

6.	Muestras patrón: No es de aplicación.

7.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

7.1) RENGLÓN 1 – AIRES ACONDICIONADOS / TIPO SPLIT / FRIO – CALOR / 9000 Frig./H – 9000 Cal./H.-

Cantidad: DOS (2).

Descripción: ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO SPLIT – PISO/TECHO – FRÍO 9000FRIG – CALOR 9000CAL – TENSIÓN NOMINAL 380V – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – CONSUMO MENOR A 5KVA – CORRIENTE NOMINAL 15 A – EFICIENCIA ENERGÉTICA GRADO A.-

| Características Funcionales |
| --- |
| Control Remoto de pantalla LCD inalámbrico multifunción | Si |
| Auto swing Horizontal y Vertical | Si |
| Deflector vertical regulable | Si |
| Función de deshumidificación | Si |
| Función manual | Si |
| Auto Restart | Si |
| Protección de alta presión | Si |
| Función Precalentamiento "Hostart" | Si |
| Autodiagnóstico | Si |
| Timer programable de 24 hs. | Si |
| Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (ºC) (Frío) – Aprox. | 43 |
| Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (ºC) (Calor) – Aprox. | -5 |
| Distancia Máxima entre Unidad Interior y Exterior (m) – Aprox. | 30 |
| Distancia de Altura Máx. entre Unidad Interior y Exterior (UE arriba) – Aprox. | 15 |
| Distancia de Altura Máx. entre Unidad Interior y Exterior (UE abajo) – Aprox. | 10 |
| Cantidad Máxima de Curvas | 10 |
| Caño de Conexión (Gas) | 3/4 |
| Caño de Conexión (Líquido) | 1/2 |
| Control de Descongelamiento | Si |
| Protección de Fases | Si |
| Protección de válvula de servicio y anti-goteo. | Si |
| Eficiencia Energética | A |
| Tensión de Alimentación: Unidad Exterior | 380/3/50 |
| Tensión de Alimentación: Unidad Interior | 220/1/50 |
| Nivel de Ruido (db) | BAJO |

7.2) RENGLÓN 2 – AIRES ACONDICIONADOS / TIPO SPLIT / FRIO – CALOR / 6000 Frig./H – 6000 Cal./H.-

Cantidad: Dos (2)

Descripción: ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO SPLIT - FRIO 6000frig/h - CALOR 6000CAL/H - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - CONSUMO MENOR A 5KVA - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 10,4A - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A.-

| Características Funcionales |
| --- |
| Control Remoto de pantalla LCD inalámbrico multifunción | Si |
| Auto swing Horizontal y Vertical | Si |
| Deflector vertical regulable | Si |
| Función de deshumidificación | Si |
| Función manual | Si |
| Auto Restart | Si |
| Protección de alta presión | Si |
| Función Precalentamiento "Hostart" | Si |
| Autodiagnóstico | Si |
| Timer programable de 24 hs. | Si |
| Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (ºC) (Frío) – Aprox. | 43 |
| Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (ºC) (Calor) – Aprox. | -5 |
| Distancia Máxima entre Unidad Interior y Exterior (m) – Aprox. | 30 |
| Distancia de Altura Máx. entre Unidad Interior y Exterior (UE arriba) – Aprox. | 15 |
| Distancia de Altura Máx. entre Unidad Interior y Exterior (UE abajo) – Aprox. | 10 |
| Cantidad Máxima de Curvas | 10 |
| Caño de Conexión (Gas) | 3/4 |
| Caño de Conexión (Líquido) | 1/2 |
| Control de Descongelamiento | Si |
| Protección de Fases | Si |
| Protección de válvula de servicio y anti-goteo. | Si |
| Eficiencia Energética | A |
| Tensión de Alimentación: Unidad Exterior | 220/1/50 |
| Tensión de Alimentación: Unidad Interior | 220/1/50 |
| Nivel de Ruido (db) | BAJO |

7.3)	RENGLÓN 3 – AIRES ACONDICIONADOS / TIPO SPLIT / FRIO – CALOR / 3000 Frig./H – 3000 Cal./H.-

Cantidad: TRES (3)

Descripción: ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO SPLIT - FRIO 3000FRIG - CALOR 3000CAL - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - CONSUMO 3500W - CORRIENTE NOMINAL 6A - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A.-

| Características Funcionales |
| --- |
| Control Remoto de pantalla LCD inalámbrico multifunción | Si |
| Auto swing Horizontal y Vertical | Si |
| Deflector vertical regulable | Si |
| Función de deshumidificación | Si |
| Función manual | Si |
| Auto Restart | Si |
| Protección de alta presión | Si |
| Función Precalentamiento "Hostart" | Si |
| Autodiagnóstico | Si |
| Timer programable de 24 hs. | Si |
| Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (ºC) (Frío) – Aprox. | 43 |
| Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (ºC) (Calor) – Aprox. | -5 |
| Distancia Máxima entre Unidad Interior y Exterior (m) – Aprox. | 30 |
| Distancia de Altura Máx. entre Unidad Interior y Exterior (UE arriba) – Aprox. | 15 |
| Distancia de Altura Máx. entre Unidad Interior y Exterior (UE abajo) – Aprox. | 10 |
| Cantidad Máxima de Curvas | 10 |
| Caño de Conexión (Gas) | ½ |
| Caño de Conexión (Líquido) | ¼ |
| Control de Descongelamiento | Si |
| Protección de Fases | Si |
| Protección de válvula de servicio y anti-goteo. | Si |
| Eficiencia Energética | A |
| Tensión de Alimentación: Unidad Exterior | 220/1/50 |
| Tensión de Alimentación: Unidad Interior | 220/1/50 |
| Nivel de Ruido (db) | BAJO |

7.4)	RENGLÓN 4 – AIRES ACONDICIONADOS / TIPO VENTANA / FRIO – CALOR / 4500 Frig./H – 4500 Cal./H.-

Cantidad: DOS (2)

Descripción: ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO FRIO/CALOR - FRIO 4500FRIG - CALOR 4500CAL - TENSION NOMINAL 220/230V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - CONSUMO MENOR A 5KVA - CORRIENTE NOMINAL 7,9A - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO C.-

| Características Funcionales |
| --- |
| Control Remoto de pantalla LCD inalámbrico multifunción | Si |
| Auto swing Horizontal y Vertical | Si |
| Deflector vertical regulable | Si |
| Función de deshumidificación | Si |
| Función manual | Si |
| Auto Restart | Si |
| Protección de alta presión | Si |
| Función Precalentamiento "Hostart" | Si |
| Autodiagnóstico | Si |
| Timer programable de 24 hs. | Si |
| Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (ºC) (Frío) – Aprox. | 43 |
| Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (ºC) (Calor) – Aprox. | -5 |
| Control de Descongelamiento | Si |
| Protección de Fases | Si |
| Protección de válvula de servicio y anti-goteo. | Si |
| Eficiencia Energética | A/C |
| Tensión de Alimentación | 220/1/50 |
| Nivel de Ruido (db) | BAJO |

8. OBSERVACIONES GENERALES

8.1.- El ADJUDICATARIO deberá adjuntar información de las características técnicas y detalles descriptivos de los equipos y elementos ofertados o la constancia escrita del cumplimiento de lo especificado en este Anexo – Especificaciones Técnicas.

8.2.-  Servicios post venta y Provisión de repuestos.

9. CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN DE BIENES DE USO:

Para el caso particular de bienes de uso (inciso 4) y a fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa, el oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberán coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los materiales objeto de la contratación:

9.1.- Razón social (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante del producto ofertado. Fabricante: es el que concibe y produce el producto.

9.2.- Identificación registrada y utilizada por el fabricante del/los producto/s ofertado/s, número de referencia (número de parte, número de catálogo, códigos de barra) en caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también el número.

9.3.- Marca y/o modelo del producto ofertado.

9.4.- Características técnicas y funcionales del artículo ofertado (descripción).

9.5.- Si el producto ofertado cumple normas nacionales e internacionales, deberá indicar las mismas.

10. GARANTÍA TÉCNICA

Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la correspondiente garantía técnica –debidamente rubricada–, en la que indicarán, expresamente, el plazo no inferior a SEIS (6) meses, contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del bien cuyo suministro se recepcionó en forma definitiva. Durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán –a su exclusiva costa-, las deficiencias, que le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente.

En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se prevé, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontrantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimidación, subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16. (Anexo IV).

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE