##### ANEXO II

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas que se detallan en el presente Anexo y con la documentación requerida en la cláusula 11 Anexo I - Pliego de Bases y Condiciones Particulares, serán desestimadas sin reclamo alguno.

La cotización incluirá en todos los casos la provisión de mano de obra calificada y materiales necesarios por parte del adjudicatario, para la óptima conclusión de las tareas.

Las empresas deberán presentar para su evaluación, certificado expedido por el Registro Nacional de Constructores de Tareas Públicas, que demuestre la capacidad Técnica Financiera para asumir con idoneidad la ejecución de las tareas licitadas.

OBJETO: Mantenimiento y reparación de cubiertas de los Bloques  Nros. 4 - 5 y 11 en el Barrio Stella Maris, por deterioro de la estructura de sustentación de madera, y pérdida de su aislamiento hidrófugo, recomponiendo la estructura completa de su cubierta de tejas con sus aleros y canaletas pluviales, más el reemplazo del tanque de reserva y sus conexiones al montante colector y todas las conexiones de distribución.

- SUPERFICIE A TRABAJAR POR BLOQUE:

Aleros: 79 m2. (metros cuadrados), Cubierta de Tejas: 207 m2. (metros cuadrados), Longitud de canalones por bloque 60,60 metros lineales.

- ALBANÍLERIA:

Los trabajos consistirán en el reemplazo de los tirantes de escuadría 2”x 6”, con la revisión de las correas o vigas de dimensiones  4”x 8”, el machiembrado de 1”x 6”, y las clavaderas de donde se engancharán  las tejas.

Se revisarán la totalidad de las tejas para reemplazar todas aquellas piezas que se encuentren deterioradas reemplazadas por otras piezas nuevas similares características en calidad y dimensiones.

- CAMBIO DE MATERIAL DE CUBIERTA

  - Desmantelamiento total de las cubiertas actuales de los EDIFICIOS: Esta tarea consiste en retirar las tejas de la estructura de la cubierta, el aislamiento existente de techado asfáltico y la remoción completa del machimbrado y la tirantería. A continuación se procederá a desmantelar la totalidad de la superficie de machiembrado y la tirantería existente (cabios y correas), para su reemplazo por material nuevo de madera perfectamente seca y asentada, a corroborar por el Departamento de Viviendas Fiscales de la Armada.

  - Rearmado y montaje: Estructura general de la  cubierta de la vivienda.

- Se lijará a fondo toda la carpintería, luego se aplicará un curado antihongo, con productos especiales de reconocida marca comercial.

- Se procederá a la colocación sobre el machiembrado, de una capa pegada de aislamiento Ruberoid sujeto por listones de yesero y luego un aislamiento hidrófugo - térmico que cubra toda la superficie.

Los elementos de la estructura de la cubierta a rehacer, deberán tener en cuenta lo siguiente:

- Los cabios (tirantes) de 2” x 6” irán separados a 50/55 cm. entre eje y eje.

- Los listones (clavaderas) de 1’’x  3’’, donde se enganchan las piezas irán separados a 35 cm. de eje  a eje.

- El entablonado machimbrado será 1’’x 6’’.

- Las correas (vigas) de 4’’ x 8’’ que van de muro a muro, iràn separadas entre 3,50 m. a 4,50 m., apoyadas en los muros de carga de la vivienda.

- Todas las maderas deberán estar curadas y secas. Se reparará la totalidad de la estructura de madera de sustentación de la cubierta, incluyendo el machiembrado de los aleros perimetrales de 1” x  4” sostenida por un armazón de madera, cuyas piezas serán revisadas integralmente y serán reemplazadas las deterioradas por nuevas de similares escuadrías, así como su pieza de ángulo de terminación del techo.

- Se reparará o cambiará la cenefa perimetral del alero de 1” x 10” y se barnizarán junto con los aleros del machiembrado, con una mano de fijador al aceite y cuatro manos de barniz marino con filtro, de marca reconocida en el mercado.

- PLOMERIA:

4.1 Desagües  pluviales: Se revisará longitudinalmente los canalones de  recogidas de aguas pluviales de 25 cm., conectado mediante  embudo a las bajadas exteriores, las cuales van sujetas con grampas a los muros. Se colocarán cuatro bajadas por bloque.

4.2 Tanque:Retiro, montaje y recomposición de un nuevo tanque con el colector distribuidor conectado al circuito de distribución de agua potable  conectado a cada una de las viviendas.

5- PINTURA:

Los  aleros de machimbre y la cenefa se barnizarán con una mano de fijador al aceite y cuatro manos de barniz marino con filtro de 1ra. marca.

PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS:

Los oferentes adjuntarán a su oferta, un Plan de  Trabajo (Tipo diagrama de GANTT), el cual podrá ser modificado por la Dirección Técnica del Departamento de Viviendas Fiscales de la D.I.B.N. de la Armada, una vez que se adjudique (Agregado Nº 2 del Anexo I).

LIBRO DE TAREAS:

El Adjudicatario deberá disponer de un cuaderno y/o Libro con hojas numeradas, que conste de original, duplicado y triplicado, en el cual la Inspección Técnica del Departamento de Viviendas Fiscales asentará las observaciones emergentes del recorrido de la obra, emitirá directivas y efectuará coordinaciones. A tal efecto la inspección Técnica, firmará el original y las copias, quedándose con el duplicado. El Adjudicatario al tomar conocimiento firmará el original, retirando el triplicado. El original deberá permanecer en la obra en perfecto estado de conservación (sin manchas, enmiendas, tachaduras), para verificación de las partes intervinientes.

Finalizada la tarea este registro quedará en poder de la ARMADA

LIMPIEZA Y PREVENCIONES:

Diariamente se deberán retirar del edificio todas los escombros y desechos ocasionados por los trabajos.

Durante la ejecución de las tareas se deberán adoptar las medidas pertinentes para que antes de levantar partes del techo, el Adjudicatario se informe de las futuras condiciones meteorológicas a fin de colocar en tiempo y forma, una cobertura eficaz de protección (impermeabilización de la vivienda) para protección de las personas y los bienes personales de estas.