| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 332 | 03038 | 0039 | MANT. Y REP. DE EMBARCACIONES; MANT. Y REP. DE EMBARCACIONES - CRITERIO SOCIAL SIN | UN | 1 |

1.	Detalle de la prestación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PESCANTE CON APAREJO ELÉCTRICO DE DOS MIL KILOGRAMOS DE CAPACIDAD UBICADO EN EL TRANSPORTE A.R.A. “BAHÍA SAN BLAS”.

2.	Calidad: Óptima.

3.	Tolerancias: No se admiten.

4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

4.1. RENGLÓN 1:

Descripción General del bien a mantener y reparar:

Dimensión del pescante: 1,60 metros con escuadra a 0,75 metros al punto de giro.

Aparejo eléctrico: con capacidad de carga de DOS MIL (2.000) kilogramos y VEINTE (20) metros de cadena.

Descripción del servicio a efectuar:

Colocación de plantilla sobre cubierta. Colocación de tubo Schedule 80 de 8” sobre platina con una altura hasta la línea de barranete de la bodega. Se colocarán escuadras sobre cubierta y barranete de bodega. El pescante es en tubo de 4” Schedule 80 de 2,30 metros de altura con una bandera de 1,60 metros, con una escuadra a 0,75 metros al punto de giro. Se deberán quitar los bujes colocados e instalar bujes de bronce nuevos con sus correspondientes graseras para un mejor giro y brida de tope con sus correspondientes graseras. Cáncamos laterales para maniobras y cáncamo en su extremo para la colocación de aparejo eléctrico. Asimismo, se deberá efectivizar el cambio de la cadena del aparejo eléctrico.

Garantía técnica.

El plazo de garantía técnica del servicio prestado será de UN (1) año, contado a partir de la fecha en que se concrete por la ARMADA su recepción definitva.

En dicho plazo el ADJUDICATARIO deberá subsanar –a su exclusiva costa- , las deficiencias y falencias de cualquier especie que evidencie el Pescante reparado y su aparejo eléctrico de DOS MIL (2.000) kilogramos de capacidad, resultando suficiente a tal efecto, la notificación fehaciente que respecto a las falencias y deficiencias precitadas le realice al adjudicatario / cocontratante respectivo la ARMADA requiriéndole al último su subsanación. El plazo de UN (1) año correspondiente a la garantía técnica que se prevé en esta cláusula deberá ser expresamente ofrecido por los cotizantes al concretar su oferta, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De omitirse el cumplimiento de dicho recaudo, la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) de la ARMADA interviniente, intimará –por un medio fehaciente-, al oferente incumpliente, a fin de que subsane su incumplimiento en el plazo de TRES (3) días hábiles contado desde el siguiente a la fecha en que último reciba la mencionada intimación.

De subsistir la omisión una vez extinguido el plazo referido, la ARMADA desestimará –como inadmisible-, la respectiva oferta incumpliente (artículo 67 y concordantes del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

5. OBSERVACIONES GENERALES

Los oferentes deberán presentar certificado de Visita al lugar de prestación del servicio y respecto al bien (Pescante con aparejo eléctrico de 2000 kilogramos de capacidad) en el que se debe ejecutar según ANEXO VI. La coordinación de la visita se deberá efectuar en el Departamento Logística del COMANDO NAVAL ANTÁRTICO – Avenida Comodoro Py 2055, Piso 1º, Oficina 156 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: 4317-2000 Interno 3559.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE