ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lanchas de Instrucción de Cadetes ESCUELA NAVAL MILITAR

| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 272 | 06121 | 0004 | HELICES DE PROPULSION | UN | 4 |

- Detalle de la prestación: Las siguientes especificaciones tienen por objeto definir el alcance de suministro y las características de los componentes necesarios a proveer, correspondientes a las hélices propulsoras para DOS (2) Lanchas de Instrucción de Cadetes de la ESCUELA NAVAL MILITAR.

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN. EN CASO CONTRARIO SERÁN DESESTIMADAS.

- EQUIPAMIENTO A PROVEER:

  - Renglón Nº1: Hélices

- Cantidad: CUATRO (4)

    - CARACTERISTICAS PARTICULARES:

    - Hélice Paso Fijo

    - Cantidad: 2 (DOS)

    - Potencia Salida Máxima: 405 kW

    - RPM Máximas: 530,6

    - Velocidad Estimada de la embarcación: 13 Nudos

    - Las hélices deberán ser producidas de acuerdo a los planos e información recibida del ASTILLERO RIO SANTIAGO.

- 94-B-113------------------------------------------- Geometría de la Hélice.

Información de la Hélices:

• Diámetro:…………………………………………………………1284 mm

• Numero de Palas............................................................................. 4

• Tipo de Hélice:………………………………………………… Monoblock

• Dirección Rotación Babor:…….......... Anti-horario (Visto desde atrás)

• Dirección Rotación Estribor...................... Horario (Visto desde atrás)

• Peso……………………………………………………………….. 238,2 kg

• Paso………………………………………………………………. 1122 mm

• Rango de GL…………………………..………………… 10 Grados Atrás

• Radio del Área Expandida……………………………. 0,70

• Exactitud de Fabricación……….. ISO 484 (1981) Clase 1

• Rugosidad Superficial……………………………… Clase S

• Conexión al Eje……………………………………… Keyway

• Skew……………………………………………. 20,1 degrees

• Taper………………………………………………………. 1:16

• Diámetro Trasero del Cubo:…………………………232 mm

• Diámetro Delantero del Cubo:……………………….250 mm

• Largo del Cubo:……………………………………. 317,5 mm

Material:

El material de la hélice deberá ser fundición de Broce al Manganeso, Grado1 (Spec. NKK: KHBsC1).

La composición química de la fundición de la hélice se completara con los requerimientos especificados debajo:

• Cu…………………….. 52~62%

• Al……………………… 0,5~3,0%

• Mn…………………….. 0,5~4,0%

• Zn……………………...  35~40%

• Fe ……………………... 0,5~2,5%

• Ni……………………… 1,0% Max.

• Sn……………………... 1,5% Max.

• Pb……………………… 0,5% Max.

También, el Zinc equivalente especificado debajo no excederá el 45%

Dónde:

Zinc Equivalente: (%) = 100 - 100 xCu(%)

100 + A

A = Sn + 5AL - O.5Mn - O.1Fe - 2.3Ni (%)

2. Marcas:

Las marcas sobre el cubo de las hélices que serán incluidas por la Sociedad de Clasificación, contendrán:

• Numero de Orden

• Material

• Diámetro

• Paso

• Peso

• Número de Palas

Top Mark on Boss Aft Face

2.1. Materiales:

Los materiales deberán ser provistos de acuerdo a los estándares del fabricante, a menos que se indique otra cosa, y cuando sea aplicable a las regulaciones y reglas de la clasificación correspondiente.

2.2. Repuestos:

Los repuestos deberán se suministrados de acuerdo a las recomendaciones de la sociedad de clasificación incluyendo el estándar del fabricante, en exceso a las recomendaciones de la clasificación.

Los repuestos deberán ser entregados en cajas, de acuerdo a los estándares del fabricante. Las cajas se entregaran con una lista de repuestos y cada uno debe ser identificado dentro de cada caja.

2.3. Herramientas:

Las herramientas deberán ser entregadas en cajas, de acuerdo a los estándares del fabricante.

La lista de herramientas se publicara de acuerdo al formato del fabricante.

3. Inspecciones y Pruebas:

3.1. Pruebas de Fábrica:

El equipamiento deberá ser probado y aprobado de acuerdo a los requerimientos establecidos por las autoridades de la Sociedad de Clasificación.

El fabricante deberá enviar al comprador los métodos de pruebas y los correspondientes resultados de esas pruebas del equipamiento producido en fábrica.

4. Alcance del suministro:

Cantidad por Buque: 2 (DOS)

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

5.1  A efectos de permitir su correcto análisis, la Documentación Técnica a proveer en la Oferta deberá contener como mínimo, de corresponder los mismos:

- Descripción detallada del alcance del suministro.

- Especificación Técnica.

- Listado de divergencias respecto a la Especificación.

- Fichas de Datos Técnicos completos.

- Arreglo General (con vistas y cortes, dimensiones y pesos).

- Curvas Características de Equipos y Componentes.

- Listado de materiales.

- Condiciones del Asesoramiento Técnico.

- Listado de herramientas especiales.

- Listado de referencias.

- Listado de repuestos.

  - La ARMADA ARGENTINA podrá solicitar detalles ampliatorios para su análisis.

5.3   Las reglas, reglamentaciones y normas a emplear serán:

- NIPPON KAIJI KYOKAY Rules for Classification of Steel Ships.

- Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS), 1974.

- Convención Internacional de Líneas de Carga (ICLL), 1966.

- Reglamentación Internacional para Prevención de Colisiones en el Mar (COLREG), 1972.

- Convención Internacional para Prevenir la contaminación por buques (MARPOL), 1973/78.

5.4  La notación de clase de los buques a los cuales va destinado este equipamiento será                        NS* MNS* del Nippon Kaiji Kyokai Register  (NK).

5.5. Las consultas técnicas podrán ser cursadas a la JEFATURA DE INSPECCIÓN    LANCHAS DE INSTRUCCIÓN PARA CADETES, teléfono (011) 4317-2000 interno 3058 o por vía electrónica a la dirección diej.lica@armada.mil.ar

5.6.  El  material será probado y aprobado conforme a los requerimientos de la Sociedad de  Clasificación y la Armada Argentina. Los métodos de prueba utilizados y los correspondientes resultados obtenidos en los ensayos desarrollados en fábrica serán proporcionados a la Armada.

5.7  El adjudicatario deberá proveer junto al equipamiento la siguiente documentación certificados:

5.7.1  DOS (2) originales de los siguientes certificados:

- Certificado de la Sociedad de Clasificación (NK) o Certificado de una Sociedad de Clasificación reconocida miembro del IACS (International Association of Classification Societies” junto con la documentación requerida por NK para efectuar el proceso de homologación posterior de los equipos.

- Certificados requeridos por la Sociedad de Clasificación.

- Certificado de Garantía.

- Certificados de Materiales.

- Declaración del fabricante de libre de asbestos (si corresponde).

5.7.2  Planos y documentos para aprobación y trabajo:

- Planos y documentos para aprobación: 1 (UNA) copia impresa más 1 (UNA) en formato electrónico.  Los Documentos y Planos para aprobación serán analizados y eventualmente comentados por el Proyectista y luego devueltos al adjudicatario por medio de la Armada Argentina a los fines de su adecuada revisión. Esta documentación deberá ser presentada al Comprador a las 2 (DOS) semanas después de realizada la Orden de Compra.

- Planos y documentos para aprobación: 2 (DOS) copia impresa más 1 (UNA) en formato electrónico. Los Documentos y Planos de trabajo son aquellos que, después de ser revisados por el Adjudicatario para incorporar las observaciones del Proyectista, serán utilizados por el proyectista para desarrollar el diseño del buque. Esta documentación corregida deberá ser reenviada al Comprador en el lapso de UNA (1) semana una vez que el adjudicatario haya recibido los Planos y Documentos Aprobados por la Armada.

- Instrucciones y Guías de Instalación: 5 (CINCO) copias impresas más 1 (UNA) en formato electrónico. Las Instrucciones y Guías de Instalación serán utilizadas por el Proyectista a los efectos del desarrollo del proyecto y por medio del Constructor para la instalación y prueba de los equipos a bordo. Serán entregadas al Comprador conjuntamente con los Planos de Trabajo.

5.7.3  El adjudicatario deberá entregará a la Armada, cuando sea aplicable, los planos y documentos indicados a continuación:

- Listado de Planos de Equipos.

- Métodos de Cálculo.

- Planos de Dimensionamiento de Equipos.

- Planos de Instalación de Equipos.

- Planos de Detalle.

- Listado de Materiales de los Equipos.

- Curvas Características de Equipos Principales y Componentes.

- Fichas Técnicas de Equipos.

- Tablas de Pesos expresadas en Kilogramos (pesos húmedo / seco).

- Alcance del Suministro.

- Listado de Repuestos.

- Listado de Herramientas.

- Informes de Prueba.

- Manuales de Operación.

- Instrucciones de Instalación.

- Guías de Mantenimiento.

5.7.4  El adjudicatario proveerá toda la documentación necesaria aprobada por la Sociedad de Clasificación.

5.7.5 Los Documentos y Planos, siempre que sean requeridos por la Sociedad de  Clasificación y/o Reglas y Reglamentaciones, serán responsabilidad del adjudicatario.

- GARANTÍA TÉCNICA

El plazo de garantía será de 12 (DOCE) meses que se volverá efectiva desde la fecha de instalación, o en su defecto 18 (DIECIOCHO) meses desde la entrega del equipo/material al Astillero RIO SANTIAGO.

- VARIOS:

  - Los materiales suministrados por el contratista deberán responder a las exigencias de la Sociedad de Clasificación siempre y cuando no se indiquen expresamente sus características técnicas en la especificación técnica.

  - Todas aquellas herramientas especiales, necesarias para el montaje, operación y/o mantenimiento de a bordo de los equipos suministrados deberán ser incluidas en la oferta. Deberán suministrarse un juego de herramientas especiales por equipo necesarias para la operación y mantenimiento básico (primer y segundo escalón).

  - El tratamiento superficial y el esquema de pintura deberá cumplir estándares aptos para  el uso naval.

    - Una permanencia no menor a 5 (CINCO) años de antigüedad y con talleres propios o habilitados para realizar las reparaciones y mantenimientos de los equipos del suministro; los mismos deberán tener una antigüedad igual o superior a la indicada.

    - Disponer de información en lo que respecta a asesoramiento técnico, planos y documentación de detalle.

  - El ADJUDICATARIO deberá proveer personal técnico para la verificación de la instalación, conocimiento del producto, mantenimiento, y reparaciones básicas. Brindará asesoramiento al taller o astillero que realice la ingeniería de detalle y el montaje, en todos los aspectos técnicos y operativos relacionados a las pruebas finales en muelle y mar (HAT y SAT).

- CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO:

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa los oferentes que resulten ADJUDICATARIOS deberán coordinar con el organismo receptor, el aporte de datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del material objeto de la contratación:

- RAZÓN SOCIAL (Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de Internet) del fabricante (*) del producto ofertado.

- IDENTIFICACIÓN REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL PRODUCTO OFERTADO, NÚMERO DE REFERENCIA (Número de parte, Número de catálogo, Código de Barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también el mismo.

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO (DESCRIPCIÓN).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERÁ INDICAR LAS MISMAS.

(*) Fabricante es el que concibe y produce el artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación, y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la Ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido

Agregado 1 al ANEXO I: Plano 94-B-113

Agregado 2 al ANEXO I: Plano 94-T-502

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE