| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 299 | 09327 | 0004 | CHINGUILLOS; DIMENSIÓN 6 X 6M - CARGA DE TRABAJO 6000Kg. | UN | 10 |
| 2 | 299 | 09327 | 0003 | CHINGUILLOS; DIMENSIÓN 10 X 6M - CARGA DE TRABAJO 6000Kg. | UN | 8 |

1.	Detalle de la prestación: ADQUISICIÓN DE CHINGUILLOS PARA REPOSICIÓN DE LOS UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL COMANDO NAVAL ANTÁRTICO EN LA CAV 2016/2017.

2.	Calidad: Nuevo sin uso.

3.	Tolerancia: No se admite

4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

4.1. RENGLÓN 1:

DIEZ (10) CHINGUILLOS

DIMENSIÓN: 6 MTS X 6 MTS.

CARGA DE TRABAJO: 6000 KG.

Material Principal: Cinta Nylon 30 x 3 mm.

Refuerzos: cinta nylon de 50 x 3 mm.

Perímetro o madre: Cinta de nylon 75 mm.

Estrobos: Cabo nylon de 25 mm de diámetro.

Hilo Nylon: Nº20 y Nº10.

Chinguillo confeccionado con cintas de nylon entrelazadas de 30 mm, con malla de 100 mm con 4 refuerzos verticales y horizontales de cinta de nylon 50mm y la madre de 75 mm, de cinta nylon de 75 mm.

Todas las costuras en los ojos tendrán 10 pasadas de 30 cms con refuerzo interior y en el perímetro las cintas de 30mm  y 50mm abrazarán y pasarán a la madre en 50 mm con costuras cuadrado equis.

Los estrobos serán de 8 mts de largo con ojo de 400 mm de largo y una gaza cada uno de por lo menos cuatro pasadas.

Serán dos ojos de cinta por vértice por 200 mm de largo.

CARGA ROTURA:

Tiro directo cinta nylon de 75 mm.(8000 kg).

Tiro directo cinta nylon de 50 mm.(5000 Kg.)

Tiro directo cinta nylon de 30 mm.(3000 Kg.)

Cabo nylon 25 mm carga rotura(13.500 kg.).

Todos los chinguillos deberán contar con certificado de carga de rotura tanto para las cintas como para el cabo.

RENGLÓN 2:

OCHO (8) CHINGUILLOS

DIMENSIÓN: 10 MTS X 6 MTS.

CARGA DE TRABAJO: 6000 KG.

Material Principal: Cinta Nylon 30 x 3 mm.

Refuerzos: cinta nylon de 50 x 3 mm.

Perímetro o madre: Cinta de nylon 75 mm.

Estrobos: Cabo nylon de 25 mm de diámetro.

Hilo Nylon: Nº20 y Nº10.

Chinguillo confeccionado con cintas de nylon entrelazadas de 30 mm, con malla de 100 mm con 4 refuerzos verticales y horizontales de cinta de nylon 50mm y la madre de 75 mm, de cinta nylon de 75 mm.

Todas las costuras en los ojos tendrán 10 pasadas de 30 cms con refuerzo interior y en el perímetro las cintas de 30mm  y 50mm abrazarán y pasarán a la madre en 50 mm con costuras cuadrado equis.

Los estrobos serán de 8 mts de largo con ojo de 400 mm de largo y una gaza cada uno de por lo menos cuatro pasadas.

Serán dos ojos de cinta por vértice por 200 mm de largo.

CARGA ROTURA:

Tiro directo cinta nylon de 75 mm.(8000 kg).

Tiro directo cinta nylon de 50 mm.(5000 Kg.)

Tiro directo cinta nylon de 30 mm.(3000 Kg.)

Cabo nylon 25 mm carga rotura(13.500 kg.).

5. OBSERVACIONES GENERALES

Todos los chinguillos deberán contar con certificado de carga de rotura tanto para las cintas como para el cabo.

  - Muestras: Deberá presentarse muestra hasta 48 horas hábiles antes de la fecha de apertura, la cual consistirá en UN (1) vértice de chinguillo de 50 cm x 50 cm con ojal, estrobo y malla, para verificar la calidad de confección y los materiales que conforman los bienes cotizados.

  - Vista de materiales: A los fines de evitar errores en la interpretación del material a cotizar, los oferentes deberán tomar vista del material requerido en el Departamento Logística del COMANDO NAVAL ANTÁRTICO – Av. Comodoro Py 2055, Piso 1º, Oficina 156 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: 4317-2000 (Interno 3559) en el horario de 09:00 a 12:00 horas. Una vez verificado el material se les emitirá un certificado de vista – Anexo Nº 6 - de ESTE Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Dicho certificado de VISTA deberá ser incorporado a las ofertas presentadas en la fecha de apertura (Cláusula 10º, Acápite 10.6. del presente Pliego.

La fecha tope para tomar vista será hasta SETENTA Y DOS (72) horas hábiles antes de la fecha de apertura de la presente licitación privada.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO

CONTRATACIONES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE