| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 296 | 02132 | 0140 | CABOS; MATERIAL COMPOSITE POLIESTER - DIAMETRO 88mm - RESISTENCIA A LA TRACCION 132000Kg | UN | 8 |

- Detalle del suministro: ADQUISICIÓN DE CABOS (ESLINGAS) PARA LA PROVISIÓN DEL MATERIAL A LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL COMANDO NAVAL ANTÁRTICO DURANTE LA CAMPAÑA ANTÁRTICA DE VERANO

2.	Calidad: Nuevo sin uso.

3.	Tolerancias: No se admiten.

4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

4.1. RENGLÓN 1:

OCHO (8) CABOS TIPO ESLINGAS DE POLYESTER Y POLYOLEFIN

El cabo deberá estar compuesto en su trama por una mezcla de polyester y polyolefin dual.

Asimismo deberá presentar en sus extremos un ojo (gaza) de 1,80 metros con refuerzo interno de cobertura plástica tipo gomón.

El cabo y las gazas deberán tener un trenzado de OCHO (8) cordones y de OCHO (8) pasadas cada uno.

CARGA DE TRABAJO: 132.000 KG. con una tolerancia de +/- 10 %.

Material Principal: Polyester / Polyolefin dual.

Diámetro: 88 milímetros.

Refuerzos: refuerzos interiores en el ojo (gaza) de cobertura plástica tipo gomón.

Normas a cumplimentar. Deberá cumplir con la norma ISO 10556:2009.

Certificados: Junto con la oferta cada cotizante deberá acompañar el Certificado de Prefectura Naval Argentina (P.N.A.) de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Marítima Nº 05/76.

5. OBSERVACIONES GENERALES

Todos los cabos (eslingas) ofertados deberán contar con Certificado de P.N.A. (según Ordenanza Marítima 05/76) y cumplir con la norma ISO 10556:2009

  - Muestras: Deberá presentarse una muestra de los bienes ofertados hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha de apertura, la cual consistirá en UN (1) tramo de la eslinga de DOS (2) metros de largo con una gaza en uno de los extremos de 1,80 metros con sus respectivos refuerzos. Ello para verificar la calidad de confección y los materiales que conforman los bienes cotizados.

Entrega de muestras: deberán entregar la muestra del material ofertado en el Departamento Logística del COMANDO NAVAL ANTÁRTICO – Av. Comodoro Py 2055, Piso 1º, Oficina 156 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: 4317-2000 (Interno 3559) de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 horas. Una vez entregada la muestra,  se les firmará a cada cotizante un recibo de muestras. Dicho recibo deberá ser incorporado a las ofertas presentadas en la fecha de apertura (Cláusula 10º, Punto 10.7., del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que este Anexo II integra).

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE