ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lanchas de Instrucción de Cadetes ESCUELA NAVAL MILITAR

| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 263 | 00833 | 0177 | LAVATORIO – MATERIAL LOZA – TIPO LINEA ANDINA – LARGO X ANCHO 410 X 470 – BACHA SIMPLE – COLOR BLANCO | UN | 10 |
| 2 | 263 | 00835 | 0124 | INODORO - MATERIAL LOZA - TIPO ALTO- TIPO DESCARGA PISO - LARGO X ANCHO 485 X 383 MM- TIPO DE PUNTA/ MODELO ESPACI | UN | 14 |
| 3 | 296 | 07689 | 0003 | ACC. P/PORTA ROLLO;MATERIAL ACRILICO - USO PAPEL HIGIENICO- MEDIDA 24,5 X 34,5 X 15C | UN | 14 |
| 4 | 296 | 07105 | 0019 | ACC. P/BAÑO- ACCESORIO BARRAL TOALLERO- MATERIAL ACERO INOXIDABLE | UN | 8 |
| 5 | 299 | 03745 | 0001 | TOALLEROS; USO SANMITARIO MODELO BARRAL – TIPO A ATORNILLAR – MATERIAL ACERO INOXIDABLE | UN | 4 |
| 6 | 296 | 07105 | 0012 | ACC. P/BAÑO – JABONERA - MATERIAL ALUMIONIO | UN | 20 |
| 7 | 296 | 07105 | 0027 | ACC. P/BAÑO - ACCESORIO PERCHERO - MATERIAL ACERO INOXIDABLE | UN | 64 |
| 8 | 296 | 07105 | 0001 | ACC. P/BAÑO - ACCESORIO PORTAVASO - MATERIAL LOZA | UN | 10 |
| 9 | 279 | 02104 | 0003 | BRAZO/ FLOR P/DUCHA- MATERIAL GALVANIZADO - COMPONENTE FLOR | UN | 10 |

- Detalle de la prestación:

Las siguientes especificaciones técnicas tienen por objeto definir el alcance de suministro y las características de los componentes necesarios a proveer, correspondientes a sanitarios y accesorios para baño para DOS (2) Lanchas de Instrucción de Cadetes ESNM.

  - Renglón Nº 1: Lavatorio.

Cantidad: DIEZ (10).

El Adjudicatario deberá proporcionar los lavatorios que cumplan con las siguientes características:

- Loza sanitaria o porcelana.

- Color blanco.

- Dimensiones  416x460x150 [mm].

- Sin pedestal.

- Deberán ser provistos con un mezclador monocomando de ½”, construido en acero inoxidable, con cierre cerámico.

- Estará marcado en rojo el suministro de agua caliente y en azul el suministro de agua fría.

- Deberá ser provisto con flexibles de ½” de diámetro para permitir la conexión de los mismos con la tubería existente en el buque de agua fría y caliente.

  - Renglón Nº 2: Inodoro.

Cantidad: CATORCE (14).

El Adjudicatario deberá proporcionar los inodoros similares al tipo bermejo que cumplan con las siguientes características:

- Loza sanitaria o porcelana.

- Color blanco.

- Dimensiones 475x390x365 [mm].

- Tipo sifón.

- provisto con válvula de descarga (tipo Diógenes).

- Sin mochila.

- deberán ser provistos con aro y tapa superior de material macizo.

- La descarga del drenaje estará ubicada en la parte posterior del inodoro y no por la parte inferior.

  - Renglón Nº 3: Portarrollos.

Cantidad: CATORCE (14).

El Adjudicatario deberá proporcionar los portarrollos que cumplan con las siguientes características:

- Construido en latón cromado.

- Dimensiones 69x150x107 [mm].

- Con dos puntos de fijación.

- Apto para fijar a mamparos de acero.

Cada portarrollos deberá ser provisto con todos los accesorios necesarios para ser montado sobre mamparo de acero de 6mm.

  - Renglón Nº 4: Toallero 400.

Cantidad: OCHO (8).

El Adjudicatario deberá proporcionar los toalleros de 400mm que cumplan con las siguientes características:

- Construido en latón cromado.

- Del tipo barral.

- Dimensiones 50x400x45 [mm].

- Con cuatro puntos de fijación.

- Apto para fijar a mamparos de acero.

Cada toallero deberá ser provisto con todos los accesorios necesarios para ser montado sobre mamparo de acero de 6mm.

  - Renglón Nº 5: Toallero 600.

Cantidad: CUATRO (4).

El Adjudicatario deberá proporcionar los toalleros de 600mm que cumplan con las siguientes características:

- Construido en latón cromado.

- Del tipo barral.

- Dimensiones 280x600x115 [mm].

- Con cuatro puntos de fijación.

- Apto para fijar a mamparos de acero.

Cada toallero deberá ser provisto con todos los accesorios necesarios para ser montado sobre mamparo de acero de 6mm.

  - Renglón Nº 6: Jabonera.

Cantidad: VEINTE (20).

El Adjudicatario deberá proporcionar los toalleros que cumplan con las siguientes características:

- Construido en latón cromado.

- Con bordes elevados.

- Con dos puntos de fijación.

- Dimensiones 100x125x69 [mm].

- Apto para fijar a mamparos de acero.

Cada jabonera deberá ser provista con todos los accesorios necesarios para ser montado sobre mamparo de acero de 6mm.

  - Renglón Nº 7: Perchero individual.

Cantidad: SESENTA Y CUATRO (64).

El Adjudicatario deberá proporcionar los percheros individuales que cumplan las siguientes características:

- Construido en acero inoxidable.

- Tipo gancho doble.

- Dimensiones 69x61x61 [mm].

- Con dos puntos de fijación.

- Apto para fijar a mamparos de acero.

Cada perchero individual deberá ser provisto con todos los accesorios necesarios para ser montado sobre mamparo de acero de 6mm.

  - Renglón Nº 8: Portavaso.

Cantidad: DIEZ (10).

El Adjudicatario deberá proporcionar los portavasos que cumplan con las siguientes características:

- Construido en latón cromado.

- Con bordes elevados.

- Con dos puntos de fijación.

- Apto para fijar a mamparos de acero.

Cada portavaso individual deberá ser provisto con todos los accesorios necesarios para ser montado sobre mamparo de acero de 6mm.

  - Renglón Nº 9: Ducha.

Cantidad: DIEZ (10).

El Adjudicatario deberá proporcionar las duchas que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero inoxidable.

- Con flor regulable y con un diámetro máximo 100mm.

- Deberán ser provistos con un mezclador de ½” de acero inoxidable.

- Estará marcado en rojo el suministro de agua caliente y en azul el suministro de agua fría.

- Apto para fijar a mamparos de acero.

Cada ducha deberá ser provista con todos los accesorios necesarios para ser montado sobre mamparo de acero de 6mm.

2.  Cumplida la orden de compra, el Contratista proveerá documentos establecido según especificación de materiales a proveer.

Certificados de Materiales.

Certificado de Garantía.

El plazo de garantía será de 12 (DOCE) meses que se volverá efectiva desde la fecha de instalación, o en su defecto 18 (DIECIOCHO) meses desde la entrega del material al Astillero Rio Santiago.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE