ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL KIT DE SEÑALES PIROTÉCNICAS DE EMERGENCIA TIPO SOLAS (NORMAS SOLAS 74/88)

| Nº RENGLON | Nº CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | CLASE | ITEM |  |  |  |
| 1 | 259 | 04423 | 0001 | KIT DE SEÑALES PIROTECNICAS – COMPONENTE 3 | UN | 125 |

- DETALLE DE LA PRESTACIÓN:

La presente especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos funcionales, técnicos y constructivos que deberá satisfacer el kit de señales pirotécnicas de emergencia tipo SOLAS (Normas SOLAS 74/88), empleado en La Armada, para su adquisición y posterior recepción.

- Calidad: Nuevos.

- Muestras: Los oferentes deberán presentar UNA (1) muestra Dummy (inerte) de los elementos que integra el Kit, DOS (2) días antes a la fecha de apertura a la DIRECCIÓN DE ARMAS Y ELECTRÓNICA NAVAL – Av. Comodoro Py Nº 2055 – Piso 7º Oficina 04 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si la muestra no fuera presentada en el plazo establecido precedentemente, la oferta será desestimada sin posibilidad de subsanación de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 inciso d) del Anexo al Decreto Reglamentario Nº 1030/16.

Para su acreditación, el oferente deberá presentar junto y formando parte de su oferta, la Constancia de Entrega de Muestras que deberá estar rubricada por una autoridad competente de la Dirección señalada precedentemente (ANEXO VI).

- Garantía Técnica: Los efectos estarán amparados por una garantía de calidad, escrita, contra defectos del material y/o mano de obra, como asimismo contra vicios ocultos no detectados en la recepción, otorgada y firmada por la fábrica productora representada por el oferente, por un período no inferior a tres (3) años a partir de la fecha de la recepción definitiva y en el caso que se constate cualquiera de los hechos mencionados (deterioros del material, defectos de mano de obra y/o vicios ocultos no detectados), el proveedor deberá reponer. En la misma deberá constar por escrito la fecha declarada de fabricación y vencimiento (Mes – Año) de cada uno de los diferentes lotes. (ANEXO VII).

- DEFINICIONES:

ET: Especificación técnica.

CRE: Comisión de Recepción de Efectos.

ENTREGA Y RECEPCIÓN: Constituyen dos (2) actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de esta ET.

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA (ARP): Es la que se confecciona ante la recepción de los efectos licitados, a los cuales restan hacerles las pruebas y ensayos que determinen su completa aceptación.

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): Es la que se firma de común acuerdo entre las partes ADJUDICATARIO-ORGANISMO ADQUIRENTE por la recepción total de los efectos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO:

  - Funcionales:

    - El kit de señales pirotécnicas de emergencia tipo SOLAS, lo constituyen tres (3) tipos de elementos pirotécnicos a utilizar en caso de situaciones de emergencia en el mar.

    - Para utilizar en el puente de Comando de la Unidad y en los botes y/o las balsas salvavidas de las Unidades de la Flota de Mar.

    - Su modo de accionamiento es manual.

  - Técnicos:

    - El kit de señales estará constituido por:

      - Seis (6) Bengalas de mano, color de luz roja, amparadas en el NSN 1370-12-365-5043, P/N 9162800, para ser utilizadas en el puente de Comando y en los botes y balsas salvavidas.

Tiempo de quemado sesenta (60) segundos,

Longitud: 175 mm +/-1 mm,

Longitud con tirador excluido: 280mm +/- 1 mm,

Diámetro: 18 mm +/- 1 mm,

Peso: 160 g +/- 2 g,

Intensidad lumínica mínima: 15.000 cd.

Tipo de encendido: Ignífugo

Cantidad neta de material peligroso: 76 g +/- 1 g

Conforme al Convenio SOLAS 74/88.

Con aprobación por parte de Prefectura Naval Argentina (PNA)

Inscripto en el ANMaC para su nacionalización.

      - Cuatro (4) Cohetes lanza bengala con paracaídas, amparadas en el NSN 1370-99-504-1986, P/N 9163100, para ser utilizadas en el puente de Comando y en los botes y balsas salvavidas.

Tiempo de quemado: Mínimo cuarenta (40) segundos

Longitud: 287 mm +/- 2 mm

Diámetro en la empuñadura: 38 mm +/- 1 mm

Diámetro: 32 mm +/- 1 mm

Peso máximo: 245 g +/- 3 g

Cantidad máxima de material peligroso: 92 g +/- 1 g

Intensidad lumínica: 30.000 cd.

Color de luz: Rojo

Ignición: mediante un sistema de impulso por alambre.

Altura mínima requerida tras el lanzamiento: 300 m.

Conforme al Convenio SOLAS 74/88.

Con aprobación por parte de Prefectura Naval Argentina (PNA)

Inscripto en el ANMaC para su nacionalización.

      - Dos (2) Señales fumígenas flotantes, amparadas en el NSN 1370-13-399-9836, P/N 9192000, para ser utilizadas en el puente de Comando y en los botes y balsas salvavidas.

Altura: 100 mm +/- 2 mm

Diámetro: 84 mm +/- 1 mm

Peso: 370 g +/- 5 g

Cantidad máxima de material peligroso: 200 g +/- 5 g

Tiempo de funcionamiento: No menor a tres (3) minutos

Color del humo emitido: Naranja

Ignición: A través de un cable de arrastre

Retardo de seguridad en el encendido: No menor a los dos (2) segundos

Conforme al Convenio SOLAS 74/88.

Con aprobación por parte de Prefectura Naval Argentina (PNA)

Inscripto en el ANMaC para su nacionalización.

    - Los elementos deberán tener un buen aspecto exterior, sin manchas, oxidaciones, hendiduras, estrías, deformaciones profundas, desgarraduras ni golpes que imposibiliten su uso. Deberán permitir el correcto y rápido funcionamiento y las instrucciones de uso deberán figurar en cada uno de los elementos, no admitiéndose ninguna rotura total o parcial.

    - Estarán enmarcados dentro del grupo de señales visuales para embarcaciones de supervivencia de acuerdo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS 1974), modificado por su protocolo de 1988 (SOLAS 74/88). Igualmente deberán cubrir lo expresado en el Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (Código IDS), adoptado por el Comité de Seguridad Marítima, mediante Resolución MSC 48 (66).

    - Deberán cumplir lo que exige el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, Sección III: Reglas 35 (Composición del kit), 36 (Pruebas de aptitud que deben soportar los elementos constitutivos del kit) y 37 (Pruebas de seguridad que deben superar los elementos que componen cada kit)

    - Mediante una inspección visual, el inspector del efecto podrá sin dificultad:

      - Observar que llevan marcadas con carácter indeleble las instrucciones de manejo en forma clara y precisa.

      - Apreciar que se puede distinguir tanto de día como de noche el extremo más peligroso.

      - Aseverar el tipo de accionamiento para su funcionamiento y el retardo de seguridad que brindan.

      - Asegurarse que los cohetes lanza bengalas y las bengalas de mano, tengan medios propios de ignición.

      - Cerciorarse que los medios propios de ignición son sencillos, que requieren condiciones mínimas de preparación y que pueden accionarse fácilmente, sin ayuda exterior aun en condiciones adversas, con las manos húmedas o enguantadas.

      - Ofrecen estanqueidad al agua, sin depender para ello de cintas adhesivas o envolturas plásticas.

      - Determinar rápidamente la fecha de fabricación y la vida útil dada por el fabricante.

    - Los datos de dimensiones y distribución interior, como asimismo los datos y dimensiones de la vaina para esta carga, se encuentran detallados en el plano constructivo indicado en el punto 2) del Anexo 3) de esta ET.

  - De calidad:

    - Estado de los efectos:

      - Los efectos que se solicitan, deberán ser nuevos, de lote único y en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

      - Los elementos solicitados deberán poseer número de expediente de aprobación y número de lote.

      - Asimismo, los bienes a adquirir deberán ser originales de fábrica con una fecha de fabricación no mayor a los seis (6) meses contados a partir desde la fecha de apertura de las Ofertas.

    - Los efectos deberán ser fabricados bajo un Sistema de Gestión de la Calidad, según Norma ISO 9000-2000 o superior y/o cumplir los “Requisitos de Aseguramiento de la Calidad de Producción”.

    - La totalidad de los efectos a proveer responderán a las normas y procesos de producción indicados por el fabricante.

    - Los efectos deberán contar con un Certificado de Calidad emitido por la fábrica productora.

    - En el Agregado 3 se detallan los aspectos complementarios que se deberán cumplir, referente a la presentación de documentación relacionada con la calidad y a la garantía.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE