PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Jurisdicción Contratante: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

Denominación de la UOC: DEPARTAMENTO CONTRATACIONES DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA que intervendrá en la substanciación del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará para la adquisición de un sistema de ventilación.

Nº DE IDENTIFICACIÓN: 38-00

Nº de Expediente: DICE,3HO Nº 65/17

Rubro: (24) EQUIPOS.

- Domicilio Especial: Los oferentes que coticen en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán indicar expresamente en su oferta – en la fecha de apertura –, el domicilio especial y, además, el correo electrónico, en los que, en forma indistinta, se tendrán por válidas todas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que la ARMADA deba efectuarles.

Dichas comunicaciones, notificaciones e intimaciones podrán concretarse por los medios que se prevén en el artículo 7º del Anexo al Decreto Nº 1030/16 (Reglamentación vigente del Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios) y, en forma similar, por los contemplados en el artículo 2 del Anexo I que conforma el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición Nº 62-E/16, que dictó la ONC – Oficina Nacional de Contrataciones –, (normativa precitada y artículo 13, incido “e”, del Pliego de Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que integra de Disposición ONC Nº 63-E/16.

En todos los casos, la validez de la respectiva comunicación, notificación que efectivice la ARMADA requerirá la transcripción íntegra del acto administrativo / actuación administrativa que se pretenda notificar (artículo 2º, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC Nº 62-E/16).

A los fines de las notificaciones, comunicaciones e intimaciones expuestas se deja establecido, que el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) precitada es www.argentinacompra.gov.ar y, también, que el sitio de internet del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional que, entre otros aspectos, se crea por la normativa precitada, será el habilitado por la ONC. Su utilización por la ARMADA comenzará, a partir de la fecha en que se concrete dicha habilitación.

Correo electrónico: aracontrataciones@yahoo.com. Dirección de correo electrónico institucional de la UOC mencionada en el que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen (descripto con antelación).

Tipo de Procedimiento: Licitación Privada.

Nº:   80             				      	Ejercicio: 2017.

- Clase de Procedimiento: Licitación Privada de Etapa Única Nacional.

Fundamento: A fin de equipar las LANCHAS DE INSTRUCCIÓN DE CADETES PARA LA ESCUELA NAVAL MILITAR (LICA) que se encuentran en proceso de construcción en el Astillero Naval Rio Santiago.

Modalidad: Sin Modalidad.

Nº de Expediente: DICE,3HO Nº 65/17			Ejercicio: 2018.

Rubro: (24) EQUIPOS.

OBTENCIÓN DEL SUMINISTRO:

Adquisición de sistema de ventilación.

Se deja constancia, que la UOC precitada de la ARMADA ha verificado que no existe un Convenio Marco a fin de obtener mediante aquel el suministro que se propicia contratar con aplicación de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO:

TREINTA (30) días, contado a partir de la fecha de notificación fehaciente por la ARMADA de la respectiva orden de compra que emitirá la UOC interviniente de la última, notificación que producirá el perfeccionamiento del respectivo contrato (artículo 75 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC Nº 62-E/16).

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las ofertas que no cumplan con las siguientes Especificaciones Técnicas, y también, con las que se transcriben en el ANEXO I,  que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (cuyo contenido observa lo establecido por el artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16). Serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto precitado), de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| Nº DE RENGLÓN | Nº CATÁLOGO IPP-CLASE- ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 431 | 01368 | 0041 | EXTRACTORES DE AIRE; CONDUCTO DE EXTRACCION EXTERNO ACERO INOXIDABLE – CONDUCTO DE EXTRACCION INTERNO ACERO GALVANIZADO – CAMPANA SIN – CAUDAL 90 M3/MIN – TABLERO ARRANQUE /CORTE- POTENCIA 0,46 HP | UN | 2 |
| 2 | 431 | 01368 | 0014 | EXTRACTORES DE AIRE; CONDUCTO DE EXTRACCION EXTERNO ACERO INOXIDABLE – CONDUCTO DE EXTRACCION INTERNO ACERO GALVANIZADO – CAMPANA SIN – CAUDAL 90 M3/MIN – TABLERO LLAVE INVERSORA- POTENCIA 1/4 HP | UN | 2 |
| 3 | 431 | 01368 | 0006 | EXTRACTORES DE AIRE; CONDUCTO DE EXTRACCION EXTERNO ACERO INOXIDABLE– CONDUCTO DE EXTRACCION INTERNO ACERO GALVANIZADO BWG 24 – CAUDAL 44M3/MIN – TABLERO LLAVE DE ARRANQUE Y CORTE - POTENCIA 1/4 HP | UN | 2 |
| 4 | 431 | 01368 | 0002 | EXTRACTORES DE AIRE; CONDUCTO DE EXTRACCION EXTERNO ACERO INOXIDABLE 1,5 MM – CONDUCTO DE EXTRACCION INTERNO ACERO GALVANIZADO BWG 24 – CAUDAL 48M3/MIN – TABLERO LLAVE DE ARRANQUE Y CORTE - POTENCIA 1 HP TRIFASICOHP | UN | 2 |
| 5 | 296 | 03705 | 5952 | REP. Y ACC. P/ EMBARCACION; ELEMENTO VENTILADOR AXIAL – MODELO 6J. | UN | 2 |
| 6 | 296 | 03705 | 5953 | REP Y ACC P/ EMBARCACION; ELEMENTO VENTILADOR AXIAL –MODELO 10 J | UN | 2 |
| 7 | 296 | 03705 | 5954 | REP Y ACC P/ EMBARCACION; ELEMENTO VENTILADOR AXIAL –MODELO 19 J | UN | 2 |
| 8 | 296 | 03705 | 5954 | REP Y ACC P/ EMBARCACION; ELEMENTO VENTILADOR AXIAL –MODELO 19 J | UN | 2 |
| 9 | 279 | 01653 | 0376 | CAÑOS; MATERIAL CHAPA GALVANIZADA – DIAMETRO 100 mm- ESPESOR 0,5 mm. | MTS | 24 |
| 10 | 279 | 01653 | 0377 | CAÑOS; MATERIAL CHAPA GALVANIZADA – DIAMETRO 125 mm- ESPESOR 0,5 mm. | MTS | 24 |
| 11 | 279 | 01653 | 0378 | CAÑOS; MATERIAL CHAPA GALVANIZADA – DIAMETRO 160 mm- ESPESOR 0,5 mm. | MTS | 24 |
| 12 | 258 | 08001 | 0040 | ACCES. PLASTICOS P/ CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 125 MM – ELEMENTO CODO 90- MATERIAL POLIETILENO – DIMENSION 125 MM – TIPO CODO 90 – TIPO DE CONEXIÓN ELECTROFUSION. | UN | 16 |
| 13 | 258 | 08001 | 0049 | ACCES. PLASTICOS P/ CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 125 MM – ELEMENTO CODO 45- MATERIAL POLIETILENO – DIMENSION 125 MM – TIPO CODO 45 – TIPO DE CONEXIÓN ELECTROFUSION. | UN | 28 |
| 14 | 258 | 08001 | 0050 | ACCES. PLASTICOS P/ CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 180 MM – ELEMENTO CODO 45- MATERIAL POLIETILENO – DIMENSION 180 MM – TIPO CODO 45 – TIPO DE CONEXIÓN ELECTROFUSION. | UN | 8 |
| 15 | 275 | 06573 | 0036 | ADAPTADORES P/TUBOS; DIAMETRO 125mm – MATERIAL CHAPA GALVANIZADA – ROSCA SIN | UN | 8 |
| 16 | 275 | 06753 | 0037 | ADAPTADORES P/TUBOS; DIAMETRO 160mm – MATERIAL CHAPA GALVANIZADA – ROSCA SIN | UN | 8 |
| 17 | 271 | 07972 | 0021 | REDUCCIONES DE ACERO; DIAMETRO DE ENTRADA 160 mm – DIAMETRO DE SALIDA 126MM – EXTREMO PARA SOLDAR. | UN | 12 |
| 18 | 271 | 07972 | 0021 | REDUCCIONES DE ACERO; DIAMETRO DE ENTRADA 160 mm – DIAMETRO DE SALIDA 126MM – EXTREMO PARA SOLDAR. | UN | 8 |
| 19 | 293 | 02287 | 0055 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO BNC HEMBRA – SMA HEMBRA. | UN | 30 |
| 20 | 293 | 02287 | 0073 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO BNC HEMBRA – SMA HEMBRA - MACHO – HEMBRA. | UN | 10 |
| 21 | 293 | 02287 | 0176 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO BNC MACHO / N HEMBRA. | UN | 30 |
| 22 | 293 | 02287 | 0147 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO BNC HEMBRA – SMA HEMBRA - MACHO – MACHO. | UN | 10 |
| 23 | 293 | 02287 | 0175 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO BNC MACHO / RCA HEMBRA. | UN | 30 |
| 24 | 293 | 02287 | 0046 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO BNC HEMBRA A PL 259 MACHO. | UN | 10 |
| 25 | 279 | 07617 | 0009 | MANGUERAS METALICAS; TIPO FLEXIBLE – LONG DE CUERPO DP D 1M – MATERIAL ACERO INOXIDABLE. | MTS | 18 |
| 26 | 279 | 07617 | 0004 | MANGUERAS METALICAS; TIPO FLEXIBLE – LONG DE CUERPO 0,80 M – MATERIAL ACERO INOXIDABLE. | MTS | 6 |
| 27 | 279 | 07617 | 0005 | MANGUERAS METALICAS; TIPO FLEXIBLE – LONG DE CUERPO 2,20 M. – MATERIAL ACERO INOXIDABLE. | MTS | 12 |
| 28 | 272 | 06678 | 0118 | ABRAZADERAS; USO PARA MANGUERA – MEDIDA 12-14 mm – MATERIAL ACERO | UN | 48 |
| 29 | 272 | 06678 | 0117 | ABRAZADERAS; USO PARA MANGUERA – MEDIDA 12-14 mm – MATERIAL GALVANIZADO. | UN | 96 |
| 30 | 272 | 06678 | 0052 | ABRAZADERAS; USO PARA MANGUERA – MEDIDA 15 mm – MATERIAL ACERO INOXIDABLE | UN | 48 |

  - Detalle de la prestación:

Adquisición de sistema de ventilación, necesarios para equipar las LANCHAS DE INSTRUCCIÓN DE CADETES PARA LA ESCUELA NAVAL MILITAR (LICA) que se encuentran en proceso de construcción en el Astillero Naval Río Santiago.

  - Calidad: Los materiales a proveer deberán ser NUEVOS.  Los bienes deben poseer certificación de calidad IRAM.

  - Tolerancia: No se admitirán.

- Muestras: No se requiere su presentación.

- Visita: No se requiere su realización.

- MUESTRAS PATRÓN: No es de aplicación.

- MONEDA DE COTIZACIÓN:

En PESOS.

- OFERTAS ALTERNATIVAS:

Además de la oferta Base, los oferentes podrán presentar – en cualquier caso-, ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16 (artículo citado y artículo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).

- OFERTAS VARIANTES: No se admitirá su presentación.

- OFERTAS PARCIALES:

Se deja constancia que por tratarse de tareas relacionadas con un proceso de construcción y de ejecución sucesiva, resulta conveniente la adjudicación en forma global a un único oferente, debiendo estos cotizar la totalidad de los renglones para que su oferta sea considerada admisible. Por dicha razón, las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y también los oferentes NO PODRÁN PRESENTAR COTIZACIONES POR PARTE DEL RENGLÓN.

- DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Los interesados en participar del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentar sus ofertas cuyos sobres deberán ser previamente depositados en la urna dispuesta a tal fin hasta el día 18 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas, en AV. COMODORO LUIS PY Nº 2055 Piso 2º Oficina  159/162.

La ARMADA rechazará – sin más trámite - , las ofertas que se pretendan presentar con posterioridad a la fecha y hora establecidas en esta cláusula para su presentación, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado. Para el caso en que no fuera posible efectivizar el citado rechazo de la oferta presentada fuera de término la ARMADA la devolverá al presentante. En el supuesto en que el día para la presentación de las ofertas que se prevé en esta cláusula deviniera inhábil, el día de apertura de las ofertas tendrá lugar al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora (artículos 59 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 22 del Anexo que integra el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC Nº 62-E/16).

Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas presentadas en la fecha de apertura serán exhibidos a los oferentes por el plazo de DOS (2) días hábiles contados desde el día siguiente a la fecha precitada, estando facultados los mencionados oferentes durante el plazo indicado con antelación a solicitar a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente una copia de las oferta presentadas cuyo costo será asumido por el oferente que la peticione. De existir UN (1) solo oferente, la ARMADA prescindirá del cumplimiento del plazo de mención (artículo 60 del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente pliego, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria por lo que no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto con la oferta  (artículos 52 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC Nº 62-E/16).

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

  - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido.

  - Declaración Jurada de Oferta Nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional (artículo 13, inciso “h”, Punto 3, del Pliego de Único de Bases y Condiciones Generales expuesto) (ANEXO IV).

  - Nota o datos de dicha Nota presentada en la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP)  en la cual se encuentren inscriptos, a los efectos de solicitar el Certificado Fiscal para Contratar vigente. Constituirá una obligación de los oferentes comunicar a la ARMADA la denegatoria por parte de la AFIP al otorgamiento de dicho certificado emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días corridos contados desde la fecha de haber tomado conocimiento de la citada denegatoria (artículo 13, inciso “h”, Punto 5, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales indicado y Resolución General AFIP Nº 1814/0 y sus modificatorias).

  - Formulario de Cotización: ANEXO VI.

  - La demás documentación requerida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

  - Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada conforme a la normativa precitada que rige el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará con aplicación del presente, deberán acompañar junto con su oferta la siguiente documentación:

    - Si el oferente es Persona Humana: copia fiel del Pasaporte o documento de identificación del país de origen – en caso de no poseer pasaporte – y copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente (artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de mención).

    - Si el oferente es Persona Jurídica: 1) Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rija la creación de dichas instituciones, 2) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en la que se lo designe como representante de la entidad respectiva) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la respectiva entidad y 3) Copia fiel del formulario de inscripción en el Ente Tributario del país de origen o constancia equivalente (Art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales referido).

  - Garantía Técnica del fabricante (ANEXO V) – Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la respectiva garantía técnica - debidamente rubricada – en la que indicarán, expresamente, el plazo – no inferior a DOCE (12) meses, que se volverá efectiva desde la fecha adquisición de instalación del bien cuyo suministro efectivizaron, o en su defecto DIECIOCHO (18) meses desde la fecha en que se produzca la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA ARGENTINA del bien cuyo suministro  se recepcionó en forma definitiva, durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanaran -  a su exclusiva costa -, las deficiencias, falencias – de cualquier especie -, que al solo juicio de la ARMADA evidencia dicho bien, cuando dichas falencias, deficiencias, le seas comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente. En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, le oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16).

  - Declaración Jurada de Intereses – Decreto Nº 202/2017 y Resolución Nº 11-E/17 dictada por la SECRETARIA  DE ETICA PUBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

  - De acuerdo con lo establecido por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, mediante Resolución RESOL-2017-11-APN-OA#MJ los oferentes deberán dar cumplimiento con la presentación de la “Declaración Jurada de Intereses” que como Anexo I al Decreto Nº 202/2017 se incorpora a la presente para personas humanas y/o personas jurídicas.

Se deja constancia que tal como indica la Declaración Jurada aunque el oferente se encuentre o no alcanzado por vínculos deberá suscribir la citada Declaración Jurada, digitalizarla y subirla para dar por cumplido el requisito.

Se deja constancia que los funcionarios con capacidad para decidir en la presente licitación son:

Capitán de Navío, Humberto Flavio ANGELOME, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL DE LA ARMADA.

Contraalmirante David Fabián BURDEN, DIRECTOR GENERAL DEL MATERIAL DE LA ARMADA.

- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA:

La posibilidad de modificar la oferta concluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de dicho vencimiento. Si en forma previa a la producción del citado vencimiento un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerara como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, se desestimaran todas las presentadas por ese oferente (Art. 53 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y Art. 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado).

- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES:

Para resultar adjudicatario en el procedimiento de selección de contratantes al que se aplicara este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el respectivo oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN de conformidad con lo prescripto en la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de estado, o las que en futuro las reemplacen (Art. 33 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado). En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA (Unidad Operativa de Contrataciones – UOC interviniente -, al concretar su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes) que efectivice dicha alta, suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos y, también, las demás documentación imprescindible que le sea requerido a dicho efecto por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente.

- CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACION ECONOMICA:

UNA (1).

- GARANTÍAS: Se requerirá su presentación.

Los OFERENTES y ADJUDICATARIOS deberán constituir sus garantías, en favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de: ARA 4522/379 – CTGN – RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Se deja establecido, asimismo, que la ARMADA no abonara intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (Art. 82 del Anexo al Decreto Nº 1030/16)

  - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Para garantizar el mantenimiento de su oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura- una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su oferta. Dicha garantía deberá constituirse en la misma moneda en que se hubiera hecho la oferta.

La omisión de la agregación con la oferta pertinente -en la fecha de apertura-, de la garantía de mantenimiento de oferta que prevé esta cláusula 18.1 o de su constancia fehaciente de constitución, determinara la desestimación –como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente (Art. 66, inciso “k”, del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16).

La garantía de mantenimiento de la oferta que prevé esta cláusula podrá implementarse en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 39 del Anexo que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC Nº 63-E/16.

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor. En ningún caso se podrá implementar la garantía de mantenimiento de la oferta con un pagaré cuando el monto de la garantía que surja de la aplicación del citado CINCO POR CIENTO (5%) exceda la suma total de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), equivalentes al monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL (ARS 260.000,00) –Art. 39, inciso “g” del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que conforma la Disposición ONC Nº 63-E/16 - y Art. 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63 que regula el régimen de la Letra de Cambio y el Pagaré. Esta forma de garantía no es combinable con las demás formas de garantías que prevé el citado Art. 39.

  - GARANTIA DE ADJUDICACION – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el respectivo ADJUDICATARIO/COCONTRATANTE deberá entregar a la ARMADA ARGENTINA una garantía de adjudicación/ cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contado a partir de la fecha en que reciba la pertinente Orden de Compra librada por la ARMADA en su favor (Art. 77 del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

Para el supuesto en que una vez extinguido los plazos de CINCO (5) Y VEINTE (20) días hábiles mencionados – según el caso que corresponda-, el respectivo adjudicatario/cocontratante no integre (entregue a la ARMADA), la garantía de adjudicación/cumplimiento del contrato, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de la ARMADA lo intimara por un medio fehaciente a fin de que la presente, confiriéndole a ese efecto un nuevo plazo igual al original. Una vez extinguido el nuevo plazo conferido, de subsistir el incumplimiento del adjudicatario, será rescindida la contratación adjudicada –por exclusiva culpa del adjudicatario-, intimándose al último a concretar el abono a la ARMADA de importe dinerario equivalente al valor de la mencionada garantía de adjudicación/cumplimiento del contrato (Art. 41 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC Nº 62-E/16). Dicha rescisión conllevara, asimismo, la aplicación al adjudicatario/cocontratante respectivo por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional por el plazo de hasta UN (1) año – Art. 106, Inciso “b”, Punto 1.3., del Anexo al Decreto Nº 1030/16-.

  - GARANTIA DE IMPUGNACIÓN:

Aquellos oferentes que decidan impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, podrán concretar dicha impugnación en el plazo de TRES (3) días hábiles contado a partir de la fecha de su comunicación, quienes no posean la calidad de oferente podrán hacerlo en el plazo de TRES (3) días hábiles computado a partir de la fecha de la difusión por la ARMADA  del citado dictamen en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (Art. 73 del Anexo que integra el Decreto 1030/16). En ambos caso, previa integración de la garantía de impugnación que prevé esta cláusula (Art. precitado y Art. 78, Inciso “d”, del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16).

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de la ARMADA, verificará – en todos los casos en que un oferente impugne el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido - , si dicho oferente constituyó la respectiva garantía de impugnación. De haberse omitido su constitución y también en el caso en que no se la hubiera implementado en la forma debida (cualquiera fuese la omisión o defecto), la mencionada UOC intimará al respectivo oferente al efecto de que en el plazo de DOS (2) días hábiles computado desde la fecha en que le sea notificada la indicada intimación, subsane la omisión o defecto precitados. Transcurrido el plazo de DOS (2) días expuesto, para el caso en que le oferente impugnante hubiera incumplido lo requerido en la intimación, la impugnación presentada será rechazada sin más trámite (artículo 29 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC Nº 62-E/16).

La garantía de impugnación que se prevé en esta cláusula podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC Nº 63-E/16.

Su importe ascenderá a TRES POR CIENTO (3%), determinado – en cada caso - , conforme a lo prescripto en el artículo 78, incisos “d” y “e” (según el supuesto que corresponda) del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16 y, también, en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC Nº 63-E/16. En tal sentido, se deja establecido, que para los casos en que la respectiva impugnación se efectúe por una persona que no invista la calidad de oferente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, también, para los demás casos establecidos en el citado artículo de Bases y Condiciones Particulares aplicable un monto fijo para constituir la garantía de impugnación, dicho monto fijo se determina para el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.930,89).

Se deja asimismo establecido, que las garantías de impugnación implementadas por los oferentes que cuestionen el Dictamen de Evaluación de Ofertas, sólo serán reintegradas al impugnante en el caso en que la respectiva impugnación se resuelva favorablemente (artículo 43, inciso “d” del Manual de Procedimiento implementado mediante la Disposición ONC Nº 62-E/16 y artículo 32, último párrafo, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC Nº 63-E/16).

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS:

No será necesario presentar garantías (con excepción de la contragarantía y de la garantía de impugnación), en los siguientes supuestos:

1) Cuando el importe de la oferta no supera la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1300M), equivalentes al monto de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL (ARS. 1.300.000,00).

2) Cuando el monto de la Orden de Compra o Contrato no exceda la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1300M) , equivalentes al importe de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000,00).

3) 	En todo los demás casos que se prevén por el artículo 80 del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16. No obstante ellos, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo a la orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la ARMADA, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago (artículo 40 – anteúltimo párrafo -, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales mencionado).

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

El plazo de mantenimiento de las ofertas que se presenten en el procedimiento de selección de cocontratantes que se regirá por este Pliego de Bases y Condiciones Particulares será de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura. Se aplicarán los artículos 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC Nº 63-E/16.

- CONSULTAS.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este pliego podrán realizar consultas a la Unidad Operativa de Compras (UOC) de la ARMADA interviniente. Ello, por escrito, hasta los CUATRO (4) días hábiles de antelación a la fecha de apertura.

Las consultas deberán presentarse en el horario de 08:30 horas a 13:00 horas, de lunes a jueves; viernes de 08:00 horas a 12:00 horas, en la Avenida COMODORO LUIS PY Nº 2055, Piso 2º - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA – Departamento Contrataciones - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También podrán concretarse en la dirección institucional de correo electrónico de la ARMADA aracontrataciones@yahoo.com. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán respondidas las que se presenten fuera del plazo precitado.

Las respuestas de las consultas efectuadas conforme a lo establecido en este cláusula serán comunicadas por escrito a todos los adquirientes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, también, a los que lo hubieron obtenido de la precitada dirección de correo electrónico institucional de la ARMADA (artículo 49 del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

  - De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para la ARMADA, teniendo en cuenta el precio, la calidad de los bienes, en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente pliego (artículo 27, inciso 3º, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC Nº 62-E/16).

Dado que los materiales a adquirir deben tener relación uno con otros, ya que van instalados en una misma Unidad Naval, la adjudicación se realizara en forma global a un único oferente. Toda vez que dicha forma de adjudicación constituye un recaudo esencial, serán desestimadas – sin reclamo alguno – las ofertas que no incluyan la cotización de la totalidad de los renglones.

  - Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA (artículo 27, inciso 4, del Manual de Procedimiento expuesto).

En todos los casos, el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita por la Comisión de Evaluación interviniente de la ARMADA explicitará, los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 3º y 4º). En relación a las ofertas que considere admisibles y convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y la incidencia de cada uno de ellos al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en consecuencia, en su Dictamen, la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, inciso 5º, del mencionado Manual de Procedimiento).

  - Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados -en forma expresa- el precio unitario y cierto – en números - , con relación a la unidad de medida establecida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades y el total general de la cotización expresado en letras y números determinados en la moneda de cotización que se prevé en este pliego. El precio así cotizado será el final que la ARMADA deberá abonar por todo concepto (artículo 16, inciso 1º y 2º, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC Nº 63-E/16).

  - Asimismo, el Oferente deberá cotizar todos los renglones que se contemplan en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Después de haber cotizado todos los renglones, podrá efectuar un descuento en el precio total del grupo de renglones sobe la base de su adjudicación integra (artículo 16 mencionado, inciso 3º).

  - De conformidad a lo establecido en el artículo 9º - último párrafo – del Manual del Procedimiento aprobado por Disposición ONC Nº 62-E/16, la autoridad competente de la ARMADA que autorizó el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, a su vez, aprobó este pliego, dispuso, fundadamente, que las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y, también, los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad no podrán presentar cotizaciones por parte del renglón.

  - En los términos del artículo 31 - tercer párrafo – del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la adjudicación correspondiente al procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares – de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación – se realizará por el total de los renglones.

  - Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de los prescripto en las demás disposiciones que integran el Decreto Nº 1023/01, su Reglamentación, aprobada por el Decreto Nº 1030/16, el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC Nº 62-E/16 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC Nº 63-E/16, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16 y, en forma similar, aquellas que coticen un precio víl o no serio según lo establecido por el artículo 69 del Anexo precitado, situación que se considerará producida, cuando el respecto Informe Técnico que se contempla en el referido artículo 69, surja, fehacientemente acreditado, que al oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado. A este último fin, en forma previa a la desestimación podrá requerirse al respectivo oferente las prescripciones necesarias sobra la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alternación de la misma.

También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo de período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, esta última, en los casos en que no se emita en el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el respectivo Dictamen de Evaluación de las Ofertas y, en forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículo 66 incisos “a” y “b” del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 28 incisos “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g” y “h” del Decreto Nº 1023/01.

En consecuencia, dentro de los DOS (2) DIAS hábiles siguientes a la fecha de apertura de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares verificará en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO), el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes presentados (dejando la respectiva constancia en el legajo de dicho procedimiento) y, en su caso, les comunicará – por un medio fehaciente – (dejando una constancia similar), que deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) a fin de su incorporación al citado Sistema (SIPRO), con los datos actualizados en la fecha en que comience el período de evaluación de las ofertas o bien en la fecha de la adjudicación, esto último, en aquellos procedimientos de selección de cocontratantes en los que no se emita el Dictamen de Evaluación de Ofertas (artículo 66, inciso “a”, del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 25 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC Nº 62-E/16). Los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exentos de la obligación de inscribirse en el SIPRO (artículo 25 de mención).

El Dictamen de Evaluación de Ofertas será notificado a todos los oferentes presentados en el procedimiento de selección de cocontratantes regido por este Pliego de Bases y Condiciones Particulares por los medios que prevé el artículo 7º del Anexo al Decreto Nº 1030/16, en el plazo de DOS (2) días hábiles computados desde la fecha de su emisión (artículo 72 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16).

Dicho Dictamen podrá ser impugnado (constituyéndose a tal fin, en forma previa, la garantía de impugnación establecida en la cláusula 18, Punto 18.3. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares), por los oferentes que así deseen hacerlo. Ello, en el plazo de TRES (3) días hábiles contado desde la fecha en que las hubiese sido notificado/comunicado por la ARMADA. Asimismo, podrán impugnarlo quienes no posean la calidad de oferentes, en el término de TRES (3) días hábiles computado desde la fecha de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16).

- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Sin perjuicio de los requisitos esenciales establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, también constituirán causales que determinarán una desestimación similar las establecidas en el artículo 66 del ANEXO que forma parte del Decreto Nº 1030/16. Conforme a la naturaleza específica, entidad de las causales referidas en esta cláusula no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del ANEXO que integra el Decreto Nº 1030/16. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo de CUATRO (4) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva intimación fehaciente a tal efecto de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo precitado-, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible.

- DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

Serán desestimas – como inadmisibles –, las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización, por parte de la autoridad competente de la ARMADA, del trámite del procedimiento de selección de cocontratantes el que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. A tal fin resultará suficiente, que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente, incorpore al legajo /  expediente correspondiente al procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará con aplicación de este pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, Puntos: 1, 2 y 3 del Decreto Nº 1023/01, en las DOS(2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentren firmes, por haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y artículos 68, inciso “g” del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas como inelegibles todas aquellas ofertas en las que un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68 inciso “d” del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16).

- DESEMPATE DE OFERTAS – MEJORA DE PRECIOS:

En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se observarán por la ARMADA – en primer término – las normas sobre preferencias que establece la normativa vigente (entre estas correspondiente al “Compre Argentino” Ley Nº 25.551 y su Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1600/02). De mantenerse la igualdad, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente invitará a los respectivos oferentes para que formulen una mejora de precios. Para ello fijará día, hora y lugar, comunicándolos por un medio fehaciente a los oferentes convocados a desempatar, labrándose el Acta pertinente para dejar constancia de lo actuado en el trámite del desempate efectivizado. Si un oferente no se presentase al acto de desempate, se considerará que mantiene su oferta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. A tal fin, se establecerá el día, lugar y hora del sorteo que se efectivizará comunicándose a los oferentes llamados a desempatar por un medio fehaciente. El sorteo se realizará, en presencia de los interesados, si asistieran y, además, se labrará la respectiva Acta de su concreción (artículo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC Nº 63-E/16).

- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL - DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES:

Los oferentes presentados en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplica este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta la Nota o datos de la Nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), en la cual se encuentren inscriptos, solicitando el otorgamiento del Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias RESOLUCIONES GENERALES Nros 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) o, también, el Certificado Fiscal para Contratar – vigente -, conferido en su favor por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), deberán acompañar con su cotización una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales (Ley Nº 17.250).

Los oferentes a los cuales por el monto de su oferta (PESOS CINCUENTA MIL - $ 50.000,00 – O UN MONTO SUPERIOR), les resulta exigible cumplir con los recaudos precitados, también se encontrarán obligados a comunicar a LA ARMADA la denegatoria a la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) ante su requerimiento de otorgamiento del certificado precitado. Ello dentro de los CINCO (5) días hábiles computados desde la fecha en que tomen conocimiento de dicha denegatoria. (Artículo 13 inciso “h”, punto 5º, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la DISPOSICIÓN ONC Nº 63-E/16).

De incumplirse por los cotizantes los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA ARGENTINA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional. Tambien estará facultada a requerir – directamente -  a la AFIP por oficio u otro medio fehaciente idóneo, que se expida respecto a si otorgo o denegó el Certificado Fiscal para Contratar requerido por cualquier oferente presentado en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se le aplicara´ este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en caso en que no se le hubiera otorgado, para que dicha Administración Federal de Ingresos Públicos se expida en relación a si le fue denegado, la fecha en que se concretó la respectiva denegatoria, las causas que la determinaron, la fecha en que la denegatoria dictada se comunicó al oferente respectivo y a su vez, peticionándole la entrega a la ARMADA de una copia autenticada del acto administrativo mediante el cual la AFIP implemento la respectiva denegatoria. De constatarse por la ARMADA que el respectivo oferente le fue denegado por la AFIP el otorgamiento del mencionado Certificado Fiscal para Contratar por la Resolución General AFIP Nº 1814/05, la respectiva oferta resultará inadmisible por encontrarse encuadrado el oferente en la causal de inhabilidad para contratar con el Estado Nacional establecida en los artículos 28, inciso “f”, del Decreto Nº 1023/01, 66, inciso “b”, del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 27, inciso 2, última parte, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC Nº 62-E/2016.

- DATOS DE LA EJECUCIÓN:

  - Plazo de entrega de los bienes: El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en una sola entrega en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada que se producirá con la notificación fehaciente de la Orden de Compra librada en su favor por la ARMADA (artículo 75 del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

  - Entrega de los bienes correspondientes a la contratación adjudicada:

Los bienes correspondientes al suministro contratado deberán entregarse a la ARMADA en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de retiro por el adjudicatario / cocontratante de la Orden de Compra librada por la ARMADA en su favor.

  - Frecuencia: En una sola vez.

  - Lugar:  División Inspección de la ARMADA ARGENTINA

ASTILLERO RIO SANTIAGO

ENSENADA

Pcia. de BUENOS AIRES

  - CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACION DE BIENES DE USO:

Para el caso particular de compras de bienes de uso (inciso 4) y a fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales de la defensa, el oferente que resulte adjudicatario deberá coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión de los bienes objeto de la contratación:

- Razón social (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante del producto ofertado. Fabricante: es el que concibe y produce un artículo.

- Identificación registrada y utilizada por el fabricante de los bienes ofertados, número de referencia (número de parte, número de catálogo, códigos de barras), en caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también el mismo.

- Marco y/o modelo del bien ofertado.

- Características Técnicas y funcionales del artículo ofertado (descripción).

- Si el bien ofertado cumple normas nacionales e internacionales deberá indicar las mismas.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la Ley 25.326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que no hayan accedido.

- Régimen de penalidades:

En caso de corresponder, se aplicarán a los oferentes y al adjudicatario las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto Nº 1023/01 y 102 del Anexo al Decreto Nº 1030/16.

- RECEPCIÓN PROVISORIA:

La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que le es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la fecha en que conforme a lo establecido en el mismo el adjudicatario entregue a la ARMADA el suministro requerido correspondiente a la contratación que le fue adjudicada (artículo 88 del Anexo al Decreto Nº 1030/16). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el adjudicatario y la ARMADA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) que efectivice la ARMADA.

- CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN – RECEPCIÓN DEFINITIVA:

De manera similar a la Recepción Provisoria,  la  conformidad  de  la  Recepción (Recepción Definitiva), se realizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA. Ello, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles computados a partir de la fecha en que se efectivice por dicha Comisión la respectiva Recepción Provisoria (artículo 89 del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16).

- FACTURACIÓN:

Las facturas deberán presentarse una vez producida por la ARMADA la Conformidad de Recepción – Recepción Definitiva del suministro, correspondiente a la contratación adjudicada. Dichas facturas deberán presentarse en la División Finanzas de la DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL DE LA ARMADA – Av. Comodoro Luis Py Nº 2055, piso 6º oficina 72 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00hs. La recepción por la ARMADA de las facturas citadas en esta cláusula dará inicio al plazo correspondiente para su pago (artículo 90 del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

  - Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto suministrado.

    - Si el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

-	Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprenta.

- Tique factura “B” (para operaciones que oscilan entre PESOS UN MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

    - Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

-	Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

- Ticket Factura “C” (para operaciones que oscilan entre PESOS UN MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

  - Los bienes suministrados solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

  - Las facturas entregadas a la ARMADA deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino, receptor en el remito.

  - La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra librada en favor del adjudicatario / cocontratante respectivo.

  - Con la facturación se adjuntará:

    - El original de la Orden de Compra.

    - Copia de la conformidad de la recepción (Recepción Definitiva), concretada por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.

  - La documentación indicada con antelación - luego de su verificación-, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA (SIAF) para su procesamiento de pago.

  - Las facturas mencionadas además de los datos indicados con antelación, deberán indicar:

    - La descripción completa del bien suministrado.

    - Firma de presentación del bien suministrado: envase unitario o por bulto/granel).

    - Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel del bien suministrado.

    - Número de remito o constancia de entrega.

    - Origen del bien cuyo suministro se efectivizó.

  - También podrá implementarse la factura (modelo tradicional de factura) – Resolución General AFIP Nº 1415/03 y Anexo II-, con las siguientes adaptaciones:

    - Tiene Código de autorización electrónico y su vencimiento,

    - Tiene consignado el tipo de comprobante: “B”, “C” o “E”,

    - La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel y

    - Es obligatorio que contenga código de barras.

- PAGO:

A partir de la fecha de recepción por la ARMADA de las facturas que el entregue el pertinente cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será se TREINTA (30) días corridos contados desde la fecha precitada. De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

- RESCISION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS:

El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo Adjudicatario / cocontratante por la contratación adjudicada – cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d, incisos: 1, 2 y 3 – del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16, lo hará pasible de la aplicación por la ARMADA de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho, desde la fecha de su comunicación por la ARMADA implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / cocontratante. Dicha rescisión, asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), según la naturaleza, especie, del respectivo incumplimiento, de las sanciones que se prevén en el artículo 106 del Anexo precitado. El adjudicatario / cocontratante  también estará obligado a cumplimentar –a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769. La ARMADA se encontrará facultada -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales o Municipales  o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario / cocontratante  estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él o integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario / cocontratante (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

- RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS:

El adjudicatario / cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos – de cualquier especie – que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o Civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o acto del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos – de cualquier naturaleza -, que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

- OBLIGACIONES DE INDEMNIDAD.

El adjudicatario / cocontratante se encontrará ligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso -o cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario / cocontratante estará obligado a realizar en favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario / cocontratante también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a su exclusiva costa del adjudicatario / cocontratante-, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

- RESARCIMIENTO INTEGRAL.

Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios / cocontratantes de las multas a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que  decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto Nº 1030/16, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo / constancias que integren el procedimiento se selección de cocontratantes que se substancie conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA:

Se deja establecido que la ARMADA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral la prestación contratada hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto Nº 1023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento, aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante. Los aumentos, incrementos o disminuciones mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Dichos aumentos, incrementos y disminuciones podrán incidir sobre, UNO (1), varios o el total de los Renglones de la Orden de Compra librada por la ARMADA en favor del respectivo cocontratante, sin exceder – en ningún caso -, los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

El aumento, incremento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por la ARMADA en la fecha de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá – en ningún caso - , ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 5 del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

- REVOCACIÓN – MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA:

La revocación, modificación o sustitución por parte de la ARMADA del contrato perfeccionado con el pertinente cocontratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sin únicamente, la indemnización del daño emergente que el último acredite – fehacientemente –, haber sufrido, ante la ARMADA (artículo 95 del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

- PROHIBICION DE CESION Y DE SUBCONTRATACIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a no ceder ni transferir total o parcialmente la contratación adjudicada y, también, a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha contratación. En ambos casos, sin la autorización previa y escrita de la ARMADA. Para el supuesto en que el adjudicatario / cocontratante incumpla dicha obligación. La ARMADA estará facultada a rescindir –de pleno derecho-, la contratación adjudicada. Dicha rescisión producirá a sus efectos – en forma automática –, desde la fecha de su notificación al adjudicatario por parte de la ARMADA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario / cocontratante por parte de la ARMADA de la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación / cumplimento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

- COMPRE ARGENTINO:

Se otorgará preferencia para la adquisición de bienes de origen nacional en los términos de la Ley Nº 25.551 y su Reglamentación (Decreto Nº 1600/02), considerándose que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

- REGISTRO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL):

Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro - artículo 28, inciso “h”, del Decreto Nº 1023/01.

- JURISDICCIÓN COMPETENTE:

Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada –de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario /  cocontratante y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo contencioso administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones –judiciales o extrajudiciales-, que el respectivo adjudicatario / cocontratante y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios:

1) Para la ARMADA ARGENTINA: En la JEFATURA DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA – DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL DE LA ARMADA – AV. COMODORO LUIS PY Nº 2055, PISO 6º oficina 72- CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

2)  Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulte aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA.

Se establece expresamente, que en todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas:

- El Decreto Nº 1023/01.

- La reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1030/16,

- El Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC Nº 62-E/16,

- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC Nº 63-E/16,

- Las Disposiciones y demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE