ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lancha de Instrucción de Cadetes ESNM

| Nº RENGLON | Nº CATALOGO | DESCRIPCION | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | CLASE | ITEM |  |  |  |
| 1 | 431 | 01368 | 0041 | EXTRACTORES DE AIRE; CONDUCTO DE EXTRACCION EXTERNO ACERO INOXIDABLE – CONDUCTO DE EXTRACCION INTERNO ACERO GALVANIZADO – CAMPANA SIN – CAUDAL 90 M3/MIN – TABLERO ARRANQUE /CORTE- POTENCIA 0,46 HP | UN | 2 |
| 2 | 431 | 01368 | 0014 | EXTRACTORES DE AIRE; CONDUCTO DE EXTRACCION EXTERNO ACERO INOXIDABLE – CONDUCTO DE EXTRACCION INTERNO ACERO GALVANIZADO – CAMPANA SIN – CAUDAL 90 M3/MIN – TABLERO LLAVE INVERSORA- POTENCIA 1/4 HP | UN | 2 |
| 3 | 431 | 01368 | 0006 | EXTRACTORES DE AIRE; CONDUCTO DE EXTRACCION EXTERNO ACERO INOXIDABLE– CONDUCTO DE EXTRACCION INTERNO ACERO GALVANIZADO BWG 24 – CAUDAL 44M3/MIN – TABLERO LLAVE DE ARRANQUE Y CORTE - POTENCIA 1/4 HP | UN | 2 |
| 4 | 431 | 01368 | 0002 | EXTRACTORES DE AIRE; CONDUCTO DE EXTRACCION EXTERNO ACERO INOXIDABLE 1,5 MM – CONDUCTO DE EXTRACCION INTERNO ACERO GALVANIZADO BWG 24 – CAUDAL 48M3/MIN – TABLERO LLAVE DE ARRANQUE Y CORTE - POTENCIA 1 HP TRIFASICOHP | UN | 2 |
| 5 | 296 | 03705 | 5952 | REP. Y ACC. P/ EMBARCACION; ELEMENTO VENTILADOR AXIAL – MODELO 6J. | UN | 2 |
| 6 | 296 | 03705 | 5953 | REP Y ACC P/ EMBARCACION; ELEMENTO VENTILADOR AXIAL –MODELO 10 J | UN | 2 |
| 7 | 296 | 03705 | 5954 | REP Y ACC P/ EMBARCACION; ELEMENTO VENTILADOR AXIAL –MODELO 19 J | UN | 2 |
| 8 | 296 | 03705 | 5954 | REP Y ACC P/ EMBARCACION; ELEMENTO VENTILADOR AXIAL –MODELO 19 J | UN | 2 |
| 9 | 279 | 01653 | 0376 | CAÑOS; MATERIAL CHAPA GALVANIZADA – DIAMETRO 100 mm- ESPESOR 0,5 mm. | MTS | 24 |
| 10 | 279 | 01653 | 0377 | CAÑOS; MATERIAL CHAPA GALVANIZADA – DIAMETRO 125 mm- ESPESOR 0,5 mm. | MTS | 24 |
| 11 | 279 | 01653 | 0378 | CAÑOS; MATERIAL CHAPA GALVANIZADA – DIAMETRO 160 mm- ESPESOR 0,5 mm. | MTS | 24 |
| 12 | 258 | 08001 | 0040 | ACCES. PLASTICOS P/ CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 125 MM – ELEMENTO CODO 90- MATERIAL POLIETILENO – DIMENSION 125 MM – TIPO CODO 90 – TIPO DE CONEXIÓN ELECTROFUSION. | UN | 16 |
| 13 | 258 | 08001 | 0049 | ACCES. PLASTICOS P/ CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 125 MM – ELEMENTO CODO 45- MATERIAL POLIETILENO – DIMENSION 125 MM – TIPO CODO 45 – TIPO DE CONEXIÓN ELECTROFUSION. | UN | 28 |
| 14 | 258 | 08001 | 0050 | ACCES. PLASTICOS P/ CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 180 MM – ELEMENTO CODO 45- MATERIAL POLIETILENO – DIMENSION 180 MM – TIPO CODO 45 – TIPO DE CONEXIÓN ELECTROFUSION. | UN | 8 |
| 15 | 275 | 06573 | 0036 | ADAPTADORES P/TUBOS; DIAMETRO 125mm – MATERIAL CHAPA GALVANIZADA – ROSCA SIN | UN | 8 |
| 16 | 275 | 06753 | 0037 | ADAPTADORES P/TUBOS; DIAMETRO 160mm – MATERIAL CHAPA GALVANIZADA – ROSCA SIN | UN | 8 |
| 17 | 271 | 07972 | 0021 | REDUCCIONES DE ACERO; DIAMETRO DE ENTRADA 160 mm – DIAMETRO DE SALIDA 126MM – EXTREMO PARA SOLDAR. | UN | 12 |
| 18 | 271 | 07972 | 0021 | REDUCCIONES DE ACERO; DIAMETRO DE ENTRADA 160 mm – DIAMETRO DE SALIDA 126MM – EXTREMO PARA SOLDAR. | UN | 8 |
| 19 | 293 | 02287 | 0055 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO BNC HEMBRA – SMA HEMBRA. | UN | 30 |
| 20 | 293 | 02287 | 0073 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO BNC HEMBRA – SMA HEMBRA - MACHO – HEMBRA. | UN | 10 |
| 21 | 293 | 02287 | 0176 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO BNC MACHO / N HEMBRA. | UN | 30 |
| 22 | 293 | 02287 | 0147 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO BNC HEMBRA – SMA HEMBRA - MACHO – MACHO. | UN | 10 |
| 23 | 293 | 02287 | 0175 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO BNC MACHO / RCA HEMBRA. | UN | 30 |
| 24 | 293 | 02287 | 0046 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO BNC HEMBRA A PL 259 MACHO. | UN | 10 |
| 25 | 279 | 07617 | 0009 | MANGUERAS METALICAS; TIPO FLEXIBLE – LONG DE CUERPO DP D 1M – MATERIAL ACERO INOXIDABLE. | MTS | 18 |
| 26 | 279 | 07617 | 0004 | MANGUERAS METALICAS; TIPO FLEXIBLE – LONG DE CUERPO 0,80 M – MATERIAL ACERO INOXIDABLE. | MTS | 6 |
| 27 | 279 | 07617 | 0005 | MANGUERAS METALICAS; TIPO FLEXIBLE – LONG DE CUERPO 2,20 M. – MATERIAL ACERO INOXIDABLE. | MTS | 12 |
| 28 | 272 | 06678 | 0118 | ABRAZADERAS; USO PARA MANGUERA – MEDIDA 12-14 mm – MATERIAL ACERO | UN | 48 |
| 29 | 272 | 06678 | 0117 | ABRAZADERAS; USO PARA MANGUERA – MEDIDA 12-14 mm – MATERIAL GALVANIZADO. | UN | 96 |
| 30 | 272 | 06678 | 0052 | ABRAZADERAS; USO PARA MANGUERA – MEDIDA 15 mm – MATERIAL ACERO INOXIDABLE | UN | 48 |

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN. EN CASO CONTRARIO SERÁN DESESTIMADAS.

- EQUIPAMIENTO A PROVEER:

Las siguientes especificaciones técnicas tienen por objeto definir el alcance de suministros y las características de todos los componentes necesarios a proveer, correspondientes al sistema de ventilación de habitabilidad, pañoles y sala de máquinas para DOS (2) Lanchas de Instrucción de Cadetes ESNM.

  - Renglón Nº1: Extracción Baño Tripulación.

Cantidad: DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar los extractores montados sobre una voluta circular, con caja estanca para conexionado eléctrico, aptos para prestar servicio marino, deberán ser de baja emisión y propagación de ruidos, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica de 3X380VCA – 50HZ.

- Protección IP-55.

- Clase F.

- RPM aproximadas 3500.

- Potencia aproximada 210W.

- De tipo axial.

- Caudal de 800m3/h.

- Presión estática 250Pa.

- Diámetro interno de la voluta 252mm.

- Diámetro del impulsor como mínimo DN160, con brida para unión a ducto de sección circular.

- Largo de la voluta 180mm.

- Con caja estanca y bornera para conexionado eléctrico.

- El motor eléctrico debe poseer alemites para la lubricación de sus rodamientos.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº2: Extracción Cocina.

Cantidad: DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar los extractores montados sobre una voluta circular, con caja estanca para conexionado eléctrico, aptos para prestar servicio marino, deberán ser de baja emisión y propagación de ruidos, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica de 3X380VCA – 50HZ.

- Protección IP-55.

- Clase F.

- RPM aproximada 3500.

- Potencia aproximada 210W.

- De tipo axial.

- Caudal de 540m3/h.

- Presión estática 90Pa.

- Diámetro interno de la voluta 252mm.

- Diámetro del impulsor como mínimo DN160, con brida para unión a ducto de sección circular.

- Largo de la voluta 180mm.

- Con caja estanca y bornera para conexionado eléctrico.

- El motor eléctrico debe poseer alemites para la lubricación de sus rodamientos.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº3: Extracción Pañol CO2.

Cantidad: DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar los extractores montados sobre una voluta circular, con caja estanca para conexionado eléctrico, aptos para prestar servicio marino, deberán ser de baja emisión y propagación de ruidos, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica de 2X220VCA – 50HZ.

- Protección IP-44.

- Clase F.

- RPM aproximadas 2500.

- Potencia aproximada 70W.

- De tipo ducto.

- Caudal de 150m3/h.

- Presión estática 50Pa.

- Diámetro mínimo nominal del impulsor 100mm. Debe ser apto para acople a ducto de sección circular.

- Con caja de estanca y bornera para conexionado eléctrico.

- El motor eléctrico debe poseer alemites para la lubricación de sus rodamientos.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº4: Extracción Baño SSOO.

Cantidad: DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar los extractores montados sobre una voluta circular, con caja estanca para conexionado eléctrico, aptos para prestar servicio marino, deberán ser de baja emisión y propagación de ruidos, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica de 2X220VCA – 50HZ.

- Protección IP-44.

- Clase F.

- RPM aproximadas 2500.

- Potencia aproximada 40W.

- De tipo ducto.

- Caudal de 190 m3/h.

- Presión estática 100Pa.

- Diámetro mínimo nominal del impulsor 100mm. Debe ser apto para acople a ducto de sección circular.

- Con caja estanca y bornera para conexionado eléctrico.

- El motor eléctrico debe poseer alemites para la lubricación de sus rodamientos.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº5: Ventilación Servomotor.

Cantidad: DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar los extractores montados sobre una voluta circular, con caja estanca para conexionado eléctrico, aptos para prestar servicio marino, deberán ser de baja emisión y propagación de ruidos, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica de 3X380VCA – 50HZ.

- Protección IP-55.

- Clase F.

- RPM aproximadas 3500.

- Potencia aproximada 210W.

- De tipo axial.

- Caudal de 256 m3/h.

- Presión estática 50Pa.

- Diámetro interno de la voluta 252mm.

- Diámetro del impulsor como mínimo DN160, con brida para unión a ducto de sección circular.

- Con caja de estanca y bornera para conexionado eléctrico.

- El motor eléctrico debe poseer alemites para la lubricación de sus rodamientos.

- Largo de la voluta 180mm.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº6: Ventilación Taquilleros.

Cantidad: DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar las ventilaciones montadas sobre una voluta circular, con caja estanca para conexionado eléctrico, apto para prestar servicio marino, deberán ser de baja emisión y propagación de ruidos, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica de 3x380VCA – 50HZ.

- Protección IP-55.

- Clase F.

- RPM aproximadas 3500.

- Potencia aproximada 210W.

- De tipo axial.

- Caudal de 570m3/h.

- Presión estática 55Pa.

- Diámetro interno de la voluta 252mm.

- Diámetro del impulsor como mínimo DN160, con brida para unión a ducto de sección circular.

- Largo de la voluta 180mm.

- Con caja estaca y bornera para conexionado eléctrico.

- El motor eléctrico debe poseer alemites para la lubricación de sus rodamientos.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº7: Ventilación Máquinas.

Cantidad: DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar los ventiladores montados sobre una voluta circular, con diseño maxcces de modo que permita extraer el equipo del sistema de conductos, con caja estanca para conexionado eléctrico, aptos para prestar servicio marino, deberán ser de baja emisión y propagación de ruidos, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica de 3X380VCA – 50HZ.

- Protección IP-44.

- Clase F.

- RPM 2900.

- De tipo axial vertical.

- Caudal de 8300m3/h X 25mmwc.

- Diámetro interno de la voluta circular 483mm.

- Con caja estaca y bornera para conexionado eléctrico.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº8: Ventilación / Extracción (Reversible) Máquinas.

Cantidad: DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar los equipos (reversibles) montados sobre una voluta circular, con diseño maxcces de modo que permita extraer el equipo del sistema de conductos, con caja estanca para conexionado eléctrico, aptos para prestar servicio marino, deberán ser de baja emisión y propagación de ruidos, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica de 3X380VCA – 50HZ.

- Protección IP-44.

- Clase F.

- RPM 2900.

- De tipo axial vertical.

- Caudal de 8300m3/h X 25mmwc.

- Diámetro interno de la voluta circular 483mm.

- Con caja estaca y bornera para conexionado eléctrico.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº9: Ducto DN100.

Cantidad: VEINTICUATRO (24) METROS.

El Adjudicatario deberá proporcionar los ductos de sección circular espiralados, con espesor no menor a 0,5mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN100.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado en los extremos tipo hembra.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº10: Ducto DN125.

Cantidad: VEINTICUATRO (24) METROS.

El Adjudicatario deberá proporcionar los ductos de sección circular espira lados, con espesor no menor a 0,5mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN125.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado en los extremos tipo hembra.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº11: Ducto DN160.

Cantidad: VEINTICUATRO (24) METROS.

El Adjudicatario deberá proporcionar los ductos de sección circular espiralados, con espesor no menor a 0,5mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN160.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado en los extremos tipo hembra.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº12: Codo 90° DN100.

Cantidad: DIECISÉIS (16).

El Adjudicatario deberá proporcionar los accesorios tipo Codo 90° DN100 de sección circular, con espesor no menor a 0,5mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN100.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado en los extremos tipo macho – macho, dotados con o-ring´s de goma y topes para ensamble a presión al ducto.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº13: Codo 90° DN125.

Cantidad: VEINTIOCHO (28).

El Adjudicatario deberá proporcionar los accesorios tipo Codo 90° DN125 de sección circular, con espesor no menor a 0,5mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN125.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado en los extremos tipo macho – macho, dotados con o-ring´s de goma y topes para ensamble a presión al ducto.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº14: Codo 90° DN160.

Cantidad: OCHO (8).

El Adjudicatario deberá proporcionar los accesorios tipo Codo 90° DN160 de sección circular, con espesor no menor a 0,5mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN160.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado en los extremos tipo macho – macho, dotados con o-ring´s de goma y topes para ensamble a presión al ducto.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

- Construido bajo reglas de la Sociedad de Clasificación NK.

  - Renglón Nº15: Pieza T DN125-125.

Cantidad: OCHO (8).

El Adjudicatario deberá proporcionar las piezas tipo T DN125-125 de sección circular, con espesor no menor a 0,5mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN125.

- Sección circular.

- Sin reducción.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado en los extremos tipo macho – macho, dotados con o-ring´s de goma y topes para ensamble a presión al ducto.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº16: Pieza T DN160-160.

Cantidad: OCHO (8).

El Adjudicatario deberá proporcionar las piezas tipo T DN160-160 de sección circular, con espesor no menor a 0,5mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN160.

- Sección circular.

- Sin reducción.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado en los extremos tipo macho – macho, dotados con o-ring´s de goma y topes para ensamble a presión al ducto.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº17: Reductor DN160-125.

Cantidad: DOCE (12).

El Adjudicatario deberá proporcionar los reductores tipos DN160-125 de sección circular, con espesor no menor a 0,5 mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetros DN160-125.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado DN160 tipo hembra, dotado con tope para ensamble a presión al ducto.

- Conexionado DN125 tipo macho, dotados con o-ring´s de goma y topes para ensamble a presión al ducto.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº18: Reductor DN125-100.

Cantidad: OCHO (8).

El Adjudicatario deberá proporcionar los reductores tipos DN125-100 de sección circular, con espesor no menor a 0,5 mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetros DN125-100.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado DN125 tipo hembra, dotado con tope para ensamble a presión al ducto.

- Conexionado DN100 tipo macho, dotados con o-ring´s de goma y topes para ensamble a presión al ducto.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº19: Conectores / Cupla Hembra DN100.

Cantidad: TREINTA (30).

El Adjudicatario deberá proporcionar los conectores tipos DN100 de sección circular, con espesor no menor a 0,5 mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN100.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado tipo hembra - hembra, para unión de accesorio – accesorio.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº20: Conectores / Cupla Macho DN100.

Cantidad: DIEZ (10).

El Adjudicatario deberá proporcionar los Conectores tipos DN100 de sección circular, con espesor no menor a 0,5 mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN100.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado tipo macho - macho, para unión de ducto - ducto.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº21: Conectores / Cupla Hembra DN125.

Cantidad: TREINTA (30).

El Adjudicatario deberá proporcionar los Conectores tipos DN125 de sección circular, con espesor no menor a 0,5 mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN125.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado tipo hembra - hembra, para unión de accesorio – accesorio.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº22: Conectores / Cupla Macho DN125.

Cantidad: DIEZ (10).

El Adjudicatario deberá proporcionar los Conectores tipos DN125 de sección circular, con espesor no menor a 0,5 mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN125.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado tipo macho - macho, para unión de ducto - ducto.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº23: Conectores / Cupla Hembra DN160.

Cantidad: TREINTA (30).

El Adjudicatario deberá proporcionar los Conectores tipos DN160 de sección circular, con espesor no menor a 0,5 mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN160.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado tipo hembra - hembra, para unión de accesorio – accesorio.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº24: Conectores / Cupla Macho DN160.

Cantidad: DIEZ (10).

El Adjudicatario deberá proporcionar los Conectores tipos DN160 de sección circular, con espesor no menor a 0,5 mm, sin aislación, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construido en acero galvanizado.

- Diámetro DN160.

- Sección circular.

- Espesor no menor a 0,5mm.

- Conexionado tipo macho - macho, para unión de ducto - ducto.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº25: Manguera Flexible DN100.

Cantidad: DIECIOCHO (18) METROS.

El Adjudicatario deberá proporcionar las mangueras flexibles sin aislación para el sistema de ventilación, construidas en nylon loom mesh, su diámetro debe ser DN100, con guía de alambre para mantener la apertura del diámetro en toda su extensión, de sección circular, aptos para prestar servicio marino, ignifugo, que cumplan con las siguientes características:

- Construida en nylon loom mesh.

- Sección circular.

- Con guía de alambre.

- Diámetro DN100.

- Conexionado tipo macho - macho, para unión de ducto - ducto.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº26: Manguera Flexible DN125.

Cantidad: SEIS (6) METROS.

El Adjudicatario deberá proporcionar las mangueras flexibles sin aislación para el sistema de ventilación, construidas en nylon loom mesh, su diámetro debe ser DN125, con guía de alambre para mantener la apertura del diámetro en toda su extensión, de sección circular, aptos para prestar servicio marino, ignifugo, que cumplan con las siguientes características:

- Construida en nylon loom mesh.

- Sección circular.

- Con guía de alambre.

- Diámetro DN125.

- Conexionado tipo macho - macho, para unión de ducto - ducto.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº27: Manguera Flexible DN160.

Cantidad: DOCE (12) METROS.

El Adjudicatario deberá proporcionar las mangueras flexibles sin aislación para el sistema de ventilación, construidas en nylon loom mesh, su diámetro debe ser DN160, con guía de alambre para mantener la apertura del diámetro en toda su extensión, de sección circular, aptos para prestar servicio marino, ignifugo, que cumplan con las siguientes características:

- Construida en nylon loom mesh.

- Sección circular.

- Con guía de alambre.

- Diámetro DN160.

- Conexionado tipo macho - macho, para unión de ducto - ducto.

- El radio de curvatura central debe ser siempre el diámetro nominal del ducto seleccionado.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº28: Abrazadera DN100.

Cantidad: CUARENTA Y OCHO (48).

El Adjudicatario deberá proporcionar las abrazaderas de apriete sin aislación, de diámetro DN100, de sección circular, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construida en acero galvanizado.

- Sección circular.

- Diámetro DN100.

- Con tornillo, arandela y tuerca de sujeción.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº29: Abrazadera DN125.

Cantidad: noventa y seis (96).

El Adjudicatario deberá proporcionar las abrazaderas de apriete sin aislación, de diámetro DN125, de sección circular, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construida en acero galvanizado.

- Sección circular.

- Diámetro DN125.

- Con tornillo, arandela y tuerca de sujeción.

- Sin aislación.

  - Renglón Nº30: Abrazadera DN160.

Cantidad: CUARENTA Y OCHO (48).

El Adjudicatario deberá proporcionar las abrazaderas de apriete sin aislación, de diámetro DN160, de sección circular, aptos para prestar servicio marino, que cumplan con las siguientes características:

- Construida en acero galvanizado.

- Sección circular.

- Diámetro DN160.

- Con tornillo, arandela y tuerca de sujeción.

- Sin aislación.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

A efectos de permitir su correcto análisis, la Documentación Técnica a proveer en la Oferta deberá contener como mínimo, de corresponder los mismos:

- Descripción detallada del alcance del suministro.

- Especificación Técnica.

- Listado de divergencias respecto a la Especificación.

- Fichas de Datos Técnicos completos.

- Arreglo General (con vistas y cortes, dimensiones y pesos).

- Curvas Características de Equipos y Componentes.

- Diagramas eléctricos.

- Diagramas de tuberías.

- Listado de materiales.

- Condiciones del Asesoramiento Técnico.

- Listado de repuestos.

La ARMADA ARGENTINA podrá solicitar detalles ampliatorios para su análisis.

Las reglas, reglamentaciones y normas a emplear serán:

- NIPPON KAIJI KYOKAY Rules for Classification of Steel Ships.

- Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS), 1974.

- Convención Internacional de Líneas de Carga (ICLL), 1966.

- Reglamentación Internacional para Prevención de Colisiones en el Mar (COLREG), 1972.

- Convención Internacional para Prevenir la contaminación por buques (MARPOL), 1973/78.

La notación de clase de los buques a los cuales va destinado este equipamiento será  NS* MNS* del Nippon Kaiji Kyokai Register  (NK).

Las consultas técnicas podrán ser cursadas a la JEFATURA DE INSPECCIÓN LANCHAS DE INSTRUCCIÓN PARA CADETES, teléfono (011) 4317-2000 interno 3058 o por vía electrónica a la dirección DIEJ.LICA@armada.mil.ar

El  material será probado y aprobado conforme a los requerimientos de la Sociedad de Clasificación y la Armada Argentina. Los métodos de prueba utilizados y los correspondientes resultados obtenidos en los ensayos desarrollados en fábrica serán proporcionados a la Armada.

El adjudicatario deberá proveer junto al equipamiento la siguiente documentación  / certificados:

DOS (2) originales de los siguientes certificados:

- Certificado de la Sociedad de Clasificación (NK) o Certificado de una Sociedad de Clasificación reconocida miembro del IACS (International Association of Classification Societies) junto con la documentación requerida por NK para efectuar el proceso de homologación posterior de los equipos.

- Certificado de la Sociedad de Clasificación (NK).

- Certificados requeridos por la Sociedad de Clasificación.

- Certificado de Garantía.

- Certificados de Materiales.

- Declaración del fabricante de libre de asbestos (si corresponde).

Planos y documentos para aprobación y trabajo.

- Planos y documentos para aprobación: 1 (UNA) copia impresa más 1 (UNA) en formato electrónico.  Los Documentos y Planos para aprobación serán analizados y eventualmente comentados por el Proyectista y luego devueltos al adjudicatario por medio de la Armada Argentina a los fines de su adecuada revisión. Esta documentación deberá ser presentada al Comprador a las 2 (DOS) semanas después de realizada la Orden de Compra.

- Planos y documentos para aprobación: 2 (DOS) copia impresa más 1 (UNA) en formato electrónico. Los Documentos y Planos de trabajo son aquellos que, después de ser revisados por el Adjudicatario para incorporar las observaciones del Proyectista, serán utilizados por el proyectista para desarrollar el diseño del buque. Esta documentación corregida deberá ser reenviada al Comprador en el lapso de UNA (1) semana una vez que el adjudicatario haya recibido los Planos y Documentos Aprobados por la Armada.

- Instrucciones y Guías de Instalación: 5 (CINCO) copias impresas más 1 (UNA) en formato electrónico. Las Instrucciones y Guías de Instalación serán utilizadas por el Proyectista a los efectos del desarrollo del proyecto y por medio del Constructor para la instalación y prueba de los equipos a bordo. Serán entregadas al Comprador conjuntamente con los Planos de Trabajo.

Formatos electrónicos preferentes:

- Planos 2D: Autocad “DWG”

- Modelos 3D: Autocad “DWG”

- Documentos de texto: “PDF”

El adjudicatario deberá entregará a la Armada, cuando sea aplicable, los planos y documentos indicados a continuación:

- Listado de Planos de Equipos.

- Métodos de Cálculo.

- Planos de Dimensionamiento de Equipos.

- Planos de Instalación de Equipos.

- Planos de Detalle.

- Listado de Materiales de los Equipos.

- Fichas Técnicas de Equipos.

- Planos de Basamentos de Equipos indicando Fuerzas de Reacción.

- Listado de Instrumentos.

- Diagramas Eléctricos Unifilares.

- Diagramas de Cableados y Conexiones Eléctricas.

- Tablas de Pesos expresadas en Kilogramos (pesos húmedo / seco).

- Instrucciones de Instalación.

- Guías de Mantenimiento.

El adjudicatario proveerá toda la documentación necesaria aprobada por la Sociedad de Clasificación.

Los Documentos y Planos, siempre que sean requeridos por la Sociedad de Clasificación y/o Reglas y Reglamentaciones, serán responsabilidad del adjudicatario.

- GARANTÍA TÉCNICA

El plazo de garantía será de 12 (DOCE) meses que se volverá efectiva desde la fecha de instalación, o en su defecto 18 (DIECIOCHO) meses desde la entrega del equipo/material al Astillero.

- REPUESTOS

Los repuestos serán suministrados de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad de Clasificación incluyendo aquellos estándares del fabricante que excedan los recomendados por la Clase.

Los repuestos serán suministrados en cajas, de acuerdo al estándar del fabricante. Las cajas se suministrarán con una lista de repuestos y cada repuesto deberá estar identificado dentro de la caja.

- VARIOS:

Los materiales suministrados por el contratista deberán responder a las exigencias de la Sociedad de Clasificación siempre y cuando no se indiquen expresamente sus características técnicas en la especificación técnica.

Disponer de información en lo que respecta a asesoramiento técnico, planos y documentación de detalle.

El ADJUDICATARIO será el único responsable de la integración de los distintos componentes del equipo, así como la puesta en marcha de los mismos. Brindará asesoramiento al taller o astillero que realice la ingeniería de detalle y el montaje, en todos los aspectos técnicos y operativos relacionados a las pruebas finales.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE