ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lancha de Instrucción de Cadetes ESNM

| Nº RENGLON | Nº CATALOGO | DESCRIPCION | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | CLASE | ITEM |  |  |  |
| 1 | 293 | 02092 | 0055 | ARTEF. P/ TUBO FLUORESCENTE; CANTIDAD DE LAMPARAS 2 – LONG DE CUERPO 1227 mm. ALTO 85 mm. ANCHO 304mm. TIPO PLAFON – POTENCIA DE LAMPARA 36 W- CRITERIO DE SEGURIDAD. SELLO DE SEGURIDAD | UN | 74 |
| 2 | 293 | 02092 | 0074 | ARTEF. P/ TUBO FLUORESCENTE; CANTIDAD DE LAMPARAS 2 – LONG DE CUERPO 1227 mm. ALTO 85 mm. ANCHO 304mm. TIPO PLAFON – C/ CIRCUITO EMERGENCIA - POTENCIA DE LAMPARA 36 W- CRITERIO DE SEGURIDAD. SELLO DE SEGURIDAD | UN | 36 |
| 3 | 293 | 06568 | 0184 | ARTEFACTO DE P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR – MODELO APLIQUE – MATERIAL CHAPA DE ACERO – LAMPARA LUZ DIA BLANCA – CRITERIO DE SEGURIDAD – SELLO DE SEGURIDAD. | UN | 80 |
| 4 | 293 | 06568 | 0118 | ARTEFACTO PARA ILUMINACION; TIPO BRAZO EXTENSIBLE – MODELO C/ LUPA -MATERIAL ACERO Y PLASTICO- LAMPARA FLUORESCENTE – CRITERIO DE SEGURIDAD –SELLO DE SEGURIDAD. | UN | 6 |
| 5 | 293 | 06568 | 0173 | ARTEFACTO P/ ILUMINACION; TIPO INTERIOR – MODELO APLIQUE – MATERIAL BRONCE –LAMPARA INCANDECENTE – CRITERIO DE SEGURIDAD – SELLO DE SEGURIDAD | UN | 12 |
| 6 | 293 | 06568 | 0173 | ARTEFACTO P/ ILUMINACION; TIPO INTERIOR – MODELO APLIQUE – MATERIAL BRONCE –LAMPARA INCANDECENTE – CRITERIO DE SEGURIDAD – SELLO DE SEGURIDAD | UN | 18 |
| 7 | 293 | 06568 | 0086 | ARTEFACTOS P/ ILUMINACION; TIPO EXTERIOR – MODELO PROYECTOR MATERIAL ALUMINIO INYECTADO – LAMPARA MERCURIO HALOGENA. | UN | 16 |
| 8 | 293 | 06568 | 0227 | ARTEFACTOS P/ ILUMINACION; TIPO REFLECTOR MARINO – MODELO PARA EXTERIOR – MATERIAL ACERO Y A LUMINIO – LAMPARA TUNGSTENO - CRITERIO DE SEGURIDAD – SELLO DE SEGURIDAD | UN | 4 |
| 9 | 293 | 06568 | 0150 | ARTEFACTO P/ ILUMINACION; TIPO APLIQUE DE PARED – MODELO RECTANGULAR – MATERIAL ALUMINIO – LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA X 2 - CRITERIO DE SEGURIDAD – SELLO DE SEGURIDAD | UN | 2 |

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN. EN CASO CONTRARIO SERÁN DESESTIMADAS.

- EQUIPAMIENTO A PROVEER:

Las siguientes especificaciones técnicas tienen por objeto definir el alcance de suministro y las características de todos los componentes necesarios a proveer, correspondientes a los artefactos de iluminación para DOS (2) Lanchas de Instrucción de Cadetes ESNM.

  - Renglón Nº1: Artefacto Fluorescente 2X20W.

Cantidad: SETENTA Y CUATRO (74).

El Adjudicatario deberá proporcionar los artefactos con los tubos fluorescentes, para uso marino de 2X20W - 220VCA - 50Hz, con tulipa de policarbonato y que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 220VCA - 50HZ.

- Artefacto estanco completo, con grado de protección IP-54.

- Diseñado para dos tubos fluorescentes de 2X20W.

- Con dos tubos fluorescentes de 20W - 220VCA - 50HZ.

- Con arandela a rosca para sujeción de tubo fluorescente sobre los zócalos por vibración.

- Debe estar cableado, con zócalos, balastos, condensadores, arrancadores y bornera de conexión, listo a montar y funcionar.

- Debe ser construido en aluzink, zink acero recubierto, acero o stailless (AISI 316L), recubierto con pintura electroestática color blanco RAL 9016.

- Con dos prensacables 10-15mm.

- Con burletes de goma.

- Tulipa construida en policarbonato transparente.

- Las trabas de sujeción de la tulipa deben ser de acero inoxidable.

- Construido bajo reglas de la Sociedad de Clasificación NK.

  - Renglón Nº2: Artefacto Fluorescente 2X20W Con Circuito de Emergencia.

Cantidad: TREINTA Y SEIS (36).

El Adjudicatario deberá proporcionar los artefactos con tubos fluorescentes y lámparas LED montados, para uso marino de 2X20W - 220VCA - 50Hz, con circuito de emergencia para lámpara LED de 24VCC – 5W, con tulipa de policarbonato y que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 220VCA - 50HZ.

- Artefacto estanco completo, con grado de protección IP-54.

- Diseñado para dos tubos fluorescentes de 2X20W, con circuito de emergencia compuesto por una lámpara LED de 24VCC – 5W.

- Con dos tubos fluorescentes de 20W- 220VCA - 50HZ y una lámpara LED de 5W - 24VCC.

- Con arandela a rosca de sujeción para los tubos fluorescentes sobre los zocalos por vibración.

- Debe estar cableado, con zócalos, balastos, condensadores, arrancadores y bornera de conexión, listo a montar y funcionar.

- Debe ser construido en aluzink, zink acero recubierto, acero o stailless (AISI 316L), recubierto con pintura electroestática color blanco RAL 9016.

- Con dos prensacables 10-15mm.

- Con burletes de goma.

- Tulipa construida en policarbonato transparente.

- Las trabas de sujeción de la tulipa deben ser de acero inoxidable.

- Construido bajo reglas de la Sociedad de Clasificación NK.

  - Renglón Nº3: Artefacto Tipo Cabecera de Cama.

Cantidad: OCHENTA (80).

El Adjudicatario deberá proporcionar los artefactos tipo cabecera de cama de 1X40W – 220VCA – 50Hz, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 220VCA - 50HZ.

- Diseñado para lámpara de 1X40W – 220VCA - 50Hz.

- Con lámpara de 40W – 220VCA - 50Hz.

- Debe estar cableado, con zócalos E27.

- Interruptor de un punto.

- Tomacorriente 2P+T, listo a montar y funcionar.

- Con pantalla reflectora ajustable.

- Debe ser construido en chapa de acero, recubierto con pintura electroestática color blanco RAL 9016.

- Construido bajo reglas de la Sociedad de Clasificación NK.

  - Renglón Nº4: Artefacto con Brazo Extensible.

Cantidad: SEIS (6).

El Adjudicatario deberá proporcionar los artefactos con brazo extensible de 1X60W – 220VCA – 50Hz, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 220VCA - 50HZ.

- Artefacto estanco completo.

- Diseñado para lámpara de 1X60W – 220VCA - 50Hz.

- Con lámpara de 60W – 220VCA - 50Hz.

- Con atenuador luminoso para mesa de cartas.

- Debe estar cableado, con zócalos E27.

- Interruptor, listo a montar y funcionar.

- Debe ser construido en chapa de acero, recubierto con pintura electroestática color negro.

- Con pinza de apriete.

- Construido bajo reglas de la Sociedad de Clasificación NK.

  - Renglón Nº5: Artefacto Tipo “U”.

Cantidad: DOCE (12).

El Adjudicatario deberá proporcionar los artefactos tipo “U”, de 1X60W – 220VCA – 50Hz, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 220VCA - 50HZ.

- Artefacto estanco completo, con grado de protección IP-56 (apto para cubierta expuesta).

- Diseñado para lámpara de 1X60W – 220VCA - 50Hz.

- Con lámpara de 60W – 220VCA - 50Hz.

- Cuerpo construido en bronce.

- Con defensa tipo reja de bronce.

- Con tulipa de vidrio.

- Con zócalos E27, listo a montar y funcionar.

- Con dos prensacables.

- Diámetro 140mm.

- Largo 220mm

- Ancho 95mm.

- Con burletes de goma.

- Construido bajo reglas de la Sociedad de Clasificación NK.

  - Renglón Nº6: Artefacto Tipo “U”.

Cantidad: DIECIOCHO (18).

El Adjudicatario deberá proporcionar los artefactos tipo “U”, de 1X20W – 24VCC, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 24VCC.

- Artefacto estanco completo, con grado de protección IP-56.

- Diseñado para lámpara de 1X20W – 24VCC.

- Con lámpara de 1X20W – 24VCC.

- Cuerpo construido en bronce.

- Con defensa de bronce.

- Con tulipa de vidrio.

- Con dos prensacables.

- Con burletes de goma.

- Construido bajo reglas de la Sociedad de Clasificación NK.

  - Renglón Nº7: Proyector Eléctrico Marino.

Cantidad: DIECISÉIS (16).

El Adjudicatario deberá proporcionar los proyectores eléctricos marinos, de 1X300W – 220VCA – 50Hz, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 220VCA – 50Hz.

- Artefacto estanco completo, con grado de protección IP-56 (apto para cubierta expuesta).

- Para uso marino.

- Diseñado para lámpara de 1X300W – 220VCA 50Hz.

- Con lámpara de 300W – 220VCA - Hz.

- Cuerpo construido en acero inoxidable.

- Con tulipa de vidrio.

- Con zócalo, listo a montar y funcionar.

- Con dos prensacables.

- Con burletes de goma.

- Construido bajo reglas de la Sociedad de Clasificación NK.

  - Renglón Nº8: Proyector Eléctrico Marino de Búsqueda.

Cantidad: CUATRO (4).

El Adjudicatario deberá proporcionar los proyectores eléctricos marinos de búsqueda, de 1X1000W – 220VCA – 50Hz, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 220VCA – 50Hz.

- Artefacto estanco completo, con grado de protección IP-56 (apto para cubierta expuesta).

- Diseñado para lámpara de Tungsten halogen 1X1000W – 220VCA – 50Hz.

- Con lámpara de Tungsten halogen 1000W – 220VCA – 50Hz.

- Distancia irradiante: 1550 metros.

- Cuerpo construido en acero inoxidable.

- Con dispositivo de comando manual y accionamiento local, debe realizar movimientos giratorio de 360º e inclinación aproximada de 45º hacia abajo y 45º hacia arriba.

- Poseerá enfoque micrométrico regulable.

- Con espejo parabólico metálico blanco plata de doble pulimento.

- Con cristal extratemplado, incoloro, resistente a las variaciones, temperaturas extremas y golpes.

- Con zócalo, listo a montar y funcionar.

- Ancho: 371mm.

- Altura de la base al tope: 602mm.

- Altura total: +/- 847mm.

- Profundidad: 391mm.

- Con burletes de goma.

- Peso aproximado 16Kg.

- Construido bajo reglas de la Sociedad de Clasificación NK.

  - Renglón Nº9: Artefacto para Baño.

Cantidad: DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar los artefactos para baños de 1X60W – 220VCA – 50Hz, que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 220VCA - 50HZ.

- Con grado de protección IP-20.

- Con tulipa de acrílico o vidrio semitransparente,.

- Diseñado para lámpara de 1X60W – 220VCA - 50Hz.

- Con lámpara de 60W – 220VCA - 50Hz.

- Debe estar cableado, con zócalos E27.

- Interruptor de un punto.

- Tomacorriente 2P+T, listo a montar y funcionar.

- Debe ser construido en chapa de acero, recubierto con pintura electroestática color blanco RAL 9016.

- Construido bajo reglas de la Sociedad de Clasificación NK.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

A efectos de permitir su correcto análisis, la Documentación Técnica a proveer en la Oferta deberá contener como mínimo, de corresponder los mismos:

- Descripción detallada del alcance del suministro.

- Especificación Técnica.

- Listado de divergencias respecto a la Especificación.

- Fichas de Datos Técnicos completos.

- Arreglo General (con vistas y cortes, dimensiones y pesos).

- Curvas Características de Equipos y Componentes.

- Diagramas eléctricos.

- Listado de materiales.

- Condiciones del Asesoramiento Técnico.

- Listado de referencias.

- Listado de repuestos.

La ARMADA ARGENTINA podrá solicitar detalles ampliatorios para su análisis.

Las reglas, reglamentaciones y normas a emplear serán:

- NIPPON KAIJI KYOKAY Rules for Classification of Steel Ships.

- Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS), 1974.

- Convención Internacional de Líneas de Carga (ICLL), 1966.

- Reglamentación Internacional para Prevención de Colisiones en el Mar (COLREG), 1972.

- Convención Internacional para Prevenir la contaminación por buques (MARPOL), 1973/78.

La notación de clase de los buques a los cuales va destinado este equipamiento será  NS* MNS* del Nippon Kaiji Kyokai Register  (NK).

Las consultas técnicas podrán ser cursadas a la JEFATURA DE INSPECCIÓN LANCHAS DE INSTRUCCIÓN PARA CADETES, teléfono (011) 4317-2000 interno 3058 o por vía electrónica a la dirección DIEJ.LICA@armada.mil.ar

El  material será probado y aprobado conforme a los requerimientos de la Sociedad de Clasificación y la Armada Argentina. Los métodos de prueba utilizados y los correspondientes resultados obtenidos en los ensayos desarrollados en fábrica serán proporcionados a la Armada.

El adjudicatario deberá proveer junto al equipamiento la siguiente documentación  / certificados:

DOS (2) originales de los siguientes certificados:

- Certificado de la Sociedad de Clasificación (NK) o Certificado de una Sociedad de Clasificación reconocida miembro del IACS (International Association of Classification Societies) junto con la documentación requerida por NK para efectuar el proceso de homologación posterior de los equipos.

- Certificado de la Sociedad de Clasificación (NK).

- Certificados requeridos por la Sociedad de Clasificación.

- Certificado de Garantía.

- Certificados de Materiales.

- Declaración del fabricante de libre de asbestos (si corresponde).

Planos y documentos para aprobación y trabajo.

- Planos y documentos para aprobación: 1 (UNA) copia impresa más 1 (UNA) en formato electrónico.  Los Documentos y Planos para aprobación serán analizados y eventualmente comentados por el Proyectista y luego devueltos al adjudicatario por medio de la Armada Argentina a los fines de su adecuada revisión. Esta documentación deberá ser presentada al Comprador a las 2 (DOS) semanas después de realizada la Orden de Compra.

- Planos y documentos para aprobación: 2 (DOS) copia impresa más 1 (UNA) en formato electrónico. Los Documentos y Planos de trabajo son aquellos que, después de ser revisados por el Adjudicatario para incorporar las observaciones del Proyectista, serán utilizados por el proyectista para desarrollar el diseño del buque. Esta documentación corregida deberá ser reenviada al Comprador en el lapso de UNA (1) semana una vez que el adjudicatario haya recibido los Planos y Documentos Aprobados por la Armada.

- Instrucciones y Guías de Instalación: 5 (CINCO) copias impresas más 1 (UNA) en formato electrónico. Las Instrucciones y Guías de Instalación serán utilizadas por el Proyectista a los efectos del desarrollo del proyecto y por medio del Constructor para la instalación y prueba de los equipos a bordo. Serán entregadas al Comprador conjuntamente con los Planos de Trabajo.

Formatos electrónicos preferentes:

- Planos 2D: Autocad “DWG”

- Modelos 3D: Autocad “DWG”

- Documentos de texto: “PDF”

El adjudicatario deberá entregará a la Armada, cuando sea aplicable, los planos y documentos indicados a continuación:

- Listado de Planos de Equipos.

- Planos de Dimensionamiento de Equipos.

- Planos de Instalación de Equipos.

- Planos de Detalle.

- Fichas Técnicas de Equipos.

- Diagramas Eléctricos Unifilares.

- Diagramas de Cableados y Conexiones Eléctricas.

- Tablas de Pesos expresadas en Kilogramos (pesos húmedo / seco).

- Alcance del Suministro.

- Listado de Repuestos.

- Informes de Prueba.

- Manuales de Operación.

- Instrucciones de Instalación.

- Guías de Mantenimiento.

El adjudicatario proveerá toda la documentación necesaria aprobada por la Sociedad de Clasificación.

Los Documentos y Planos, siempre que sean requeridos por la Sociedad de Clasificación y/o Reglas y Reglamentaciones, serán responsabilidad del adjudicatario.

- GARANTÍA TÉCNICA

El plazo de garantía será de 12 (DOCE) meses que se volverá efectiva desde la fecha de instalación, o en su defecto 18 (DIECIOCHO) meses desde la entrega del equipo/material al Astillero.

- VARIOS

Los materiales suministrados por el contratista deberán responder a las exigencias de la Sociedad de Clasificación siempre y cuando no se indiquen expresamente sus características técnicas en la especificación técnica.

Disponer de información en lo que respecta a asesoramiento técnico, planos y documentación de detalle.