ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lancha de Instrucción de Cadetes ESNM

| Nº RENGLON | Nº CATALOGO | DESCRIPCION | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | CLASE | ITEM |  |  |  |
| 1 | 296 | 03705 | 5943 | REP. Y ACC. P/EMBARCACION; ELEMENTO LUZ DE TOPE DOBLE – MODELO LICA – MARCA EQUIPO ACQUA SIGNAL. | UN | 2 |
| 2 | 296 | 03705 | 5944 | REP. Y ACC. P/EMBARCACION; ELEMENTO LUZ DE ALCANCE DOBLE – MODELO LICA – MARCA EQUIPO ACQUA SIGNAL. | UN | 2 |
| 3 | 296 | 03705 | 5945 | REP. Y ACC. P/EMBARCACION; ELEMENTO LUZ S/ GOBIERNO DOBLE - MODELO LICA – MARCA EQUIPO ACQUA SIGNAL. | UN | 4 |
| 4 | 296 | 03705 | 5946 | REP. Y ACC. P/EMBARCACION; ELEMENTO LUZ MANIOBRA DOBLE - MODELO LICA – MARCA EQUIPO ACQUA SIGNAL. | UN | 2 |
| 5 | 296 | 03705 | 5947 | REP. Y ACC. P/EMBARCACION; ELEMENTO LUZ FONDO DOBLE - MODELO LICA – MARCA EQUIPO ACQUA SIGNAL. | UN | 2 |
| 6 | 296 | 03705 | 5948 | REP. Y ACC. P/EMBARCACION; ELEMENTO LUZ MORSE SIMPLE - MODELO LICA – MARCA EQUIPO ACQUA SIGNAL. | UN | 2 |
| 7 | 296 | 03705- | 5949 | REP. Y ACC. P/EMBARCACION; ELEMENTO LUZ BANDA BABOR DOBLE - MODELO LICA – MARCA EQUIPO ACQUA SIGNAL. | UN | 2 |
| 8 | 296 | 03705 | 5950 | REP. Y ACC. P/EMBARCACION; ELEMENTO LUZ BANDA ESTRIBOR DOBLE - MODELO LICA – MARCA EQUIPO ACQUA SIGNAL. | UN | 2 |
| 9 | 296 | 03705 | 5969 | REP. Y ACC. P/EMBARCACION; ELEMENTO TABLEROCONTROL LUCES – MODELO LICA- MARCA EQUIPO ACQUA SIGNAL. | UN | 2 |
| 10 | 296 | 03705 | 5951 | REP. Y ACC. P/EMBARCACION; ELEMENTO TRANFORMADOR REDUCTOR – MODELO LICA – MARCA EQUIPO ACQUA SIGNAL. | UN | 2 |

- EQUIPAMIENTO A PROVEER.

Las siguientes especificaciones técnicas tienen por objeto definir el alcance de suministro y las características de todos los componentes necesarios a proveer, correspondientes al sistema de luces de navegación para DOS (2) Lanchas de Instrucción de Cadetes ESNM.

  - Renglón Nº1: Luz de Tope Doble.

Cantidad: DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar las luces de tope doble con lámparas del tipo LED, con tulipa de vidrio y lámpara de luz blanca, con soporte de montaje independiente para ambos artefactos y que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 24 VAC / VCC.

- Tipo doble, con soporte.

- Con lámparas del tipo halógenas.

- Con grado de protección IP-56 (apta para cubierta expuesta).

- Construido en policarbonato color negro.

- La altura de cada artefacto debe ser de 153mm.

- La base de cada artefacto debe ser de 127mmX127mm.

- La tulipa será de vidrio transparente, mostrando su luz sin interrupción en todo un ángulo de 225 grados de visión hacia el frente.

- La visibilidad debe ser de un alcance no menor a las 5 millas náuticas.

- Con soporte de montaje independiente para ambos artefactos, construido en aluminio, de color negro.

- Los dos artefactos montados sobre el soporte deben poseer 330mm de alto.

- La base del soporte debe ser de 178X178mm.

- Peso aproximado de los artefactos completos 7,5KG.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº2: Luz de Alcance Doble.

Cantidad: DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar las Luces de Alcance, con tulipa de vidrio y lámpara de luz blanca, que cumpla las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 24 VAC / VCC.

- Tipo doble, con soporte.

- Con lámparas del tipo halógenas.

- Con grado de protección IP-56 (apta para cubierta expuesta).

- Construido en policarbonato color negro.

- La altura de cada artefacto debe ser de 153mm.

- La base de cada artefacto debe ser de 127mmX127mm.

- La tulipa será de vidrio transparente, mostrando su luz sin interrupción en todo un ángulo de 135 grados de visión hacia el frente.

- La visibilidad debe ser de un alcance no menor a las 2 millas náuticas.

- Con soporte de montaje independiente para ambos artefactos, construido en aluminio, de color negro.

- Los dos artefactos montados sobre el soporte deben poseer 330mm de alto.

- La base del soporte debe ser de 178X178mm.

- Peso aproximado de los artefactos completos 7,5KG.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº3: Luz Sin Gobierno Doble.

Cantidad CUATRO (4).

El Adjudicatario deberá proporcionar las Luces de Buque Sin Gobierno, con tulipa de vidrio y lámpara de luz roja, que cumpla las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 24 VAC / VCC.

- Tipo doble, con soporte.

- Con lámparas del tipo halógenas.

- Con grado de protección IP-56 (apta para cubierta expuesta).

- Construido en policarbonato color negro.

- La altura de cada artefacto debe ser de 153mm.

- La base de cada artefacto debe ser de 127mmX127mm.

- La tulipa será de vidrio de color rojo, mostrando su luz sin interrupción en todo un ángulo de 360 grados todo horizonte.

- La visibilidad debe ser de un alcance no menor a las 2 millas náuticas.

- Con soporte de montaje independiente para ambos artefactos, construido en aluminio, de color negro.

- Los dos artefactos montados sobre el soporte deben poseer 330mm de alto.

- La base del soporte debe ser de 178X178mm.

- Peso aproximado de los artefactos completos 7,5KG.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº4: Luz Maniobra restringida Doble.

Cantidad DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar las Luces de Manobra Restringida, con tulipa de vidrio y lámpara de luz blanca, que cumpla las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 24 VAC/VCC.

- Tipo doble, con soporte.

- Con lámparas del tipo halógenas.

- Con grado de protección IP-56 (apta para cubierta expuesta).

- Construido en policarbonato color negro.

- La altura de cada artefacto debe ser de 153mm.

- La base de cada artefacto debe ser de 127mmX127mm.

- La tulipa será de vidrio transparente, mostrando su luz sin interrupción en todo un ángulo de 360 grados todo horizonte.

- La visibilidad debe ser de un alcance no menor a las 2 millas náuticas.

- Con soporte de montaje independiente para ambos artefactos, construido en aluminio, de color negro.

- Los dos artefactos montados sobre el soporte deben poseer 330mm de alto.

- La base del soporte debe ser de 178X178mm.

- Peso aproximado de los artefactos completos 7,5KG.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45

  - Renglón Nº5: Luz Fondeo Doble.

Cantidad DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar las Luces de Fondeo, con tulipa de vidrio y lámpara de luz blanca, que cumpla las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 24 VAC/VCC.

- Tipo doble, con soporte.

- Con lámparas del tipo halógenas.

- Con grado de protección IP-56 (apta para cubierta expuesta).

- Construido en policarbonato color negro.

- La altura de cada artefacto debe ser de 153mm.

- La base de cada artefacto debe ser de 127mmX127mm.

- La tulipa será de vidrio transparente, mostrando su luz sin interrupción en todo un ángulo de 360 grados todo horizonte.

- La visibilidad debe ser de un alcance no menor a las 2 millas náuticas.

- Con soporte de montaje independiente para ambos artefactos, construido en aluminio, de color negro.

- Los dos artefactos montados sobre el soporte deben poseer 330mm de alto.

- La base del soporte debe ser de 178X178mm.

- Peso aproximado de los artefactos completos 7,5KG.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº6: Luz Morse Simple.

Cantidad DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar las Luces de Morse, con tulipa de vidrio y lámpara de luz blanca, que cumpla las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 24 VAC / VCC.

- Tipo simple, sin soporte.

- Con lámparas del tipo halógenas.

- Con grado de protección IP-56 (apta para cubierta expuesta).

- Construido en policarbonato color negro.

- La altura de cada artefacto debe ser de 153mm.

- La base de cada artefacto debe ser de 127mmX127mm.

- La tulipa será de vidrio transparente, mostrando su luz sin interrupción en todo un ángulo de 360 grados todo horizonte.

- La visibilidad debe ser de un alcance no menor a las 2 millas náuticas.

- Peso aproximado del artefacto 3KG.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº7: Banda Babor Doble.

Cantidad DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar las Luces de Banda de Babor, con tulipa de vidrio y lámpara de luz roja, que cumpla las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 24 VAC / VCC.

- Tipo doble, con soporte.

- Con lámparas del tipo halógenas.

- Con grado de protección IP-56 (apta para cubierta expuesta).

- Construido en policarbonato color negro.

- La altura de cada artefacto debe ser de 153mm.

- La base de cada artefacto debe ser de 127mmX127mm.

- La tulipa será de vidrio de color rojo, mostrando su luz sin interrupción en todo un ángulo de 112,5 grados de visión.

- La visibilidad debe ser de un alcance no menor a las 2 millas náuticas.

- Con soporte de montaje independiente para ambos artefactos, construido en aluminio, de color negro.

- Los dos artefactos montados sobre el soporte deben poseer 330mm de alto.

- La base del soporte debe ser de 178X178mm.

- Peso aproximado de los artefactos completos 7,5KG.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº8: Banda Estribor Doble.

Cantidad DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar las Luces de Banda de Estribor, con tulipa de vidrio y lámpara de luz verde, que cumpla las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 24 VAC / VCC.

- Tipo doble, con soporte.

- Con lámparas del tipo halógenas.

- Con grado de protección IP-56 (apta para cubierta expuesta).

- Construido en policarbonato color negro.

- La altura de cada artefacto debe ser de 153mm.

- La base de cada artefacto debe ser de 127mmX127mm.

- La tulipa será de vidrio de color verde, mostrando su luz sin interrupción en todo un ángulo de 112,5 grados de visión.

- La visibilidad debe ser de un alcance no menor a las 2 millas náuticas.

- Con soporte de montaje independiente para ambos artefactos, construido en aluminio, de color negro.

- Los dos artefactos montados sobre el soporte deben poseer 330mm de alto.

- La base del soporte debe ser de 178X178mm.

- Peso aproximado del artefacto completo 7,5KG.

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

  - Renglón Nº9: Tablero Mímico de Luces de Navegación.

Cantidad DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar los tableros mímicos de las luces de navegación y señalización, los cuales deberán permitir cambiar y monitorizar con alimentación de 24VCA el circuito principal y con 24VCC el circuito de emergencia de los artefactos en los renglones antes mencionados, con alarma sonora y luminosa por falla de alimentación normal, circuito de lámparas abierto y que cumplan con las siguientes características:

- Tipo de embutir para montaje en consola.

- Construido en aluminio anodizado.

- Con grado de protección IP-20.

- Con texto grabado en castellano (tope, alcance, babor, estribor, fondeo, maniobra restringida, sin gobierno y morse).

- Con representación de las luces de navegación sobre la silueta de un buque, con LEDs regulables que indiquen cuando una luz se encuentra encendida.

- Para alimentar ocho (8) circuitos.

- Con una potencia igual o mayor a 340W.

- Debe conectar dos fuentes de alimentación 24VCA / 24VCC, con selección automática de las fuentes, con preferencia sobre la fuente de alimentación principal.

- Alimentación eléctrica principal 24VCA.

- Alimentación eléctrica emergencia 24VCC.

- Los interruptores deben ser de tres vías, posición izquierda alimentación principal, posición centro off y posición derecha alimentación de emergencia.

- Los terminales para los artefactos de iluminación LED, se deberán separarse de la caja de control con un conducto flexible de un metro de largo.

- Alarma sonora por falla de alimentación y circuito de lámparas abierto.

- Alarma luminosa por falla de alimentación y circuito de lámparas abierto.

- Botón de prueba para los circuitos de alarmas visibles y acústica.

- Sus dimensiones aproximadas deben ser de 145X240X150mm.

- Su peso aproximado debe ser de 3,3Kg.

  - Renglón Nº10: Transformador Reductor 500W.

Cantidad DOS (2).

El Adjudicatario deberá proporcionar los transformadores reductores de alimentación principal para el tablero mímico de las luces de navegación y que cumplan con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica de entrada 220VCA.

- Alimentación eléctrica de salida 24VCA.

- Potencia 500W.

- Con bobinado de cobre electrolítico esmaltado.

- Con núcleo de Silicio de baja pérdida.

- Con borneras de conexión para la alimentación de entrada y de salida.

- Protección por sobre corriente.

- Carcazas plásticas ignifugas.

La Propuesta Técnica deberá incluir al menos la siguiente información técnica cuando corresponda:

- Descripción detallada del alcance del suministro;

- Especificación Técnica;

- Listado de Divergencias respecto a la Especificación; (*)

- Fichas de Datos Técnicos completos;

- Arreglo General (con vistas y cortes, dimensiones y pesos);

- Curvas Características de Equipos y Componentes;

- Diagramas eléctricos (cuando sea aplicable);

- Diagramas de tuberías (cuando sea aplicable)

- Listado de Materiales;

- Listado de Repuestos;

- Listado de Herramientas Especiales;

- Listado de Referencias;

- Condiciones del Asesoramiento Técnico (cuando sea requerido).

(*) Las divergencias respecto a la presente especificación técnica podrán ser aceptadas a criterio del Comprador.

Cumplida la orden de compra, el Contratista proveerá los planos y documentos requeridos según lo establecido en el ítem 2 de esta especificación.

El Material/Equipamiento incluido en la oferta deberá cumplir con la presente Especificación y con los requerimientos de la Sociedad de Clasificación y de los Organismos Reguladores concernientes.

Si la propuesta del Contratista no diera cumplimiento a la totalidad de la presente Especificación, se deberá adjuntar planillas técnicas comparativas detallando las divergencias y eventuales comentarios.

Todo requerimiento estipulado en la Especificación al que no se haga referencia expresa en el listado de desviaciones será considerado parte del suministro del Contratista aún cuando no estuviere mencionado en la propuesta.

Las conexiones por bridado de tuberías o maquinaria/equipamientos del Astillero deberán ser conforme a la Norma ASME B16.5 (1966). Si las conexiones por bridado son establecidas conforme a las Normas propias del contratista, dichas uniones bridadas deben ser suministradas por el contratista.

2 -  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

A efectos de permitir su correcto análisis, la Documentación Técnica a proveer en la Oferta deberá contener como mínimo, de corresponder los mismos:

- Descripción detallada del alcance del suministro.

- Especificación Técnica.

- Listado de divergencias respecto a la Especificación.

- Fichas de Datos Técnicos completos.

- Arreglo General (con vistas y cortes, dimensiones y pesos).

- Curvas Características de Equipos y Componentes.

- Diagramas eléctricos.

- Diagramas de tuberías.

- Listado de materiales.

- Condiciones del Asesoramiento Técnico.

- Listado de herramientas especiales.

- Listado de referencias.

- Listado de repuestos.

La ARMADA ARGENTINA podrá solicitar detalles ampliatorios para su análisis.

Las reglas, reglamentaciones y normas a emplear serán:

- NIPPON KAIJI KYOKAY Rules for Classification of Steel Ships.

- Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS), 1974.

- Convención Internacional de Líneas de Carga (ICLL), 1966.

- Reglamentación Internacional para Prevención de Colisiones en el Mar (COLREG), 1972.

- Convención Internacional para Prevenir la contaminación por buques (MARPOL), 1973/78.

La notación de clase de los buques a los cuales va destinado este equipamiento será  NS* MNS* del Nippon Kaiji Kyokai Register  (NK).

Las consultas técnicas podrán ser cursadas a la JEFATURA DE INSPECCIÓN LANCHAS DE INSTRUCCIÓN PARA CADETES, teléfono (011) 4317-2000 interno 3058 o por vía electrónica a la dirección DIEJ.LICA@armada.mil.ar

El  material será probado y aprobado conforme a los requerimientos de la Sociedad de Clasificación y la Armada Argentina. Los métodos de prueba utilizados y los correspondientes resultados obtenidos en los ensayos desarrollados en fábrica serán proporcionados a la Armada.

El adjudicatario deberá proveer junto al equipamiento la siguiente documentación  / certificados:

DOS (2) originales de los siguientes certificados:

- Certificado de la Sociedad de Clasificación (NK) o Certificado de una Sociedad de Clasificación reconocida miembro del IACS (International Association of Classification Societies) junto con la documentación requerida por NK para efectuar el proceso de homologación posterior de los equipos.

- Certificado de la Sociedad de Clasificación (NK).

- Certificados requeridos por la Sociedad de Clasificación.

- Certificado de Garantía.

- Certificados de Materiales.

- Declaración del fabricante de libre de asbestos (si corresponde).

Planos y documentos para aprobación y trabajo.

- Planos y documentos para aprobación: 1 (UNA) copia impresa más 1 (UNA) en formato electrónico.  Los Documentos y Planos para aprobación serán analizados y eventualmente comentados por el Proyectista y luego devueltos al adjudicatario por medio de la Armada Argentina a los fines de su adecuada revisión. Esta documentación deberá ser presentada al Comprador a las 2 (DOS) semanas después de realizada la Orden de Compra.

- Planos y documentos para aprobación: 2 (DOS) copia impresa más 1 (UNA) en formato electrónico. Los Documentos y Planos de trabajo son aquellos que, después de ser revisados por el Adjudicatario para incorporar las observaciones del Proyectista, serán utilizados por el proyectista para desarrollar el diseño del buque. Esta documentación corregida deberá ser reenviada al Comprador en el lapso de UNA (1) semana una vez que el adjudicatario haya recibido los Planos y Documentos Aprobados por la Armada.

- Instrucciones y Guías de Instalación: 5 (CINCO) copias impresas más 1 (UNA) en formato electrónico. Las Instrucciones y Guías de Instalación serán utilizadas por el Proyectista a los efectos del desarrollo del proyecto y por medio del Constructor para la instalación y prueba de los equipos a bordo. Serán entregadas al Comprador conjuntamente con los Planos de Trabajo.

Formatos electrónicos preferentes:

- Planos 2D: Autocad “DWG”

- Modelos 3D: Autocad “DWG”

- Documentos de texto: “PDF”

El adjudicatario deberá entregará a la Armada, cuando sea aplicable, los planos y documentos indicados a continuación:

- Listado de Planos de Equipos.

- Métodos de Cálculo.

- Planos de Dimensionamiento de Equipos.

- Planos de Instalación de Equipos.

- Planos de Detalle.

- Listado de Materiales de los Equipos.

- Curvas Características de Equipos Principales y Componentes.

- Fichas Técnicas de Equipos.

- Planos de Basamentos de Equipos indicando Fuerzas de Reacción.

- Listado de Instrumentos.

- Diagramas Eléctricos Unifilares.

- Diagramas de Cableados y Conexiones Eléctricas.

- Planos de Conexiones de tuberías.

- Tablas de Pesos expresadas en Kilogramos (pesos húmedo / seco).

- Alcance del Suministro.

- Listado de Repuestos.

- Listado de Herramientas.

- Informes de Prueba.

- Manuales de Operación.

- Instrucciones de Instalación.

- Guías de Mantenimiento.

El adjudicatario proveerá toda la documentación necesaria aprobada por la Sociedad de Clasificación.

Los Documentos y Planos, siempre que sean requeridos por la Sociedad de Clasificación y/o Reglas y Reglamentaciones, serán responsabilidad del adjudicatario.

3. GARANTÍA TÉCNICA

El plazo de garantía será de 12 (DOCE) meses que se volverá efectiva desde la fecha de instalación, o en su defecto 18 (DIECIOCHO) meses desde la entrega del equipo/material al Astillero.

4. REPUESTOS

Los repuestos serán suministrados de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad de Clasificación incluyendo aquellos estándares del fabricante que excedan los recomendados por la Clase.

Los repuestos serán suministrados en cajas, de acuerdo al estándar del fabricante. Las cajas se suministrarán con una lista de repuestos y cada repuesto deberá estar identificado dentro de la caja.

5. VARIOS

Los materiales suministrados por el contratista deberán responder a las exigencias de la Sociedad de Clasificación siempre y cuando no se indiquen expresamente sus características técnicas en la especificación técnica.

Todas aquellas herramientas especiales, necesarias para el montaje,  operación y/o mantenimiento de a bordo de los equipos suministrados deberán ser incluidas en la oferta.

El tratamiento superficial y el esquema de pintura deberán cumplir estándares aptos para el uso naval.

Disponer de información en lo que respecta a asesoramiento técnico, planos y documentación de detalle.

El ADJUDICATARIO será el único responsable de la integración de los distintos componentes del equipo, así como la puesta en marcha de los mismos. Brindará asesoramiento al taller o astillero que realice la ingeniería de detalle y el montaje, en todos los aspectos técnicos y operativos relacionados a las pruebas finales.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE