ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de necesario lo requerido en especificaciones técnicas.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

- Los materiales se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- Deberá estar impreso, original de fabrica, la fecha de elaboración y/ o vencimiento en los envases/ productos.

- El oferente deberá indicar la garantía ofrecida por el producto cotizado, la que no podrá ser inferior a 12 meses contados desde la recepción definitiva.

- Los trajes para protección personal antidisturbios, estarán constituidos por  DIEZ (10) PIEZAS, y estarán compuestas por los siguientes elementos:

RENGLON 1:

Descripción: Bastón policial con mango lateral (Tonfa)

Material: Policarbonato (Termoplástico de ingeniería)

Color: Negro

Peso: 660 gramos aprox.

Largo total: 60 cm. Aprox.

Diámetro del cuerpo: 32 mm.

Obs.: Deberá cumplir las ET-DEF Nº 579/00.-

RENGLON 2:

Descripción: Porta Tonfa.

Material: Caucho termoplástico (imitación cuero) y poliamida (aro).

Color: Negro.

Peso: 60 gramos aprox.

Diámetro interno del aro: 35 mm. Aprox.

Obs. Puede ser usado indistintamente por personas diestras o zurdas. Preferentemente para ser usado por el modelo anterior.

Deberá cumplir las ET-DEF Nº 579/00.-

RENGLON 3:

Descripción: Casco antidisturbios.

Material: Cascara: Exterior en fibra de vidrio reforzada con tela Rowing.

Protector facial: policarbonato transparente de alta resistencia de 3mm de espesor aprox.

Protector de nuca: construido en poliéster.

Arnés: suspendido y regulable.

Fijación mediante cinta ajustada a la barbilla del usuario, con mentonera y sistema de zafe rápido ante emergencias (sistema quick lock).

Peso: 1,300 kg. Aprox.

Obs.: En el interior del casco relleno con amortiguador de alta densidad y banda de suspensión para acompañar la anatomía de la cabeza y la ajusta a la misma.

Deberá cumplir las ET-DEF Nº 579/00.-

RENGLON 4:

Descripción: Cinto tipo americano táctico con hebilla plástica triple seguridad.

Material: Poliamida.

Color: Negro.

Medidas: 1,20 mts y 1,50 mts. de largo aprox. - 6 cm de ancho aprox.

Obs: incluye 2 pasadores.

Deberá cumplir las ET-DEF Nº 579/00.-

RENGLON 5:

Descripción: Escudo antidisturbios en Policarbonato

(Tipo Burbuja).

Material: Policarbonato de 4mm. de espesor.

Color: Transparente con inscripción en fondo negro o azul con letras blancas (JEMD).

Medidas: 60 cm. de ancho aprox., x 90 cm. de alto aprox.

Peso: 2,700 kg. Aprox.

Obs.: Manija de sujeción en aluminio atornillada (se puede colocar para ser usada por diestros y zurdos), sujeción de antebrazo en poliamida con abrojo regulable según el tamaño del brazo y acolchado para apoyo del antebrazo en goma espumada.

Deberá cumplir con ET – DEF Nº 576 (Especificaciones Técnicas para escudo protector).

RENGLON 6:

Descripción: Protección de rodilla, tibia, tobillo y empeine.

Exterior: confeccionado en material plástico (polietileno de alta densidad y alto peso molecular) de 3 mm. de espesor.

Interior: protección anatómica para amortiguar el impacto del trauma, compuesto por los siguientes materiales: becerro (símil cuero), goma eva y aloba.

Color: negro.

Obs: la fijación al cuerpo se realiza mediante correas elásticas regulables con velcro.

Deberá cumplir las ET-DEF Nº 579/00.-

RENGLON 7:

Descripción: Protección de Muslo.

Exterior: confeccionado en material plástico (polietileno de alta densidad y alto peso molecular) de 3 mm. de espesor.

Interior: protección anatómica para amortiguar el impacto del trauma, compuesto por los siguientes materiales: poliéster 600, goma eva y aloba.

Color: negro.

Obs: la fijación al cuerpo se realiza mediante correas elásticas regulables con velcro.

Deberá cumplir las ET-DEF Nº 579/00.-

RENGLON 8:

Descripción: Protección de Ingle:

Exterior: confeccionado en material plástico (polietileno de alta densidad y alto peso molecular) de 3 mm. de espesor.

Interior: protección anatómica para amortiguar el impacto del trauma, compuesto por los siguientes materiales: poliéster 600, goma eva y aloba.

Color: negro.

Obs: la fijación al cuerpo se realiza mediante un par de cintas de alta resistencia que se fijan al cinto en la parte delantera, y una cinta que se regula con una hebilla de acetal que pasa por debajo de la entrepierna y se ajusta al cinto en la parte posterior de la cintura.

Deberá cumplir las ET-DEF Nº 579/00.-

RENGLON 9:

Descripción: Protección de Hombro y Brazo:

Exterior: confeccionado en material plástico (polietileno de alta densidad y alto peso molecular) de 3 mm. de espesor.

Interior: posee una protección anatómica para amortiguar el impacto del trauma, compuesto por los siguientes materiales: poliéster 600, goma eva y aloba.

Color: negro.

Obs: la fijación al cuerpo se realiza mediante un arnés confeccionado con cintas de alta resistencia que se regula tanto en la parte del dorso como del torso, mediante velcro y hebillas de acetal. La parte del brazo se fija mediante correas elásticas regulables con velcro.

Deberá cumplir las ET-DEF Nº 579/00.-

RENGLON 10:

Descripción: Protección de Codo y Antebrazo:

Exterior: confeccionado en material plástico (polietileno de alta densidad y alto peso molecular) de 3 mm. de espesor.

Interior: posee una protección anatómica para amortiguar el impacto del trauma, compuesto por los siguientes materiales: poliéster 600, goma Eva y aloba.

Color: negro.

Obs: la fijación al cuerpo se realiza mediante correas elásticas regulables con velcro.

Deberá cumplir las ET-DEF Nº 579/00.-

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE