| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 258 | 09167 | 0002 | PALLET DE PLASTICO; DIM. DEL PLANO DE APOYO 1015 X 1235mm - CAPACIDAD DE CARGA 1300Kg | UN | 120 |
| 2 | 258 | 09167 | 0002 | PALLET DE PLASTICO; DIM. DEL PLANO DE APOYO 1015 X 1235mm - CAPACIDAD DE CARGA 1300Kg | UN | 80 |
| 3 | 439 | 06077 | 0170 | CONTENEDORES; TAMAÑO 700L - USO RESIDUOS | UN | 8 |

1.	Detalle de la prestación: Adquisición de pallets de plástico para movimiento y estiba de tubos de propano de 45kg y tambores de 205 Lts y contenedores para la recolección de residuos en el Rompehielos A.R.A. “ALMIRANTE IRIZAR”.

2.	Calidad: Nuevo sin uso.

3.	Muestras: Si. De acuerdo a lo establecido en la Cláusula 4 punto 4.4. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo IV.

4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

4.1.	RENGLÓN 1:

Descripción: PALLET DE PLASTICO; DIM. DEL PLANO DE APOYO 1015 X 1235mm - CAPACIDAD DE CARGA 1300Kg

Cantidad: CIENTO VEINTE (120)

Características:

- MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)

- DIMENSIONES: 1140x1140x163 (mm)

- CUBIERTA: ENREJILLADA (ABIERTA).

- CAPACIDADES DE CARGA (SEGÚN ISO 8611):

- ESTÁTICA: 8000KG.

- DINÁMICA: 2400KG.

- PESO: 15,5 KG CON TOLERANCIA DE ½ KG.

- DE GRAN RESISTENCIA TERMICA Y QUIMICA.

- RESISTENTE AL IMPACTO.

- SER FLEXIBLE A BAJAS TEMPERATURAS.

- FACÍL DE LAVAR.

- DEBE POSEER PATINES PARA MAYOR SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y CAPACIDAD DE APILADO DE TAMBORES.

- TIPO PALLET CABKA NEST C5.2 (OD-6R).

- SEGÚN IMAGEN:

4.2.	RENGLÓN 2:

Descripción: PALLET DE PLASTICO; DIM. DEL PLANO DE APOYO 1015 X 1235mm - CAPACIDAD DE CARGA 1300Kg

Cantidad: OCHENTA (80)

Características:

- MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)

- DIMENSIONES: 1140x1140x140 (mm)

- CUBIERTA: ENREJILLADA (ABIERTA).

- CAPACIDADES DE CARGA (SEGÚN ISO 8611):

- ESTÁTICA: 4000KG.

- DINÁMICA: 1500KG.

- PESO: 10,5 KG CON TOLERANCIA DE ½ KG.

- DE GRAN RESISTENCIA TERMICA Y QUIMICA.

- RESISTENTE AL IMPACTO.

- SER FLEXIBLE A BAJAS TEMPERATURAS.

- FACÍL DE LAVAR.

- DEBE POSEER PIES ENCAJABLES PARA APILADO.

- TIPO PALLET CABKA NEST C5.2 (OD-9F).

- SEGUN IMAGEN:

4.3.	RENGLÓN 3:

Descripción: CONTENEDORES; TAMAÑO 700L - USO RESIDUOS

Cantidad: OCHO (8)

Características:

- MATERIAL: PLASTICO, DE 6 – 7MM DE ESPESOR COMO PROMEDIO.

- CAPACIDAD NOMINAL: 660LTS

- COLORES: VERDE , AMARILLO, GRIS Y AZUL. DOS (2) CONTENEDORES DE CADA COLOR.

- QUE CONTENGAN LA SIGUIENTE LEYENDA EN LETRA IMPRENTA MAYUSCULA DE 10 CM DE ALTO:

-	CONTENEDOR VERDE: VIDRIO (EN LETRAS COLOR NEGRO)

-	CONTENEDOR AMARILLO: PLÁSTICOS Y LATAS (EN LETRAS COLOR NEGRO)

-	CONTENEDOR GRIS: RESTO DE RESIDUOS (LETRAS COLOR NEGRO)

-	CONTENEDOR AZUL: PAPEL Y CARTÓN (LETRAS COLOR BLANCO)

- CON 4 RUEDAS Y TAPA REBATIBLE, CON CIERRE SEMI-HERMÉTICO.

- CON NERVIOS DE REFUERZO EN LA BASE.

- CON NERVIOS DE REFUERZO LATERALES PARA EVITAR DEFORMACIONES TIPO BOMBÉ.

- CON NERVIOS DE REFUERZO EN LA TAPA.

- TAPA SEMI-HERMETICO.

- RUEDAS CON BORDE DE GOMA DE 200MM.

- DOS RUEDAS CON FRENO.

- HORQUILLAS DE ACERO ZINCADO CON EJE GIRATORIO A BOLA.

- CAPACIDAD DE CARGA DE CADA RUEDA: 230 KGS.

- REFUERZO DEL LABIO SUPERIOR DEL CONTENEDOR EN ACERO.

- CAPACIDAD DE CARGA RECOMENDADA: 500 KGS.

- BISAGRA DE ACERO ZINCADO.

- MUÑONES REFORZADOS CON INTERIOR DE ACERO,PARA DESCARGA MECÁNICA.

- MANIJA DE AGARRE EN LA TAPA.

- MEDIDAS: A 1360 X L 810 X H 1250 MM. (IMPORTANTE: EL LARGO NO DEBE SUPERAR LOS 850mm)

- SEGUN IMAGEN:

5.	CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO:

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa los oferentes que resulten ADJUDICATARIOS deberán coordinar con el organismo receptor, el aporte de datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del material objeto de la contratación:

- RAZÓN SOCIAL (Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de Internet) del fabricante (*) del producto ofertado.

- IDENTIFICACIÓN REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL PRODUCTO OFERTADO, NÚMERO DE REFERENCIA (Número de parte, Número de catálogo, Código de Barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también el mismo.

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO (DESCRIPCIÓN).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERÁ INDICAR LAS MISMAS.

(*) Fabricante es el que concibe y produce el artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación, y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la Ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE