ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1: COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA– CÓDIGO ETAP: PC-007-00, VERSIÓN 22.0: CANTIDAD: TRES (3)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1333 o superior.

- Capacidad:

4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

DISCO DURO

- Capacidad mínima 1 TB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

VIDEO

- Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB.

AUDIO

- Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

  - Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimos.

  - Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo.

  - Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

  - Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo.

- Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a:

- 150 Mbps o más.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

- Cámara Web incorporada.

- Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

- Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

  - OPCIONAL: Mouse Inalámbrico

PANTALLA

- Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

- Resolución:

- No inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relación de aspecto 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9.

- Tamaño diagonal de pantalla:

- No inferior a 15"

PUERTOS INCORPORADOS

- 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

- 1 Port USB 3.0, mínimo.

- 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface).

SISTEMA OPERATIVO

Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

- Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz.

- Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

  - Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

- Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

- Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

- Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

Opcionales: Adicionales que complementan la portabilidad (indicar)

  - Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Renglón Nº 2: IMPRESORA MULTIFUNCIÓN ELECTROFOTOGRÁFICA B&N (ESTÁNDAR)-CÓDIGO ETAP: PR-025-00, VERSIÓN 22.0: CANTIDAD: UNA (1)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

DETALLE TÉCNICO / FUNCIONAL

Impresora multifunción que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro con digitalización de imágenes en color, y opcionalmente envío y recepción de faxes.

a)	Función Impresora

- Impresora de tecnología electrofotográfica con las siguientes características:

  - Medios y tamaños soportados:

- A4

- Oficio

- A3/Doble Carta: 297x420 mm

  - Capacidad de impresión no inferior a 1200x1200 dpi en B&N para textos y gráficos.

  - Velocidad de impresión: no inferior a 25 para tamaño A4.

  - Productividad de por lo menos (Seleccionar una alternativa):

- 15.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

- Alimentador automático de papel de por lo menos 35 hojas cortadas de 75 gr/m2.

- Bandeja de entrada: no menos de 250 hojas cortadas.

- Bandeja secundaria que soporte hasta 250 hojas adicionales.

- Accesorio dúplex para impresión doble-faz automática sin intervención del usuario.

b)	Función Escáner

- Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño máximo de documento escaneable:

- Oficio

- Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo: no inferior a 25 ppm en B&N y 12 ppm en color para tamaño A4.

c) Función Copiadora

- Copiadora con las siguientes características:

- Tamaño de documento:

- A4

- Oficio

- A3/Doble Carta: 297x420 mm

- Velocidad promedio de copiado no inferior a 25 ppm para tamaño A4.

- Resolución mínima: 1200x1200 dpi.

f) Conectividad

- Interfaz USB 2.0 o superior.

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45)

g) Sistemas Operativos

Deberán proveerse los drivers para Windows 8.1/10

h) Otras Características

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

NOTA: No se ha completado el punto “Insumos” debido a que los mismos serán adquiridos por otra Unidad Requirente.

### Renglón Nº 3: IMPRESORA DE TINTA COLOR (RÁPIDA)-CÓDIGO ETAP: PR-012-00, VERSIÓN 22.0: CANTIDAD: UNA (1)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

DETALLE TÉCNICO / FUNCIONAL

Debe permitir efectuar impresiones con calidad de presentaciones o calidad de tipo carta (NLQ). Impresión en blanco y negro y color (4 colores - CMYK). Cartucho de tinta negra independiente de los de color.

a) Tecnología:

- Inyección de Tinta

b) Tipos de tintas:

- Resinosas secas, orgánicas de solución de alcohol, basadas en pigmento y tinturas o similar

c) Velocidades de Impresión:

- Negro: 18 ppm mínimo

- Color: 11 ppm mínimo

d) Resolución Gráfica:

- Negro:1200x1200 dpi mínima

- Color: 2400x1200 dpi mínima

e) Bandeja de alimentación:

- 120 páginas mínimo de 80 gr/m2.

f) El juego de caracteres que imprima debe ser ASCII extendido.

g) Deberá poseer facilidades para impresión de gráficos en alta definición.

h) Deberá permitir la impresión en hojas sueltas (tanto en papel blanco alisado como transparencias), para los tamaños:

- A4

- Oficio

- Conectividad

- Interfaz USB.

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45)

### Sistemas Operativos

Deberán proveerse los drivers para Windows 8.1/10

NOTA: No se ha completado el punto “Insumos” debido a que los mismos serán adquiridos por otra Unidad Requirente.

#### Renglón Nº 4: IMPRESORA ELECTROFOTOGRÁFICA COLOR ESTÁNDAR - CÓDIGO ETAP: PR-020-00, VERSIÓN 22.0.CANTIDAD: UNA (1)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

DETALLE TÉCNICO / FUNCIONAL

Deberán imprimir no menos de 16 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad en impresión blanco y negro y 12 ppm en impresión a todo color, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos 50.000 impresiones mensuales.

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Lenguaje de impresión:

- PCL 5 o compatible superior.

- Será de tecnología electrofotográfica láser de tipo seco de cuatro tóners.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

- A4

- Oficio

de papel de entrada de no menos de:

- 100 hojas cortadas de 80 gr/m2.

- Tendrá una capacidad de memoria de 64 MB (mínimo).

- Conectividad

- Interfaz USB 2.0 o superior.

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45)

- Sistemas Operativos

Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

k) Otras Características

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz.

Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

NOTA: No se ha completado el punto “Insumos” debido a que los mismos serán adquiridos por otra Unidad Requirente.

# RENGLON Nº5: ESCÁNER ESTÁNDAR DE ALTA RESOLUCIÓN-CODIGO ETAP: SC-005-00, VERSIÓN 22,0.CANTIDAd: uno (1)

DETALLE TÉCNICO / FUNCIONAL

a) Sistema de iluminación:

- Mediante LEDs (Diodos emisores de luz).

### Tipo de digitalización: diseño de cama plana (flatbed).

- diseño de cama plana (flatbed).

- Tamaño mínimo de documento escaneable:

- A4/Carta (216 x 297 mm) / (8,5 x 11,7 pulgadas).

- Tiempo de escaneo en régimen (no de pre visualización):

- no superior a 1 minuto para hoja tamaño A4 a 1200 dpi color.

- Resolución Óptica:

- 1200 x 1200 dpi como mínimo.

- Color:

- 48 bits mínimo.

- Escala de grises:

- 8 bits (256 niveles).

- Alimentación eléctrica:

- 220 V. - 50 Hz.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la Unidad Central de Proceso.

- El driver deberá incluir interfaz de software:

- TWAIN estándar

- El driver deberá operar sobre sistema operativo:

- Windows 8.1/10

RENGLÓN Nº 6: PROYECTOR HDMI USB 3000 LUMENES-CANTIDAD UNO (1)

Sistema de proyección con lámpara LED.

- Resolución: Full HD 1920 x 1080 pxl.

- Brillo: 3000 lúmenes

- Contraste: 1000:1.

- Invertir imagen: 360 grados.

- Lente: Enfoque manual.

- Relación de aspecto: 16:9 y 4:3.

- Tipo de lámpara: Lámpara de 1000 W.

- Vida útil de la lámpara: 20 mil horas.

- Tamaño de la imagen: 50 hasta 100 pulgadas.

- Distorsión trapezoidal: +- 15 grados.

- Consumo de energía: 220 W.

- Entrada voltaje: 100-240 v, 50-60 Hz.

- Entradas: 2 (dos) HDMI, VGA, AV, YPBPR, HD, USB, AUDIO IN, TV.

RENGLÓN N° 7: DISCO RÍGIDO PORTÁTIL – CANTIDAD UNO (1)

- CAPACIDAD: DOS (02) Tbyte.

- Controlador disco USB 3.0

FECHA DE ENTREGA: Diez (10) días hábiles a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA DE GUERRA NAVAL, AV LUIS MARIA CAMPOS 480.

CONDICION DE CALIDAD:

- Los bienes requeridos deberán ser, nuevos y sin uso, respetando la cantidad, calidad y tamaño.

- Los oferentes deberán  obligatoriamente consignar en su oferta la marca de los productos ofrecidos, en forma clara y legible en el Formulario de Cotización  adjunto, con la mayor descripción posible (tamaño, envase, etc.)

- Todos los bienes deberán ser productos originales del fabricante que indique la marca, cerrada en su caja de origen, nuevo y sin uso.

- Los efectos deberán identificarse en sus envases con sus respectivos sellos del fabricante.

- De encontrarse algún bien defectuoso al momento de la entrega, la empresa la  reemplazará de idénticas condiciones en un plazo no mayor a 48 horas.

EMBALAJE:

Los efectos deberán estar embalados, protegidos para su traslado (contra golpes, manipuleos); como así también para su estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del adjudicado el costo y diseño de los embalajes.